## Slide 1: Ressource pour le professeur : Créer et analyser des couleurs
Cliquer ici.

## Slide 2: Référence au programme
Notions et contenus | Capacités exigibles
Diagramme de chromaticité : œil humain standard, espace des couleurs, gamut | Déterminer la longueur d’onde et la saturation (ou facteur de pureté) d’une couleur en utilisant le diagramme de chromaticité. Utiliser le gamut pour évaluer les performances d’un appareil de capture ou de reproduction d’images

## Slide 3: Introduction
Comment définir et caractériser objectivement une couleur ?
Œil humain standard => Sensibilité spectrale de l'œil humain pour un observateur "standard" caractérisé par trois fonctions d'équivalence de couleurs x, y et z

## Slide 4: Plan de la présentation
Les espaces de couleurs
  Espace RVB
  Espace TSV
  Espace TSL
  Espace L*a*b*
Diagramme de chromaticité CIEx,y
  Principe de construction du diagramme
  Lecture du diagramme
  Utilisation pratique
Gamut et reproduction des couleurs
  Limite de la reproduction des couleurs
  Quelques gamuts usuels

## Slide 5
Les espaces de couleurs
  Espace RVB

## Slide 6: I. A. Espace RVB
Couleur = (R ; V ; B)
(0 ; 0 ; 0)
(1 ; 1 ; 1)
(1 ; 0 ; 0)
(0 ; 0 ; 1)
(0 ; 1 ; 0)
(1 ; 1 ; 0)
(1 ; 0 ; 1)
(0 ; 1 ; 1)
=> Hexagone RJGCBM = « roue des couleurs » ; axe NW = axe des gris

## Slide 7
Les espaces de couleurs
  Espace RVB
  Espace TSV

## Slide 8: I. B. Espace TSV
Ajouter à l’espace RVB la notion de luminosité => Espace TSV => Très adapté à la synthèse additive
Couleur = 3 caractéristiques :
- Teinte, T :
- Saturation (ou pureté), S :
- Valeur (ou brillance), V :

## Slide 9: I. B. Espace TSV
0° < θ < 360°
Roue TSV

## Slide 10: I. B. Espace TSV
Couleurs complémentaires : le mélange des deux donne du blanc
Roue des couleurs à la base du cône (ie. pour une valeur maximale)
Teinte indépendante de S et V qui évoluent ensemble
V

## Slide 11
Les espaces de couleurs
  Espace RVB
  Espace TSV
  Espace TSL

## Slide 12: I. B. Espace TSL
Espace TSL : la valeur du TSV devient la luminance, grandeur dépendant de l’éclairement => plus adapté en synthèse soustractive
Couleur = 3 caractéristiques :
- Teinte, T :
- Saturation (ou pureté), S :
- Luminance, L :
Indépendantes de L
Appartiennent au même plan
Définissent la chrominance
0 ≤ L ≤ 1
L = 0 -> noir
L = 1 -> blanc

## Slide 13: I. B. Espace TSL
Axe L
Teinte
Saturation
=> T et S indépendantes de L

## Slide 14: I. B. Espace TSL
L
S
T
=> Roue chromatique au milieu du double cône, pour L = 0,5
=> 2 couleurs complémentaires sur la roue chromatique donne du gris…

## Slide 15
Les espaces de couleurs
  Espace RVB
  Espace TSV
  Espace TSL
  Espace L*a*b*

## Slide 16: I. D. Espace L*a*b*
Espace L*a*b* : modélise bien la vision humaine avec la clarté L* et 2 paramètres de chrominance, a* et b* => 3 axes orthogonaux
Fondé sur le principe de fonctionnement du cerveau qui oppose :
- Noir vs blanc -> Clarté L*
- Rouge vs vert -> axe a*
- Bleu vs jaune -> axe b*

## Slide 17: I. D. Espace L*a*b*
L* = 0 => NOIR
L* = 1 => BLANC
a* > 0 => rouge
a* < 0 => vert
b* > 0 => jaune
b* < 0 => bleu

## Slide 18: I. D. Espace L*a*b*
Chroma :
Teinte :
Axe L* = axe neutre (axe des gris)
Plans définis par rapport aux axes a* et b* => à clarté constante

## Slide 19: I. D. Espace L*a*b*
Plan a*b* pour L*= 25%
Plan a*b* pour L*= 55%
Plan a*b* pour L*= 75%
Plan a*b* pour L*= 100%

## Slide 20
Les espaces de couleurs
  Espace RVB
  Espace TSV
  Espace TSL
  Espace L*a*b*
Diagramme de chromaticité CIEx,y
  Principe de construction du diagramme

## Slide 21: II. A. Principe de construction du diagramme
x
y

## Slide 22: II. A. Principe de construction du diagramme
Luminance, L (cd.m-2) :
Paramètre lié à la quantité de lumière
Le diagramme de chromaticité est représenté pour une luminance donnée
L

## Slide 23
Les espaces de couleurs
Diagramme de chromaticité CIEx,y
  Principe de construction du diagramme
  Lecture du diagramme

## Slide 24: II. B. Lecture du diagramme
E (1/3 ; 1/3)
Lieu du spectre :
Ensemble des couleurs pures repérées par leur longueurs d’onde, λ (nm)
Ligne des pourpres
C (x ; y)

## Slide 25
Les espaces de couleurs
Diagramme de chromaticité CIEx,y
  Principe de construction du diagramme
  Lecture du diagramme
  Utilisation pratique

## Slide 26: II. C. Utilisation pratique
E
C
C’
Toutes les couleurs appartenant à [C’E] possèdent la même teinte
Teinte d’une couleur (ou longueur d’onde dominante) :
Exemple :
Teinte de C :

## Slide 27: II. C. Utilisation pratique
E
C’
Teinte d’une couleur non spectrale :
C
Domaine des couleurs non spectrales

## Slide 28: II. C. Utilisation pratique
E
C’
Teinte d’une couleur non spectrale :
C
D’
Exemple :
Teinte de C :

## Slide 29: II. C. Utilisation pratique
Saturation S d’une couleur :
Exemple :
Saturation de C :
Ou facteur de pureté :
p = 0,54
E
C
C’
1,3 cm
2,4 cm
Couleur pure = couleur appartenant au lieu du spectre => S = 100%

## Slide 30: II. C. Utilisation pratique
Saturation S d’une couleur non spectrale :
E
C
C’
1,1 cm
1,9 cm
Couleur non spectrale avec S = 100% n’est pas qualifiée de « pure »
C et D sont complémentaires (S égales mais de part et d’autre de E sur (CE)
D
Exemple :

## Slide 31: II. C. Utilisation pratique
Conclusion :
1 couleur  trois caractéristiques :
- teinte : évaluée par sa longueur d’onde dominante
- saturation : évaluée par le rapport entre la distance de la couleur au blanc d’égale énergie et la distance du lieu du spectre (ou ligne des pourpre, le cas échéant) au blanc d’égale énergie.
- luminance : évaluée sur l’axe orthogonal au plan du diagramme de chromaticité
Couleur
vive
=> Claire (L ↗) et saturée (S ↗ )
pâle
=> Claire (L ↗) et lavée (S ↘)
profonde
Foncée (L ↘) <=
et saturée (S ↗ )
rabattue
Foncée (L ↘) <=
et lavée (S ↘)

## Slide 32: II. C. Utilisation pratique
Remarque :
Courbe des illuminants :
Le point d’équi-énergie
E (1/3 ; 1/3)
est valable lorsque la couleur est éclairée sous une lumière de température de 6500K, appelé l’illuminant D65.
Si aucune indication particulière n’est donnée, on se place par convention sous l’illuminant D65

## Slide 33: II. C. Utilisation pratique
Si illuminant à T=2800K, point d’équiénergie déplacé
mesure de teinte et de saturation différentes.
Une même couleur C peut être perçue de différentes manières si les illuminants sont différents
E
C
C’

## Slide 34
Les espaces de couleurs
Diagramme de chromaticité CIEx,y
  Principe de construction du diagramme
  Lecture du diagramme
  Utilisation pratique
Gamut et reproduction des couleurs
  Limite de la reproduction des couleurs

## Slide 35: III. A. Limite de la reproduction des couleurs
Toutes les couleurs perçues par l’œil humain standard ne sont pas reproductibles par un dispositif de capture ou de reproduction d’images
Les couleurs reproductibles par ces dispositifs sont celles appartenant à son gamut.
Les couleurs hors de ce gamut seront légèrement différentes de celles réellement perçue par l’œil humain standard
Couleur appartenant au gamut d’un ordinateur
La « même » couleur reproduite par une imprimante

## Slide 36
Les espaces de couleurs
  Espace RVB
  Espace TSV
  Espace TSL
  Espace L*a*b*
Diagramme de chromaticité CIEx,y
  Principe de construction du diagramme
  Lecture du diagramme
  Utilisation pratique
Gamut et reproduction des couleurs
  Limite de la reproduction des couleurs
  Quelques gamuts usuels

## Slide 37: III. B. Quelques gamuts usuels
sRGB : le plus petit gamut contenant toutes les couleurs reproductibles par tous les dispositifs de capture et de reproduction d’images
Couleur primaire vert
Couleur primaire rouge
Couleur primaire bleu

## Slide 38: III. B. Quelques gamuts usuels
AdobeRGB : gamut très répandu pour les écrans et systèmes de reproduction d’images
B
V

## Slide 39: III. B. Quelques gamuts usuels
A, B, C et D sont tous perçus différemment par l’œil
diagramme CIEx,y = gamut de l’œil humain standard
Adobe RGB
sRGB
Presse d’imprimerie
Imprimante 11 encres
 | A | B | C | D
Reproductible par écran contenant un gamut sRGB | √ | X | X | X
Reproductible par écran contenant un gamut Adobe RGB | √ | √ | √ | X
Reproductible par une presse d’imprimerie | √ | √ | X | X
Reproductible par une imprimante 11 encres | √ | √ | √ | X

## Slide 40: III. B. Quelques gamuts usuels
Pourquoi un écran d’ordinateur pouvant faire apparaitre 16 millions de couleurs différentes ne peut pas reproduire les 8 millions de couleurs perçues par l’œil humain standard ?