MENTION COMPLEMENTAIRE

TECHNICIEN EN ENERGIES RENOUVELABLES

EPREUVE E1 : PREPARATION D’UNE INTERVENTION

SESSION  2018

PROJET MAISON M & Mme LAVIALLE

« L’usage de tout modèle de calculatrice, avec ou sans mode examen, est autorisé »

AUCUN  DOCUMENT  AUTORISE

|  | DUREE CONSEILLEE | BAREME GENERAL |
| --- | --- | --- |
| PARTIE 1 : « ANALYSE DU BATI » | 1 H | 56 pts |
| PARTIE 2 : « ETUDE DE SOLUTIONS TECHNIQUES » | 1 H | 55 pts |
| PARTIE 3 : « PREPARATION DE LA MISE EN ŒUVRE » | 2 H | 89 pts |
| TOTAL : | 4 HEURES | 200 pts |

Présentation du projet :

Le constructeur Maison Elan est implanté dans le département du Puy de Dôme. Il conçoit des maisons individuelles performantes au niveau énergétique.

Maison Elan propose à M et Mme LAVIALLE une construction neuve avec les critères suivants :

- Une exposition optimisée pour que le bâti jouisse un maximum d’apports extérieurs gratuits

- Une production de chauffage des locaux effectuée par une pompe à chaleur air/eau

- Une production d’eau chaude sanitaire provenant d’un chauffe-eau solaire thermique

- Un traitement de l’air effectué par une VMC double flux

- Une production d’énergie électrique d’origine photovoltaïque

PARTIE 1 : « ANALYSE DU BATI »

ETUDE THERMIQUE

En préambule du calcul par un logiciel spécifique du coefficient Bbio (Besoins bioclimatiques) et du coefficient Cep (Consommations en énergie primaire) votre responsable vous demande de vérifier si l’épaisseur de l’isolant thermique incorporé à la paroi extérieure est conforme aux préconisations de la RT2012.

Question 1.A1 :

Relever l’épaisseur de l’isolant thermique de la paroi verticale extérieure.

Epaisseur de l’isolant thermique = 13 cm         DTR 3/18 et 8/8       2 pts

Question 1.A2 :

Calculer la valeur de la résistance thermique (Rmin) minimum de la paroi extérieure, permettant d’obtenir la valeur du coefficient de transmission thermique préconisée par la RT 2012.

Rmin  >  1 / Up                 Rmin >  1 / 0,2                           Rmin > 5 m² K / W

DTR 8/18       3 pts

Question 1.A3 :

Calculer la valeur de la résistance thermique (R1) de la paroi extérieure sans l’isolant thermique permettant d’obtenir la valeur d’Up citée précédemment, en complétant le tableau ci-dessous.

| Repère | Constitution de la paroi | e (en m) |  (en W/mK) | r (en m²K / W) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Résistance superficielle extérieure (Rse) | 0,04 |
|  | Enduit extérieur (mortier de ciment) | 0,02 | 1,15 | 0,017 |
|  | Mur en briques OPTIBRIC | 0,20 |  | 0,75 |
|  | Plaque de plâtre | 0,013 | 0,35 | 0,037 |
|  | Résistance superficielle intérieure (Rsi) | 0,13 |
| Résistance thermique totale R1 de la paroi sans l’isolant thermique | 0,974 m² K / W |

Question 1.A4 :

Calculer la valeur de la résistance thermique (r) de l’isolant thermique (GR 32) permettant d’obtenir une valeur de R (résistance thermique totale de la paroi extérieure) = 5 m² K / W.

r de l’isolant thermique = R - R1    (         5 – 0,974 = 4,026 m² K / W                  2 pts

Question 1.A5 :

Calculer l’épaisseur de l’isolant thermique (GR32).

e = r x     (         e = 4,026 x 0,032 = 0,129 m soit 13 cm

3 pts

Question 1.A6 :

L’épaisseur de l’isolant retenu pour ce projet est-elle conforme au regard des préconisations de la RT2012 ?

Conforme       DTR 8/18      2 pts

ETUDE DU BILAN THERMIQUE

On vous demande de rechercher les données techniques dans le bilan thermique du projet fourni par le bureau d’études puis de calculer la consommation électrique annuelle du bâtiment. Cette étude nous permettra de dimensionner le futur champ photovoltaïque avec pour objectif de passer cette construction en bâtiment à énergie positive.

Question 1.B1 :

Donner la zone climatique où se situe le projet.

Zone H1c

DTR page 8/18             2 pts

Question 1.B2 :

Donner la surface du bâtiment. (SRT)

215,10 m²

DTR page 8/18             2 pts

Question 1.B3 :

Donner la consommation en énergie primaire maximum (Cepmax) pouvant être retenue pour ce  bâtiment.

50   kWh ep/m²/an

DTR page 8/18             2 pts

Question 1.B4 :

Donner la consommation en énergie primaire (Cep) du bâtiment.

26,9   kWh ep/m²/an

DTR page 8/18             2 pts

Question 1.B5 :

Calculer le gain (en %) entre le Cep du bâtiment et Cepmax.

(50 – 26,9) : 50 = 46,2 %

DTR page 8/18            4 pts

Question 1.B6 :

Calculer la consommation totale en énergie primaire du bâtiment sur une année.

215,10 x 26,9 = 5786,19 kWh ep/an

4 pts

Question 1.B7 :

Convertir la consommation totale d’énergie primaire du bâtiment sur une année en équivalent de consommation en énergie électrique.

Pour rappel :

Conversion de l’énergie primaire en énergie électrique : 2,58 kWh ep = 1 kWh électrique

5786,19 : 2,58  = 2242,71 kWh/an

4 pts

VERIFICATION  DE L’ORIENTATION DU CHAMP PHOTOVOLTAÏQUE

La société propose d’installer les panneaux photovoltaïques sur le pan de toiture orienté sud-ouest. Le bureau d’études a effectué le relevé du masque solaire afin de déterminer les ombrages voisins qui pourraient engendrer une baisse de production d’électricité.

On vous demande d’étudier l’influence des ombrages sur la production d’électricité d’origine photovoltaïque.

Question 1.C1 :

A partir des points du relevé de masque solaire, tracer et colorier la zone d’ombrage.

Question 1.C2 :

Sachant que la zone de production principale se situe de 9h00 à 17h00 pour une inclinaison supérieure à 20° (hauteur angulaire). Représenter les contours en trait fort de cette zone sur le disque solaire  précédent.

Question 1.C3 :

Indiquer le degré d’influence de l’ombrage sur la production d’électricité d’origine photovoltaïque en rayant les mauvaises réponses.

Faible

Moyenne

Majeure

4pts

PARTIE 2 : « ETUDE DE SOLUTIONS TECHNIQUES »

PHOTOVOLTAÏQUE

Le constructeur propose à ses clients d’augmenter les performances énergétiques des maisons individuelles en proposant d’installer un kit photovoltaïque permettant de produire l’énergie électrique.

Il s’agit d’installer un champ solaire composé de 10 panneaux d’une puissance unitaire de 275Wc et d’un onduleur raccordé au réseau ERDF.

Les panneaux solaires seront installés sur la toiture orientée Sud-Ouest.

On vous demande de choisir l’onduleur du kit photovoltaïque raccordé au réseau ERDF en fonction de la région d’implantation de la maison (département du Puy de Dôme) et de conclure sur les performances de la maison en tenant compte du bilan énergétique et de la production d’énergie électrique.

Question 2.A1 :

Rechercher les dimensions des panneaux prévus en précisant l’unité.

Longueur : 1675mm				Largeur : 1001mm					2pts

Question 2.A2 :

Calculer l’inclinaison du pan de toit en degré sachant que l’inclinaison est de 36%.

Tan(-1) (36/100) = 19,79°                                                                                           6pts

Inclinaison en degré  : 19,8°

Question 2.A3 :

Afin de réaliser l’implantation de ces panneaux, vérifier la faisabilité de poser 10 modules en 2 rangées de 5 orientées en paysage ou en portrait.

A partir des dimensions utiles ci-dessous de la toiture, proposer une implantation en justifiant vos réponses.

Largeur utile (l) : 4,26m                       Longueur utile (L) : 7,12m

1 rangée en mode portrait = 1001*5 = 5005mm soit 5,005m	:	conforme pour la longueur <7,12m

1 rangée en mode paysage = 1675*5 = 8375mm soit 8,3m :		non conforme pour la longueur >7,12m

2 rangées en mode portrait = 1675*2 = 3350mm soit 3,35 m : conforme pour la largeur (hauteur) < 4,26m

Mode de pose retenu : 2 rangées de 5 panneaux montés en mode portrait			8pts

Question 2.A4 :

En termes de puissance, 2 onduleurs de la gamme SMA (sunny boy 2500HF et 3000HF) sont au premier abord compatible avec le champ photovoltaïque.

Afin d’optimiser le rendement de la production d’énergie électrique d’origine photovoltaïque, on vérifie le rapport des puissances entre la puissance de l’onduleur (POND) et celle du champ photovoltaïque (PPV) afin d’appliquer la règle suivante :

POND / PPV doit être compris entre 80% et 100% pour une  région moins ensoleillée

- POND / PPV  doit être compris entre 100 et 120% pour une région plus ensoleillée

Choisir l’onduleur le plus adapté en tenant compte de la situation géographique du Puy de Dôme qui se situe dans une région moins ensoleillée.

Rapport POND / PPV  pour l’onduleur 2500HF  : 2600/2750 = 94,5%

Rapport POND / PPV pour l’onduleur 3000HF  : 3150/2750 = 114,5%

Référence de l’onduleur : SMA SB 2500 HF - 30

4pts

Question 2.A5 :

Choisir un raccordement électrique des 10 panneaux (1 ou 2 strings) afin d’être compatible avec l’entrée en tension de l’onduleur. Justifier les 2 solutions par le calcul.

On donne les caractéristiques de l’onduleur retenu et des panneaux ;

- Plage de tension des onduleurs : 175V – 560 VDC

- Tension du panneau photovoltaïque au point de fonctionnement max : 31VDC

Montage série  avec 2 strings de 5 panneaux :

- calcul de la tension au point de fonctionnement : 31*5=155 VDC

Montage série avec 1 seul string 10 panneaux :

- calcul de la tension au point de fonctionnement : 10*31= 310 VDC

Choix et justification du mode de raccordement : 1 string de 10 panneaux

conforme ; car la tension est comprise entre 175V – 560 VDC 					6pts

Question 2.A6 :

A partir des données fournies par le logiciel Sunny Design, rechercher la production énergétique estimative annuelle pour l’onduleur choisi. Conclure sur le type de maison sachant que la consommation totale d’énergie électrique du bâtiment d’une année est de 2300 kwh.

Production photovoltaïque : 2470 kwh

Type de maison : Maison à énergie positive							       4pts

POMPE A CHALEUR

Le constructeur propose à M et Mme LAVIALLE une PAC (pompe à chaleur) de type aérothermie, couplée à un plancher chauffant basse température.

Le modèle de PAC retenu par le constructeur est :

  - Daikin Altherma (modèle standard) Bi-Bloc basse température monophasée

  - Mode de fonctionnement en chauffage seul

  - Batterie électrique d’appoint 6kW

  - Un thermostat d’ambiance par zone (3 zones : chambres RDC + bureau, chambre étage, et salon/séjour) en version filaire

  - Volume d’eau total dans le plancher chauffant est de 300 litres

Le bilan thermique du bureau d’études annonce des déperditions de 5,5 kW pour – 7°C extérieur.

Question 2.B1 :

Compléter les désignations des constituants du schéma de principe de la PAC.

| Repères | Désignations |
| --- | --- |
| 1 | Unité extérieure |
| 2 | Unité intérieure |
| 3 | Echangeur thermique |
| 4 | Pompe ou circulateur |
| 5 | Vanne d’arrêt |
| 6 | Collecteur |
| 7 | Vanne d’arrët |
| 8 | Vanne de dérivation ou soupape différentielle |
| FHL1,2,3 | Boucle de chauffage au sol |
| T1,2,3 | Thermostat d’ambiance |
| M1,2,3 | Vanne motorisée |

Question 2.B2 :

Choisir la référence de l’unité extérieure.

Unité extérieure : ERHQ008BV3									4pts

Question 2.B3 :

Choisir la référence de l’unité intérieure.

Unité intérieure : EKHBH008B6V3									4pts

Question 2.B4 :

Le volume d’eau total étant supérieur à 280 litres, on vous demande de calculer la pré-pression (pression de pré-gonflage) requise du vase d’expansion de l’unité intérieure, sachant que cette unité est installée au point le plus élevé du circuit d’eau.

Vérifier si le vase d’expansion de l’unité intérieure est adapté et justifier.

Calcul de la pré-pression requise :

P requise = (H/10 + 0,3 bar) = (0/10 + 0,3 bar) = 0,3 bar

Le volume d’eau maximal correspondant peut être lu à partir du graphique : environ 410 litres.

Etant donné que le volume d’eau total du circuit (300 litres) est inférieur au volume d’eau maximum (410 litres), le vase d’expansion est adapté à l’installation.

8pts

Question 2.B5 :

Choisir la référence des thermostats d’ambiance.

Thermostats d’ambiance : EKRTW 									4pts

PARTIE 3 : PREPARATION DE LA MISE EN ŒUVRE

L’échafaudage est installé sur le site. Vous devez préparer votre intervention pour la pose et le raccordement des panneaux photovoltaïques, en vous assurant que vous allez travailler en toute sécurité.

Question 3.A1 :

Compléter le schéma de l’installation en sachant que la solution de raccordement retenue sera :

1 string de 10 modules

Question 3.A2 :

Indiquer l’habilitation électrique qui sera nécessaire pour réaliser en autonomie la mise en service de l’ensemble de l’installation photovoltaïque.

Habilitation électrique : BR photovoltaïque							2pts

Question 3.A3 :

Déterminer les éléments nécessaires à l’installation des panneaux au format portrait :

- Quantité des supports

- Nombre total de points d’ancrages sur la charpente

- 10 supports

- 70 points d’ancrage

4pts

Préparation de votre intervention pour la mise en œuvre de la pompe à chaleur.

La sélection du matériel est terminée. Vous devez préparer votre intervention pour l’installation et le raccordement de la pompe à chaleur.

Le constructeur précise que la membrane d’étanchéité de la toiture terrasse du cellier ne peut pas être percée et cette même toiture terrasse n’est pas porteuse.

Question 3.B1 :

En sachant que le technicien qui effectue la mise en œuvre de la PAC sera aussi responsable de la mise en service.

Quelle catégorie d’attestation d’aptitude doit-il avoir ?

L’intervenant doit avoir l’attestation d’aptitude de catégories 1 ou 2				3pts

Question 3.B2 :

Quelle norme électrique doit-on respecter pour les raccordements de la PAC ?

La norme NFC 15-100											3pts

Question 3.B3 :

Donner  les principaux risques liés à la mise en œuvre de la PAC.

- Risques liés à la manipulation de charge								4pts

- Risques électrique

- Risques de coupure/projection

- Manutention

Question 3.B4 :

Citer les équipements de protection individuelle nécessaires lors de la mise en œuvre de la PAC.

- Vêtements de travail avec manche longue							4pts

- Chaussures de sécurité

- Gants adaptés

- Lunettes

Question 3.B5 :

Déterminer l’outillage nécessaire pour la mise en œuvre des liaisons frigorifiques.

- Un coupe tube cuivre

- Une cintreuse 5/8’’ et 1/4’

- Une dudgeonnière ou raccord à braser

- Un jeu de clé

- Un chalumeau oxy-acéthylénique									4pts

Question 3.B6 :

Citer des précautions d’implantation de l’unité extérieure et de l’unité intérieure.

Pour l’unité extérieure :											6pts

-Orientation par rapport aux points cardinaux (privilégier le sud ou l’est)

-Faire attention au bruit (chambre, voisinage)

-Faire attention à la gestion des condensats

Pour l’unité intérieure :

-Privilégier l’implantation de l’unité intérieure dans l’enceinte chauffée du bâtiment

-Prévoir un espace suffisant autour de l’unité pour faciliter la maintenance.

Question 3.B7 :

Indiquer les 3 distances minimum (en mm) à respecter entre l’unité extérieure et les murs environnants.

Question 3.B8 :

Positionner l’unité extérieure et tracer le cheminement des tuyauteries entre l’unité extérieure et l’unité intérieure sur l’extrait du plan du rez de chaussée.

Remarque :

Pour des raisons d’esthétisme, M. LAVIALLE  précise qu’il ne veut aucun tuyau en plafond, dans le sol et sur les façades extérieures. Il ne souhaite pas non plus que l’unité extérieure soit visible de l’entrée.

Question 3.B9 :

Déterminer les diamètres des tuyauteries frigorifiques entre l’unité extérieure et l’unité intérieure dans les deux unités (mm et pouce).

Diamètre de la ligne d’aspiration : 15,9mm - (5/8’’)							4pts

Diamètre de la ligne liquide : 6,4 mm -  (1/4’’)

Question 3.B10 :

Déterminer à partir de votre tracé, la longueur des tuyauteries frigorifiques entre l’unité extérieure et l’unité intérieure (détailler votre calcul).

La longueur peut varier de 7 à 13 m selon l’implantation de la PAC sur le mur ouest du cellier.

2pts

Question 3.B11 :

Indiquer les longueurs minimales et maximales des tuyauteries frigorifiques à respecter entre l’unité extérieure et l’unité intérieure.

D’après la longueur déterminée à la question précédente, faut-il oui ou non rajouter du fluide frigorigène, et si oui en quelle quantité? Justifier.

La longueur des liaisons ne doit pas être inférieure à 3 m et ne doit pas dépasser 30 m.

Sur notre installation la longueur estimée des liaisons est entre 7 et 13m.

L’unité extérieure est pré chargée pour une longueur de 10m.

Il faut rajouter 20 g/m de fluide frigorigène lorsqu’on dépasse 10m.

Quantité de fluide frigorigène à rajouter de 20 à 60 g selon la longueur déterminée par le candidat.

6pts

Question 3.B12 :

Indiquer le type de courbe de déclenchement des disjoncteurs permettant de protéger le compresseur et la résistance électrique de la PAC.

|  | Disjoncteur courbe C | Disjoncteur courbe D |
| --- | --- | --- |
| Compresseur |  | X |
| Résistance électrique | X |  |

Question 3.B13 :

Choisir les câbles nécessaires à l’alimentation électrique des organes principaux de la PAC.

|  | Câbles |
| --- | --- |
|  | 2 x 1,5 mm² | 3 x 1,5 mm² | 4 x 1,5 mm² | 3G2,5 mm² | 3G4 mm² | 4G1,5 mm² | 4G2,5 mm² |
| Alimentationunité extérieure |  |  |  | X |  |  |  |
| Alimentation chauffage d’appoint électrique |  |  |  |  | X |  |  |
| Liaison entre unité extérieure et intérieure |  |  |  |  |  |  | X |
| Thermostat |  | X | X |  |  |  |  |

Question 3.B14 :

Quels sont les emplacements à éviter pour l’implantation des thermostats d’ambiance.

Eviter de le positionner derrière une porte

Eviter le contact direct des rayons du soleil

Eviter de le positionner près d’une source de chaleur

Question 3.B15 :

Configurer les microcommutateurs en position (ON ou OFF) se trouvant sur l’unité intérieure par rapport à l’application retenue.

|  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ON |  |  |  |  |
| OFF | X | X | X | X |

Question 3.B16 :

Compléter le schéma de câblage du thermostat d’ambiance et de la vanne motorisée.

.

C : Demande de refroidissement

H : Demande de chauffage

Com : Commun

# Text boxes

DTR 3/18 et 8/8    6 pts

4

2

1

10 pts

Zone de production obligatoire

4 pts

---------------

---------------

5pts

Remarque : Le vase d’expansion n’est pas représenté sur le schéma de principe ci-dessus.

12pts

6pts

100

50

350

EXTRAIT DU PLAN

DU REZ DE CHAUSSEE

Echelle 1 /100

8pts

5,85

4,83

5,90

Implantation de l’unité intérieure

Echelle indéterminée

Extérieur

Unité intérieure

Cellier/Buanderie

Unité extérieure

Tracé des tuyauteries frigorifiques

Le candidat peut positionner l’unité extérieure le long de ce mur (5,85 m)

2pts

8pts

3pts

2pts

Thermostat

C

com

H

X1M

N

L

Alimentation protégée

2

1

Vanne motorisée

6pts