BACCALAURÉAT PROFESSIONNEL

PROCEDES DE LA CHIMIE, DE L’EAU

ET DES PAPIERS - CARTONS

Sujet ZERO

ÉPREUVE E2 : ÉPREUVE TECHNOLOGIQUE

ÉTUDE D’UN PROCÉDÉ INDUSTRIEL

Calculatrice autorisée, conformément à la circulaire n° 99-186 du

16 Novembre 1999

Aucun document autorisé

Le sujet se compose de 13 pages, numérotées de 1/13 à 13/13.

Dès que le sujet vous est remis, assurez-vous qu’il est complet.

- COMPREHENSION DU PROCEDE							/39 pts

I.1 / Identification des produits : matières premières et produits finis (9pts)

I.2 / Schématisation du procédé (10 pts)

I.3/  Identification et rôles des opérations unitaires ainsi que des flux de matières et d’énergie dans le procédé (20pts)

- PREPARATION DE LA PRODUCTION 						/ 11pts

II.1 / Préparation des matières premières et configuration des appareils (7,5 pts)

II.2 / Etude d’un accident (3,5pts)

- CONDUITE ET CONTROLE EN COURS DE PRODUCTION 			/ 18 pts

III.1 / Diagnostic d’un dysfonctionnement (6 pts)

III.2 / Conduite de l’atelier de séchage, enrobage et refroidissement (6pts)

III.3 / Régulation de l’enrobeur (6pts)

- CONFORMITE DU PRODUIT FINI			 				/ 12 pts

IV.1  Vérification de la conformité du titre (10,5 pts)

IV.2  Diagnostic de réglage (1,5pts)

FABRICATION D’UN ENGRAIS MINERAL NPK

- COMPREHENSION DU PROCEDE

I.1 / Identification des produits : matières premières et produits finis

I.1.1.  Citer les 3 éléments essentiels rentrant dans la composition d’un engrais ternaire et donner le rôle fertilisant de chacun sur une plante.          		  / 3pts

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

I.1.2  Compléter le tableau ci-dessous en cochant  pour chaque matière première l’apport qu’elle garantit dans la formulation.

/ 3pts

| Matières premières | Apport en azote (N) | Apport en phosphore (P) | Apport en potassium (K) |
| --- | --- | --- | --- |

I.1.3  Justifier le nom « SA21 » donné pour la désignation du sulfate d’ammoniaque. Pour cela calculer le pourcentage massique en azote dans la molécule du sulfate d’ammoniaque.

/2 pts

Données : N= 14 g/mol  , H=1 g/mol , S= 32 g/mol , O=16 g/mol

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

I.1.4  Préciser la nature du T400 et préciser l’avantage que représente cet ajout dans la formulation.										/ 1 pt

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

I.2 / Schématisation du procédé						           	/10 pts

A partir de la description du procédé de fabrication d’un engrais ternaire 12 - 4 -17 et du schéma de procédé, pages 5/12 à 7/12 du dossier ressources, compléter le schéma de principe (page 12/13 du dossier de travail) en faisant figurer : le nom des produits entrants et sortants, le nom des opérations unitaires, leur repère et les liaisons entre les différents éléments.

# I.3 / Identification et rôles des opérations unitaires ainsi que des flux de matière et d’énergie dans le procédé.

I.3.1 Quel est le danger lié à la dispersion dans l’air du T400 ?     		/ 1 pt

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

I.3.2 Quelle opération unitaire du procédé permet de maitriser le risque lié à l’émanation de poussières du T400. Justifiez votre réponse.		/ 1,5 pts

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

I.3.3  Quelle est l’opération utilisée pour recycler les poussières de fines sortant du sécheur.										/1 pt

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Pour obtenir la certification ISO 14001, le choix d’un équipement supplémentaire de récupération des poussières dans l’air a été fait. Il s’agit  d’un filtre à manches.

Compléter le tableau en vous aidant du schéma ci-dessous.			/2 pts

| NUMERO | LEGENDE |
| --- | --- |
|  | Sortie des poussières |
|  | Arrivée de l’air empoussiéré |
|  | Manches filtrantes |
|  | Sortie de l’air dépoussiéré |

Expliquer son principe de fonctionnement.					/2 pts

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

I.3.4  Cocher le champ d’application auquel s’applique la certification ISO 14001.

/ 1pt

- La qualité……….........................……

- L’environnement…………….............

- Le développement durable…………

I.3.5 Une chaudière à bois a été installée pour préchauffer l’air du sécheur F1 entre 100 et 600°C.

Effectuer un bilan énergétique sur le préchauffage et calculer la puissance de chauffe nécessaire pour élever la température de l’air à 600°C (en KW)			/4 pts

Données :

Flux de chaleur du fluide   (kJ/h)      = F  x  Cp  x T

avec    F: débit massique du fluide (kg/h)

Cp : capacité thermique massique moyenne du fluide (KJ/kg/°C)

T : température du fluide (°C)

Débit d’air préchauffé = 6120 kg/h

Température d’entrée de l’air dans le préchauffeur= 20°C

Capacité thermique massique moyenne de l’air entre 20°C et 600°C = 1,05 kJ/kg/°C

P : puissance du préchauffeur (KW)

1 KJ/s= 1KW

_____________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

La chaudière installée a une puissance de chauffe de 1500 KW. Celle-ci a-t-elle été correctement dimensionnée ? Justifier la réponse.					/ 1,5 pts

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Déterminer le taux de réduction sur le bilan carbone après le changement de la chaudière (page 10/12 du dossier ressources).                                                 	  		  / 1,5 pts

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Citer le champ d’application impacté par cette amélioration.				   / 0,5 pt

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

I.3.6 Lister les critères qualité attendus sur le produit fini et identifier, par une croix, les étapes du procédé que doit maîtriser l’opérateur pour garantir  ces critères.	   / 3 pts

| Etapes du procédé Critères qualité du produit fini | Dosage | prégranulation | granulation | séchage | criblage | enrobage | refroidissement |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Absence de poussières |  |  |  | x |  | x |  |

I.3.7  Préciser, pour la sécurité, lequel des moyens de dialogue développé, correspond à une action préventive. Justifier votre réponse à l’aide du document ressources page 10/12.

/ 1 pt

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

- PREPARATION DE LA PRODUCTION

II.1 / Préparation des matières premières et configuration des appareils

Réglage des dosimètres pour le lancement de la production d’un lot.

II.1.1   A partir des exigences imposées par le DOSSIER DE FABRICATION (dossier ressources page 4/12), calculer le débit massique horaire de la production.		/ 1,5pts

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

II.1.2  Compléter le tableau de préparation de production ci-dessous en :

/ 6 pts

    - reportant  le pourcentage de chaque matière première (en %)

    - calculant (un détail de calcul sera demandé) :

- les débits en kg/h des matières premières :

- les masses à obtenir lors des contrôles par empotage, nécessaires aux vérifications du réglage des dosimètres, sur 15  secondes.

|  | Matières premières (%) | Débit (en kg/h) à régler sur les dosimètres | Masse(en kg) à obtenir par empotage sur 15 s. |
| --- | --- | --- | --- |
| SA21 |  |  |  |
| Urée |  |  |  |
| DAP |  |  |  |
| Fines |  |  |  |
| LSU |  |  |  |
| KCl |  |  |  |
| Talc |  |  |  |
| Huile |  |  |  |
| T400 |  |  |  |

Détails d’une ligne de  calcul : ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

II.2 / Etude d’un accident

II.2.1	Proposer une solution d’utilisation du matériel aboutissant  à une bonne pratique qui aurait permis d’éviter l’accident de travail n°2 (dossier ressources page 11/12)

/ 1,5 pts

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

II.2.2 Compléter, suite à cet accident, la fiche « chaude alerte » ci-dessous.													/ 2 pts

FICHE CHAUDE ALERTE

Ces quatre états Précipitation Frustration Fatigue Excès de confiance Peuvent causer ou contribuer à ces erreurs critiques Inattention du regard Distraction Ligne de tir Perte d’équilibre/ d’adhérence / de prise Qui augmentent le risque de blessures.

III . CONDUITE ET CONTROLE EN COURS DE PRODUCTION

III.1/ Diagnostic d’un dysfonctionnement.

En cours de production, une analyse granulométrique est réalisée par l’opérateur sur le produit marchand à la sortie du cribleur.

A partir des résultats relevés dans le FICHE DE CONTROLE EN COURS DE PRODUCTION (dossier ressources p 8/12) :

III.1.1  Calculer le % de fines sur le produit marchand.           		/ 2 pts

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

III.1.2  Préciser si le produit marchand est conforme sur le plan granulométrique. Justifier votre réponse.									/ 2 pts

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

III.1.3  Quel type de dysfonctionnement sur le cribleur pourrait engendrer une non-conformité ?										/ 2 pts

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

III.2 /  Conduite de l’atelier de séchage, enrobage et refroidissement.

L’opérateur est amené à agir sur différents paramètres de conduite afin d’assurer pour le produit marchand, un taux d’humidité constant, une proportion d’huile et de talc par rapport à la masse de produit constants et une température de sortie constante.

Compléter le tableau de conduite en proposant des actions à réaliser pour corriger les dérives des paramètres du produit marchand à l’aide de flèches :															/ 6 pts

- Une flèche             (       pour proposer d’augmenter le paramètre de conduite.

- Une flèche             (       pour proposer de diminuer le paramètre de conduite.

- Une flèche             (       pour proposer aucune action sur le paramètre de conduite

| Atelier Séchage, enrobage et refroidissement |
| --- |
| Variation constatée des paramètres du produit marchand | Paramètres de conduite du sécheur | Paramètres de conduite de l’enrobeur | Paramètres de conduite du lit fluide |
| Humidité du produit | Débit de production | Température | Température Air chaud sur le sécheur | Débit d’air chaud sur le sécheur | Débit d’huile d’enrobage | Débit de talc d’enrobage | Débit d’air de refroidissement |
| ( | ( | ( |  | ( |  |  |  |
| ( | ( | ( |  | ( |  |  |  |
| ( | ( | ( |  | ( |  |  |  |

III.3 / Régulation de l’enrobeur

III.3.1  Préciser les conséquences que pourraient provoquer une mauvaise injection d’huile et de talc pour l’utilisation de cet engrais par l’agriculteur.															/ 2 pts

- risque en cas d’insuffisance d’huile :

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

- risque en cas d’insuffisance de talc :

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

III.3.2  A l’aide de la fiche « symboles d’instrumentation » du dossier ressources page 12/12, proposer une boucle de régulation permettant  d’augmenter l’ajout d’huile et de talc en fonction du débit de produit marchand.						/ 4 pts

IV. CONFORMITE DU PRODUIT FINI

IV.1/  Vérifier la conformité du titre du produit fini en N, P, K sur le lot SP13-25 afin de pouvoir le libérer.

Pour cela :

- Reporter les données matières d’œuvre et demande client (DOSSIER DE FABRICATION page 4/12 du dossier ressources) dans le tableau du dossier travail page 13/13.

- Déterminer la composition du produit fini fabriqué (développer les calculs).

- Reporter les résultats dans le tableau page du dossier travail page 13/13.

Calcul du pourcentage en N (en % d’azote) :						/ 1,5 pts

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

Calcul du pourcentage  en P (en % de P2O5) :						/ 1,5 pts

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

Calcul du pourcentage en K (en % de K2O) :							  /1,5 pts

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

Préciser si les résultats sur les titres obtenus en NPK sont conformes. Justifier la réponse.													    / 1 pt

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

Préciser si le lot peut être libéré. Justifier la réponse.					    / 1 pt

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

IV.2/  Etablir un diagnostic par rapport au réglage des matières premières.

/ 1,5 pts

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

|  | DOSAGE LIQUEUR LSU |
| --- | --- |

|  | DOSAGE VRAC |
| --- | --- |

|  | HUMIDIFICATION |
| --- | --- |

|  | BROYAGE |
| --- | --- |

/ 4 pts

| MP1 | SA21 |
| --- | --- |
| N = ……….. % |
| P2O5 = ……….. % |
| K2O = ………. % |
| m1 = ……… T |

| MP2 | Urée |
| --- | --- |
| N = ……….. % |
| P2O5 = ……….. % |
| K2O = ………. % |
| m2 = ……… T |

| MP3 | DAP |
| --- | --- |
| N = ……….. % |
| P2O5 = ……….. % |
| K2O = ………. % |
| m3 = ……… T |

Produit fini fabriqué

N = ……….. %

P2O5 = ……….. %

K2O = ………. %

m = ……… T

| MP4 | Fines |
| --- | --- |
| N = ……….. % |
| P2O5 = ……….. % |
| K2O = ………. % |
| m4 = ……… T |

| MP5 | LSU |
| --- | --- |
| N = ……….. % |
| P2O5 = ……….. % |
| K2O = ………. % |
| m5 = ……… T |

Demande client

N = ……….. %

P2O5 = ……….. %

K2O = ………. %

m = ……… T

| MP6 | KCl |
| --- | --- |
| N = ……….. % |
| P2O5 = ……….. % |
| K2O = ………. % |
| m6 = ……… T |

| MP7 | Talc |
| --- | --- |
| N = ……….. % |
| P2O5 = ……….. % |
| K2O = ………. % |
| m7 = ……… T |

| MP8 | Huile |
| --- | --- |
| N = ……….. % |
| P2O5 = ……….. % |
| K2O = ………. % |
| m8 = ……… T |

| MP9 | Maërl |
| --- | --- |
| N = ……….. % |
| P2O5 = ……….. % |
| K2O = ………. % |
| m9 = ……… T |

# Text boxes

2

1

3

4

PRECHAUFFAGE

Air

Fair=

Tair e=

Air

Fair=

Tair s=

P

TALC

HUILE

Produit marchand venant du cribleur

Produit fini vers stockage

Eau

Vapeur

Engrais NPK

PROCEDE