BREVET D’ÉTUDES PROFESSIONNELLES

Représentation Informatisée de Produits Industriels

Épreuve EP2 - Unité : UP 2  -  1ère  situation

Modification du modèle numérique d'un produit

Durée : 6 heures								Coefficient : 4

Compétences et connaissances technologiques associées sur lesquelles porte l'épreuve :

C 11 : Décoder un CDCF

C 14 : Collecter les données

C 21 : Organiser son travail

C 22 : Etudier et choisir une solution

C 31 : Définir une solution, un projet en exploitant des outils informatiques

S 3 : Présentation d’un produit technique

S 5 : Les solutions constructives – procédés

Ce sujet comporte :

& Un dossier constitué de Documents repérés  Doc 1/9   à  Doc 9/9.

Un Compact Disc contenant :

Un dossier UP2.1- 2014 :

- Un fichier d’assemblage Ensemble table de montage .SLDASM et tous les fichiers pièces associés à l’ensemble.

- Tous les fichiers pièces associés aux éléments fournis.

- Un fichier pour la  mise en plan de l’ensemble outil : mise en plan A3H .SLDDRW

Le candidat doit rendre à la fin de l’épreuve 1 CD (ou  1 ZIP) contenant les fichiers sauvegardés.

BREVET D’ETUDES PROFESSIONNELLES

Représentation Informatisée de Produits Industriels

épreuve E2 - Unité : UP2 1er situation

Modification du modèle numérique d'un produit

DOSSIER

DE

PRESENTATION

TABLE DE MONTAGE POUR

TRAVERSE PYROMAX V2

La présentation de l’étude se trouve dans le dossier ressource, ficher « présentation PPT »

BREVET D’ETUDES PROFESSIONNELLES

Représentation Informatisée de Produits Industriels

épreuve E2 - Unité : UP2 - 1er situation

Modification du modèle numérique d'un produit

TRAVAIL

A

EFFECTUER

Table de montage pour traverse.

Elaboration du projet

Tâche 1 : Conception du portique

* Tâche 1 a) pièce 1 : Montants.

* Tâche 1 b) pièce 2 : Traverse

* Tâche 1 c) pièce 3 : Support plaque de fixation

* Tâche 1 d) pièce 4 : Plaques de fixation potence

Tâche 2 : Réalisation du nouveau sous ensemble «Portique»

* Assemblage des pièces

Tâche 3 : Conception des potences et des axes

*Tâche 3 a) pièce 5 : Potence

* Tâche 3b) pièce 6 : Axes

Tâche 4 : Réalisation du sous ensemble «Portique + potences»

*Assemblage du portique avec les potences+mise en place des éléments standards.

Tâche 5 : Mise en place des bacs et du plateau

*Mise en place des deux bacs à goussets et du plateau sur le portique.

Tâche 6 : Réalisation de l’assemblage final

*Insérer le sous-ensemble précédent sur la table de montage initiale.

Tâche 7 : Mise en plan du sous ensemble complet

TRAVAIL A REALISER

Consignes générales:

- Sauvegarder toutes vos nouvelles pièces conçues sous leurs noms dans le dossier suivant :

C:\ UP2.1-2013-XXXX \

## TACHE 1 : Conception du portique : (voir croquis ci-dessous)

Les 3 pièces du portique seront soudées.

- Tâche 1a : Réaliser les montants repère 1 et  sauvegarder sous le nom : ‹‹ montant.››

- Tâche 1b : Réaliser la traverse repère 2 et sauvegarder sous le nom : ‹‹ traverse.››

- Tâche 1c : Réaliser le support de plaque de fixation repère 3 et sauvegarder sous le nom :

- ‹support de plaque.››

Le portique est réalisé en profilés 80 x 20 épaisseur  2

## Boutonnières permettant la fixation des bacs

Tâche 1d : Réaliser les plaques de fixation repère 4 et sauvegarder
 sous le nom ˂˂  Plaque de fixation ˃˃

## TACHE 2 : Réalisation du nouveau sous-ensemble‹‹Portique››

-A l’aide du croquis ci-dessous réaliser l’assemblage  des pièces 1,2,3 et 4.

Et sauvegarder sous le nom : ˂˂ Portique ˃˃

Les pièces sont assemblées par soudage.

## TACHE 3 : CONCEPTION DES POTENCES ET DES AXES

- Tâche 3a : Réaliser les potences repère 5 en profilé de 80x40 épaisseur 2 mm.

Et sauvegarder sous le nom ˂˂ Potence ˃˃

- Tâche 3b :Réaliser l’axe repère 6 et sauvegarder sous le nom ˂˂ Axe ˃˃

## TACHE 4 : REALISATION DU SOUS -ENSEMBLE‹‹PORTIQUE+POTENCE››

-Assemblage du portique avec les potences par l’intermédiaire des axes repère 6 .

-Mise en place des anneaux disponibles dans le dossier éléments standards..

-Mise en place des goupilles épingle , des écrous et des rondelles.

Les goupilles, les écrous et les rondelles sont à choisir dans le dossier ressource ‹‹ éléments standards ››

Sauvegarder le sous ensemble sous le nom˂˂ Portique+Potence ˃˃

## TACHE 5 : MISE EN PLACE DES BACS ET DU PLATEAU.

## * Insérer  sur l’assemblage précédent le plateau et les deux bacs à gousset.

## Le plateau et les bacs à goussets sont disponibles dans le dossier ressource.

Sauvegarder l’ensemble sous le nom ˂˂ Sous-ensemble complet ˃˃

## TACHE 6 : REALISATION DE L’ASSEMBLAGE FINAL.

*Insérer le sous-ensemble précédent sur la table de montage d’origine et sauvegarder

sous le nom ˂˂ Assemblage final ˃˃

Le portique sera centré et soudé sur les traverses basses de l’ensemble d’origine

TACHE 7 : MISE EN PLAN DU SOUS ENSEMBLE ET DE L’ASSEMBLAGE FINAL.

Effectuer, sur format A3 horizontal, la mise en plan du sous ensemble complet ainsi que de l’assemblage final en disposant les vues tel que sur le schéma descriptif ci-dessous.

Vous utiliserez le fichier ˂˂ mise en plan A3H ˃˃ se trouvant dans le dossier ressource.

| TOTAL | _____/200 |
| --- | --- |

L’échelle et l’orientation des vues restent au choix du candidat

| Tâches | Points sur 200 |
| --- | --- |
| 1-Conception portique |  | ___/200 |
| a- pièce 1 : Montants | _____/20 |  |
| b- pièce 2 : Traverse | _____/5 |  |
| c - Pièce 3 : Support de plaque de fixation | _____/5 |  |
| d - Pièce 4 : plaques de fixation potence | _____/10 |  |
| 2- Assemblage sous-ensemble portique | _____/15 |  |
| 3- Conception des potences et des axes |  |  |
| a - Pièce 5 : Potence | _____/10 |  |
| b - Pièce 6 : Axe | _____/15 |  |
| 4 – Réalisation du sous-ensemble portique+potence | _____/40 |  |
| 5 - Mise en place des bacs et du plateau | _____/25 |  |
| 6 – Réalisation de l’assemblage final | _____/25 |  |
| 7 – Mise en plan du portique et de l’assemblage final | _____/30 |  |

Elaboration du projet : Durée 6h – coefficient 4 (notation sur 200)

FICHE BAREME : ELABORATION DU PROJET

| Fiche de suivi |
| --- |
| A remplir par le surveillant-correcteur |
| DÉBUT DE SESSION -Mettre sous tension -Renommer UP2.1-2014- XXXX | INCIDENTS |
| DEROULEMENT 1-Conception du portique a-pièce1 : Montants b-pièce2 : Traverse c-pièce3 : Support de plaque de fixation d-pièce4 : Plaques de fixation potence. 2-Assemblage sous-ensemble portique 3-Conception des potences et des axes. a-pièce5 : potences b-pièce6 : axe. 4-Réalisation du sous-ensemble portique+potence 5-Mise en place des bacs et du plateau 6-Réalisation de l’assemblage final. 7-Mise en plan du portique et de l’assemblage final. |  |
| FIN DE SESSION Effectuer les sorties imprimantes Vérifier la présence des fichiers Enregistrer le contenu de UP2.1 sur un support externe. Vérifier et certifier le transfert. Emarger la fiche de suivie |  |

FICHE DE PROCÉDURE

MISE EN ŒUVRE DU SYSTEME

Matériel et Logiciel

# DÉBUT DE SESSION

- mettre sous tension les périphériques et le micro ordinateur,

- renommer le dossier UP2.1 – 2014 de C : \ en UP2.1 – 2014 – XXXX

(XXXX : n° du candidat).

# SESSION DE TRAVAIL

Le candidat est responsable de la sauvegarde régulière de son travail dans le dossier :

UP2.1– 2014 – XXXX.

# FIN DE SESSION

- effectuer les sorties imprimante demandées,

- vérifier la présence des fichiers du travail produit dans le dossier UP2.1 – 2014 – XXXX,

- appeler le surveillant correcteur pour :

- enregistrer le contenu de UP2.1 – 2014 – XXXX sur un support externe,

- vérifier et certifier le transfert correct sur le support externe,

Fichiers sauvegardés :

Dossier :	UP2.1-2014-XXXX

Fichiers :

Impressions :

Les documents imprimés seront agrafés à cette copie

# Text boxes

Réaliser une vue isométrique (en couleur) de l’assemblage final

Utiliser 2 couleurs différentes pour la table d’origine et pour la modification.

Réaliser une vue isométrique de l’assemblage « Sous ensemble complet »

Lignes cachées supprimées

Ajouter 2 vues de détail :

La première pour le système d’articulation des potences

La seconde pour le système de fixation des riveteuses.

Alignement du montant du portique sur la traverse basse de la table

Calculatrice autorisée et documents personnels autorisés.

PLATEAU SOUDE SUR LES MONTANTS AU NIVEAU DES BACS.

Cot e en dessous du plateau.

BACS A GOUSSET FIXES DANS LA BOUTONNIERE DU MONTANT

N° du candidat :

…………………