BACCALAURÉAT TECHNOLOGIQUE

Sciences et Technologies de l’Industrie et du Développement Durable

ENSEIGNEMENTS TECHNOLOGIQUES TRANSVERSAUX

Session 2015

Coefficient 8 – Durée 4 heures

Aucun document autorisé – Calculatrice autorisée

Projet de pont transbordeur Jules Verne à Nantes

Constitution du sujet :

- Dossier Sujet (mise en situation et questions à traiter par le candidat)

  - PARTIE 1 (3 heures)	Pages   2 à 9

  - PARTIE 2 (1 heure)	Page   10

- Dossier Technique	Pages 11 à 21

- Documents Réponse	Pages 22 à 24

Le dossier sujet comporte deux parties indépendantes qui
peuvent être traitées dans un ordre indifférent.

Les documents réponse DR1 à DR4 (pages 22 à 24) seront 
à rendre agrafés avec vos copies.

PARTIE 1 : étude de l'ouvrage

ÉTUDE 1.1 : CARACTÉRISTIQUES DE L'OUVRAGE

| Question 1.1.1 | Voir document réponse DR1. Haubanage en éventail asymétrique |
| --- | --- |
| Question 1.1.2 |  |
| Question 1.1.3 | Pour un voyage dans un sens : 270 (individuel) + 150 (busway) = 420 1 passage toutes les 2 × 1,75 = 3,5 minutes soit 60 / 3,5 = 17,14 passages/h flux = 420 × 17,14 = 7200 passagers/h. Le flux est moyen, en-dessous de celui d'un franchissement permettant le passage continu des voitures, mais supérieur à celui d'un bac ou d'un téléphérique. |
| Question 1.1.4 | Voir document réponse DR2. La rue aérienne n’introduit pas de rupture technique quant au choix des solutions mises en œuvre mais introduit une rupture d’usage forte en proposant une exploitation atypique de ce type d’ouvrage. |
| Question 1.1.5 | La classe 41. Domaines : Organisation et conduite de colloques, conférences ou congrès ; Organisation d'expositions à buts culturels ou éducatifs ; Le dépôt de marque empêche l'utilisation de l'expression par toute autre société. Cela permet de contenir la concurrence en sauvegardant l'originalité de l'innovation. |
| Question 1.1.6 | Le coût du projet est moyen, de même ordre qu'un pont bas classique. Il est moins élevé que celui d'un pont haut ou d'un tunnel mais supérieur à celui d'un bac ou d'un téléphérique. |
| Question 1.1.7 | aspect économique : le coût du pont est du même ordre que celui d'un pont bas classique. aspect environnemental : il se positionne en faveur de l'éco-mobilité. aspect sociétal : le projet s'inscrit comme objectif touristique important. Il propose en particulier une rupture d'usage avec l'utilisation commerciale et touristique de la travée du pont. |

ÉTUDE 1.2 : DURABILITÉ DE L'OUVRAGE

| Question 1.2.1 | Le zinc est un métal qui protégera l'acier en s'oxydant à sa place en premier et cela en plus de temps. Le polyéthylène est une matière plastique qui protégera l'acier à remplissant le rôle d'une barrière étanche vis à vis de l'eau. |
| --- | --- |
| Question 1.2.2 | 30,00/2 = 15,00 MN |
| Question 1.2.3 | 5,00 × (270 x 15) /2 = 10 125 kN = 10,13 MN |
| Question 1.2.4 | Voir le document réponse DR2 Les charges à prendre en compte sont les charges d’exploitation et le poids propre de l’ouvrage. |
| Question 1.2.5 | 35,07 / (15,00 × 15,00) = 0,165 MPa < 0,2 MPa. La surface de semelle serait suffisante. |
| Question 1.2.6 | - la protection des haubans est du domaine de la durabilité des matériaux - la vérification de la stabilité au poinçonnement est du domaine de la durabilité des structures. - autre risque d'instabilité : renversement sous l'action du vent. |

ÉTUDE 1.3 : ACCESSIBILITÉ À LA NACELLE

| Question 1.3.1 | 2 cm |
| --- | --- |
| Question 1.3.2 | Charge utile de la nacelle : 100 Mg = 100 tonnes Poids total : 2000 kN Poids à soulever par suspente : 2000/10 = 200 kN |
| Question 1.3.3 | Effort à prendre en compte dans le choix des suspentes : 200 × 10 = 2000 kN ce qui correspond à 2 000 000 N ; Référence du câble : 19T15S effort de service de 2270kN>2000kN |

| Question 1.3.4 |  |
| --- | --- |
| Question 1.3.5 | Variation de température ΔT : ΔT = 40,3 – (-15,6) = 55,9 °C (inutile de convertir en K car il s’agit d’une différence) Variation de longueur des suspentes : l2 =  x L0 x T = 1,2•10-5 x 50000 x 55,9 l2 = 33,54 mm |
|  | Variation totale = l1 + l2 = 9 + 33,54 = 42,54 mm Phénomène prépondérant : Le phénomène prépondérant est la dilatation. Justification : Les suspentes sont surdimensionnées (section) du fait du coefficient de sécurité. Elles ne s’allongent donc pas beaucoup du fait du chargement. Par contre, leur section n’intervient pas dans le calcul de dilatation. Seule leur longueur (importante) est influente. La variation l2 est 3,5 fois plus importante que l1. |
| Question 1.3.6 | La différence d’altitude entre le quai et le niveau haut ou bas est de (42,54 / 2) mm soit 21,268 mm au maximum. Un plan incliné de pente inférieur à 5 % devra être déployé. |

ÉTUDE 1.4 : OPTIMISATION DE LA MOTORISATION DE LA NACELLE

| Question 1.4.1 | Voir document réponse DR3. |
| --- | --- |
| Question 1.4.2 | Voir document réponse DR3. |
| Question 1.4.3 | Tacc = 8 s, P = W/Tacc = 1 600 000 / 8 = 200 000 W pour les deux moteurs soit 100 kW par moteur. |
| Question 1.4.4 | Rendement variateur 98% Rendement moteur asynchrone 94,3% Rendement réducteur 89% Soit rendement global 0,98 × 0,943 × 0,89 = 82,2% Soit pertes = 100/0,822 – 100 = 21, 6kW par moteur soit 43,2 kW de pertes totales. |
| Question 1.4.5 | Courbe 1 LSRPM 315 MR abscisse 600 tr/min rendement 95,5% |
| Question 1.4.6 | L’option à moteurs synchrones à prise directe permet de supprimer les pertes liées au réducteur de vitesse, Le gain associé à ce choix atteint 30 kW soit environ 16% de la puissance installée, Ce gain est appréciable du point de vue environnemental. L’IBD présenté en DT6 devra être modifié en supprimant le réducteur de la chaîne d’énergie. |

PARTIE 2 : surveillance des haubans

| Question 2.1 | Voir document réponse DR4. |
| --- | --- |
| Question 2.2 | PF = 00000111 ; pf = 00001000 |
| Question 2.3 | mot 16 bits = 00000111 00001000 soit 210+29+28+23=1800 Effort hauban N°17 = 1800 * 1 kN = 1800 kN |
| Question 2.4 | 2 octets par mesure x 36 capteurs x 3600 s x 24 h x 365 j=2 270 592 000 octets = 2,11 Go. Choix carte SD 4 Go car capacité supérieure à la quantité de données sur une année. |
| Question 2.5 | La chaîne d’information permet de mesurer et de transmettre et d’archiver les efforts dans les 36 haubans : Le dispositif de stockage de 4 Go garantit l’archivage sur une année entière. Le décryptage de la trame réalisé valide l’ordre de grandeur du résultat de la modélisation (1820 kN). |

DR1 – Document réponse 1

Question 1.1.1. : éléments constitutifs du pont transbordeur

DR2 – Document réponse 2

Question 1.1.7 : type d'innovation

Question 1.2.2 à 1.2.4 : charge maximale apportée uniquement sur le pilier 1
	en fonction de la position de la nacelle

Charges à prendre en compte :

poids propre + charge rue aérienne + charge nacelle en charge

DR3 – Document réponse 4

Question 1.4.1 : fonctions des blocs de la chaîne d'énergie de la nacelle

| BLOC | FONCTION | BLOC | FONCTION |
| --- | --- | --- | --- |
| variateur | moduler | roue | transmettre |
| moteur | convertir | nacelle | agir |

Question 1.4.2 : chronogramme des déplacements de la nacelle

Temps d'un cycle de rotation :

arrêt 37 s, accélération 8 s, vitesse stabilisée 52 s, décélération 8 s

Temps d’un cycle de rotation 2 × 105 = 210 s

Question 2.1 : chaîne d'acquisition de l'effort dans le hauban 17

# Text boxes

CORRIGÉ

CORRIGÉ

CORRIGÉ

gare

haubans

nacelle

pilier

suspentes

rue aérienne

CORRIGÉ

X

CORRIGÉ

Chgt/dechgt

Quai marquis

Chgt/dechgt

Quai marquis

Traversée sud nord

.

Traversée nord.sud

Chgt/dechgt

Quai antilles

effort en kN

tension en mV

tension en V

nombre

nombre

tension en V

tension en mV

effort en kN