Sommaire

Présentation générale						page DTA3

Implantation de l’armoire      				page DTA4

Liste du matériel à implanter				page DTA5

Implantation des câbles dans l’armoire		page DTA6

Fixation de la tresse du câble WS13 		page DTA7

Implantation des chemins de câbles		page DTA8

Description interface homme-machine		page DTA8

Instructions d’utilisation					page DTA9

Présentation de l’écran tactile				page DTA10

Liste des messages d’état   				page DTA11

Schémas électriques du système

« dosaxe ERM-ARGOUGES »		pages DTA12 à DTA19

Plan du bornier X1						page DTA20

Présentation générale

| Repère | Désignation |
| --- | --- |
| M1 | Moteur asynchrone convoyeur |
| M2 | Moteur Brushless chariot |
| S1 | Bouton poussoir arrêt d’urgence |
| S2 | Bouton poussoir réarmement |
| S3 | Capteur point de référence |
| S4 | Capteur fin de course arrière |
| S5 | Capteur fin de course avant |
| B3 | Capteur présence contenant |
| B4 | Capteur présence produit dans la trémie |

Implantation de l’armoire

Liste du matériel à implanter dans l’armoire

| Qté | Nom matériel | Repère | Fabricant | Référence |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Interrupteur tétrapolaire | Q0 | Siemens | 3LD2154-1TL53 |
| 1 | Sectionneur tétrapolaire | Q1 | Siemens |  |
| 1 | Porte fusibles unipolaire + neutre | Q2 | Siemens | 3NW7053 |
| 1 | Porte fusibles tripolaire | Q3 | Siemens | 3NW7033 |
| 1 | Porte fusibles unipolaire + neutre | Q4 | Siemens | 3NW7053 |
| 1 | Disjoncteur électronique multicanaux CBM | Q5 | Phoenix Contact | CBM E4 24DC |
| 1 | Alimentation continue | U1 | Phoenix Contact | TRIO-PS-2G |
| 1 | Variateur Sinamics V20 | U2 | Siemens | 6SL3210-5BB11-2AV0 |
| 1 | Variateur Sinamics V90 | U3 | Siemens | 6SL3210-5FE10-4UA0 |
| 1 | Contacteur tétrapolaire | KM1 | Siemens | 3RT2316-1BB40 |
| 1 | Contacteur tripolaire | KM2 | Siemens | 3RT2015-1BB41 |
| 1 | Module de sécurité | KA1 | Siemens | 3SK1111-1AB30 |
| 1 | Automate S7-1214 | MOD1 | Siemens | 6ES7214-1AE30-4AB3 |
| 1 | Module CM1241 | MOD2 | Siemens | 6ES7241-1CH32-0XB0 |
| 1 | Pupitre opérateur Switch | MOD3 | Siemens | 6AV2123-2GB03-0AA0 |
| 1 |  | MOD4 | Siemens |  |
| 1 | Bouton poussoir arrêt d’urgence | S1 | Siemens | 3SU1150-1HB20-1CJ0 |
| 1 | Bouton poussoir réarmement | S2 | Siemens | 3SU1150-0AB50-1BA0 |
| 1 | Voyant blanc 24V | H1 | Siemens | 3SU1152-6AA60-1AA0 |
| 1 | Voyant rouge 24V | H2 | Siemens | 3SU1152-6AA20-1AA0 |
| 26 | Bloc de jonction simple | X1 | Phoenix Contact | PT 2,5 |
| 4 | Butée d’extrémité CLIPFIX 35-5 | X1 | Phoenix Contact | 3022276 |
| 3 | Distributeur de potentiel PTRVB 4-PV /RD | XR105 /106/107 | Phoenix Contact | 3270222 |
| 2 | Distributeur de potentiel PTRVB 4-PV /BU | XR112 | Phoenix Contact | 3270223 |
| 1 | Flasque d’extrémité D-PTRV 4 WH 1-4 | XR105/106 /107/112 | Phoenix Contact | 3270152 |
| 3 | Entretoise DP-PTRV 4 | XR105/106 /107/112 | Phoenix Contact | 3270163 |
| 1 | Pont FBST 500-PLC BU | XR105/106 /107/112 | Phoenix Contact | 296692 |

Implantation des câbles dans l’armoire

Fixation de la tresse du câble WS13

Implantation des chemins de câbles

Vue Arrière de l’armoire

Description interface homme-machine

Instructions d’utilisation

Utilisation du système

La conduite de cet équipement s’effectue directement à partir du pupitre de commande

Le pupitre de commande intègre notamment une interface opérateur KTP700 à écran tactile. Cette interface permet  la conduite et le paramétrage de la machine tout en gérant la saisie et l’affichage des différentes valeurs.

Sécurité

Au préalable s’assurer que le convoyeur ne soit pas encombré et que l’axe puisse se déplacer dans les 2 sens

(pas d’objet  posé dessus)

Mise en route du système.

Fermer le sectionneur Q0 et attendre que le pupitre affiche la page d’accueil.

Déverrouiller l’arrêt d’urgence et appuyer sur bouton poussoir S2 réarmement.

Initialiser la machine via le pupitre opérateur.

Paramétrer les conditions d’utilisation.

Appuyer sur Marche (sur l’écran tactile) afin de lancer le cycle de remplissage dès qu’un contenant se présente en entrée  du convoyeur.

Arrêt du système

Appuyer sur Arrêt (sur le pupitre) afin de stopper le cycle de remplissage

Ouvrir le sectionneur Q0 afin de mettre hors tension le système

.

Présentation de l’écran tactile

Page Principale :

Page mode manuel :

Page paramétrage :

Liste des messages d’état

Attente Réarmement : Le système est sous tension, déverrouiller le bouton poussoir d’arrêt d’urgence, et appuyer le Bouton Poussoir  réarmement du pupitre.

Attente Initialisation : Le système doit être initialisé après un arrêt d’urgence, à la sortie du mode manuel ou en cas  de perte du référencement de l’axe accidentel.

Manque produit : Ce message alerte sur le manque de produit dans la trémie, mais n’arrête pas le système

Machine réarmée : le système est en attente d’une impulsion sur la touche Marche pour démarrer le cycle ou d’une  utilisation en mode manuel

Cycle en cours : le passage d’un flacon déclenche son remplissage, qui peut être arrêté par la touche Arrêt sur une fin  de cycle.

Schémas électriques

« Dosaxe ARGOUGES »

# Text boxes

DOSSIER TECHNIQUE DOSAXE « CHEVALIERS D’ARGOUGES »

Nom  Candidat :							 Poste N° :  x

Q1 Interrupteur sectionneur

Q2 à Q4 Portes fusibles

Q0 Porte fusible 3P + N

XR105 à XR112 Bornier de répartition

U1 Alimentation 24V

MOD4 Switch Ethernet

MOD2 Module de communication automate

MOD1 Automate

KM2 Contacteur

KM1 Contacteur

KA1 Relais de sécurité

U2 Variateur convoyeur

U3 Variateur chariot mobile

X1 Bornier de raccordement

Barre de terre

Q5  Disjoncteur multicanaux

U3 : variateur V90

U2 : variateur V20

W2 :

Câble

Puissance

V20

W10 :

Câble

Communication V20

WS13 :

Câble

Commande

V90

WS6 :

Câble

Puissance

V90

WS5 :

Câble

Codeur

V90

Moteur 1

Tapis

Courant consommé = 0,6A  +/- 10%

Moteur 2 convoyeur

Courant consommé = 0,34A  +/- 10%

Fixation de la tresse du Câble WS13

Sur le chassis

(trou taraudé)

WS13 :

Câble

Commande

V90

Câble W4

Porte

Câble W5

Arrêt d’urgence

Câble W7

Capteur S4

Câble W6

Capteur S5

Câble WS3

Capteur B3

Câble WS4

Capteur B4

Câble W3

Electro vanne EV1

Câble W8

Capteur S3