BACCALAURÉAT TECHNOLOGIQUE

Sciences et Technologies de l’Industrie et du Développement Durable

ENSEIGNEMENTS TECHNOLOGIQUES TRANSVERSAUX

Session 2016

Coefficient 8 – Durée 4 heures

Aucun document autorisé – Calculatrice autorisée

Centrale biomasse

Constitution du sujet :

- Dossier Sujet :

  - PARTIE 1 (3 heures)	Pages 2 à 6

  - PARTIE 2 (1 heure)	Page 7

- Document Technique	Page 8

- Documents Réponse	Pages 9 à 10

Corrigé

Travail demandé

PARTIE 1

Problématique 1 :

| Question 1.1 | A l’aide de l’article du DT1, citer les arguments qui présentent les chaufferies au bois comme respectueuses de l’environnement (par opposition aux hydrocarbures liquides et gazeux). |
| --- | --- |
| DT1 |  |

Les chaufferies… (voir DT1 surligné en jaune)

- …permettent de lutter contre l’effet de serre,

- …encouragent l’exploitation raisonnée des forêts,

- …permettent le renouvellement et l’entretien des peuplements en massif ou linéaires,

- …favorisent la préservation des milieux naturels sans contrarier la biodiversité,

- …rejettent très peu de monoxyde de carbone, d’oxyde d’azote, de composés organiques volatils ou de poussières,

- …luttent contre le réchauffement du climat, évitent les marées noires et empêchent les pollutions urbaines,

| Question 1.2 | Indiquer quelles sont les étapes du cycle de vie du bois utilisé comme combustible sont à l’origine de l’excès de CO2 rejeté. Dans ce cas, pour limiter l’empreinte carbone, déduire l’intérêt de faire en sorte que la biomasse soit une énergie locale. |
| --- | --- |

Le transport ou distribution (circulation de camions et tracteurs agricoles, manutention du mélange de combustibles par le chargeur) ,la fabrication ou production ou débit des plaquettes forestières (broyeurs) et l’incinération des résidus de bois.

Pour limiter les distances d’acheminement du bois.

| Question 1.3 | Calculer combien représente, en moyenne, la réduction de 57 000 tonnes de CO2 (par rapport au charbon) en nombre de véhicules parcourant 15 000 km/an. Voir l’exemple de calcul fourni par l’A.D.E.M.E. sur le DT1 |
| --- | --- |
| DT1 |  |

Quantité de CO2 pour un véhicule parcourant 15 000 km :

127g/km x 15 000 km = 1,905t de CO2

Nombre de véhicules concernés par l’économie de CO2 :

57 000 / 1,905 = 29 921 véhicules soit 30 000 environ

| Question 1.4 DT1 | A l’aide du document DT1, donner les deux principaux composants pollueurs dans les fumées issues de la combustion du bois. Indiquer pourquoi cette centrale biomasse préserve davantage la qualité de l’air qu’une multitude de chauffages individuels. |
| --- | --- |

Les deux principaux pollueurs sont les particules fines et les oxydes d’azote,

Cette centrale biomasse préserve davantage la qualité de l’air car elle traite les fumées, entre autre les particules et les NOx, ce qui n’est pas le cas des chauffages individuels

| Question 1.5 | À l’aide des documents DT1 et DT2, compléter les 5 cases du schéma bloc sur le document réponse DR1 en précisant : le flux d’entrée et 2 constituants du système (3 cases à remplir) ; le type de pertes (thermiques ou mécaniques) au niveau de la chaudière et de l’alternateur (2 cases à remplir). |
| --- | --- |
| DT2 et DR1 |  |

Voir DR1

| Question 1.6 | Calculer la puissance absorbée (ou puissance enfournée) de la chaudière bois sachant que : le Pouvoir Calorifique Inférieur (P.C.I.) du mélange bois-plaquettes est égal à 2,36 kWhkg-1 ; le débit du mélange bois-plaquettes de la chaudière bois est de 21,72 th-1. |
| --- | --- |

Pabsorbée = débit du mélange x PCI = 2,36 x 21 720 = 51 259,2 kW

| Question 1.7 DT2 | À l’aide du document DT2, calculer le rendement global du système de cogénération biomasse (zone grisée) sachant que : le rendement de la chaudière bois est égal à 87,78% ; le rendement global du système de cogénération est égal à |
| --- | --- |

soit 84,4%

| Question 1.8 DR1 | Compléter le document DR1 en calculant, dans le cas de production d’électricité et de chaleur par filières séparées, les puissances de départ (au niveau du combustible) |
| --- | --- |

Voir DR1

D’après le document DR1, on constate que pour une même production finale d’électricité et de chaleur, l’énergie de départ est plus importante.

| Question 1.9 | En vous servant de vos réponses précédentes, rédiger une conclusion argumentée (5 lignes) sur le respect ou non de la problématique 1. |
| --- | --- |

Il s’agit ici de dire que ce type de centrale est :

- Respectueuse de l’environnement : énergie locale, captage des particules fines et des oxydes d’azote…

- Performante énergétiquement : rendement et on constate que pour une même production finale d’électricité et de chaleur, l’énergie de départ est moins importante (DR1)

Problématique 2 :

| Question 1.10 | A l’aide de la chaîne cinématique ci-dessous, calculer la fréquence de rotation du tambour. |
| --- | --- |

Ntambour = Nmoteur / 30 = 1470/30 =49 tr.min-1

| Question 1.11 V=(xR (( en rad.s-1) | Calculer la vitesse linéaire de la bande Vbande |
| --- | --- |

Vbande=π. Ntambour/30 x 0,2=1 m/s

| Question 1.12 | Estimer approximativement la surface grisée représentant la section de plaquettes acheminée à la chaudière par le convoyeur à bande n°3. Exprimer le résultat en m2 |
| --- | --- |

On peut estimer que la surface de plaquettes correspond à 12, 13 ou 14 carrés de 0,0036m2 chacun soit une surface comprise entre 0,0432m2 et 0,0504m2

| Question 1.13 | A l’aide de vos deux résultats précédents, calculer le débit de plaquettes acheminées à la chaudière par le convoyeur à bande n°3. |
| --- | --- |

Qplaquette = Vbande x Splaquette = 1 x 0,043 = 0,043 m3.s-1 = 155 m3.h-1

Qplaquette = Vbande x Splaquette = 1 x 0,050 = 0,050 m3.s-1 = 181 m3.h-1

| Question 1.14 | Conclure quant à la garantie d’approvisionnement en bois de la chaudière sachant que le chargeur est équipé d’un godet de 9m3 ayant une cadence d’un godet toutes les 5 minutes et que la consommation de la chaudière est de 90m3.h-1 (0,025m3.s-1). |
| --- | --- |

Choix effectué par l’U.E.M. : godet de 9m3.

La cadence de 1 godet toutes les 5 min étant fixée arbitrairement, cela permettra l’alimentation de la chaudière.

Quant au débit calculé du tapis, il dépasse largement les besoins de la chaudière (90 m3.h-1).

Problématique 3 :

| Question 1.15 DT5 | En vous aidant du résultat de la simulation du modèle du détecteur de flammes ainsi que du schéma logique sur le document technique DT5, analyser ces courbes et justifier quel est le spectre (1 ou 2) où il y a présence d’un feu carboné. |
| --- | --- |

Spectre 1 : Les 3 filtres IR ne sont pas à l’état haut donc l’alarme n’est pas générée. Le spectre 1 n’est pas un feu carboné. C’est un spectre de rayonnement infrarouge perturbant.

Spectre 2 : Les 3 filtres IR sont à l’état haut donc l’alarme est générée. Le spectre 2 est un feu carboné car il possède un maximum (filtre 2) et deux minimums (filtre 1 et 3).

| Question 1.16 DT6 | Calculer l’adresse en décimal du capteur de flamme qui a signalé une alarme et conclure que cette valeur est conforme à la plage d’adresses préconisées par le constructeur |
| --- | --- |

Les commutateurs sur « On » sont 1, 3, 4, 6 et 7. La valeur de l’adresse est (1 + 4 + 8 + 32 + 64 = 109). Cette valeur correspond bien à la plage préconisée par le constructeur (de 5 à 250).

| Question 1.17 DT7 | A partir du diagramme des exigences sur le document technique DT7 préciser le type de caméra IP qui doit satisfaire l’exigence concernant la surveillance du stockage biomasse. |
| --- | --- |

Le type de caméra IP permettant de satisfaire l’exigence « Surveiller le stockage biomasse » est une caméra de type dôme (DT7).

| Question 1.18 | Indiquer le rôle du convertisseur de média. |
| --- | --- |
| DT8, DT9 et DR2 |  |

Les convertisseurs de média permettent la liaison entre le réseau filaire à paires torsadées (10/100Base-T) provenant des caméras de vidéosurveillance vers le réseau à fibre optique (1000Base-SX) destiné à la salle de conduite de la centrale biomasse (DT6 folio 2/3 et 3/3).

| Question 1.19 | Identifier à partir de la trame capturée et du document technique DT7, l’adresse IP (en décimal) de la caméra à l’origine de cette trame. Vérifier que le paramétrage IP de la caméra émettrice de la trame et du poste de supervision permet de communiquer. Entourer sur le DR3, la cellule (numérotées de 1 à 3) où a été détecté le départ de feu |
| --- | --- |
| DT8, DT9 et DR2 |  |

Selon la structure d’une trame Ethernet (DT9), l’adresse IP source (correspondante à la caméra qui a envoyé la trame) débute au 35ième octet depuis le début de la trame. Or dans la mesure où  les 8 octets de synchronisation ne sont pas représentés, l’adresse IP source débute au 27ième octet de la trame capturée, soit C8.C8.28.0a en hexadécimal soit 200.200.40.10 en décimal.

D’après la structure du réseau de vidéosurveillance (DT8) l’adresse IP du poste de supervision est 200.200.40.1 avec un masque standard 255.255.255.0 (notation CIDR /24). L’adresse réseau est donc 200.200.40.0. L’adresse réseau de la caméra est 200.200.40.10, son adresse réseau est 200.200.40.0 en appliquant le masque de réseau précédant. Les deux dispositifs (caméra et poste de supervision) possèdent la même adresse réseau, ils peuvent donc communiquer.

Cellule 3 à entourer

| Question 1.20 | Calculer le débit du flux vidéo en Mbit.s-1 nécessaire à la caméra pour transmettre un tel format vidéo. Justifier la raison pour laquelle ce débit n’est pas supportable par la liaison filaire en sortie de caméra. |
| --- | --- |
| DT8 |  |

Le poids informatique d’une image est 640 ( 480 ( 24 = 7 372 800 bits

Pour un flux vidéo de 30 images par seconde le débit est : 7 372 800 ( 30 = 221 184 000 bps soit 221 Mbps

La liaison en sortie caméra sur paires torsadées sous protocole Ethernet 10/100Base-T a un débit maximum de 100 Mbps (DT8). Le débit précédemment calculé ne peut donc pas transiter sur un tel support.

| Question 1.21 | Déduire le taux de compression utilisé par le format H.264 lorsque la caméra fournit son débit maximum. |
| --- | --- |

Débit maximum caméra : 6 Mbps (avec compression H.264)

Débit brut : 221 Mbps (sans compression)

Le taux de compression est d’environ 37.

| Question 1.22 | Au regard de l’étude que vous venez de mener, rédiger une conclusion argumentée (5 lignes) sur le cheminement des informations depuis le départ d’un feu carboné jusqu’à la salle de conduite de la centrale. |
| --- | --- |

L’étude précédente démontre que pour tout départ de feu carboné :

- détection du feu carboné par le détecteur de flamme infrarouge ;

- transmission de l’information d’alarme vers le poste de supervision de la salle de conduite ;

- localisation du départ de feu par identification du capteur (adresse décimale 109) ;

- visualisation de la zone par l’opérateur de supervision par l’intermédiaire de la caméra associée à son zoom.

- confirmation d’un départ de feu à partir des images transmises vers le poste de supervision par communication entre la caméra IP (@IP 200.200.40.10) et le poste de supervision (@IP 200.200.40.1)

- déclenchement de l’arrosage du site.

PARTIE 2

Problématique unique :

| Question 2.1 DT7 | Justifier le choix d’une structure lourde en béton armé pour la table GTA et de boîtes à ressorts, en vous appuyant sur le DT7 (résonance). |
| --- | --- |

Turbine et alternateur étant en rotation, ils induisent des vibrations à la structure qui les porte. Pour éviter d’entrer en résonance, on peut :

- décaler les modes propres du système par ajout de masse ou de raideur afin de diminuer ou d’augmenter la valeur de la fréquence propre de la structure. ( d’où l’intérêt d’une structure massive en béton armé

- utiliser un absorbeur de vibration dynamique ou étouffeur de vibration ( c’est le cas des boîtes à ressort

| Question 2.2 DR3 | Tracer, hachurer et coter, sur la vue en plan du DR3, les zones de dalle reprises par les poteaux P1 (tracé en bleu) et P2 (tracé en vert). La zone reprise par le poteau P3 est donnée |
| --- | --- |

Voir DR3

| Question 2.3 DT8 et DR3 | A partir des charges surfaciques données ci-dessus, justifier par un calcul, la valeur des charges linéiques uniformément réparties utilisées pour faire la simulation (voir graphique DT8 : « chargement de la structure » et DR3) En vous aidant du diagramme des efforts tranchants, donner la valeur des actions verticales d’appuis sur les poteaux P1, P2 et P3. |
| --- | --- |

Entre P1 et P2 (ou N1 et N2) : la charge est de 48,6 x 2,25 = 109,35 kN.m-1

Entre P2 et P3 (ou N2 et N3), la charge est de 77,3 x 2,25 = 173,9 kN.m-1

En P1, on a 247,2 kN ;  en P3, on a 283,5 kN, et en P2, on a 408,9 + 499 = 907,9 kN

| Question 2.4 DT8 | Déterminer le poids propre du poteau P2, sachant que le poids volumique du béton armé est de 25 kN/m3. |
| --- | --- |

Poids propre de P2 = 25 x 0,7 x 0,7 x (4,30 + 0,30) = 56,35 kN

| Question 2.5 DT11 | Donner les valeurs non pondérées des efforts Vfond, et Hfond à l’encastrement du poteau dans la fondation. Montrer que le moment d’encastrement du poteau dans la fondation a pour module : Mfond = 625,6 kN.m |
| --- | --- |

Vfond = VP2 + poids propre de P2 = 910 + 56,4 = 966,4 kN

Hfond = HP2 = 136 kN

Mfond = 136 x 4,6 = 625,6 kNm

| Question 2.6 | Montrer qu’une semelle de surface 3 m x 3 m est suffisante pour reprendre les charges verticales. |
| --- | --- |

N/S = 1 130 000 N / 3 x 3 m² = 0,126 MPa ≤ 0,15 MPa

| Question 2.7 DT8 | Choisir parmi les 2 solutions proposées, la semelle qui répond au critère de portance. |
| --- | --- |

Semelle de 3m x 3m : la contrainte maximale est supérieure à 0,15 MPa : ne convient pas.

Par contre, pour une semelle de 4 m x 4 m, on a σmax ≤ 0,15 MPa : OK

| Question 2.8 | En vous servant de vos réponses précédentes, rédiger une conclusion argumentée (5 lignes) résumant les conséquences de la présence de vibrations sur la structure porteuse du GTA. |
| --- | --- |

Le fait que le GTA génère des vibrations a des conséquences sur sa structure :

- table imposante, pour augmenter la masse et la raideur de la structure,

- présence de boîtes à ressort pour amortir les vibrations,

- surdimensionnement des semelles afin de tenir compte des efforts horizontaux dus aux vibrations.

DT1 : justification du bois du point de vue environnemental

Le bois au cœur du développement durable

La communauté internationale a pris conscience du changement climatique provoqué par la consommation massive d’énergies fossiles.

Les forêts sont un atout majeur dans la lutte contre l’effet de serre, en tant que :

- Puits de carbone, puisqu’elles fixent le gaz carbonique d’origine humaine ou naturelle (décomposition de la biomasse),

- Sources de matériaux, pour la construction et l’ameublement, qui accumulent du carbone pendant de nombreuses années,

- Productrices d’une énergie renouvelable, dont la combustion émet du CO2 en quantité équivalente à ce que la plante a précédemment (ou va ultérieurement) absorber ; le bois énergie économise ainsi des énergies fossiles qui participeraient à l’accroissement de la concentration du gaz carbonique dans l’atmosphère.

Ce bénéfice pour l’environnement, pris au sens des équilibres biogéochimiques, n’est pas le seul. L’exploitation raisonnée des forêts, y compris pour l’énergie, contribue au renouvellement et à l’entretien des peuplements en massif ou linéaires, ce qui favorise la préservation des milieux naturels (protection contre le vent et l’érosion des sols, dépollution des eaux chargées de nitrates…), sans contrarier la biodiversité.

On ne dira également jamais assez que le bois est un combustible propre (sans chlore ni soufre), dont la combustion (lorsqu’elle est effectuée dans des équipements modernes et efficaces) rejette très peu de monoxyde de carbone, d’oxyde d’azote, de composés organiques volatils ou de poussières. Face aux hydrocarbures liquides ou gazeux, si séduisants par leur simplicité d’utilisation, la biomasse forestière a donc des atouts environnementaux à faire valoir. En rappelant à ceux qui ont tendance à l’ignorer, que les commodités des premiers ont un prix qu’il faut (ou faudra) payer : du réchauffement du climat aux marées noires en passant par les pollutions urbaines.

Source : Extrait du Cahier du Bois Energie rédigé par Biomasse Normandie

L'ADEME pointe le feu de bois parmi les gros pourvoyeurs de polluants

Le feu de bois compte parmi les gros pourvoyeurs de polluants, en particulier de particules fines, l'un des principaux facteurs récurrents de pollution de l'air avec les oxydes d'azote.

C’est pourquoi les chaufferies biomasse de forte puissance sont systématiquement équipées de traitements de fumées performants, ce qui n’est pas le cas des chaudières et foyers individuels.

DR1 – Questions 1.5 : compléter le schéma bloc ci-dessous

Schéma de la cogénération à partir de biomasse

Question 1.8 : comparatif des systèmes de production d’électricité et de chaleur

Filières séparées :

Système en cogénération :

DR2 - Question 1.19 : adresse du détecteur de flamme qui a signalé un départ de feu

Questions 2.2 : Tracer, hachurer et coter les zones de dalle reprises par P1 et P2

VUE EN PLAN DE LA DALLE SUPPORTANT LE TURBO-ALTERNATEUR :

# Text boxes

221 ( 6 = 36,83

…bois...

…plaquettes....

G.T.A.

couple

moteur

vapeur haute

pression

électricité

Alternateur

…Turbine...

Chaudière au bois

Pertes mécaniques

vapeur

basse pression

Pertes thermiques et mécaniques

Pertes thermiques

réseau de chauffage

urbain

..Echangeur de chaleur..

Eau retour

Pertes thermiques

Electricité :  9 500 kW

Centrale électrique

Rendement : 50%

Combustible :

..19 000..  kW

Pertes totales

Chaudière

Rendement : 93%

Chaleur :  34 105 kW

Combustible :

..36 672..  kW

TOTAL :

.55 672..  kW

Electricité :  9 500 kW

Cogénération

Rendement : 85%

Combustible : 51 300  kW

Pertes

Chaleur :  34 105 kW

Détecteur de flamme

6 d’entre-eux sont implantés, 2 par cellule de stockage