MENTION COMPLEMENTAIRE

TECHNICIEN (NE) ASCENSORISTE

(Service et Modernisation)

Session 2015

Epreuve E1 : Analyse d’une situation d’intervention

Durée : 4 heures                                  Coefficient : 6

DOSSIER TECHNIQUE

| DT 2 | Caractéristiques générales de l’installation |
| --- | --- |
| DT 3 | Carte NG02 |
| DT 4 à 5 | Nomenclature |
| DT 6 | Légende carte NG02 |
| DT 7 | Liste des défauts et symbolisation |
| DT 8 | Niveaux |
| DT 9 à 14 | Schémas |
| DT 15 | Caractéristiques variateur |
| DT 16 | Echange variateur |
| DT 17 | Conversion fréquence vitesse |
| DT 18 à 22 | Extraits Notice d’installation, de réglage et d’entretien de l’Operateur Caby 3. |

Caractéristiques Générales de l’installation:

- Ascenseur 400kg ou 5 personnes, 3 niveaux, machinerie haute.

- Treuil existant : monovitesse 0,75m/s - tension  220/380 V - intensité  16,5/9,5 A - puissance 4,5kW.

- Treuil à implanter dans local machine : Machine  TW45B de marque ThyssenKrupp,  monovitesse  1 m/s - position verticale.

- Variateur de fréquence : ATV 66

- Opérateur CABY3   3VOT de marque SLYCMA, passage libre (PL) 800mm.

Armoire variateur de  vitesse

| Nom | Fonction |
| --- | --- |
| TCTC | Temporisation retard information |
| RF | Relais fréquence (colle quand la fréquence est atteinte |
| RFG | Relais maintien GV pour fréquence minimum |
| TCC | Temporisation retombée contacteurs de ligne |
| CR | Relais contrôle ralentissement |
| RCD | Relais descente |
| RCM | Relais montée |
| RPV | Relais petite vitesse |
| RGV | Relais grande vitesse |
| CTC | Contacteur retombée contacteurs de ligne |
| CTF | Contacteur retombée frein |
| L1 | Contacteur de ligne |
| L | Contacteur de ligne |
| FI1 et FI2 | filtres |

Nomenclature MEA

| Nom | REF | Fonction |
| --- | --- | --- |
| ATV66 |  | Variateur de fréquence |
| C1 |  | Condensateur |
| CCO |  | Relais de contrôle des contacteurs |
| CFA |  | Contacteur fermeture porte |
| COA |  | Contacteur ouverture porte |
| DI |  | Disjoncteur chaine de sécurité |
| FP1 à FP3 | 2 A aM | Fusibles moteur porte |
| FU1 | 2A aM | Fusible primaire transformateur |
| FU2 | 4 A | Fusible 110V |
| FU4 | 2A aM | Fusible 24V |
| NG02 |  | Carte principal NG02 |
| RED1 | 15 A / 600V | Pont redresseur |
| REV |  | Relais de révision |
| TR1 |  | transformateur |
| M1 |  | Moteur de traction |
| M2 |  | Moteur de porte |

Nomenclature client

| Nom | Fonction |
| --- | --- |
| CB00 /… | Bouton cabine |
| CBRA | Bouton réouverture porte |
| CCEA | Contact cellule porte |
| CCHA | Contact choc |
| CCOM | Contact complet |
| CCOP | Capteur optique 2 faisceaux |
| CCPC | Contact porte cabine |
| CFFA | Fin de course fermeture porte |
| CFLD | Fleche sens descente |
| CFLM | Fleche sens montée |
| CFOA | Fin de course ouverture porte |
| CIND | Indicateur de niveau cabine |
| CPAR | Contact parachute |
| CPOM | Clef pompier en cabine |
| CSTC | Stop toit cabine |
| CSUR | Contact surcharge |
| CTRA | Contact trappe toit cabine |
| CV00/.. | Voyant cabine |
| CVPP | Contact verrouillage portes palières |
| GAGB | Arret GV bas |
| GAGH | Arret GV haut |
| GDRI | Drisse |
| GDRP | Drapeau |
| GFCH | Contact hors course haut |
| GFCB | Contact hors course bas |
| GFCR | Fin de course inspection |
| GPLT | Contact poulie tendeuse |
| GSTC | stop cuvette |
| MBRV | Boitier inspection |
| MFRE | Frein moteur |
| MLIM | Contact tension câble limiteur |
| MMOU | Contact mou câble |
| MPRD | bouton inspection descente |
| MPRM | bouton inspection montée |
| MPRO | Contact inspection |
| MRGM | Contact regulateur |
| MSTH | Sonde thermique moteur |
| PB00/… | Boutons d’appel palier |
| PPOM | Clef priorité pompier |
| PV00/… | Voyants palier |
| VFRE | Resistance de freinage |

Variateur Fuji

Variateur Fuji

Variateur Fuji

# Comments

A vérifier

A vérifier

Photo à changer

# Text boxes

BORNE PENDANTIF

(xx puissance en kW)

Connecter si porte A sous tension