Fiche professeur

Enseignements technologiques TRANSVERSAUX

Support : Portail automatisé

Centre d’intérêt : n°8   Caractérisation des chaines d'énergie

Code TP : OP_W3

Connaissances visées : COMPORTEMENT énergétique des systèmes Conservation d’énergie, pertes et rendements

| DONNéES PéDAGOGIQUES |
| --- |
| Objectif | O5 - Utiliser un modèle de comportement pour prédire un fonctionnement ou valider une performance |
| Objectif(s) associé(s) | O4 - Décoder l’organisation fonctionnelle, structurelle et logicielle d’un système |
| Compétences | CO5.1. Expliquer des éléments d’une modélisation proposée relative au comportement de tout ou partie d’un système CO5.2. Identifier des variables internes et externes utiles à une modélisation, simuler et valider le comportement du modèle CO5.3. Évaluer un écart entre le comportement du réel et le comportement du modèle en fonction des paramètres proposés |
| Connaissances visées connexes | Typologie des solutions constructives de l’énergie (système monosource) |
| Prérequis | Les grandeurs électriques et mécaniques de base : tension, courant, force, couple, puissance, énergie… |

Intention pédagogique :

Les TP précédents (OP_W1 et OP_W2) ont permis de valider le modèle de comportement du système « Portail automatisé ».

Ce TP consiste à utiliser ce modèle pour déterminer les énergies entrante (Wmoteur) et sortante (Wvantail) du système. L’utilisation d’un modèle valide est intéressante pour ce type d’investigation car la mesure directe sur le système réel est difficile, notamment pour ce qui concerne l’énergie mécanique.