## Slide 1
Plan National de Formation - 16 janvier 2019
CYCLE TERMINAL DES SCIENCES DE L’INGÉNIEUR
MODULATION DEMODULATION

## Slide 2
SOMMAIRE
Positionnement pédagogique
Où est utilisée la modulation/démodulation ?
Pour quoi faire ?
Quelles modulations/démodulations ?
Comment ca marche ?
Mise en œuvre des modulations/démodulations
Synthèse pédagogique

## Slide 3
Le programme : proposition de mise en œuvre sur les 2 ans
5 semaines
Les nouvelles mobilités individuelles
L’assistance pour la santé
Les échanges et communications d’informations
Les objets connectés
Des applications nomades à l’intelligence artificielle
L’assistance aux personnes
CHALLENGE 12H
6 semaines
5 semaines
4 semaines
4 semaines
5 semaines
Séquence 1
Séquence 2
Séquence 3
Séquence 4
Séquence 5
Séquence 6
Séquence 7
Séquence 9
Séquence 13
Séquence 8
Séquence 10
Séquence 11
Séquence 12
PROJET 12H
PROJET 12H
PROJET 12H
PROJET 12H
4 semaines
3 semaines
4 semaines
3 semaines
3 semaines
2 semaines
4 semaines
Les structures, enveloppes et systèmes mécaniques
Les produits intelligents
Les réseaux et l’internet des objets
Les mobilités collectives
L’homme augmenté
L’énergie au service des territoires
Mobilités des personnes et des biens
Compétences développées :
Analyser les principes de modulation et démodulation numériques
Mettre en œuvre une communication entre objets intelligents
Connaissances principales associées :
Internet des objets
Notions de modulation et démodulation de signaux numériques en amplitude, en fréquence
Paramètres de configuration d’un réseau
Design d’interface et d’interaction

## Slide 4
Où est utilisée la modulation – démodulation ?
Partout !!!!

## Slide 5
Transmettre des informations (analogiques ou numériques) en les adaptant au support de transmission.
Objectif de la modulation /démodulation
Modulation – démodulation : pour quoi faire ?
Message ou données à transmettre
Message ou données reçues
Support de transmission
Bruits

## Slide 6
Modulation – démodulation – pour quoi faire ?
Message ou données à émettre :
  Type (analogique ou numérique) ;
  Amplitude ;
  Bande de fréquences ;
  Débit ;
  …
Support de transmission :
  Bande passante ;
  Atténuation ;
  Bruit ;
  …
Message ou données à transmettre
Message ou données reçues
Support de transmission
Exemples :
Message analogique Bande passante Réception
f Hz Hz OK
Message analogique Bande passante Réception
f Hz kHz NOK
Bruits

## Slide 7
Modulation – démodulation : pour quoi faire ?
Transmettre des informations (analogiques ou numériques) en les adaptant au support de transmission.
Objectif de la modulation - démodulation
Déplacer la bande de fréquence du message ou des données dans la bande passante du support de transmission.
Objectif de la modulation
Tout signal peut s’écrire (Fourier) :
x
avec :
- valeur moyenne de
- valeur efficace de l’harmonique de rang k
- pulsation de l’harmonique de rang k
- phase de l’harmonique de rang k
Replacer le signal modulé dans sa bande de fréquence initiale.
Objectif de la démodulation

## Slide 8
Modulation – démodulation : pour quoi faire ?
Effet sonore de la modulation
Son grave  fréquence basse ;
Son aigu  fréquence haute.

## Slide 9
Domaine analogique
Domaine numérique
avec
Modulation d’amplitude – AM :
Modulation de fréquence – FM :
Modulation d’amplitude – ASK :
Modulation de fréquence – FSK :
Modulation M-ASK
Modulation M-FSK
Modulation M-PSK
Transmission bit-à-bit (M=2)
Transmission par paquet de m bits (M=2m)
 augmentation du débit binaire
Combinaison de plusieurs modulations
Modulation de phase – PM :
Modulation de phase – PSK :
Modulation : Laquelle ?

## Slide 10
Modulation – démodulation : Comment ca marche ?
Prérequis :
Domaine temporel
Domaine fréquentiel

## Slide 11
Modulation – démodulation : Comment ca marche ?
À l’émission, considérons, avec :
un message
une porteuse
Avec une modulation d’amplitude avec porteuse :

## Slide 12
Modulation – démodulation : Comment ca marche ?
À la réception :

## Slide 13
Mise en œuvre des modulations/démodulations
Modulation analogique d’amplitude – AM « à la main »

## Slide 14
Modulation numérique d’amplitude – 2-ASK « à la main »
Mise en œuvre des modulations/démodulations

## Slide 15
Modulation numérique de fréquence – 2-FSK « à la main »
Mise en œuvre des modulations/démodulations

## Slide 16
Modulation numérique – M-xSK « intégrée »
Modulation numérique – M-ASK
Modulation numérique – M-FSK
Modulation numérique – M-PSK
Mise en œuvre des modulations/démodulations

## Slide 17
Modulation – démodulation : Synthèse pédagogique
Explication scientifique des objectifs
Explication du phénomène de modulation/démodulation
Analyse des structures ± complexes
Approches qualitative et quantitative
Essentiellement par simulation …
Développement de modèles simples
En attendant des ‘maquettes’ d’expérimentation …