## Slide 1
Une expérimentation dans le cadre de la liaison Bac Pro / BTS
30 Mars 2017
Lycée Diderot - Paris
La construction du parcours avenir dans la filière bois
Jean CANAGUIER – DDFPT au lycée du Bois de Mouchard
Jean-Marc TOCHON – IA-IPR académie de Besançon

## Slide 2: Extrait du référentiel du BTS SCBH
«… Deux stages de nature très différente peuvent ponctuer la scolarité des étudiants selon leur origine de formation.
Le premier situé chronologiquement lors du premier semestre de la première année d’une durée de deux semaines, est proposé exclusivement aux étudiants possédant un baccalauréat général et technologique afin de les immerger dans un environnement d’entreprise.
L’acquisition de compétences propres au référentiel n’est pas requise, il s’agit d’un stage « ouvrier » destiné à accroître rapidement le potentiel professionnel du jeune sur les machines de réalisation du domaine de la construction bois.
C’est l’établissement qui, dans le volet pédagogique de son projet d’établissement, décide, ou non, d’organiser ce premier stage.
Le projet pédagogique devra obligatoirement comporter l’organisation pédagogique établie pour les étudiants qui ne font pas ce stage… »

## Slide 3
Le projet pédagogique doit permettre :
la mobilisation d’un véritable temps de travail
l’organisation d’une activité d’équipe
une appétence pour l'enseignement général et pour l’enseignement scientifique
une préparation à la communication écrite et orale
Le projet pédagogique

## Slide 4: Le projet pédagogique
Le projet pédagogique doit éviter :
le découragement des étudiants
la focalisation sur l'enseignement général et sur l’enseignement scientifique
une étude technique et des questionnements trop complexes pour la durée allouée

## Slide 5
Le projet retenu permettra aux étudiants :
d’associer toutes les disciplines autour d’un projet professionnel
de travailler en temps limité, et en équipe, avec une obligation de résultat
de présenter, à l’écrit et à l'oral, les travaux de chaque équipe, avec une partie en langue étrangère
de mettre en valeur les étudiants issus de bac pro
Le projet pédagogique

## Slide 6
Les étudiants disposent :
d’un dossier support : la conception d’un car-port
de l’aide de tous leurs enseignants
d’un questionnement leur servant de guidance
de la liste des compétences évaluées
Le contrat

## Slide 7
Le support

## Slide 8
Le support

## Slide 9: Extraits du questionnement
étudier la géométrie du car-port, calculer des cotes sur des pièces à coupes biaises, convertir des unités, mettre en équation le calepinage des tuiles, étudier les proportionnalités sur les chargements…
déterminer les descentes de charges, calculer l’impact mécanique de l’utilisation d’un monte tuiles…
étudier la pose de panneaux solaires…
faire une synthèse d’informations recueillies sur des sites anglophones…
rendre compte du travail réalisé, par écrit et oralement, en français et en anglais…

## Slide 10: Extraits des travaux des étudiants
Etude Architecturale
Nous avons choisi d’intégré ce modèle car il respecte les souhaits du client. Il est fonctionnel de par sa grande taille, facile à fabriquer et à monter. Il s’intègre particulièrement bien au lotissement déjà existant.
Nous avons ajouté des pare à vent pour mieux protéger les véhicules des intempéries tout en gardant un aspect ouvert.
La pose de tuiles rouges et l’utilisation de certains assemblages traditionnelles tranche avec l’aspect moderne du reste du lotissement. Malgré que ce car-port ne soit qu’un bâtiment de garage, nous souhaitions lui donner une forme plus avenante.

## Slide 11: Dimensionnement couverture
Solution n°1
Cette première méthode est celle utilisé principalement par la plupart des couvreurs sur chantiers. Avec les données du fabricant et en utilisant un pureau moyen, ils déterminent le nombre de rangs nécessaire pour couvrir le toit.
Première équation :
(x-(Première latte+ distance du faîtage))/pureaux max longueur=Z
On prend l’arrondi supérieur pour ne pas dépasser le pureau max.
(x-(Première latte+ distance du faîtage))/z supérieure à l’unité=pureau de la hauteur.
Deuxième équation :
(y-(rive gauche+ rive droite))/pureau moyen largeur=nb de tuile moyen
On prend l’arrondie a l’unité le plus proche.
Largeur/nb de tuile moyen arrondi a l’unité la plus proche= pureaux de la largeur.
Grace au logiciel Excel, nous pouvons calculer rapidement le nombre de rang ainsi que le nombre de tuiles et de rives nécessaire dans chaque rang.

## Slide 12: Règle de calcul

## Slide 13: Panneaux photovoltaïques
Le grand pan du toit est incliner à 25° et le car-port est orienter à 20° au sud d’après le document en annexe 3 et des caractéristiques de l’emplacement de notre car-port les panneaux photovoltaïques auront un rendement de 95%. Donc leur puissance électrique maximale fournie sera de 3240/100*95=3078Wc.

## Slide 14: Panneaux photovoltaïques
Sachant que les car-ports se trouvent à Danjoutin en Franche-Comté on se trouve dans la zone d’ensoleillement n°2 comme nous l’indique le schéma précédent. Nous avons donc entre 1750 heures et 2000 heures de soleil par ans. La puissance des panneaux est de : 40*81=3240Wc soit 3,24KW. L’énergie produite serait de 3,24*1750=5670KWh/ans ou de 3,24*2000=6480KWh/ans suivant les conditions d’ensoleillement.
Nous constatons que la valeur que nous avons calculée est différente de celle donnée par le constructeur dans le premier document. En effet, suivant l’orientation et l’inclinaison des panneaux solaires, ils ne produisent pas la même quantité d’énergie, la valeur donnée par le constructeur est donc un ordre de grandeur plus qu’une donnée concrète.
La moyenne annuelle pour 27 panneaux photovoltaïques est de 3402KWh/ans.
Maintenant que nous connaissons la puissance que peut produire nos panneaux photovoltaïques dans des conditions moyenne d’ensoleillement, calculons le gain financier si cette électricité était vendue à EDF.
EDF rachète la production d’électricité au tarif de 32 centimes d’euros par kW*h. Le gain financier pour une année serait donc de :
3.078*1750*0.32=1723.68€
3.078*2000*0.32=1969.92€
Donc en une année, les panneaux photovoltaïques pourraient rapporter entre 1723.26 € et 1969.92 € suivant nos choix d’implantation et donc leur rentabilité.
Partant du fait que le cout d’achat cet équipement s’élève à 12000€, la pose des panneaux serait amortie au bout de 6 à 7 ans environ.
12000/1723.62=6.96 soit 7 années si les conditions d’ensoleillement sont au plus faible.
12000/1969.92=6.09 soit 6 ans et 1 mois si les conditions d’ensoleillements sont au maximum.

## Slide 15: Etude mécanique
x
z
y
1
2
5
3
6
4
7

## Slide 16: Validation d’une solution
Validation d’une solution technique
On souhaite, par une démarche expérimentale, valider le dimensionnement d’un des assemblages du car-port.
Assemblage concerné : assemblage jambe de force/arbalétrier (assemblage par embrèvement).
Problématique 1 : on souhaite évaluer la capacité résistante de l'assemblage (Rd), par expérimentation, et la confronter à l'effort à reprendre déterminé par le calcul (Fd), afin de déterminer le taux de travail de cet assemblage.
Problématique 2 : on souhaite étudier l’influence de la profondeur de l’embrèvement sur le comportement de l'assemblage.
Protocole d’expérience
L’assemblage à réaliser est un embrèvement simple : entre un arbalétrier (200*100) et une jambe de force (100*160). Partant du principe que le tenon ne reprend aucune force de compression mais qu’il est juste nécessaire au maintien de la jambe de force dans l’arbalétrier, il sera négligé.
Nous aurons besoin pour cette expérience de :
Pour la réalisation de l’assemblage une scie circulaire, une scie à ruban et un ébauchoir (dans notre cas une k2).
Pour l’expérience d’un gabarit comme indiqué sur le schéma :

## Slide 17: Expérimentation
Le nombre d’échantillon sera au minimum de 3 pour voir comment évolue la pression jusqu’à rupture de l’assemblage en fonction de la profondeur de l’embrèvement.
Donc lors de l’expérience il faudra noter la force exercer sur la jambe de force jusqu’à obtenir une rupture (totale ou partielle).

## Slide 18
Traitement d’une affaire
Nom des pièces a exécuté | Chevron | Panne | Arbalétrier | Entrait / blochet | Poteau | Jambe de force | total
Code de la barre. | 3373622 | 1853882 | 1853863 | 3036667 | 1853902 | 1853875 | 
Dimension (en m) | 0,06*0,1 | 0,12*0,24 | 0,1*0,2 | 0,08*0,18 | 0,16*0,16 | 0,12*0,16 | 
Prix au m3 (en €) | 678,57 | 678,57 | 678,57 | 678,57 | 678,57 | 678,57 | 
Longueur de barre (en m) | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 
Nombre de barre | 78 | 20 | 8 | 15 | 8 | 3 | 
Longueur de barre (en m) | 975 | 250 | 100 | 187,5 | 100 | 37,5 | 
perte (en m et en pourcent) | 91,832 / 9,4% | 9,48 / 3,8% | 1,296 / 1,3% | 27,084 /14,4% | 13,904 / 13,9% | 4,668 / 12,4% | 1,69m3 soit 8% de perte sur la quantité de bois total
quantité de bois en m3 | 5,85 | 7,2 | 2 | 2,7 | 2,56 | 0,72 | 21,03
prix (en €) | 3506,31 | 4885,7 | 1351,14 | 1832,14 | 1737,14 | 488,57 | 13 801 €

## Slide 19: Préparation du chantier
Préparation et mise en œuvre
Implantation du chantier
Un certain nombre de matériels et matériaux seront nécessaire à la réalisation des car-port. De plus le chantier se situe sur zone habités où circulent les habitants. La préparation du chantier est une phase importante pour la sécurité des biens et des personnes, ainsi qu’un gain de temps.

## Slide 20: Levage des fermes
Nous le positionnons de façon à ce que le crochet de l’engin de levage soit dans l’axe du centre de gravité, avec un angle entre les élingues inférieur à 60° (55°). Ensuite, pour élinguer cette ferme, nous choisissons 1 élingue textile plate standard B2 avec 2 boucles restreintes de 1,70 m, et une autre de 3,00 m. Pour relier le crochet de l’engin de levage et les élingues, j’utilise une élingue chaine 2 brins T2VA avec crochet de sécurité à verrouillage automatique de 1 m.
Hauteur sous crochet de l’engin de levage :
Nous avons besoin d’un minimu de 5,914m pour lever notre ferme. La hauteur de levage maximale du Maniscopic est de 6,90m.
Poids de la charge : 230.47 Kg avec les boulons et les ferrures.
Position de l’engin et portée du crochet : L’engin doit être positionné de facon à géner un minimum le passage sur la route, donc d’être sur la parcelle, le plus proche possible d’où nous allons poser la ferme. La portée du crochet ne doit pas être nécéssairement grande.

## Slide 21: Montage des car-ports

## Slide 22: Analyse des risques
Phase 2 : Circulaire portative
L’opérateur effectue les coupes sur l’Arbalétrier.
Sa pièce est posée sur deux tréteaux et maintenue à l’aide d’un serre-joint.
Processus d'apparition du dommage
Situation Dangereuse
Tréteaux en déséquilibre
Evènement Dangereux
La lame force/coince
Danger
La pièce tombe
Opérateur
Régis
Dommage
Ecrasement du pied
Moyens de prévention |  |  | 
Prévention intrinsèque | Protection collective | Protection individuelle | Informations
Couper sur des tables fixées dans le sol |  | Utiliser des chaussures de sécurité | Rappeler aux salarier de travailler sur des zones stables

## Slide 23: Présentation en anglais
Export à l’international
Dans le but d’exporter notre car-port mais aussi nos méthodes à l’étranger, nous avons décidé de présenter notre projet en anglais.
In the French region of Franche Comté, a small town has decided to expand its number of rental accommodations. What makes this project special is the fact that these new dwellings will comply with highly efficient energy standards. Eight semi-detached houses will thus be built, each with a carport facility. Each carport will be designed to shelter two vehicles, one per accommodation. A roofing company, specialized in woodworking and used to this type of project, has secured a deal with the local authorities to carry out the frame and roof covering of the carports. Different materials, tools and techniques will be required to complete this particular project. All of which will be detailed in this document.
To realize this carport, the first step is to study the different technical solutions afterwards you can draw you plans on cadwork or another C.A.D software.
You must choose quality wood for better cosmetically appearance and better mechanical resistance, after you have choose your wooden beam and your wooden board, you have to plane all your wood to the final dimension…

## Slide 24: Compétences évaluées

## Slide 25: En conclusion
une grande motivation des étudiants pour l’activité proposée (forme et fond)
des travaux de belle qualité
une relation privilégiée entre les étudiants et leurs enseignants
une évaluation diagnostique utile pour tous
une place reconnue et appréciée pour les bacheliers professionnels en BTS