## Slide 1
Utilisation de la conception assistée par ordinateur pour concevoir une maquette en 3D
Technologie Collège 4eme

## Slide 2: Lien avec le programme de Technologie du Cycle 4
Ecarts réalité et simultation
Simulation et
comportement
Modélisation
Décrire le fonctionnement
pédagogique
objectif
Utiliser une modélisation et simuler le comportement d’un objet
Concevoir, créer,
réaliser
Technologie Cycle 4 : 4eme / La modélisation 3D et la simulation des objets et systèmes technologiques
.
Notes: anna

## Slide 3
Notre situation
Comment vivons
nous actuellement ?
# RESTER CHEZ SOI
Technologie Cycle 4 : 4eme / La modélisation 3D et la simulation des objets et systèmes technologiques
.
Notes: Situation déclenchante : en ce moment, nous utilisons beaucoup nos périphériques comme le smartphone ou des tablettes pour leur fonction d’écran, par exemple pour suivre des cours à la télévision Lumni, nous avons besoin de libérer les mains pour prendre des notes.

## Slide 4
# RESTER CHEZ SOI
Technologie Cycle 4 : 4eme / La modélisation 3D et la simulation des objets et systèmes technologiques
.

## Slide 5
Anecdote
Dis moi ce qu’il t’arrive ?
Pff ! J’en ai assez !
Mon smartphone tombe
sans arrêt !
Technologie Cycle 4 : 4eme / La modélisation 3D et la simulation des objets et systèmes technologiques
.
Notes: .

## Slide 6
Comment éviter que mon téléphone ne glisse sans arrêt ?
Expression du besoin
Maintenir le téléphone sur une table pour qu’il soit stable et orienté de façon à ce que l’écran soit bien visible.
Comment faire ?
Technologie Cycle 4 : 4eme / La modélisation 3D et la simulation des objets et systèmes technologiques
.
Notes: Anna
L’expression du besoin : poser notre téléphone ou notre tablette sur notre bureau, avec une orientation bien choisie pour une vision optimale de l’écran.

## Slide 7
Idée
Il faudrait un support de smartphone, un peu à l’image d’un chevalet !
Eh bien d’abord, il faudrait que l’on rédige un cahier des charges
Technologie Cycle 4 : 4eme / La modélisation 3D et la simulation des objets et systèmes technologiques
.
Notes: Anna
Eh bien d’abord, il faudrait que l’on rédige un cahier des charges pour lister nos attentes, afin de qualifier et de quantifier les besoins. Il faut lister les fonctions et les contraintes…
Mais au fait ! Tu sais ce que c’est un cahier des charges ?

## Slide 8
Qu’est ce qu’un CDCF ?
Le CDCF est le Cahier des Charges Fonctionnel. C’est un document par lequel le demandeur exprime son besoin en termes de fonctions et de contraintes.
CDCF
Projet
Technologie Cycle 4 : 4eme / La modélisation 3D et la simulation des objets et systèmes technologiques
.
Notes: olivier

## Slide 9
Exemple de CDCF : la célèbre Citroën 2CV
Au milieu des années 1930, Pierre-Jules Boulanger décide de créer la première voiture « populaire ».
Technologie Cycle 4 : 4eme / La modélisation 3D et la simulation des objets et systèmes technologiques
.
Notes: Sa volonté est claire : il veut un véhicule au confort simple, accessible au plus grand nombre, donc “bon marché”, et susceptible de transporter plusieurs personnes, ainsi que leurs bagages, sur tout types de terrains

## Slide 10
Son CDCF
Il avait une idée bien précise du cahier
des charges de cette future automobile
Technologie Cycle 4 : 4eme / La modélisation 3D et la simulation des objets et systèmes technologiques
.
Notes: Sa volonté est claire : il veut un véhicule au confort simple, accessible au plus grand nombre, donc “bon marché”, et susceptible de transporter plusieurs personnes, ainsi que leurs bagages, sur tout types de terrains

## Slide 11
Revenons à notre cahier des charges :
Le support devra être :
monobloc,
unique pour les deux positions portrait ou paysage,
sans aucune pièce mobile,
sans masquer aucune zone de l’écran,
permettant de maintenir l’ alimentation par le câble micro USB,
réalisable avec une imprimante 3D
utiliser le moins de matière possible pour réduire les coûts et l’impact environnemental.
Technologie Cycle 4 : 4eme / La modélisation 3D et la simulation des objets et systèmes technologiques
.
Notes: Sa volonté est claire : il veut un véhicule au confort simple, accessible au plus grand nombre, donc “bon marché”, et susceptible de transporter plusieurs personnes, ainsi que leurs bagages, sur tout types de terrains

## Slide 12
Notre cahier des charges fonctionnel
Être monobloc
Garantir une orientation de 60°
Ne masquer aucune zone de l’écran
Ne pas endommager le smartphone
Être réalisable avec une imprimante 3D
Utiliser le moins de matière possible
Se poser sur une table de façon à être lisible
Se monter sur mon modèle de
smartphone
Maintenir le smartphone en
portrait ou paysage
Permettre l’alimentation électrique par la câble micro USB
Les fonctions
Les contraintes
Technologie Cycle 4 : 4eme / La modélisation 3D et la simulation des objets et systèmes technologiques
.
Notes: olivier
le support devra être monobloc, unique pour les deux positions portrait ou paysage, sans aucune pièce mobile, sans masquer aucune zone de l’écran, permettant de maintenir son alimentation par le câble microUSB, réalisable avec une imprimante 3D et le moins de matière possible.

## Slide 13
Notre cahier des charges explicité
Fonctions | Explications | Idées
Être monobloc | Constitué d’une seule pièce | 
Se poser sur une table de façon à être lisible | Disposé d’une surface plane Angle idéale : 60° | 
Se monter sur mon modèle de smartphone | Longueur : 150 mm Largeur : 75 mm Epaisseur : 8mm | 
Maintenir le smartphone en portrait ou paysage | Portrait : verticalement Paysage : horizontalement | 
Ne masquer aucune zone de l’écran | Taille de l’écran : Longueur : 146 mm Largeur : 71 mm | 
Permettre l’alimentation électrique par la câble micro USB | Prévoir un espace de 15mm de largeur et de 30mm de hauteur par rapport à la table | 
60°
2 mm
Technologie Cycle 4 : 4eme / La modélisation 3D et la simulation des objets et systèmes technologiques
.
Notes: olivier
le support devra être monobloc, unique pour les deux positions portrait ou paysage, sans aucune pièce mobile, sans masquer aucune zone de l’écran, permettant de maintenir son alimentation par le câble microUSB, réalisable avec une imprimante 3D et le moins de matière possible.

## Slide 14
Le croquis ?
Le croquis est la première esquisse d’un projet. Réalisé à main levée, il donne une première idée globale du concept.
Croquis d’Annabel
Technologie Cycle 4 : 4eme / La modélisation 3D et la simulation des objets et systèmes technologiques
.
Notes: anna
Question à poser en interactivité : voici 3 croquis à main levée réalisés par 3 équipes de concepteurs de ta classe, lequel ou lesquels sont conformes au cahier des charges, lequel choisir ?

## Slide 15
Câble
Micro USB
Aide pour le croquis
Imaginer une solution
60°
60°
espace pour brancher le câble USB
30 mm
smartphone
surface de la table
60°
Câble
Micro USB
60°
Technologie Cycle 4 : 4eme / La modélisation 3D et la simulation des objets et systèmes technologiques
.
Notes: anna
Question à poser en interactivité : voici 3 croquis à main levée réalisés par 3 équipes de concepteurs de ta classe, lequel ou lesquels sont conformes au cahier des charges, lequel choisir ?

## Slide 16
1
2
3
4
5
Croquis d’Annabel
Imaginer une solution
Technologie Cycle 4 : 4eme / La modélisation 3D et la simulation des objets et systèmes technologiques
.
Notes: anna
Question à poser en interactivité : voici 3 croquis à main levée réalisés par 3 équipes de concepteurs de ta classe, lequel ou lesquels sont conformes au cahier des charges, lequel choisir ?

## Slide 17
CDCF
Utilisation de la CAO pour concevoir une maquette numérique en 3D
Modélisation 3D
sketchup
Technologie Cycle 4 : 4eme / La modélisation 3D et la simulation des objets et systèmes technologiques
.

## Slide 18
Qu’est-ce que la modélisation ?
Une représentation numérique est un dessin en trois dimensions réalisé avec un ordinateur et
un logiciel de CAO (Conception Assistée par Ordinateur).
La modélisation permet de voir la structure d’un objet sous tous les angles.
https://www.onshape.com
C’est le point de départ de la CFAO (Conception et Fabrication Assistées par Ordinateur) qui permet de concevoir et fabriquer une pièce mécanique à partir d’un fichier informatique.
Technologie Cycle 4 : 4eme / La modélisation 3D et la simulation des objets et systèmes technologiques
.
Notes: Olivier
La réponse à ce besoin : à l’aide d’un modeleur volumique, concevoir un modèle 3D conforme au cahier des charges
La modélisation permet de voir la structure d’un objet, son fonctionnement et son comportement.

## Slide 19
Technologie Cycle 4 : 4eme / La modélisation 3D et la simulation des objets et systèmes technologiques
.

## Slide 20
Modélisation 3D
Technologie Cycle 4 : 4eme / La modélisation 3D et la simulation des objets et systèmes technologiques
.
Notes: Olivier
Apport de connaissances : démarche de conception d’une maquette volumique très simple

## Slide 21
Modélisation 3D
Technologie Cycle 4 : 4eme / La modélisation 3D et la simulation des objets et systèmes technologiques
.
Notes: Olivier
Apport de connaissances : démarche de conception d’une maquette volumique très simple

## Slide 22
Manipulation
Lien support
Lien assemblage
Technologie Cycle 4 : 4eme / La modélisation 3D et la simulation des objets et systèmes technologiques
.
Notes: Lien QR code Olivier

## Slide 23
brique
Discussion
bois
fer
cuir
plastique
Technologie Cycle 4 : 4eme / La modélisation 3D et la simulation des objets et systèmes technologiques
.
Notes: anna

## Slide 24
Les familles des matériaux
Famille des matériaux organiques
Famille des matériaux métalliques
Famille des matériaux céramiques
Famille des matériaux plastiques
Famille des matériaux composites
Technologie Cycle 4 : 4eme / La modélisation 3D et la simulation des objets et systèmes technologiques
.
Notes: Lahcene

## Slide 25
mode, impact environnemental
propriétés physiques
procédés de fabrication
coût global,
disponibilité
Propriétés
intrinsèques
Mise en
œuvre
Économique
Socio-culturel
Le concepteur doit aussi tenir compte de bien d'autres facteurs.
Comment choisir un matériau ?
Technologie Cycle 4 : 4eme / La modélisation 3D et la simulation des objets et systèmes technologiques
.
Notes: Lahcene
Le coût global incluant le coût du matériau, le coût de fabrication, le coût de possession, et le coût de destruction.

## Slide 26
Sélection possible des matériaux
PET : Polytéréphtalate d'éthylène
ABS : Acrylonitrile butadiène styrène
Technologie Cycle 4 : 4eme / La modélisation 3D et la simulation des objets et systèmes technologiques
.
Notes: Lahcene

## Slide 27
Vidéo Test résistance PET
Technologie Cycle 4 : 4eme / La modélisation 3D et la simulation des objets et systèmes technologiques
.
Notes: olivier

## Slide 28
Simulation : test de résistance
Déformation maximale : 0,06 mm
Déformation maximale : 0,1 mm
Matériau : ABS
0,10 mm
0,09 mm
0,08 mm
0,07 mm
0,06 mm
0,05 mm
0,04 mm
0,03 mm
0,02 mm
0,01 mm
0,008 mm
0,068 mm
0,063 mm
0,057 mm
0,051 mm
0,045 mm
0,040 mm
0,034 mm
0,028 mm
0,022 mm
0,017 mm
0,005 mm
Matériau : PET
Technologie Cycle 4 : 4eme / La modélisation 3D et la simulation des objets et systèmes technologiques
.
Notes: olivier

## Slide 29
Eco-conception
Quand il s’agit de déterminer l’impact environnemental d’un produit, l’analyse du cycle de vie (ACV) se penche sur la production, l’utilisation et l’élimination du produit. Ceci inclut l’impact du transport entre ces différentes étapes. Les décisions prises sur le matériau utilisé, sa fabrication et autres facteurs ont des effets très différents sur l’environnement.
module éco-conception : sustainability
Technologie Cycle 4 : 4eme / La modélisation 3D et la simulation des objets et systèmes technologiques
.
Notes: olivier
A chaque étape de leur cycle de vie, les objets peuvent avoir des impacts sur l’environnement.
L’écoconception consiste à prendre en compte les impacts environnementaux de l’objet technique, dès sa conception.

## Slide 30
Module d’éco-conception :
Impact sur l'environnement, produit fabriqué et utilisé en Europe pendant 1an
Matériaux : ABS Masse : 26,73 g Prix : 0,071€/pièce
Matériaux : PET Masse : 37,21 g Prix : 0,075€/pièce
Procédé de fabrication : extrusion
Procédé de fabrication : extrusion
Technologie Cycle 4 : 4eme / La modélisation 3D et la simulation des objets et systèmes technologiques
.
Notes: olivier
A chaque étape de leur cycle de vie, les objets peuvent avoir des impacts sur l’environnement.
L’écoconception consiste à prendre en compte les impacts environnementaux de l’objet technique, dès sa conception.

## Slide 31
Vérification de la conformité du support de smartphone avec le cahier des charges
Fonctions ou contraintes | Conforme au CDCF | Non conforme au CDCF | À vérifier avec le prototype
Se poser sur une table |  |  | 
Se monter sur mon modèle de smartphone |  |  | 
Pouvoir maintenir le smartphone en portrait ou paysage |  |  | 
Permettre l’ alimentation électrique par la câble micro USB |  |  | 
Être monobloc |  |  | 
Ne masquer aucune zone de l’écran |  |  | 
Ne doit pas endommager le smartphone |  |  | 
Être réalisable avec une imprimante 3D |  |  | 
Utiliser le moins de matière possible |  |  | 
Technologie Cycle 4 : 4eme / La modélisation 3D et la simulation des objets et systèmes technologiques
.
Notes: olivier

## Slide 32
Ecart entre la simulation et la réalité
Technologie Cycle 4 : 4eme / La modélisation 3D et la simulation des objets et systèmes technologiques
.
Notes: olivier

## Slide 33
https://eduscol.education.fr/sti/ressources_techniques
Maquette 3D de la boîte
de vitesse robotisée
BVM PK6
Technologie Cycle 4 : 4eme / La modélisation 3D et la simulation des objets et systèmes technologiques
.
Notes: olivier

## Slide 34
Pour aller plus loin….réalité virtuelle
Appli Sketchup smartphone
Place ton support sur ton bureau
Technologie Cycle 4 : 4eme / La modélisation et la simulation des objets et systèmes techniques
.
Notes: anna

## Slide 35
Synthèse
La modélisation 3D est une représentation virtuelle qui permet de voir un objet sous tous ses angles.
Avant de modéliser un objet, il faut le penser, c’est-à-dire :
s’approprier le cahier des charges fonctionnel
lister les fonctions et définir les contraintes
faire un croquis
La CAO nous permet de faire de la modélisation 3D, de la simulation d’usage et de l’éco-conception.
À chaque étape de leur cycle de vie, les objets peuvent avoir des impacts sur l’environnement.
L’ éco-conception consiste à prendre en compte les impacts environnementaux de l’objet technique, dès sa conception.
CDCF
Technologie Cycle 4 : 4eme / La modélisation 3D et la simulation des objets et systèmes technologiques
.
Notes: anna

## Slide 36
Synthèse
Le choix des matériaux s’effectue en fonction de :
ses propriétés intrinsèques ;
des procédés de fabrication ;
de son impact environnemental ;
du coût global : - coût du matériau,
- coût de fabrication,
- coût de possession,
- coût de destruction, …
Technologie Cycle 4 : 4eme / La modélisation 3D et la simulation des objets et systèmes technologiques
.
Notes: anna

## Slide 37
Synthèse
Effectuer une simulation 3D revient à faire des études sur un modèle numérique, à l’aide d’un ordinateur et d’une application (solidworks, sketchup, autocad, sweethome 3D, modelsmart3D…)
Attention une modélisation n’est qu’une représentation de la réalité. Il y a toujours un écart entre la prédiction de la performance d’un objet, et sa performance réelle.
La réalité augmentée permet de visualiser un objet virtuel dans son environnement réel.
Technologie Cycle 4 : 4eme / La modélisation 3D et la simulation des objets et systèmes technologiques
.
Notes: anna

## Slide 38
Technologie Cycle 4 : 4eme / La modélisation 3D et la simulation des objets et systèmes technologiques
.

## Slide 39
01
Pour représenter rapidement une idée, on réalise en premier A □ une maquette numérique B □ un croquis à main levée
Technologie Cycle 4 : 4eme / La modélisation 3D et la simulation des objets et systèmes technologiques
.
Notes: On verra

## Slide 40
Pour représenter rapidement une idée, on réalise en premier A □ une maquette numérique B □ un croquis à main levée
01
Technologie Cycle 4 : 4eme / La modélisation 3D et la simulation des objets et systèmes technologiques
.

## Slide 41
La CAO permet :
(plusieurs réponses possibles) A □ la modélisation 3D
B □ la simulation d’usage
C □ l’éco-conception
02
Technologie Cycle 4 : 4eme / La modélisation 3D et la simulation des objets et systèmes technologiques
.
Notes: On verra

## Slide 42
La CAO permet :
(plusieurs réponses possibles) A □ la modélisation 3D
B □ la simulation d’usage
C □ l’éco-conception
02
Technologie Cycle 4 : 4eme / La modélisation 3D et la simulation des objets et systèmes technologiques
.

## Slide 43
La période qui s’écoule entre la conception d’un produit et le moment où il est recyclé s’appelle : A □ l’éco-conception
B □ le cycle de vie d’un produit
03
Technologie Cycle 4 : 4eme / La modélisation 3D et la simulation des objets et systèmes technologiques
.
Notes: On verra

## Slide 44
La période qui s’écoule entre la conception d’un produit et le moment où il est recyclé s’appelle : A □ l’éco-conception
B □ le cycle de vie d’un produit
03
Technologie Cycle 4 : 4eme / La modélisation 3D et la simulation des objets et systèmes technologiques
.

## Slide 45
Le choix des matériaux d’un produit entre en jeu lorsque l’on fait de l’éco-conception ? A □ Vrai
B □ Faux
04
Technologie Cycle 4 : 4eme / La modélisation 3D et la simulation des objets et systèmes technologiques
.
Notes: On verra

## Slide 46
Le choix des matériaux d’un produit entre en jeu lorsque l’on fait de l’éco-conception ? A □ Vrai
B □ Faux
04
Technologie Cycle 4 : 4eme / La modélisation 3D et la simulation des objets et systèmes technologiques
.

## Slide 47
Une modélisation 3D :
(plusieurs réponses possibles) A □ est la représentation virtuelle
B □ permet d’observer tous les détails de l’objet avant sa réalisation
C □ n’est visible qu’avec des lunettes 3D
05
Technologie Cycle 4 : 4eme / La modélisation 3D et la simulation des objets et systèmes technologiques
.
Notes: On verra

## Slide 48
Une modélisation 3D :
(plusieurs réponses possibles) A □ est la représentation virtuelle
B □ permet d’observer tous les détails de l’objet avant sa réalisation
C □ n’est visible qu’avec des lunettes 3D
05
Technologie Cycle 4 : 4eme / La modélisation 3D et la simulation des objets et systèmes technologiques
.

## Slide 49: Conclusion
Grâce à la CAO, nous sommes parvenus à modéliser un support virtuel en 3D qui correspond au cahier des charges fonctionnel et à simuler son usage en respectant notre environnement.
Technologie Cycle 4 : 4eme / La modélisation 3D et la simulation des objets et systèmes technologiques
.

## Slide 50: Présentation de l’équipe d’auteurs
Annabel PONGE , Professeure de Technologie
Lahcène LAHMIANI , Professeur de Technologie
Olivier INNOCENTI , Professeur de Technologie
Fabrice MADIGOU Inspecteur d'Académie - Inspecteur Pédagogique Régional Sciences et Techniques Industrielles
Samuel VIOLLIN
Inspecteur Général de l’éducation, du sport et de la recherche
Doyen du groupe Sciences et Techniques Industrielles
Technologie Cycle 4 : 4eme / La modélisation 3D et la simulation des objets et systèmes technologiques
.