## Slide 1: Sciences et technologie
Niveau troisième
“Le numérique
pour faire de l’exercice”
Notes: FRED : Bonjour Romain, bonjour à tous
ROMAIN : Bonjour Frédérique, bonjour à tous Nous sommes tous les deux professeurs de technologie au collège
Nous nous retrouvons aujourd’hui pour une séance de Technologie pour le niveau de 3eme et le thème abordé sera le numérique pour faire de l’exercice
Ce cours a été réalisé en collaboration avec Domenico, également professeur de Technologie au collège.
FRED : Aujourd’hui nous aurons besoin de l’ordinateur et du smartphone ou tablette, je vous invite donc d’ores et déjà à le démarrer pour travailler avec nous. Si vous n’en avez pas, vous pouvez toujours suivre cette séance et vous pourrez peut être la retravaillerez vous en classe avec votre professeur.

## Slide 2: Comment vivons-nous la situation actuelle ?

## Slide 3: Comment vivons-nous la situation actuelle ?

## Slide 4: Activité de fitness avec les haltères ?
Il nous faudrait un accompagnement sportif personnel pour mesurer les exercices réalisés par séance et contribuer à notre motivation.

## Slide 5
L’OMS considère que la sédentarité est déconseillée pour rester en bonne santé et préconise la pratique régulière du sport.
Comment peut-on, à la maison, visualiser le nombre de mouvements sportifs effectués en restant motivé ?
https://www.who.int/dietphysicalactivity/publications/9789241599979/fr/

## Slide 6: Comment peut-on, à la maison, visualiser le nombre de mouvements sportifs effectués en restant motivé ?
Entraîneur sportif virtuel
Disposer d’un accompagnement sportif personnel motivant
Comptabiliser les mouvements du sportif
Visualiser ses performances
Elève
Ecran
Haltère

## Slide 7: Représentation du flux d’information
Chaîne d’information
Acquérir
Traiter
Communiquer
Nombre de mouvements
Affichage des performances

## Slide 8
Disposer d’un accompagnement sportif personnel motivant
?
Communiquer
Performances
Traiter les informations
Comptage
?
Acquérir
Mouvement
?
Représentation du cahier des charges fonctionnel :

## Slide 9: Points du programme
Attendus de fin de cycle
Ecrire, mettre au point et exécuter un programme
Connaissances et compétences associées
Ecrire, mettre au point (tester, corriger) et exécuter un programme commandant un système réel et vérifier le comportement attendu. Ecrire un programme dans lequel des actions sont déclenchées par des événements extérieurs. Notions d’algorithme et de programme Notion de variable informatique. Déclenchement d’une action par un événement, séquences d’instructions, boucles, instructions conditionnelles. Systèmes embarqués Capteur, actionneur, interface
L’informatique et la programmation

## Slide 10: Points du programme
Attendus de fin de cycle
Analyser le fonctionnement et la structure d’un objet
Connaissances et compétences associées
Analyser le fonctionnement le fonctionnement et la structure d’un objet Chaîne d’information.
La modélisation et la simulation des objets et systèmes techniques
Concevoir, créer, réaliser
Compétences travaillées
Imaginer, concevoir et programmer des applications informatiques nomades.

## Slide 11: Comment peut-on comptabiliser les mouvements du sportif ?
Mouvement uniforme
a=0
Mouvement accéléré
a>0
Mouvement décéléré
a<0
La vitesse augmente
La vitesse est constante
La vitesse diminue

## Slide 12: Comment détecter l’accélération de l’haltère en mouvement ?
Mouvement d’un smartphone ?
Détection d’un changement de vitesse
Exemples d’objets intégrant un accéléromètre
Accéléromètre
(capteur d’accélération)

## Slide 13: Comment détecter les mouvements du sportif ?
Capteur accéléromètre intégré dans la carte de programmation micro:bit
Carte micro:bit intégrée à un haltère

## Slide 14: Comment détecter les mouvements du sportif ?
Tracer dans un graphique les valeurs mesurées de l’accélération dans n’importe quelle direction
ALGORITHME
https://makecode.microbit.org

## Slide 15: Comment détecter les mouvements du sportif ?
Tracer dans un graphique les valeurs mesurées de l’accélération dans n’importe quelle direction
ALGORITHME
PROGRAMME PAR BLOCS
Nous allons fixer notre seuil de détection à 2500 milliG (mG)

## Slide 16
L’accélération ?

## Slide 17: Comment comptabiliser les mouvements du sportif ?
aller
retour
Comptage des mouvements

## Slide 18: Pourquoi utiliser une variable ?
Mémoriser une donnée à l’intérieur de la mémoire d’un système
Mémoire du système
Variable
Les données stockées évoluent dans le temps
Intensité lumineuse variable dans le temps
Ensoleillé
Données météo :
21
Température (°C) :
97502
Code postal :

## Slide 19
Comment comptabiliser les mouvements du sportif ?
ALGORITHME
PROGRAMME
Il faut acquérir les données d’accélération
Si la valeur de l’accélération dans n’importe quelle direction est supérieur à 2500 mg
Alors :
Incrémenter la variable “mvt” de 1
Afficher la variable “mvt” sur l’écran matriciel
Et attendre 500ms
INITIALISATION
Afficher le logo d’un haltère
Déclarer la variable “mvt” à 0
ALGORIGRAMME
acquérir données accélération
a>2500
ajouter 1 au compteur de mouvement
afficher nombre de mouvement
oui
non
Début
afficher le logo haltère
déclarer la variable “mvt”
attendre 500 ms
PROGRAMME PAR BLOCS

## Slide 20
Comment visualiser les performances ?
Carte micro:bit intégrée à un haltère
Visualiser ses performances
Communication bilatérale par bluetooth entre la carte micro:bit et le smartphone

## Slide 21
Comment communiquer en Bluetooth avec la carte micro:bit ?
Permet d’envoyer des données par Bluetooth
Choix de la clé à envoyer : geste
Choix des données à envoyer : variable “mvt”
PROTOCOLE DE COMMUNICATION
Permet de recevoir des données par Bluetooth
Réception d’une clé (variable “key”)
Réception d’une donnée (variable “value”
Pour communiquer des informations en Bluetooth, il faut signer ses données par une clé.
Exemple, transmission du nombre de mouvement en Bluetooth : geste24
La clé est “geste”. La valeur communiquée est 24 (mouvements)

## Slide 22
Comment communiquer en bluetooth avec la carte micro:bit ?
PROGRAMME
PAR BLOCS
ALGORIGRAMME
acquérir données accélération
a>2500
ajouter 1 au compteur de mouvement
envoyer en bluetooth la variable “mvt”
avec la clé “geste”
oui
non
Début
afficher le logo haltère
déclarer la variable “mvt”
attendre 500 ms
PROGRAMME
Si la valeur de l’accélération dans n’importe quelle direction est supérieur à 2500 mg
Alors :
Incrémenter la variable “mvt” de 1
Envoyer en Bluetooth la variable “mvt” avec la clé “geste”
Et attendre 500ms
ALGORITHME
INITIALISATION
Afficher le logo d’un haltère
Déclarer la variable “mvt” à 0
Envoyer en Bluetooth la variable “mvt” avec la clé “geste”
envoyer en bluetooth la variable “mvt”
avec la clé “geste”
Notes: FRED : Il va falloir compléter le programme de la carte micro bit pour qu’elle envoie en bluetooth la variable “mvt” avec la clé “geste”. Cela se traduit par une rectangle qui symbolise l’action dans l’algorigramme et le block qui permet de d’envoyer la variable mouvement avec la clé geste.
ROMAIN : Nous avons résolu nos problèmes de comptage et d’envoie de données vers le smartphone

## Slide 23
Comment visualiser dans une application le nombre de mouvements ?

## Slide 24
Outil numérique en ligne permettant de créer des applications Android

## Slide 25
https://frama.link/ai2
Pour simuler, il faut d’abord installer sur son smartphone l’application gratuite
MIT AI2 Companion
Préambule
Lien pour télécharger l’application de base :
https://frama.link/haltere
Lien pour télécharger l’image du bouton init :
https://frama.link/bouton

## Slide 26
http://code.appinventor.mit.edu
Comment se connecter à l’outil numérique App Inventor ?
http://code.appinventor.mit.edu
Connexion sans création de compte
Ne pas oublier de noter et conserver le code donné !!!

## Slide 27
Première connexion à App Inventor
XXXX-XXXX-XXXX-XXXX
Code à noter et à conserver pour pouvoir accéder à ses fichiers
Pensez à changer la langue

## Slide 28
Comment importer l’application de base ?
Lien pour télécharger l’application de base :
https://frama.link/haltere

## Slide 29
Deux parties dans App Inventor
Blocs
Designer

## Slide 30
Partie designer de l’application de base
Palette
Interface
Composants
Propriétés

## Slide 31
Partie blocs de l’application de base

## Slide 32
Programme de base de l’application
INITIALISATION
Gérer la connexion Bluetooth à l’aide de deux boutons
Initialiser la variable “mouvementvar” à zéro
PROGRAMME
Si on reçoit par bluetooth la clé “geste”
Alors :
Récupérer la valeur associée à la clé “geste” dans la variable “mouvementvar”
Afficher la variable “mouvementvar” dans le label “Nbgeste”
ALGORITHME
PROGRAMME PAR BLOCS

## Slide 33
Comment réinitialiser le nombre de mouvement ?

## Slide 34
Comment réinitialiser le comptage des mouvements depuis l’application ?
Cahier des charges :
ajouter un bouton de réinitialisation dans l’application ;
améliorer l’esthétique du bouton en ajoutant une image illustratrice de la fonction “réinitialiser” ;
programmer le bouton pour afficher la valeur “0“ dans l’application ;
programmer le bouton pour envoyer par Bluetooth la valeur “0” signée avec la clé “init”.

## Slide 35
Comment réinitialiser le comptage des mouvements depuis l’application ?
ALGORITHME
PROGRAMME PAR BLOCS
Si j’appuie sur le bouton ‘réinitialiser” et Si la connexion Bluetooth est active
Alors :
Afficher la valeur “0” dans le label “Nbgeste”
Envoyer la valeur “0” associée à la clé ‘init” par Bluetooth à la carte micro:bit

## Slide 36: Passons à la pratique

## Slide 37
Comment tester l’application ?
Deux possibilités
Générer et installer l’application sur un smartphone
Simuler le fonctionnement à l’aide d’un smartphone

## Slide 38
Comment simuler l’application sur un smartphone ?
QRcode ou code à lire à partir de l’application MIT AI2 Companion installée sur le smartphone.
Fonction “Compagnon AI” permettant de simuler

## Slide 39
Permet de recevoir des données par Bluetooth
Réception d’une clé (variable “key”)
Réception d’une donnée (variable “value”
Comment récupérer les données transmises par Bluetooth pour réinitialiser le nombre de mouvements ?
Si on reçoit la clé “geste” par Bluetooth
Alors :
Définir la variable “mvt” avec la valeur reçue
(la valeur reçue depuis l’application est 0)
Bouton appuyé
Réinitialisation du nombre de mouvements
ALGORITHME
PROGRAMME PAR BLOCS

## Slide 40
Synthèse
Cahier des charges
Notion de variables
Notion de protocole
Algorithme et programme
Disposer d’un accompagnement sportif personnel motivant
Acquérir
Mouvement
Écran smartphone
Traiter les informations
Comptage
Communiquer
Performances
Carte programmable micro-bit
Accéléromètre intégré à la carte micro:bit

## Slide 41
Synthèse
Mémoire du système
Variable
Les données stockées évoluent dans le temps
Intensité lumineuse variable dans le temps
Cahier des charges
Notion de variables
Notion de protocole
Algorithme et programme

## Slide 42
Synthèse
PROTOCOLE DE COMMUNICATION ENTRE UNE CARTE MICRO:BIT ET APP INVENTOR
Pour communiquer des informations en Bluetooth, il faut signer ses données par une clé.
Exemple, transmission de la température en Bluetooth : temp24
La clé est “temp”. La valeur communiquée est 24 (°C)
Cahier des charges
Notion de variables
Notion de protocole
Algorithme et programme

## Slide 43
Synthèse
Un algorithme est un enchaînement de tâches ordonnées afin d’obtenir un résultat en utilisant un langage naturel et des mots clés : si, alors, tant que, jusqu’à …
Exemple d’algorithme permettant de compter les mouvements du sportif
Si la valeur de l’accélération dans n’importe quelle direction est supérieur à 2500 mg
Alors :
Incrémenter la variable “mvt” de 1
Afficher la variable “mvt” sur l’écran matriciel
Et attendre 500ms
Cahier des charges
Notion de variables
Notion de protocole
Algorithme et programme

## Slide 44
Synthèse
Un programme par blocs est une représentation graphique d’un algorithme. Celui-ci sera compréhensible par un logiciel de programmation.
Exemple de programme par blocs permettant de compter les mouvements du sportif
Cahier des charges
Notion de variables
Notion de protocole
Algorithme et programme

## Slide 45
Piste de réflexion
Ajouter un chronomètre pour mesurer le temps de la séance
Ajouter un curseur pour pouvoir régler la sensibilité de la détection des mouvements
Faire parler l’application afin de motiver le sportif
Bravo !
Sensibilité : 2500

## Slide 46
Piste de réflexion
Ajout de boutons et de labels et d’une fonction “Horloge”
Ajout d’un curseur (ascenseur)
Fonction “Texte à parole”
Bravo !

## Slide 47
Liens des programmes informatiques
Tracer les valeurs mesurées par l’accéléromètre : https://makecode.microbit.org/_WFfD0gdDJc14
Comptabiliser les mouvements : https://makecode.microbit.org/_d1AUoJMpAXCy
Envoyer le nombre de mouvements par bluetooth : https://makecode.microbit.org/_KvHe2xPe8haw
Application de base App Inventor (aia) : https://frama.link/haltere
Application corrigée App Inventor (aia) : https://frama.link/halterecorrige
Application de base à installer (apk) : https://frama.link/haltereapk
Application corrigée à installer (apk) : https://frama.link/halterecorrigeapk
Image du bouton init : https://frama.link/bouton

## Slide 48
Samuel VIOLLIN
Inspecteur Général de l’éducation, du sport et de la recherche
Doyen du groupe Sciences et Techniques Industrielles
Thomas Roy
Inspecteur d'Académie - Inspecteur Pédagogique Régional
Sciences et Techniques Industrielles
Corps d'inspection • Inspecteurs du second degré
Rodolphe MOUIX
Chargé de missions d’Inspection-professeur certifié de technologie
Domenico LAZZARO-professeur certifié de technologie
Frédérique DEBEE-professeur certifié de technologie
Romain BERTRAND-professeur certifié de technologie
Présentation de l’équipe