PHYSIQUE ET TECHNIQUE

DES ÉQUIPEMENTS ET SUPPORTS - U3

SESSION 2019

Durée : 6 heures Coefficient : 4

Matériel autorisé : l’usage de tout modèle de calculatrice, avec ou sans mode examen, est autorisé.

# Documents à rendre et à agrafer à la copie :

Document-réponse 1…………………………………………………………………page 35.

# Dès que le sujet vous est remis, assurez-vous qu’il est complet. Le sujet se compose de 35 pages, numérotées de 1/35 à 35/35.

Liste des documents techniques DT en annexe :

DT 1 – CAMÉRA F65 + OBJECTIF CANON	page 20.

DT 2 – ENREGISTREUR SR-R4	Page 21.

DT 3 – SR MASTER : ULTIMATE STORAGE SYSTEM	page 22.

DT 4 – CAMÉRA HDC4300	page 23.

DT 5 – MENU CAMÉRA	page 24.

DT 6 (1/2) – BPU4000	page 25.

DT 6 (2/2) – BPU4000	page 26.

DT 7 – CONNECTIQUE BPU4000	page 27.

DT 8 – GROUPE ÉLECTROGENE + AUTOTRANSFORMATEUR EJET250	page 28. DT 9 – DOLLY JUNIOR 5	page 29.

DT 10 – ÉMETTEUR CAM WAVE + WIFI MIMO	page 30.

DT 11 – DIMENSIONS DU STADE	page 31.

DT 12 – CARACTÉRISTIQUES DU ZOOM FUJINON UA 13x4,5	page 32. DT 13 – RECOMMANDATIONS UIT	page 33.

DT 14 – CARACTÉRISTIQUES MICROPHONE MKE 600	page 34.

Document-réponse 1	page 35.

Dans le cadre des grands évènements organisés par la FIFA, la société Host Broadcast Services (HBS) en partenariat avec SONY a la responsabilité des captations et de la gestion des flux vers les diffuseurs. Pour cela, ils reçoivent l’aide de partenaires prestataires techniques, locaux et/ou internationaux.

Dans le cadre des matchs des coupes du monde 2014 et 2018, le système de captation et de gestion des flux était sensiblement similaire. Ainsi, la société Sony avait été chargée de l’équipement Full HD et Ultra HD pour les sites du Brésil et de la Russie, y compris l'intégration des systèmes, le matériel et le personnel. Sa mission consistait également à livrer 12 régies de production séparées et plus de 300 caméras HD et UHD, afin de fournir les outils de production nécessaires à HBS pour capter et transmettre chaque minute aux diffuseurs des matchs en direct. Les sociétés suivantes ont collaboré avec Sony pour faciliter un workflow HD/UHD Live Production complet pour les 64 matchs : AMP VISUAL  TV,  RF  Broadcast,  CTV  (Euro  Media   Group),   Outside   Broadcast,   Presteigne & Studio Berlin.

L’équipement et les installations techniques étaient similaires en 2014 et en 2018. L’assistance vidéo pour l’arbitrage (Video Assistant Referee -VAR-), mise en place lors du mondial 2018, fut la seule nouveauté.

Cette étude porte principalement sur le mondial 2014 au Brésil, avec plus de 2 500 heures d'images en direct couvrant 64 matchs. Quelques équipements ont cependant  été actualisés.

## CAPTATION

Selon le stade et le match, plusieurs workflows de captation sont mis en place en parallèle.

## Une captation en HD pour tous les stades et tous les matchs

L'ensemble des 64 matchs de la Coupe du monde de la FIFA 2014 est couvert en haute définition (HD) au format 16:9 (avec une fenêtre de sécurité en 4:3). Le standard vidéo utilisé au Brésil est HD 1080i/59.94.

## Une captation UHD (4K TV)

La Coupe du monde de la FIFA 2014 présente une évolution en matière de diffusion sportive, avec la première couverture de la Coupe du monde en 4K. Il s'agit d'un changement considérable pour la production d'événements sportifs en direct. La production 4K au Brésil utilise 13 caméras 4K pour capturer, depuis l'Estadio do Maracanã à Rio, trois matchs de huitièmes de finale, un match de quart de finale et la finale.

La captation est réalisée par des caméras Sony HDC4300, F55 et F65 reliées aux CCU HDCU2000, HDCU2500, BPU4000 ou BPU4500A.

L'audio est commun aux matchs HD et 4K : les sons du stade pour la production HD sont utilisés dans les deux cas, mais des commentaires particuliers sont inclus sur les séquences 4K.

## REPORTAGES ET DOCUMENTAIRES

Le diffuseur prévoit les tournages de reportages mono et multi-caméscopes (présentation des lieux et personnages emblématiques de chaque site). Par ailleurs, les rushs servent à élaborer des documentaires sur les évènements marquants qui se déroulent autour de la compétition. Pour permettre un maximum de souplesse lors de tournages, il est prévu d’utiliser divers types d’appareils de prise de vue : caméscope super 35 mm / 4K type FS700, FS7, PMW 700, PMW 300, PMW 200, ainsi qu’un DSLR Sony Alpha 7.

## PLATEAUX

Le diffuseur propose à des experts d’analyser les matchs en amont (composition des équipes, tactiques) et en aval (analyses, réactions à chaud, perspectives). Ces experts se trouvent dans les locaux de la chaine. Un duplex peut avoir lieu avec des commentateurs qui se trouvent au stade hôte du match.

Le technicien image intervient lors de différentes phases de l'évènement :

- lors de la captation des matchs en direct ;

- lors du tournage d'un reportage ;

- en amont de l'évènement en préparant le matériel de captation, de diffusion et d'éclairage sur le site du match.

## ÉTUDE DE LA CAPTATION DE LA FINALE

En plus d’une diffusion en UHD1 (UHD 4K) et HD, la finale de la coupe du monde doit être filmée dans le format UHD2 (UHD 8K). Le choix s’est donc tourné vers la caméra F65 destinée au cinéma mais qui peut être utilisée dans une version « live ».

## Étude des performances du capteur

### Problématique : le technicien doit s’assurer que les performances de la caméra respectent bien les conditions de tournage 4 K et 8 K ou approchant.

Les questions feront référence au document technique DT 1.

    - Indiquer la taille du capteur de la F65 et donner au moins trois avantages d’utiliser un tel capteur par rapport à un capteur de format 2/3’’.

    - Rappeler le nombre de pixels horizontaux et verticaux de la norme REC2020 en Ultra Haute Définition UHD1 (UHD 4 K) et UHD2 (UHD 8 K).

Le constructeur donne la répartition suivante pour les pixels du capteur de la caméra F65 (sensor F65).

    - Expliquer les raisons pour lesquelles le capteur de la caméra F65 est plus précis qu’un capteur avec filtre Bayer, ce qui justifie son appellation : « true4K ».

## Étude de l'obturateur mécanique

### Problématique : le technicien doit s’assurer que les performances de la caméra peuvent satisfaire les conditions de tournage en terme d’exposition.

Les questions feront référence au document technique DT 1.

La caméra F65 est équipée d’un obturateur mécanique. L’un des avantages est qu’il permet de diminuer l’effet de « rolling shutter ».

    - Expliquer l’origine « rolling shutter » et ses conséquences possibles sur l’image dans le cas d’une captation d’un match de foot.

Les valeurs de réglage(s) limite(s) de l’obturateur mécanique et de l’obturateur électronique (shutter) sont données en valeur d’angle   en degré pour une vitesse de défilement de       24 Hz. Les valeurs correspondantes du temps d’exposition t exprimé en seconde se calculent à l’aide de la relation suivante :

t(s) =  8(°) × 1

360°	24

    - Calculer les valeurs limites de t pour l’obturateur électronique et mécanique.

Exprimer le résultat sous la forme d'une fraction : exemple 1/1 000 s.

    - Déterminer les temps limites de l’obturateur mécanique pour la cadence de 59,94 Hz utilisée lors des captations.

Dans certaines conditions le temps d’exposition doit être réglé très court, environ 1/1 000 s, pour filmer les joueurs qui se déplacent rapidement. On utilise dans ce cas l’obturateur mécanique.

    - Préciser l’avantage et l’inconvénient d’un tel réglage.

    - Préciser si ce réglage permet de supprimer le phénomène  de  « rolling  shutter ».

## Étude et choix de l’objectif de prises de vues

### Problématique : le technicien doit choisir l’objectif en fonction des conditions de réalisation - images en gros plan du visage des joueurs situés sur le banc de touche.

Les questions feront référence au document technique DT 1.

    - Préciser en justifiant votre réponse si ces deux objectifs sont compatibles avec la caméra F65.

Pour avoir un minimum de profondeur de champ, on filme avec une ouverture de diaphragme maximum.

    - Citer quels défauts à l'image peuvent engendrer ces conditions de tournage.

    - Expliquer  si  un  effet  de  « ramping »  apparait  sur  l'un  des  deux  objectifs.

Préciser ce qu'est le ramping.

Le tournage au Steadicam exige des plans rapprochés allant jusqu’à 1,4 m de distance  entre la caméra et le visage des joueurs pour un angle de champ vertical d’environ 15°.

1.3.4. Calculer la focale nécessaire compte tenu des dimensions du capteur de la caméra F65.

1.3.5 Choisir en justifiant l’un des deux objectifs compte tenu des conditions de tournage.

## LE REPORTAGE

La cérémonie d’ouverture de la finale de la coupe avec l’entrée des joueurs sur le terrain fait l’objet d’une captation indépendante pour une télévision étrangère. La durée maximale de ce reportage sera d'une heure. Le caméscope utilisé, est réglé cette fois à la fréquence d’image 25P. La captation se fait en RAW à la définition QFHD (UHD1) soit 3 840x2 160, la tête de caméra de la F65 est reliée à son enregistreur SR4. Pour faciliter l’étape d’import des données lors de l’« ingest », il est demandé de tourner les rushs à raison de 55 minutes par support au maximum, en SQ.

### Problématique : le technicien doit s’assurer que les cartes mémoire du caméscope sont adaptées aux besoins d’un tournage spécifique (codec, débit).

Les questions feront référence aux documents techniques DT 2 et DT 3.

  - Expliquer succinctement l’intérêt des fichiers RAW.

  - Calculer le ratio de l’image vidéo en QFHD. Préciser son avantage par rapport à la définition 4 K (4 096x2 160) ?

  - Préciser quel type de technologie de support de stockage est utilisé avec cet enregistreur SR-R4.

  - Déterminer la ou les référence(s) du support de stockage permettant un enregistrement en qualité SQ, sachant que l’on veut stocker au  moins  50 minutes par carte.

  - Calculer le débit vidéo utile pour le format RAW considéré.

On dispose de 2 cartes de 1 Toctet chacune pour le tournage.

  - Calculer la durée d’enregistrement vidéo maximum en heures, minutes, secondes sans compression. Vérifier que cette durée répond à la problématique.

## ÉTUDE DE LA CAPTATION DES MATCHS DE QUALIFICATION

Certains matchs ont lieu l’après-midi et compte tenu de la forme du stade une partie du terrain peut se retrouver dans l’ombre comme le montre la figure ci-dessous :

## Étude de la caméra HDC4300

On s’intéresse cette fois aux réglages des caméras HDC4300. Dans toute la suite de l’étude, la caméra HDC4300 est utilisée dans sa version HD 1 080 lignes.

### Problématique : le technicien doit proposer des solutions qui prennent en compte le fort écart de contraste.

Les questions feront référence aux documents techniques DT 4 et DT 5.

    - Relever sur la documentation la sensibilité de la caméra.

    - Expliquer pourquoi en HD la sensibilité est équivalente à celle du 4 K mais pour une cadence 4 fois plus élevée. Préciser quelle aurait été théoriquement la valeur de la sensibilité en HD à 59,94 P avec une cadence normale x1.

La norme de la FIFA prévoit un niveau d’éclairement moyen sur le terrain de 1 200 lux « dit vertical » pour les caméras situées tout autour de celui-ci.

3.1.3. Calculer le nombre d’ouverture N du diaphragme pour obtenir une exposition équivalente à celle de la sensibilité nominale théorique en HD  1080/59,94P soit         f :16 à 2 000 lux.

    - Montrer que l’écart entre la valeur de N calculée et la valeur normalisée N’, la plus proche qui donne le maximum de lumière, est d’environ 1/3 de diaphragme.

Pour s’assurer d’un bon contraste, il convient d’agir sur la dynamique de l’image. Le document DT 5 présente un extrait du menu PAINT de la caméra, il contient des éléments permettant de faire des ajustements sur l’image.

    - Rechercher parmi les corrections du menu SW STATUS (SW pour switch qui indique si la correction est active ou non), celles qui agissent sur la dynamique du signal.

On constate en pratique que, dans le menu TABLE de la correction de GAMMA, le réglage

« Hyper selected 3 » est le mieux adapté à la situation de tournage.

    - Représenter l’allure de cette correction sur une courbe. Vous prendrez soin de faire apparaitre également la correction de gamma REC709.

    - Décrire brièvement en quoi le réglage de gamma « Hyper selected 3 » permet de répondre aux contraintes d'ensoleillement du terrain.

## Étude du « PROCESSEUR EN BANDE DE BASE 4K BPU4000 » de la caméra

Le processeur de base BPU (Baseband Processor Unit) achemine les signaux provenant des caméras étudiées et génère, entre autres, des signaux aux normes HD 1080p/59,94 et 4K 2160p/59,94 ainsi que des signaux HFR (High Frame Rate) pour les ralentis. Le serveur de ralenti situé en aval accepte en entrée 8 canaux 3G HD-SDI.

Un exemple de connexions est fourni sur le document DT 6 (1/2).

### Problématique : le technicien doit vérifier que le matériel utilisé est compatible avec le serveur de ralenti.

Les questions feront référence aux documents techniques DT 6 (1/2 et 2/2) et DT 7.

    - Préciser le type de support de transmission qui assure la liaison entre la caméra et le processeur BPU.

La cadence des signaux issus des caméras est de 59,94p. Le processeur utilisé BPU4000 est ici équipé du logiciel SZC-4002.

    - Préciser les performances maximales en terme de HFR pour les caméras F65 et HDC4300.

    - Calculer le débit vidéo net maximum en 4 :2 :2 8 bits de la liaison entre le  HDC 4300 et le BPU 4000 avec une cadence multipliée par 8.

    - Énumérer le type et le nombre de connexions nécessaires en sortie du BPU4000 pour récupérer le signal HD dans sa version 59,94p avec un débit maximum de 24 Gbits/s. Vérifier la compatibilité avec le serveur de ralenti.

## Étude de la diffusion en IP des matchs

Pour assurer une diffusion en IP, on dispose d’une version évoluée du processeur de bande BPU4000 renommé BPU4500 A (dont la documentation n’est pas fournie). Le groupe d'adresses IP attribué par la production est compris entre 192.168.30.35 et 192.168.30.50.

### Problématique : le technicien image doit être capable de vérifier le paramétrage des adresses IP allouées par la production.

    - Déterminer la taille du mot binaire permettant d'adresser six processeurs BPU 4500 A.

    - Déterminer la valeur du masque sous réseau.

    - Déterminer l’adresse de diffusion et l’adresse du sous réseau en sachant que l'adresse d'un des BPU4500 A est : 192.168.30.45. Préciser si le paramétrage est conforme aux contraintes de production.

## ÉTUDE DE LA SÉCURITÉ ÉLECTRIQUE DES INFRASTRUCTURES DE CAPTATION

L'équipe française dispose d'un groupe électrogène fournissant 230 V. La tension du secteur du pays d'accueil est de 115 V. Plusieurs autotransformateurs sont donc nécessaires. La production souhaite qu'une attention toute particulière soit portée à la tension d'utilisation de chaque appareil avant sa mise en service et que la continuité de la production de l'énergie  en cas de défaillance du secteur soit assurée.

### Problématique : le technicien doit s'assurer de la conformité de l'installation électrique de secours aux recommandations de la FIFA.

Les questions feront référence au document technique DT 8.

  - Identifier la puissance apparente, la tension simple et la tension composée de ce groupe électrogène.

  - Préciser quel régime de neutre est appliqué en Europe pour ce type d'événement. Préciser alors quel est le rôle du CPI.

Les techniciens français intervenant sur le site doivent avoir le titre d'habilitation B2V.

  - Donner la signification d'un titre d'habilitation B2V.

En cas de coupure de courant, des projecteurs LED achetés sur place de 115 V sont installés à proximité de chaque cadreur.

  - Proposer un type de matériel à utiliser pour raccorder les projecteurs au groupe électrogène qui fournit une tension de 230 V.

## ÉTUDE DES ÉQUIPEMENTS DU TRAVELLING ET D’UN ÉMETTEUR HF

On utilise un dispositif de travelling « Junior 5 » sur le bord du terrain. Il s'agit d'une Dolly dont les informations de télécommande sont transmises en HF jusqu'au car régie situé à l'extérieur du stade à une distance de 105 m.

### Problématique : le technicien doit maîtriser l'installation de la camera sur la Dolly, de l'émetteur de commande de mouvement de camera et la récupération du flux vidéo.

Les questions feront référence aux documents techniques DT 9 et DT 10.

Pour communiquer avec la Dolly, le concepteur utilise le Bus CAN représenté ci-dessous.

  - Identifier la taille du champ de données et en déduire le nombre de fonctions possibles. Citer trois fonctions possibles à transmettre à distance.

La Dolly est alimentée par une batterie de 12 V. On utilise soit un dispositif électronique de puissance permettant le changement de sens de déplacement, soit un simple relais à trois points pour effectuer ces changements de sens.

  - Donner le type de moteur utilisé dans tous les cas.

La caméra placée sur le travelling est équipée d'un émetteur vidéo sur la bande WiFi MIMO.

  - Identifier la plage de fréquence de la porteuse de l'émetteur.

Trois gammes de fréquences sont autorisées pour ce type d'émetteur VHF (30-300 MHz), UHF (300-3 000 MHz) et SHF (3 GHz-30 GHz)

  - Déterminer la gamme de fréquence de porteuse de l'émetteur de la caméra.

  - Expliquer brièvement l'avantage de l'utilisation de cette fréquence dans ce pays sur le plan administratif ?

  - Résumer brièvement le principe de fonctionnement des deux méthodes de transmission WIFI MIMO, à partir du document DT 10.

  - Choisir la méthode de transmission compatible avec les contraintes de réalisation dans le stade.

## Choix de la distance focale de la caméra Hélico

### Problématique : la technicienne doit s’assurer que les caractéristiques de l’objectif, assimilé à une lentille simple convergente, et la hauteur à laquelle se situe la caméra Hélico permettent de réaliser les prises de vues souhaitées.

La réalisatrice souhaite réaliser deux plans grâce à la caméra Hélico (caméra HDC-4300-ST dotée d’un zoom FUNINON UA 13x4.5 BERD-S9). Un premier plan large zénithal, dans lequel l’ensemble du terrain est filmé dans le sens de la longueur, voies de service comprises (se reporter aux dimensions du stade fournies en DT 11). Puis un deuxième plan plus serré où l’on voit les joueurs et les arbitres alignés sur le rond central lorsque les hymnes nationaux seront entonnés.

Pour des raisons de sécurité, l’hélicoptère ne peut descendre en dessous de 100 m. On suppose que son altitude pendant la prise de vue correspond à cette limite (100 m) et que l’hélicoptère est suffisamment haut pour que les images se forment dans le plan focal.

  - Connaissant la plus petite dimension du capteur (8,3 mm), et celle du terrain indiquée en DT 11, calculer la distance focale f, qui permet de réaliser le plan large.

  - D’après le schéma DT 11, donner le diamètre du rond central.

  - Calculer la distance focale qui doit être choisie pour réaliser le plan serré sur ce rond central.

  - Sera-t-il possible de réaliser ces prises de vues avec le zoom FUJINON UA13x4.5BERD S9 (DT 12) ? Justifier la réponse.

## Choix du nombre d’ouverture

### Problématique : la technicienne cherche à déterminer le nombre d’ouverture qui permet de satisfaire le réalisateur.

Lors d’un penalty, le joueur qui va l’exécuter se trouve au même niveau que le ballon sur le point de penalty. Le gardien de but est sur la ligne de but. Le joueur est à 11 m du but et la caméra est située à 12 m derrière la ligne de but (voir le schéma DT 11). Le réalisateur désire obtenir dans un même plan, un plan pied du joueur (h = hauteur du joueur 1,85 m + marge de 15 cm, soit 2 m) avec le gardien de but au premier

plan même si celui-ci n’est pas entièrement visible ; tous les deux doivent être nets (voir la photo d’exemple). La caméra utilisée pour ce plan est la Sony HDC-4300-ST équipée du zoom FUJINON UA 13x4.5 BERD S9 dont le capteur a une hauteur de 8,3 mm.

  - Déterminer la distance focale qui satisfait la demande de la réalisation.

  - Le gardien et le tireur doivent être nets. La distance entre les deux joueurs correspond à la profondeur de champ. Donner les limites de la profondeur de champ.

  - On admet que le plan de mise au point est placé de manière à ce que la profondeur de champ soit répartie 1/3 devant et 2/3 derrière ce plan de mise au point. En déduire quelle est la distance de mise au point d.

  - Le gardien se trouve à une distance de la caméra notée PPN (Premier Plan Net) qui vérifie la relation PPN = K×d où H est la distance hyperfocale. Déterminer H.

K+d

  - H est également lié au nombre d’ouverture N, et à la taille du cercle de confusion e par la relation H = fu2 . Montrer que N vaut environ 15 pour e = 5 µm.

e×N

  - Pour le penalty suivant, la réalisatrice désire suivre le mouvement du ballon. Elle souhaite que le tireur soit net avant d’effectuer une bascule de point qui permettra ensuite que seul le gardien de but soit net. Elle exige donc un nombre d’ouverture   N2 = 2,8. Calculer le facteur multiplicatif de l’éclairement reçu par le capteur.

On rappelle que l’éclairement reçu est inversement proportionnel au carré du nombre d’ouverture.

  - En supposant que l’éclairement est 30 fois plus intense, utiliser le tableau ci-dessous pour proposer le filtre neutre le mieux adapté à la situation.

| Transparence (%) | Transparence (en fractions) | Opacité (C= 1/T) | Densité optique |
| --- | --- | --- | --- |
| 50 % | 1/2 | 2 | ND0.3 |
| 25 % | 1/4 | 4 | ND0.6 |
| 12,5 % | 1/8 | 8 | ND0.9 |
| 6,25 % | 1/16 | 16 | ND1.2 |
| 3,125 % | 1/32 | 32 | ND1.5 |

## Éclairage de la pelouse

### Problématique : la technicienne doit s’assurer que l’éclairement au centre de la pelouse est conforme aux normes de la FIFA.

Les normes FIFA prévoient un niveau d’éclairement d’environ 2 300 lux au niveau de la pelouse.

Au-dessus du terrain, une structure (voir la figure ci-dessous qui n’est pas à l’échelle), supporte un ensemble d’environ 400 projecteurs identiques chargés d’éclairer l’ensemble du terrain. Ils sont orientés de façon à assurer un éclairement identique en tout point de la pelouse.

### vue de dessus

structure

structure supportant les projecteurs

terrain

### vue en coupe

θ

30 °

D

projecteur

M	P

M	70m

Figure n° 1

Des matchs se déroulent en soirée, en l’absence de lumière naturelle. On doit évaluer le nombre de projecteurs nécessaires pour avoir au centre M du terrain l’éclairement normalisé de E = 2 300 lux.

La puissance électrique fournie à chaque projecteur est de PE = 2 000 W. Le flux utile émis par un projecteur représente 75 % du flux total produit par la lampe d’efficacité lumineuse   80 lm.W-1.

  - Calculer le flux utile émis u par un projecteur.

Pour faciliter les calculs, on considère que la structure est circulaire d’un diamètre moyen de 140 m. Elle est située à 33 m du sol (voir figure n°1).

  - Calculer la distance D qui sépare un projecteur, situé au point P sur la structure, du milieu du terrain M.

On donne l’expression de l’angle solide  = 2[1-cos(/2)] où  désigne l’angle au sommet.

  - Calculer l’intensité lumineuse I fournie par un projecteur sachant que l’ouverture du faisceau de lumière forme un angle au sommet d’environ 30° (voir figure n°1). On

rappelle que I = u .

N

  - Montrer que l’angle d’incidence  repéré sur la figure n°1 vaut environ 65°.

  - Calculer l’éclairement lumineux E produit par un projecteur en M. Une soixantaine de projecteurs est utilisée pour éclairer la zone centrale.

  - Vérifier que l’éclairement répond bien à la norme.

## Réglage de l’exposition

### Problématique : la technicienne doit effectuer des réglages d’exposition afin d’éviter que les mouvements des joueurs n’amènent des images floues.

  - Préciser sur quel réglage de la caméra il faut agir pour réduire ce flou.

La figure suivante représente l’étendue d’ de l’image d’un point (par exemple le nez) d’un joueur A qui se forme sur le capteur pendant le déplacement d du joueur qui se déplace entre les points A1 et A2 à la vitesse V durant le temps t. Le point en mouvement est située à la distance h de l’objectif assimilé de distance focale f’ (f’<< h).

  - Exprimer d’ en fonction d, f’ et h. En déduire son expression en fonction de :

V, t, f’ et h.

Pour éviter le flou dû au mouvement, on doit vérifier que la distance d’ reste inférieure ou égale à la distance x séparant deux photo-éléments horizontaux du capteur.

  - Relever sur les caractéristiques de la caméra HDC 4300 (DT 4) le nombre de photo-éléments effectifs en configuration HD. En déduire la distance x.

On rappelle qu’un capteur 2/3’’ a pour dimensions : 14,8 mm x 8,3 mm.

  - Calculer la durée t pour d’ = x. On donne :

V = 20 km.h-1 (moyenne de la vitesse de course des joueurs) ;

h = 10 m (distance entre l’objectif de la caméra et le bord du terrain le plus proche) ;

f’= 9 mm (distance focale de l’objectif pour couvrir un maximum de surface sur le terrain).

  - On donne les temps d’exposition disponibles sur la caméra (valeurs normalisées : 1/100s ; 1/250s ; 1/500s ; 1/1000s et 1/2000s). Quel est celui qui correspond à la durée trouvée précédemment ?

## Colorimétrie

### Problématique : il existe une différence entre la couleur de la pelouse et son affichage sur un écran. La technicienne doit vérifier que cela est dû aux caractéristiques du matériel et non aux réglages.

  - Représenter sur le même diagramme (document-réponse DR1), les gamuts correspondants aux normes HD et UHD à partir des recommandations fournies en  DT 13. Placer également le point blanc D65.

La couleur verte du gazon peut être reproduite par addition des trois primaires R1V1B1 dont les luminances sont proportionnelles, dans l’ordre, aux nombres (232 ; 628 ; 140) dans un codage binaire 10 bits.

La position d’un mélange de couleur (xM ; yM) dans le diagramme de chromaticité pour la norme UHD REC 2020 est donnée par les relations :

x	= 0,6370. R + 0,1446. V + 0,1689. B 0,9065. R + 0,8507. V + 1,2891. B

y	= 0,2627. R + 0,6780. V + 0,0593. B 0,9065. R + 0,8507. V + 1,2891. B

  - Calculer les coordonnées du mélange pour les valeurs de R1V1B1. Placer le point M correspondant sur le diagramme.

  - Dans la norme HD et avec les valeurs des primaires R1V1B1 précédentes, le mélange donne le point M’ de coordonnées : xM’ = 0,32 et yM’ = 0,48. Placer le point M’ sur le diagramme.

  - Comparer les deux mélanges en termes de pureté colorimétrique et de longueur d’onde dominante par rapport au blanc D65.

On cherche maintenant les réglages qu’il faudrait effectuer sur le système d’affichage en HD pour que la couleur verte reproduite soit identique à celle donnée en UHD.

  - Les coordonnées du point M sont: xM = 0,28 et yM = 0,53. Justifier à partir du diagramme de chromaticité que la valeur de la primaire rouge en HD doit être nulle.

La valeur des primaires R2V2B2 pour ce réglage en HD est repérée par le triplet (0 ; 628 ; B2), où B2 désigne la valeur du bleu que l’on déterminera.

  - À l’aide de la méthode de votre choix, déterminer la valeur de B2 lorsque

xM = 0,28 (abscisse de la couleur verte étudiée).

  - Quelles seraient les conséquences d’un tel réglage, sur la couleur affichée, si la couleur d’origine du maillot d’un joueur est le magenta ?

## Adéquation du matériel son

### Problématique : la technicienne doit vérifier que les niveaux des sons captés par le micro de la caméra « Spider Cam » sont convenables.

La caméra montée sur les filins est une Sony HDC4300 équipée d’un microphone de chez SENNHEISER disposant d’une alimentation P48 (DT 14).

On se propose d’étudier la prise du son capté sur le terrain par ce microphone dans la situation décrite ci-dessous.

Le niveau sonore produit à 1 m par un joueur (source omnidirectionnelle) est de

L (1 m) = 90 dBspl quand il crie.

Joueur 2

10 m	Joueur 1

  - Calculer le niveau sonore Lj1 capté par le microphone lorsque le joueur 1 crie.

  - Calculer la distance d2-c entre le joueur 2 et le micro de la caméra. En déduire le niveau sonore L’j2 correspondant quand le joueur 2 crie, sans tenir compte de la directivité du micro.

  - Calculer l’angle α représenté sur la figure page précédente.

  - Déterminer, pour une fréquence de 500 Hz, en s’aidant du DT 14, l’atténuation

Ad2 due à la directivité de ce microphone.

  - En déduire le niveau sonore Lj2 capté réellement par le microphone.

  - Relever la sensibilité du micro (DT 14).

  - Calculer la pression P efficace due à Lj2 captée par le microphone. On prendra comme pression de référence Préf = 2 · 10–5 Pa.

  - Déterminer en dBu le niveau de tension en sortie du microphone. On prendra comme tension de référence Uref = 0,775 V.

## QUALITÉ DE LA RÉCEPTION ET DÉBIT BINAIRE

### Problématique : on doit mesurer la qualité de la réception et du débit binaire.

L’opératrice satellite est chargée de vérifier avec le mesureur de champ la qualité de la réception sur les 2 transpondeurs du satellite. La transmission d’un flux satellite doit être QEF (Quasi Error Free, quasiment sans erreur). On quantifie la qualité de la transmission avec le BER (Bit Error Ratio) ou TEB (Taux d'Erreur Binaire) à la réception :

TEB 

Nombre de bits faux Nombre de bits transmis

Le mesureur de champ affiche les diagrammes de constellation suivants :

La transmission par satellite nécessite des codes de correction d'erreur (FEC Forward Error Correction). Le mesureur de champ fournit les mesures du BER avant correction (CBER) et après correction (VBER). La correspondance entre qualité de la réception et le CBER est donnée dans le tableau suivant :

| Qualité de la réception | Excellente | Bonne | Acceptable | Perturbée | Mauvaise |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CBER | <10-5 | 10-5 à 10-4 | 10-4 à 10-3 | 10-3 à 10-2 | >10-2 |

  - Relever, sur le diagramme de constellation, les valeurs du CBER pour les deux transpondeurs et qualifier la qualité de ces deux réceptions en utilisant le tableau précédent.

  - Pour chacune des transmissions, calculer les nombres de bits erronés n1 et n2 avant correction pour un million de bits reçus.

Afin de protéger les données des erreurs au niveau de l'émetteur, deux codes correcteurs (BCH et LDPC) sont utilisés avant de moduler la porteuse. Le rendement d'un codage de canal est noté :

Code rate  Nombre de bits utiles

Nombre de bits total

Le transpondeur 1 utilise la modulation Q-PSK qui transmet 2 bits par symbole. On note R la rapidité de modulation, aussi nommée « débit de symboles » exprimée en mégasymboles par seconde ou mégabauds (MBd). Le tableau suivant donne les valeurs de R et du code rate en fonction de la fréquence de la porteuse du signal satellite. Il est valable pour le transpondeur 1 et 2.

| Ku-Band (MHz) | R(MBd) | FEC (code rate) |
| --- | --- | --- |
| 10722 | 30 | 3/4 |
| 10802 | 30 | 3/4 |
| 10882 | 30 | 3/4 |
| 10970 | 30 | 3/4 |
| 11050 | 29 | 3/4 |
| 11130 | 28 | 2/3 |
| 11222 | 30 | 2/3 |
| 11302 | 30 | 2/3 |
| 11382 | 30 | 2/3 |

Pour le transpondeur 2, on peut choisir entre les modulations Q-PSK, 8-PSK, 16-APSK, 32-APSK.

  - Utiliser le diagramme de constellation pour donner le type de modulation utilisée pour le transpondeur 2.

  - En déduire le nombre de bits par symbole correspondant à cette modulation.

  - Calculer, en Mbps, le débit brut D2 et le débit utile D2u pour le transpondeur 2.

## DT 1 - CAMÉRA F65 + Objectif CANON

OBJECTIF CANON

| CN-E14.5-60mm T2.6 L SP | CN-E30-300mm T2.95-3.7 L SP |
| --- | --- |
| Mount | PL | PL |
| Focal Length | 1 4 .5 -6 0mm | 3 0 -30 0mm |
| Zoom Ratio | 4.1 x | 10 x |
| M ax. Relative Aperture（ T-N umber） | 1:2 .6 at 1 4.5 -60 mm | 1:2.9 5 at 3 0 -2 40 mm／1 :3 .7 at 30 0mm |
| Iris Blades | 11 | 1 1 |
| Angle of View | 1 .7 8 :1 24 .6 ×1 3 .8mm | 80 .6 ̊ ×5 0 .9 ̊ at 1 4 .5 mm 23 .2 ̊ ×1 3 .1 ̊ at 6 0 mm | 44 .6 ̊ ×2 5 .9 ̊ at 3 0 mm 4.7 ̊ ×2 .6 ̊ at 30 0mm |
|  | 1.7 8 :1 24 .0 ×1 3.5mm | 79 .2 ̊ ×4 9 .9 ̊ at 1 4 .5 mm 22 .6 ̊ ×12 .8 ̊ at 6 0 mm | 43 .6 ̊ ×2 5 .4 ̊ at 3 0 mm 4.6 ̊ ×2 .6 ̊ at 30 0mm |
| M.O.D（. from image sensor） | 0 .7 0 m／2 '4 " | 1 .5 m／5 ' |
| Object D imensions at M .O.D. | 1 .78 :1 2 4.6 ×1 3 .8 mm | 66 .9 ×3 7 .5cm at 1 4 .5mm 15 .4 ×8 .6 cm at 60mm | 101.3 ×5 6 .8 cm at 3 0 mm 9.9 ×5 .6 cm at 300 mm |
|  | 1 .78 :1 2 4.0 ×1 3 .5 mm | 65 .2 ×3 6 .7cm at 1 4 .5mm 15 .0 ×8 .4 cm at 60mm | 9 8 .8 ×5 5.6 cm at 3 0mm 9.6 ×5 .4 cm at 300 mm |
| Front Diameter | φ1 3 6 mm | φ13 6mm |
| Approx. Size（ W ×H×L） | 1 3 6 .0 ×1 63 .1 ×3 1 8 .0 mm／5 .3 5×6 .42 ×1 2.5 2 in. | 144 .0 ×1 67 .1 ×3 4 2 .1 mm／5.6 7 ×6 .58×1 3 .4 7in. |
| Approx. M ass | 4 .5 kg／9 .9lb. | 5.8 kg／12 .7 9 lb. |
| Pitch of Follow Focus Gear | 0 .8 | 0 .8 |

DT 2 - ENREGISTREUR SR-R4

SR-R4

TheSR-R4 is exclusively designed as the companionon- boardrecorderforSony’snewtop-of-the-lineF65 digital motion picture camera. Ittakesfulladvantageoftheultra-high- speedSRMemoryplatformtorecordsuper- richRAWdatafromtheF65atspeedsasfastasupto5.5Gbps.

Together with the newly developed, state-of-the-art image sens or of F65,theSR-R4deliversamazing,never-seen- before image quality.

Furthermore,HDrecordinginMPEG- 4SStPformat*isalsoofferedwiththeF65andSR- R4forHDTVprogramproduction.

MainFeatures

- DockablewiththeF65camera

- F65RAW (16-bit Linear RAW) recording

- 59 minutes of RAW recording onto a 1 TB SRMemory card at 24 fps

- 120 fps high frame rate recording

- HD MPEG-4 SStP recording*

- Select FPS – variable frame rate image capturing from 1 fps to 60 fps in Normal mode, and 1 fps to 120 fps in HFR mode

- 16 channels of 24-bit audio recording

- 2 channels of analog audio inputs

- Timecode In/Out

- Control panel (option: SRK-CP1)

* To besupported infuture.

## DT 3 - SR MASTER : ULTIMATE STORAGE SYSTEM

SRMASTER–UltimateStorageSystem

NewlyintroducedwiththeF65camera,SRMASTERisanext- generationstorageformatspecificallydesignedtosatisfycreators’increasing demands.Avarietyofproductsareavailableintheline- uptoenableeffectiveend-to-endworkflow.

SRMemory

The SR Memory car disanultra-high- speed,high-capacity,andhigh-reliability flash memory media for SRMASTER Series products. It is ideal for demanding professional applications including high- resolution digital cinematography,high- frame-rate recording, and 3D production.

The SRMemory cardline-up includes three speeds and three capacities in six different models to best accommodate the full range of user requirements. Thanks toits sustained data through put, the SR Memory card can record and playback multiple streams simultane ously, and supports datarates that can hand leup to 4K*.

*Dependingonthedatarateoftherecordingsignal(su chas4K,dual- stream,andI/Oconfiguration),usableSRMemoryc ardmaybelimited.

Maximum RecordingTime (Approximate)Unit:min

| SR-R4SupportedFormat | SRMemoryCard |
| --- | --- |
|  | SR-256S15 | SR-512S25 | SR-1TS25 | SR-256S55 | SR-512S55 | SR-1TS55** |
| RAW/HD | BitDepth | Recording Mode | FrameRate | 1.5Gbps | 2.5Gbps | 2.5Gbps | 5.5Gbps | 5.5Gbps | 5.5Gbps |
|  |  |  |  | 256GB | 512GB | 1TB | 256GB | 512GB | 1TB |
| F65RAW | 16-bitLinear | F65RAW-Lite* | 23.98p/24p | 25 | 50 | 101 | 25 | 50 | 101 |
|  |  |  | 25p | 24 | 48 | 97 | 24 | 48 | 97 |
|  |  |  | 29.97p | 20 | 40 | 81 | 20 | 40 | 81 |
|  |  |  | 59.94p/60p | N/A | N/A | N/A | 10 | 20 | 41 |
|  |  | F65RAW-SQ | 23.98p/24p | N/A | 30 | 61 | 15 | 30 | 61 |
|  |  |  | 25p | N/A | 29 | 58 | 14 | 29 | 58 |
|  |  |  | 29.97p | N/A | N/A | N/A | 12 | 24 | 48 |
|  |  |  | 59.94p/60p | N/A | N/A | N/A | 6 | 12 | 24 |
|  |  | F65RAW-HFR* | 119p/120p | N/A | N/A | N/A | 6 | 12 | 24 |
| HDSStP* | 4:2:210-bit | SR-Lite | 23.98PsF | 142 | 285 | 572 | 142 | 285 | 572 |
|  |  |  | 25PsF | 137 | 274 | 549 | 137 | 274 | 549 |
|  |  |  | 29.97PsF | 114 | 228 | 457 | 114 | 228 | 457 |
|  |  |  | 50p | 72 | 144 | 290 | 72 | 144 | 290 |
|  |  |  | 59.94p/60p | 60 | 120 | 241 | 60 | 120 | 241 |
|  | 4:2:210-bit | SR-SQ | 23.98PsF | 75 | 150 | 302 | 75 | 150 | 302 |
|  |  |  | 25PsF | 72 | 144 | 290 | 72 | 144 | 290 |
|  |  |  | 29.97PsF | 60 | 120 | 241 | 60 | 120 | 241 |
|  |  |  | 50p | 38 | 76 | 153 | 38 | 76 | 153 |
|  |  |  | 59.94p/60p | 32 | 64 | 128 | 32 | 64 | 128 |
|  | 4:4:410-bit | SR-SQ | 23.98PsF | 75 | 150 | 302 | 75 | 150 | 302 |
|  |  |  | 25PsF | 72 | 144 | 290 | 72 | 144 | 290 |
|  |  |  | 29.97PsF | 60 | 120 | 241 | 60 | 120 | 241 |
|  |  |  | 59.94p/60p | 32 | 64 | 128 | 32 | 64 | 128 |
|  | 4:4:410-bit 4:4:412-bit | SR-HQ | 23.98PsF | 40 | 80 | 160 | 40 | 80 | 160 |
|  |  |  | 25PsF | 38 | 76 | 153 | 38 | 76 | 153 |
|  |  |  | 29.97PsF | 32 | 64 | 128 | 32 | 64 | 128 |
|  |  |  | 59.94p/60p | 16 | 32 | 65 | 16 | 32 | 65 |

*F65RAW-Lite,F65RAW-HFR andHDSStP recordingwill besupportedby asoftware upgrade.**SR-1TS55cardwillbeavailableinsummer2012.

## DT 4 - CAMÉRA HDC 4300

DT 5 - MENU CAMÉRA

ABS : Highlighted Asolute Mode

## DT 6 - BPU4000 (1/2)

DT 6 - BPU4000 (2/2)

DT 7 - CONNECTIQUE BPU4000

| BTS MÉTIERS DE L’AUDIOVISUEL Option Metiers de l'image | Session 2019 |
| --- | --- |
| PHYSIQUE ET TECHNIQUE DES ÉQUIPEMENTS ET SUPPORTS U3 | MVPTESI | Page : 27/35 |

DT 8 - GROUPE ÉLECTROGENE + AUTOTRANSFORMATEUR EJET250

Autotransformateur monophasé portatif 230V/115V Classe I, IP50 EDF.

Équipé côté 230V d’un cordon secteur longueur 1,30m avec fiche normalisée 16A 2 pôles + terre et côté 115V d’un socle américain recevant 2 fiches plates +terre.

## DT9 - DOLLY JUNIOR 5

DT10 - ÉMETTEUR CAM WAVE + WiFi MIMO

WiFi MIMO

Deux techniques concurrentes

La technique d'Airgo consiste à envoyer simultanément des signaux fragmentés et complémentaires. De son côté, le système Atheros utilise la réplication : des signaux identiques voyagent simultanément, ce qui facilite la reconstruction des informations à l'arrivée.Ces deux techniques n'offrent pas les mêmes performances. Avec la réplication (Atheros), c'est surtout la portée qui est augmentée, jusqu'à 120 mètres (contre seulement de 50 mètres avec du 802.11g). Avec la fragmentation (Airgo), c'est principalement le débit qui est amélioré (576 Mbit/s, contre 54 Mbit/s avec du 802.11g), davantage d'informations transitant simultanément. Un débit proche de celui d'une liaison filaire Ethernet classique (100 Mbit/s), plus que confortable pour partager une connexion à Internet, et même suffisant pour transmettre une vidéo en haute définition entre un ordinateur et un décodeur relié à un téléviseur, par exemple.Pour l'heure, selon la technique utilisée, les produits estampillés Mimo sont incompatibles entre eux d'une marque à une autre. C'est la norme 802.11n, appellation officielle du futur ' super Wi-Fi ', qui mettra un terme à cette confrontation en adoptant, au second semestre 2007, l'une de ces deux techniques.

## DT11 - DIMENSIONS DU STADE

Image A’B’ donnée par une lentille convergente d’un objet AB.

## DT12 - CARACTÉRISTIQUES DU ZOOM FUJINON UA 13x4,5

DT13 - RECOMMANDATIONS UIT

| Extrait des recommandations UIT-RT BT 709 (HD) |
| --- |
| Paramètre | Valeurs |
| Couleurs primaires et blanc de référence | Coordonnées de chromaticité (CIE, 1931) | x | y |
|  | Rouge primaire (R) | 0,640 | 0,330 |
|  | Vert primaire (G) | 0,300 | 0,600 |
|  | Bleu primaire (B) | 0,150 | 0,060 |
|  | Blanc de référence (D65) | 0,3127 | 0,3290 |
| Détermination du signal de luminance EY | EY = 0,2126 ER + 0,7152 EG + 0,0722 EB |

| Extrait des recommandations UIT-RT BT 2020 (UHD) |
| --- |
| Paramètre | Valeurs |
| Couleurs primaires et blanc de référence | Coordonnées de chromaticité (CIE, 1931) | x | y |
|  | Rouge primaire (R) | 0,708 | 0,292 |
|  | Vert primaire (G) | 0,170 | 0,797 |
|  | Bleu primaire (B) | 0,131 | 0,046 |
|  | Blanc de référence (D65) | 0,3127 | 0,3290 |
| Détermination du signal de luminance EY | EY = 0,2627 ER + 0,6780 EG + 0,0593 EB |

DT14 - CARACTÉRISTIQUES MICROPHONE MKE 600

DR 1 - DIAGRAMME DE CHROMATICITÉ

(à agrafer à la copie)

# Text boxes

BTS MÉTIERS DE L’AUDIOVISUEL OPTION DE L’IMAGE

Le candidat doit gérer son temps en fonction des recommandations ci- dessous :

- traiter la partie 1 relative à la technique des équipements et supports pendant une durée de 3 heures ;

- traiter la partie 2 relative à la physique pendant une durée de 3 heures.

Les parties 1 et 2 seront rendues sur des copies séparées et ramassées à la fin de l’épreuve de 6 heures.

Présentation du thème d’étude

PARTIE 1 - TECHNIQUE DES ÉQUIPEMENTS ET SUPPORTS

DEUXIÈME PARTIE - PHYSIQUE

M

M

Caméra

α

d 2-c

5 m

Caméra

Le dessin n'est pas à l'échelle