MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE

BACCALAUREAT PROFESSIONNEL

CONSTRUCTION DES CARROSSERIES

Session : 2019

E.2- EPREUVE TECHNOLOGIQUE

UNITE CERTIFICATIVE U2

Etude de cas – Préparation d’une production

Durée : 3h	Coef. : 3

## DOSSIER TECHNIQUE

Ce dossier TECHNIQUE comprend 30 pages numérotées de 1/30 à 30/30

## DOSSIER TECHNIQUE DU FAUX CHASSIS

FAUX CHASSIS ARRIERE

ECLATE DU FAUX CHASSIS ARRIERE

RESSOURCES DE LA PHASE PLIAGE

Abaque de la perte au pli

Cet abaque est établi pour un acier de 40 à 45 daN/mm² de résistance à la rupture. Disposant généralement de deux données de départ, l’épaisseur de la tôle e et le rayon intérieur de pliage ri, l’abaque permet d’obtenir par lecture directe :

- l’ouverture de vé à utiliser V en mm.

- la force F en tonne (T) par mètre de longueur pliée,

- la dimension du plus petit bord réalisable b en mm,

Les ouvertures de vé conseillées figurent en surligné. Cette ouverture V est liée à l’épaisseur E (ou e) de la tôle à plier.

Les valeurs conseillées sont les suivantes :

Si l’ouverture conseillée ne peut être retenue (petit bord irréalisable, force insuffisante, ...) adopter un vé dont l’ouverture, est proche de la valeur conseillée.

Exemple pour une épaisseur de 1,5 et V10

Additionner les longueurs des parties droites et les corrections ∆L correspondantes.

Développé :

60 (-1,8) +120 (-2,9) +180 (-0,9) +150 (+0,4) +60 = 564,8 mm

Mise en butée :

A = 60 – (1,8/2) = 59,1 ; B = 120 – (2,9/2) = 118,55 etc…

ABAQUE DE PLIAGE PAR ΔL

* Une poinçonneuse hydraulique est une poinçonneuse avec un marteau hydraulique telle que Vipros ou Apelio.

** Une poinçonneuse mécanique est une poinçonneuse avec un marteau commandé mécaniquement telle que Pega, Coma, ou Aries. *** Une poinçonneuse électrique est une poinçonneuse avec un marteau commandé par un moteur électrique telle que EM, AC, AE. **** Les valeurs des jeux du tableau ci-dessus sont des valeurs aux diamètres.

| Type de matière | Résistance à la rupture (N/mm2) |
| --- | --- |
| Acier doux | 400 |
| Aluminium | 200 |
| Acier Inox | 600 |

■ Calcul de la force de poinçonnage

PROGRAMMATION

La programmation consiste à décrire les opérations prévues dans un langage codé assimilable par le calculateur de la machine.

1 – Structure des programmes

Un programme comporte toutes les informations utiles à la machine pour réaliser l’usinage.

Un programme CN se compose d’une suite de séquences de programme, mémorisées dans la commande.

Lors de l’usinage de la pièce, ces séquences sont lues et vérifiées par le calculateur dans l’ordre programmé. Des signaux de commande correspondants sont transmis à la machine.

Un programme comporte principalement :

- Des fonctions préparatoires d’adresse G.

- Des coordonnées de points (X, Y, Z, I, J ...)

- Des informations de vitesse, d’avances (S, F ...)

- Des fonctions auxiliaires d’adresse M.

Un programme d’usinage est constitué de :

- Un début de programme.

- Un corps de programme formé de lignes ou blocs.

- Fin de programme.

Début de programme

Tout programme doit débuter par le caractère O qui permet au système de reconnaître le début du programme. D’autre part chaque programme est identifié par un numéro constitué au plus de quatre chiffres. Ce qui donne finalement chaque programme doit commencer par un bloc qui a la syntaxe suivante : Onnnn ; (n désignant un chiffre de 0 à 9).

Exemple : O12 ;	 O1972 ;	 O06.

Corps du programme

Les programmes CN se composent de blocs, à l’image des phrases dans notre propre langage ; ces blocs sont composés de mots. Chaque mot du «langage CN » est constitué d’un symbole d’adresse et d’un chiffre ou d’une suite de chiffres, qui décrivent une valeur arithmétique.

Le symbole d’adresse du mot est généralement une lettre. La suite de chiffres peut contenir un signe et un point décimal, le signe étant toujours placé entre la lettre adresse et la suite de chiffres. Les signes positifs (+) n’ont pas besoin d’être écrits.

Un programme CN se compose de blocs distincts, chaque bloc étant généralement constitué de plusieurs mots. Un bloc doit contenir toutes les données nécessaires à l’exécution d’une opération d’usinage et doit se terminer par le caractère « L F » (LINE FEED = nouvelle ligne) ou « EOB » (END OF BLOC = fin de bloc)

Exemples de mot : 	X06.08 				Exemple de bloc :

Z-20. 					N20 G01 X17 Z-92 F0.1 ;

N9548

Remarque :

La fin du bloc est identifiée par « ; » (point-virgule)

Fin programme

La fin du programme est identifiée par le mot : M30.

2 – Eléments du langage de programation

| Adresse | Définitions |
| --- | --- |
| O | Numéro de programme |
| F | Vitesse d’avance |
| G | Fonction préparatoire |
| I | Position du centre de cercle d’interpolation circulaire suivant l’axe X |
| J | Position du centre de cercle d’interpolation circulaire suivant l’axe Y |
| K | Position du centre de cercle d’interpolation circulaire suivant l’axe Z |
| M | Fonction auxiliaire |
| N | Numéro de bloc |
| P | Différent sens selon le cycle ou elle est utilisée |
| Q | Différent sens selon le cycle ou elle est utilisée |
| R | Rayon du cercle en interpolation circulaire. Différent sens selon le cycle ou elle est utilisée |
| S | Vitesse de rotation de la broche |
| T | Identification de l’outil à utiliser |
| U | Déplacement relatif selon l’axe des X |
| W | Déplacement relatif selon l’axe des Y |
| X | Coordonnée suivant l’axe X |
| Y | Coordonnée suivant l’axe Y |
| Z | Coordonnée suivant l’axe Z |

3 – Exemple de programme

| Mode | Code | définition | Paramètres |
| --- | --- | --- | --- |
| Grignotage En ligne | G69 | Position de l’outil sur la ligne de découpage |  | I : longueur de grignotage (+,-) J : angle de grignotage (+,-) P : diamètre de l’outil (+,-) T : numéro de station de l’outil C : angle de l’outil (en station auto-index) Exemple : G92 X1270 Y1270 G90 G72 X300. Y200. G69 I150. J40. P20 Q8 T2 G50 |
|  |  | L’utilisation des codes G66, G67, G68 et G69 doit toujours être précédée d’un code G72 (définition du point d’origine). |  |

Exemple de fiche d’atelier de poinçonnage :

| Via Amada I., 1/3 29010 Pontenure (PC), ITALY www.amada-engineering.eu | Machine : AE 255 NT - 51 st. | Nom tourelle : 0-2 |
| --- | --- | --- |
|  | N° de programme : O2019 | Jeu poinçon/matrice : 0,2 | Épaisseur : 1mm |
|  | Ensemble : | Pièce : | Matière : Acier doux S235 |

| Via Amada I., 1/3 29010 Pontenure (PC), ITALY www.amada-engineering.eu | Machine : AE 255 NT - 51 st. |
| --- | --- |
|  | Nom tourelle : |
| Station | Type | Caractéristiques | Angle | Série | Auto - Index | Dim. min. | Dim. max. |
| 201 |  | 10 | 0 | B | Oui | 12.8 | 31.7 |
| 103 |  | Ø 3 | 0 | A | No | 1.6 | 12.7 |
| 106 |  | Ø 14 | 0 | B | No | 12.8 | 31.7 |
| 113 |  | Oblong 20 x 5 | 0 | B | No | 12.8 | 31.7 |
| 216 |  | Rect. 80 x 5 | 0 | D | No | 50.9 | 88.9 |
| 117 |  | Ø 5 | 0 | A | No | 1.6 | 12.7 |
| 120 |  | Ø 13 | 0 | B | No | 12.8 | 31.7 |
| 124 |  | Ø 8 | 0 | A | No | 1.6 | 12.7 |
| 227 |  | Rect. 15 x 4 | 0 | B | Oui | 12.8 | 31.7 |
| 132 |  | 15 | 0 | B | No | 12.8 | 31.7 |
| 145 |  | 20 | 0 | B | No | 12.8 | 31.7 |

# Text boxes

Pour e ≤ 10 mm Vé = 8e

Pour e ≥12 mm Vé = 10e

Ouverture du vé 8 fois l’épaisseur                             .

F   =   P x 𝛕 x ep  / 1000

Epaisseur matière (mm)

Résistance à la rupture (N/mm2)

Périmètre découpé (mm)

Force de poinçonnage (kN)

ep

ep x 2,0

ep x 1,0

ep x 1,0

Ex3.   Aluminium      1,1ep       Oblong 10 x 50

Ex2.   Aluminium      1,1ep       RE 10 x 50

Ex1.   Acier doux      2,3ep       ø23,5

A

A

A

A

A

A

A

A

B

B

B

B

C

C

D

D

B

3 Auto Index

B

C

1 Auto Index

C