Le dossier technique se compose de 16 pages, numérotées de 1/16 à 16/16.

Dès que le dossier technique vous est remis, assurez-vous qu’il est complet.

DOSSIER TECHNIQUE

Caractéristiques de l’aéronef étudié :

| Masse à vide | 42 230 kg |
| --- | --- |
| Masse maximum au décollage | 70 000 kg |
| Vitesse de croisière | Mach 0,78 |
| Vitesse maximale | Mach 0,82 |
| Distance de décollage | 2 090 m |
| Autonomie | 6 150 km |
| Capacité kérosène | 15 588 - 24 093 ℓ |
| Altitude maximale de croisière | 39 800 pieds |
| 2 Moteurs | CFM 56-5B4 |
| AERODYNAMIQUE : |
| Cz | 0,28 |
| Cx | 0,028 |

Evolution des paramètres de l’atmosphère standard

| Altitude [m] | Température [Kelvin] | Pression [pascal] | Masse volumique [kg.m-3] | Célérité du son [m.s-1] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 288.15 | 101325 | 1.225 | 340.29 |
| 1000 | 281.65 | 89874 | 1.1116 | 336.43 |
| 2000 | 275.15 | 79495 | 1.0065 | 332.52 |
| 3000 | 268.65 | 70108 | 0.9091 | 328.57 |
| 4000 | 262.15 | 61640 | 0.8191 | 324.57 |
| 5000 | 255.65 | 54019 | 0.7361 | 320.52 |
| 6000 | 249.15 | 47181 | 0.6597 | 316.42 |
| 7000 | 242.65 | 41060 | 0.5895 | 312.27 |
| 8000 | 236.15 | 35599 | 0.5252 | 308.06 |
| 9000 | 229.65 | 30742 | 0.4663 | 303.79 |
| 10000 | 223.15 | 26436 | 0.4127 | 299.46 |

A.G.B. : Accessory GearBox

C.S.D. : Constant Speed Drive

I.D.G. : Integrated Drive Generator

| FICHE TECHNIQUE CFM56-5 |
| --- |
| Versions | -5B1 / -5B2 | -5B3 | -5B4 | -5B5 / -5B6 | -5B7 | -5B8 / -5B9 |  |
| Poussée max décollage (kN) | 133,50 / 130,0 | 142,50 | 120,30 | 98 / 104,50 | 120,30 | 96,20 / 130,80 |  |
| T° à poussée nominale maintenue (°C) | 30 | 44 | 45 | 44 | 45 |  |
| Taux de dilution | 5,5 | 5,4 | 5,7 | 6 / 5,9 | 5,7 | 6 / 5,9 |  |
| Poussée max en montée (kN) | 28 | 25 | 28,5 | 25 |  |
| Longueur (mm) | 2 601 |  |
| Diamètre soufflante (mm) | 1 735 |  |
| Nb étages soufflante/compresseur basse/haute pression | 1+3+9 |  |
| Nb étages turbine basse/haute pression | 4+1 |  |
| Poids sec (kg) | 2 381 |  |

Formules & unités

Portance  		Trainée

Poids

P = m.g     avec P (N), m (kg), g=9,81 (m.s-2)

Force

F= m x a    une force est le produit d’une masse (kg) par une accéleration (m.s-2)

1 pouce (inch) = 25,4mm

Contrainte σ = F/S

Rpe = Re/k

Nomenclature TR220-242913 :

| Part No | Description | Item | Qty. Req. |
| --- | --- | --- | --- |
| TR220-242914-01 | PLATE ASSY | 0 | 1 |
| NAS1801-3-8 | SCREW, TH DIA=4.8 L=12.8 | 14 | 4 |
| NAS1149D0332J | WASHER | 15 | 4 |
| MS17990C408 | PIN QUICK RELEASE D: 6,35 | 16 | 2 |
| NSA5732-150 | ATTACHE | 17 | 2 |
| TR220-252380-05 | TIE ROD ASSY | 18 | 1 |

Nomenclature TR220-242910 :

| Part No | Description | Item | Qty. Req. |
| --- | --- | --- | --- |
| TR220-242912-01 | BRACKETS ASSY | 0 | 1 |
| TR220-245863-01 | FR19/20 REINF. BRACKET | 1 | 1 |
| TR220-245999-01 | FR19/20 REINF. BRACKET | 31 | 1 |
| ASNA2050DCJ032 | RIVET TB D 3.2 | 10 | 32 |
| ASNA2051DCJ032 | RIVET TF D 3.2 | 11 | 1 |
| ASNA2051DCJ024 | RIVET TF D 2.4 | 12 | 6 |
| TR220-242911-01 | FR19/20 REINFORCEMENT EQ | 2 | 1 |
| ABS1577A05 | BONDING LEAD BRACKET | 3 | 2 |
| ASNE0089-41-160NN | BONDING BRAID 160MM | 4 | 3 |
| NAS1801-3-8 | SCREW, TH DIA=4.8 L=12.8 | 6 | 2 |
| NAS1149D0332J | WASHER | 7 | 2 |
| PQ10010-144-00 | CEMENT | 96 | --- |
| PQ10010-020-00 | SEALANT (PR 1436 B 2) | 97 | --- |
| PQ10010-021-00 | SEALANT | 98 | --- |
| ASN-B70711-SP | 4125-6407 (BASE MAT07-001) | 99 | --- |

Nomenclature TR220-242919 :

| Part No | Description | Item | Qty. Req. |
| --- | --- | --- | --- |
| (TR220-242911-01) | (FR19/20 REINFORCEMENT EQ) | 2 | 1 |
| (MS17990C408) | (PIN QUICK RELEASE D: 6,35 (¼ d’inch.)) | 16 | 2 |
| D25273268-002 | TIP ROD | 19 | 1 |
| TR220-245861-01 | FITTING REINFORCEMENT/ROD | 45 | 1 |
| NSA8136-04 | BEARING SELF-LUBRICATED | 50 | 1 |
| D25273252-202 | BUSHING | 80 | 2 |

NSA 8136

Les liaisons mécaniques :

# Text boxes

Ensemble support de transformateur électrique

Ensemble support

Génération électrique

Débit carburant

Alternateur (I.D.G.)

Entrainement à vitesse constante (C.S.D.)

Boitier d’accessoires (A.G.B.)

Puissance mécanique de rotation

Génération électrique

Boitier d’accessoires (A.G.B.)

Arbre moteur N2

A.G.B.

Boitier d’accessoires (A.G.B.), transmission, puissance.

Arbre moteur N2

(Nombre de dents Z)

CONVERSION de rad/s en tr /min :

en rad/s

N en tr/min

CALCUL DE LA PUISSANCE MÉCANIQUE DE ROTATION :

P en W

C  en N.m

en rad/s

CALCUL DE RAPPORT DE RÉDUCTION :

r < 1 c’est une réduction : la vitesse de sortie est inférieure

à la vitesse d’entrée

r > 1 c’est une multiplication : la vitesse de sortie est supérieure

à la vitesse d’entrée

N sortie = fréquence de sortie en tr/min

N entrée  = fréquence d’entrée en tr/min

= vitesse de sortie en rad/s

= vitesse d’entrée en rad /s

I.D.G.

C.S.D.

A.G.B.

Turbines B.P.

Turbine H.P.

Chambre de combustion.

Compresseur H.P.

Compresseur B.P.

Flux secondaire.

Flux primaire.

AW 1050

AW 2024 T6

AW 7075 T6

C22

300

250

200

150

100

50

Amplitude de contrainte (MPa)

Nombre de cycles

103

104

105

107

106

Evolution de la limite de rupture en fonction du nombre de cycle (fatigue)

R, Résultante en N

ρ, masse volumique en kg.m3

Psin γ + (½ .ρ.S.V2.Cx)

ROD INSTAL.

D

D

Tolérances

MS17990

Dimensions en pouce (inch)

12

= 12/10 = 1.2 inch

= 4/16 = 1/4 inch

Extrait dessin de définition repère 19 (plan DT13/19)

Extrait dessin de définition repère 80 (plan DT13/19)