BACCALAURÉAT PROFESSIONNEL

MAINTENANCE DES VÉHICULES

OPTION A : VOITURES PARTICULIÈRES

SESSION 2019

ÉPREUVE E2

ANALYSE PRÉPARATOIRE À UNE INTERVENTION

Durée : 3 heures								Coefficient : 3

CORRIGÉ

Question n°1 : Compléter le tableau d’identification du véhicule

| Appellation commerciale du véhicule | Numéro d'identification du véhicule | N° OPR |
| --- | --- | --- |
| CITROËN C4 PICASSO | VF7UD9HZH45025234 | 10983 |
| Appellation commerciale du moteur | code réglementaire du moteur | Date de 1ère mise en circulation |
| 1.6 HDI 110 16V | 9HZ | 23/01/2007 |
| Type de boîte de vitesses | Norme de dépollution |
| BOÎTE MANUELLE PILOTÉE 6 RAPPORTS | EURO 4 |

Question n°2 : À partir du carnet d’entretien et des informations données par le client, indiquer les conditions d’utilisation du véhicule. Justifier votre réponse.

Le véhicule est utilisé en conditions sévères.

Utilisation en ville à une vitesse moyenne inférieure à 20 km/h correspond à une utilisation sévère d’après le plan d’entretien.

Question n°3 : Identifier le défaut d’entretien lors de la visite périodique du 1er juin 2018.

Le filtre d’habitacle aurait dû être changé. Remplacement tous les ans d’après plan d’entretien.

Question n°4 : Indiquer les opérations à prévoir pour la maintenance périodique à effectuer.

Les opérations à prévoir sont :

- Opérations systématiques

- Remplacement du filtre à huile et du joint de vidange

- Remplacement huile moteur

- Contrôles visuels

- Contrôles et appoints des niveaux

- Mise à jour de l’indicateur de maintenance

- Remplacement du filtre d’habitacle (ou filtre à pollen)

Question n°5 : Indiquer les couples de serrage à respecter lors de cette opération.

Bouchon de vidange : 3,4 daN.m

Couvercle du boitier de filtre à huile : 2,5 daN.m

Question n°6 : Indiquer la norme qui identifie uniquement la viscosité puis, préciser la valeur de viscosité à froid.

La norme « SAE » identifie uniquement la viscosité.

La viscosité à froid de cette huile est : 5W.

Question n°7 : Compléter la liste des pièces et produits nécessaires pour la réalisation de l’opération de maintenance périodique.

| Pièces et produits | Quantités |
| --- | --- |
| Joint de bouchon de vidange | 1 |
| Filtre à huile | 1 |
| Huile moteur 5W40 ou 5W30 | 3.75 litres |
| Filtre habitacle | 1 |

Question n°8 : Déterminer la dimension de la jante pour remplacer celle déformée à l’avant droit. Indiquer également l’unité.

La dimension de la jante est 6,5Jx16 pouces.

Question n°9 : Cocher le type de pneumatiques pouvant être monté sur le véhicule pour remplacer les 2 pneus avant.

Question n°10 : Indiquer les vérifications préliminaires à effectuer sur le véhicule avant réglage des trains roulants.

- pneumatiques : conformité, pression de gonflage et état,

- roues : voiles, alignement sommaire (visuel),

- articulations : état, serrage,

- cardans de direction : état, serrage,

- suspensions : état des amortisseurs, hauteur sous caisse,

- moyeux : jeu des roulements,

- crémaillère de direction calée en son point zéro.

Question n°11 : Identifier les éléments du train roulant.

Question n°12 : Indiquer les outils nécessaires au contrôle du jeu de la rotule inférieure.

- Un peson (Tarage maximal 50 kg),

- Un support magnétique de comparateur (Force d’arrachement préconisée 600 N),

- Un comparateur,

- Une sangle (outil [9511-TB),

- Une manille ou anneau rapide (outil [9511-TC).

Question n°13 : Indiquer les couples de serrage des 3 écrous.

Question n°14 : Calculer les côtes de mise en assiette H1 et H2. Le véhicule est équipé d’une suspension classique et les côtes relevées sont : R1 = 290 mm, R2 = 297 mm. Faire apparaître vos calculs en précisant l’avant et l’arrière du véhicule.

Avant : K1 = 144 mm

H1 = R1 - K1

H1 = 290- 144 = 146 mm

Arrière : K2 = 94 mm

H2 = R2 + K2

H2 = 297 + 94 = 391 mm

Question n°15 : Identifier sur la vue en coupe du demi-train avant les angles de pivot et de carrossage.

Question n°16 : Citer les précautions à prendre au niveau du volant avant le réglage du parallélisme.

Les précautions à effectuer pour le réglage du parallélisme sont :

Mettre le volant droit puis poser le bloc volant.

Question n°17 : Citer les avantages d’une boîte de vitesses manuelle pilotée par rapport à une boîte de vitesses manuelle.

Meilleur compromis rapidité / confort de passages des rapports. Le conducteur change de rapport sans effort, la pédale d’embrayage est supprimée (pas de câble, pas de tringlerie).

Question n°18 : Citer le nom de la palette au volant permettant le passage du rapport inférieur.

Le nom de la palette permettant de passer la vitesse inférieure est : (1) Commande de vitesses gauche au volant de direction (-).

Question n°19 : Indiquer si les palettes au volant permettent la mise au point mort.

On ne peut pas passer le point mort avec ces commandes.

Réponse n°20 : Compléter le tableau synoptique des entrées / sorties du calculateur.

Question n°21 : Reformuler les hypothèses dans le diagramme de causes à effets à partir du code défaut P1766.

Question n°22 : Sur le tableau figurant sur le document réponses, indiquer par une croix les électrovannes à alimenter en fonction du passage de rapport demandé (voir exemple de 1ère vers 2ème).

|  | Exemple | À compléter |
| --- | --- | --- |
|  | De 1ère vers 2ème | De 3ème vers 4ème | De 4ème vers 3ème | De 4ème vers 5ème |
| Électrovanne de sélection |  |  |  | X |
| Électrovanne de passage pair | X | X |  |  |
| Électrovanne de passage impair |  |  | X | X |

Question n°23 : Compléter le schéma hydraulique et dessiner l’électrovanne de sélection dans la bonne position pour le passage de 2ème en 3ème.

Question n°24 : Indiquer l’incidence d’une défaillance de l’électrovanne de sélection sur la

S-cam.

La défaillance de l’électrovanne de sélection sur la S-cam implique qu’elle reste tout le temps libre en rotation.

Question n°25 : En déduire l’incidence sur le passage des rapports.

L’incidence sur le passage des rapports est qu’on ne peut plus changer de couloir.

Ou la BV reste en 1 et 2 seulement.

Ou la BV reste en 3 et 4 seulement.

Ou la BV reste en 5 et 6 seulement.

Question n°26 : Entourer l’électrovanne de sélection sur le document réponses.

Question n°27 : Indiquer la grandeur physique de la mesure à effectuer sur l’électrovanne pour confirmer le diagnostic. Donner la valeur attendue et son unité

La mesure électrique à effectuer sur l’électrovanne pour confirmer le diagnostic est une mesure de résistance, R = 10 Ohm.

Question n°28 : Indiquer les pièces à remplacer systématiquement lors de la dépose du calculateur de BV.

Les pièces à remplacer lors de l’échange de l’électrovanne de sélection sont : les 4 vis du calculateur, le joint d’étanchéité du calculateur, le joint d’étanchéité du flexible.

Question n°29 : Citer les 2 outils spécifiques nécessaires au remplacement de l’électrovanne de sélection.

Les 2 outils nécessaires sont : L’outil de diagnostic et le kit obturateur étanchéité.

Question n°30 : Citer le nom de l’outil à fabriquer pour le remplacement de l’électrovanne et indiquer ses dimensions.

Le nom de l’outil est : piges de guidage.

Ses dimensions sont : Diamètre M6 longueur 50mm.

Question n°31 : Indiquer la procédure à suivre pour débrancher la batterie.

Pour débrancher la batterie, il faut attendre 15 minutes après avoir coupé le contact.

Question n°32 : Indiquer si l’électrovanne disponible peut être utilisée en remplacement de l’électrovanne défectueuse.

L’électrovanne disponible ne peut pas être utilisée en remplacement de l’électrovanne défectueuse, car c’est une électrovanne d’embrayage.

Question n° 33 : Quelle précaution doit-on prendre en cas de 2ème dépose/repose du calculateur de boîte de vitesses ?

Remplacer le calculateur de boite de vitesses.

Question n°34 : Citer la procédure de repose du calculateur de boîte de vitesses ainsi que le couple de serrage des vis.

- Dépose des piges de guidage.

- Remplacer les vis par des vis neuves.

- Serrer les vis en croix à 1 daN.m.

- Accoupler le flexible.

Question n°35 : Dans le tableau DR7/7, cocher les opérations complémentaires à faire après l’échange de l’électrovanne (sans remplacement du calculateur de boîte de vitesses).

Préciser l’ordre dans lequel les opérations doivent être réalisées.

| Opérations | Cocher | Numéro d’ordre |
| --- | --- | --- |
| Lecture des compteurs |  |  |
| Écriture des compteurs |  |  |
| Mise hors pression de l’actionneur de pilotage |  |  |
| Mise en pression de l’actionneur de pilotage | X | 2 |
| Purge de l’air dans le circuit hydraulique | X | 3 |
| Apprentissage du point de léchage |  |  |
| Apprentissage de la grille de boîte de vitesses manuelle pilotée |  |  |
| Réinitialisation des apprentissages |  |  |
| Apprentissage : Valeur du couple moteur transmis à l’embrayage | X | 4 |
| Débrancher la batterie |  |  |
| Rebrancher la batterie | X | 1 |

# Text boxes

215/55R16 94 V          x

215/55R16 91ZR

215/55R16 94 H

Silentbloc

Articulation de bras

Circlips / jonc d’arrêt

Roulement

Rotule inférieure Rotule de suspension

Pivot

4,5 daN.m

4,2 daN.m

7,5 daN.m

ou

ou

Angle de Pivot

Angle de Carrossage

Alimentations (+permanent, +APC, masse)

Capteur d’embrayage

Capteur de sélection de vitesses

Capteur de passage de vitesses

Commande vitesses au volant

Sélection des rapports

(BSI1)

(PSF1)

Capteur de vitesse entrée BV

P1766

Défaut sortie électrovanne de sélection de rapport : Circuit Ouvert

Faisceaux électriques

Permettre la sélection des rapports de vitesses

Calculateur de boîte de vitesses manuelles pilotées

Connecteur

Électrovanne de sélection

Électrovanne de sélection