BREVET DE TECHNICIEN SUPÉRIEUR

maintenance des systÈmes

- Systèmes énergétique et fluidique

- Systèmes éoliens

- Systèmes de production

Session 2019

# U 41 : Analyse fonctionnelle et structurelle

Durée : 2 heures – Coefficient : 2

# CORRIGE

Ce dossier comporte les documents : DR1 à DR5

Tableau d'évolution de la partie commande

Question 3.2   Descripteur de l’évolution séquentielle :

Grafcet point de vue pré-actionneur                                            Question 3.3

# Text boxes

DR1 Corrigé

Corrigé Q1-1

a)  vert

b) rouge

c) bleu

d) noir

- granulés de boue

- air vicié

- eau de rinçage

- boues déshydratées

- énergie pneumatique (6bars)

- énergie électrique

- air ventilation

- eau rinçage

DR2 Corrigé

Ibd [System] Chopper [Diagramme de bloc ]

Boues

Rotor à palettes

Vert

Poulies + courroie

Rotor de compression

Spaghettis de

boue

Grille

Alimentation et Protection électrique

Energie électrique

Arbre de transmission

Réducteur

Moteur électrique

Variateur de vitesse

Visualisations

Opérateur

Automate

de gestion

du système

Informations

Supervision

Consignes

Opérateur

Bleu

Rouge

Capteurs

Distributeur pneumatique

de décollage

Vérins pneumatiques de décollage

Capteurs

Distributeur pneumatique

de pressage

Vérins pneumatiques de pressage

Energie pneumatique

Alimentation pneumatique

Mécanisme de pressage

Défaut

Capteurs

Distributeur pneumatique

de translation

Vérin pneumatique

de translation de chariot

Chariot coulissant

DR3 Corrigé

DR4 Corrigé

2S1 * 2S2 *2S3 *2S4

X19 (ou /X5)

Nbre de tours : d1/pas =6/1.75 = 3.4 tours

7,5

TE 6/0

DR5 Corrigé

O

X

Y

TG 4/0

E'

Il faut visser la vis 7

6

Rectiligne suivant JE

Circulaire de centre F de rayon FG

Mouvement plan général

Rotation de centre F d'axe z