BREVET DE TECHNICIEN SUPÉRIEUR CONSTRUCTIONS METALLIQUES SESSION 2019

E5 : DESSIN DE CONCEPTION

U51 Conception

Durée : 4h – Coefficient : 3

Le dossier technique d’étude est commun aux épreuves E4 et E5.

Contenu du dossier

Questionnaire :	page 2 à 4

Annexes :	pages 8 et 9

Documents réponses : DR1, DR2 et DR3 à rendre obligatoirement

Barème indicatif

Partie I   :   4,5  points Partie II   :   9    points Partie III : 6,5 points

Les 3 parties sont indépendantes.

Recommandations

Une attention particulière sera portée :

au repérage des questions ;

à la qualité de rédaction et aux soins des schémas.

Il est recommandé de traiter chaque partie sur une nouvelle copie.

Matériels et documents autorisés

Catalogues de profilés.

Règlements ou extraits des règlements en vigueur.

L'usage de tout modèle de calculatrice, avec ou sans mode examen, est autorisé.

| CODE ÉPREUVE : CME5CO | EXAMEN : BREVET DE TECHNICIEN SUPÉRIEUR | SPÉCIALITÉ : Constructions Métalliques |
| --- | --- | --- |
| SESSION 2019 | SUJET | ÉPREUVE : U51 Conception | Calculatrice autorisée |
| Durée : 4h | Coefficient : 3 |  | Page 1 / 9 |

ETUDE DE LA STABILITE DE L’OUVRAGE

: Stabilités :

En vous référant au dossier technique, compléter les différents schémas représentés sur DR1, par des liaisons et des barres (traits forts) permettant la stabilité de chacune des files.

Rem : toutes les liaisons au sol sont des articulations

Modélisation :

Stabilité transversale du	          bureau et de l’atelier (files 2 et 4) schéma 1

Stabilité longitudinale de la file A (bureau et atelier)	schéma 2

Stabilité longitudinale de la file C (atelier et bureau)	schéma 3

Stabilité de toiture de la partie bureau et atelier	schéma4

: Cheminement des efforts dans la structure :

En repartant de votre schéma 4 (stabilité de toiture), compléter les deux schémas 5 et 6 sur DR2, en représentant ou en surlignant en traits forts, uniquement les barres qui participent à la reprise des efforts dus au vent pour les deux cas suivants :

Vent sur pignon : VL	schéma 5

Vent sur long pan : VT	schéma 6

ETUDE DE L’ATTACHE DE LA PALEE DE STABILITE DE LA

FILE C

La stabilité de la file C est obtenue à partir d’une double croix de Saint-André. Les diagonales de cette palée sont des simples cornières de 50x50x5. Elles sont reliées à des goussets par l’intermédiaire de 2 boulons HM12 6-8. Ces goussets sont eux-mêmes solidarisés aux poteaux avec des cordons de soudure.

Voir Annexe 1

Données :

Acier S275

Gousset : épaisseur 5 mm

Boulons :HM 12 6-8

Assemblage de catégorie A

Travail demandé :

: Déterminer l’effort NEd dans la cornière la plus sollicitée : (schéma statique annexe 1)

: Vérifier la résistance des boulons :

Cisaillement.

Rem : pour cette question comme pour les suivantes, on prendra : NEd = 25kN.

: Vérifier la résistance de l’assemblage :

Pression diamétrale.

Rem : la pression diamétrale maximale est sur la cornière.

: Vérifier la résistance de la cornière :

Traction.

Cisaillement de bloc.

: Vérifier la résistance des soudures par le calcul à l’aide de la méthode directionnelle de préférence (bonus + 1 point).

Rem 1 : vous considérez la longueur efficace des cordons. Rem 2 : vous pouvez également utiliser la méthode simplifiée.

ETUDE DU PLANCHER DU BUREAU

Il s’agit d’un plancher collaborant constitué d’une dalle béton coulée sur des bacs en acier galvanisé. Ces bacs sont fixés sur une structure en acier de type poutres / solives. Ils sont montés perpendiculairement aux solives et sont continus sur 2 travées. A noter que ce plancher a été optimisé par rapport à la structure initiale. On a augmenté l’espace entre 2 solives pour passer de 5 à 4 travées (voir schéma ci-dessous).

Données :

Chargement :

Charges permanentes : G Profilés (structure)

Bac acier + dalle béton

Exploitation : I = 2,5 kN/m²

Profilés :

Poutres : IPE300 S275

Solives : IPE 220 S275

Plancher collaborant :	Annexe 3

Bac acier : IJ60-160-800

Epaisseur : 0,75 mm

Portée : 2,42 m

Montage sans étai

Travail demandé :

: Calepinage du plancher : Annexe 3

Déterminer le nombre de bacs nécessaires afin de couvrir complètement ce plancher, sans tenir compte de la trémie.

: Plancher collaborant : Annexe 3

Déterminer l’épaisseur de la dalle béton, puis la charge permanente surfacique du plancher (dalle + bac acier) : G (kN/m²)

Rechercher une optimisation du solivage du plancher en passant de 4 à 3 travées :

Recalculer l’écartement des solives.

Vérifier et justifier s’il est toujours possible de réaliser le plancher sans étai au coulage et en gardant la même épaisseur de béton.

III-3 : Assemblage poutres / solives :

L’attache d’une solive (IPE220) sur une poutre principale (IPE300) est réalisée conformément au dessin présenté en Annexe 2.

Déterminer l’effort tranchant appliqué à l’assemblage en fonction du chargement pELU appliqué à une solive courante :

Hyp : on prendra pELU égale à 17,2 KN/m

Rem : cet effort correspond aux réactions aux appuis d’une solive courante (sans coefficient de continuité), pour un calcul aux ELU

Déterminer l’effort dans les boulons les plus sollicités, en tenant compte de l’excentrement de 115 mm :

Hyp : cet assemblage doit transmettre un effort tranchant VEd qu’on prendra égal à 43 kN

Conception d’un assemblage équivalent :

On souhaite concevoir un assemblage équivalent, entièrement boulonné. Pour cela, vous allez utiliser une double cornières de 60x60x6, d’une longueur de 120 mm et des boulons HM12-6.8.

Concevoir cet assemblage sur le DR3

Rem : ne pas oublier de mettre en place la cotation.

Compléter le tableau du DR3 en mettant des croix dans les cases qui correspondent à l’assemblage le plus approprié aux différents critères énoncés. Justifier vos réponses sous le tableau.

DR1 : Stabilités

DR2 : Cheminement des efforts

DR3 : Assemblage boulonné avec une double cornières

Ech :	1 : 2

Tableau à compléter en référence à la question 3-3-2

| Critères | Assemblage entièrement boulonné | Assemblage boulonné soudé |
| --- | --- | --- |
| Fabrication / Coût |  |  |
| Montage |  |  |
| Efforts dans boulons |  |  |

Commentaires / Justifications :

-	……

-	……

-	…….

ANNEXE 1 : Attache de la palée de stabilité de la file C	ANNEXE 2 : Assemblage articulé poutre / solive

ANNEXE 3 : Plancher collaborant