BREVET DE TECHNICIEN SUPERIEUR BATIMENT

Epreuve E4 – Etude technique

Sous - épreuve E41 Dimensionnement et vérification d’ouvrages

SESSION 2013

Durée : 4 heures Coefficient : 2

Matériel autorisé : toutes les calculatrices de poche, y compris les calculatrices programmables alphanumériques ou à écran graphique dont le fonctionnement est autonome et qu’il ne soit pas fait usage d’imprimante (circulaire n°99-186, 16/11/1999).

« Tous les documents réponses, même vierges, doivent être rendus avec la copie. »

Dès que le sujet vous est remis, assurez-vous qu’il est complet. Ce sujet comporte 17 pages numérotées de 1/17 à 17/17.

| BTS BATIMENT | SESSION 2013 |
| --- | --- |
| Dimensionnement et vérification d’ouvrages – E 41 | Code : |  |

Contenu du dossier

Construction d’un hôpital

Dossier sujet :

DS1  (p 1/17) :	Photographie de l’entrée du bâtiment A et contenu du dossier,

DS2 (p 2/17) :	Présentation de l’ouvrage, caractéristiques des matériaux et

actions.

DS3 à DS5 (p 3 à 5/17) : Travail demandé

Dossier technique :

DT1  (p 6/17) :	Plan de masse

DT2 (p 7/17) :	Plan d’architecte du rez de chaussée et de l’étage

DT3 (p 8/17) :	Coupe A-A

DT4 (p 9/17) :	Plan de coffrage du PH du RdC

DT5 (p 10/17) :	Plan de coffrage du PH de l’étage

DT6 (p 11/17) :	Plan de toiture et charpente métallique sur auvent

DT7 (p12/17) :	Documentation Goujons Staifix

Dossier annexes et formulaire :

DA1 (p13/17) :	Théorème des 3 moments, rotations aux appuis, théorème de Müller Breslau, extraits de l’Eurocode 3

DA2 (p 14/17)	Tableau des intégrales de Mohr, caractéristiques des profilés IPN

DA3 (p15/17) :	Organigramme de calcul des poutres (Armatures longitudinales et armatures d’efforts tranchants)

DA4 (p16/17) :	Organigramme de calcul des poteaux circulaires, tableau des aciers

Dossier document réponse :

DR1 (p17/17) :	Document réponse

| Barème |
| --- |
| Etude A : | Etude de la couverture métallique de l’auvent sur entrée | 6,5 |
| Etude B : | Etude de l’appui de la poutre continue 125/126 du PH du RdC, côté file N7 | 3,5 |
| Etude C : | Etude de la poutre continue 121/122/123 du PH du RdC | 7 |
| Etude D : | Etude du poteau en béton armé P21 du RdC | 3 |

1/17

Les quatre études sont indépendantes.

DS1

Présentation de l’ouvrage

Actions

L’objet de l’étude porte sur la construction d’un hôpital spécialisé dans les soins de rééducation et réadaptation fonctionnelle. Il s’agit d’un projet de grande envergure, décomposé en 19 blocs (repérés A à R) séparés par des joints de dilatation. Les études demandées porteront uniquement sur le bâtiment A, destiné à l’accueil et aux consultations médicales.

Ce bâtiment est de type R+1, sur vide sanitaire. Le système constructif retenu est le suivant :

Fondations : superficielles sur semelles filantes ou isolées.

Porteurs verticaux : voiles intérieurs et extérieurs en béton armé ; poteaux coulés en place.

Porteurs horizontaux :

poutres en béton armé coulées en place.

dalle PH du vide sanitaire : dalle en béton coulée sur prédalles, avec isolation en sous face.

dalle PH du RdC : dalle en béton coulée sur prédalles.

dalle PH de l’étage (toiture terrasse) : dalle en béton, réalisée à partir de dalles alvéolaires ou à partir de prédalles, selon les zones.

Toiture / couverture :

Sur l’emprise du bâtiment : toiture terrasse inaccessible végétalisée.

En débord, sur la périphérie du bâtiment (façades sud et ouest) : charpente métallique composée de poteaux, de poutrelles IPN et :

de brise soleil sur certaines zones

de pannes en T, supports d’une couverture en bac acier et d’une étanchéité, sur l’auvent, au niveau de l’entrée du bâtiment.

Poids volumique du béton armé :	25 kN/m3

Charges permanentes :

Planchers intérieurs :

dalles (suivant épaisseur) :	à définir

chapes + revêtements souples :	1,70 kN/m²

Couverture bac acier du auvent :

bac acier :	0,08 kN/m²

étanchéité :	0,10 kN/m²

faux plafond bois :	0,10 kN/m²

profilé en T : T80 :	0,11 kN/ml

profilé IPN 120 :	0,11 kN/ml

Charges variables :

Charges climatiques de neige :	s = 0,56 kN/m²

Charges d’exploitation sur PH du RdC :	qk = 4 kN/m²

Caractéristiques des matériaux

Béton armé : Pour les éléments étudiés dans ce sujet,

o	Béton : C35/45 :

fck	35 MPa ;

fcd

fck c

23,3 MPa

fctm

0,30.

fck

2 / 3

3,2 MPa

Armatures : B500 :

Classe d’exposition XC1

f yk	500 MPa ;

f yd

f yk s

435 MPa

Enrobage : cnom = 25 mm

Acier pour charpente : S235 :

Limite élastique :	f y	235 MPa

Module d’élasticité longitudinale (module d’Young) :

E	210

000 MPa

Toutes les sections des profilés utilisés seront considérées de classe 1.

M 0

1

2/17

DS2

Valeur du coefficient partiel de sécurité sur la résistance des sections aux ELU :

Travail demandé

A.2.4 - Vérification du profilé vis-à-vis de l’effort tranchant :

Pour cette vérification, on retiendra l’effort tranchant maximum : VEd = 8 kN

ETUDE A : Etude de la couverture métallique de l’auvent sur entrée

Vérifier la résistance du profilé IPN 120 suivant l’Eurocode 3, vis-à-vis de l’effort tranchant.

Documents à consulter :	DS2, DT1, DT5, DT6, DR1, DA1, DA2

Hypothèses :	- Tous les éléments sont isostatiques.

- La pente de la toiture (1,5%) est négligée

A.3 - Etude de la poutre primaire IPN 260 :

On envisage désormais une vérification de la poutre primaire IPN 260 repérée sur le plan de toiture DT6, vis-à-vis du critère de flèche. Le schéma mécanique retenu pour l’étude de la poutre IPN 260, sous pondération ELS est le suivant :

- Charges reprises par une panne en T :

9,7 kN

9,7 kN

1,05 kN/ml

2,750

2,750

8,250

2,750

On s’intéresse à la panne repérée sur le plan de toiture (DT6).

Déterminer les valeurs des charges permanente g (en kN/m) et climatique de neige

s (en kN/m) reprises par une panne en T.	A	B

Pour la suite de l’étude, on considérera une charge pELU = 1,10 kN/m, sur les pannes en T.

- Etude d’une poutre secondaire IPN 120 :

On s’intéresse à la poutre repérée sur le plan de toiture (DT6). Le schéma mécanique retenu pour cette poutre secondaire IPN 120 est le suivant, sous pondération ELU :

On vous fournit les diagrammes des moments fléchissants obtenus pour les deux chargements élémentaires qui composent le chargement de la structure réelle :

3,03 kN

3,03 kN	3,03 kN

3,03 kN

3,03 kN

|  |  |  |  |  | 0,1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 9,7 kN 9,7 kN A B 2,750 2,750 2,750 8,250 M(x) 26,68 kNm 8,250 | 1,05 kN/ml A B 8,250 M(x) 8,94 kNm 8,250 |
| --- | --- |

5 kN/ml

C	D

| 0,76 | 0,76 | 0,76 | 0,76 | 0,76 | 0,76 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4,56 |

- Modélisation :

Justifier les valeurs numériques des charges (répartie et ponctuelles) indiquées sur ce schéma.

- Diagrammes de sollicitations :

Tracer, sur le document réponse DR1, les diagrammes de l’effort tranchant V(x) et du moment fléchissant M(x).

- Vérification du profilé vis-à-vis du moment fléchissant :

L

200

En utilisant le théorème de Müller Breslau et le tableau des intégrales de Mohr, calculer la flèche au milieu de la poutre.

3/17

DS3

Pour cette vérification, on retiendra le moment fléchissant maximum : MEd = 11 kN.m

Vérifier la résistance du profilé IPN 120 suivant l’Eurocode 3, vis-à-vis du moment fléchissant.

Comparer cette valeur à la valeur limite :

flim	(L : portée de la poutre).

ETUDE B : Etude de l’appui de la poutre continue 125/126, côté file N7

Documents à consulter :	DT4, DT7, DA1

La poutre continue 125/126 s’appuie sur le voile de la cage d’ascenseur, sur le poteau P19 et sur le voile du patio 1, par l’intermédiaire de goujons, au droit du joint de dilatation.

On s’intéresse au cas de charge qui donne l’effort tranchant maximum au niveau de l’appui, file N7. Le schéma mécanique retenu pour l’étude de cette poutre, sous pondération ELU est le suivant :

85 kN/m

| 52 kN/m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

125

126

P19

4,585

4,435

VOILE	GOUJON

FILE N7

Définir le modèle de goujons qui convient, en tenant compte des contraintes suivantes :

modèle : goujon STAIFIX HALFEN DSD

nombre de goujons : 2 éléments superposés, sur la hauteur de la poutre

ouverture du joint : a = 25 mm

valeur minimale de D1 : 12 cm

ETUDE C : Etude de la poutre continue 121/122/123 du PH du RdC

Documents à consulter :	DT4, DA3, DA4

C.1 - Charges reprises par la poutre :

En raisonnant sur la travée 123 uniquement, déterminer les valeurs des charges permanentes g (en kN/m) et les charges d’exploitation q (en kN/m) reprises par la poutre.

Le schéma mécanique retenu pour l’étude complète de la poutre vous est fourni :

g = 37,1 kN/m q = 21 kN/m

- Justification de la modélisation :

g = 18,5 kN/m q = 9,9 kN/m

Justifier le type de liaison retenu pour l’appui file N7.

- Moment fléchissant sur appui P19 :

A l’aide du théorème des trois moments, déterminer la valeur du moment fléchissant sur l’appui P19.

VOILE

121

122

123

P17	P18

1,575

5,170

4,435

GOUJON FILE N7

- Action de liaison verticale au niveau du goujon :

Pour la travée 126, on donne le schéma mécanique ci-dessous :

85 kN/m

126

P19

4,435

173 kNm

Calculer l’action de liaison Ygoujon.

Y

X

GOUJON

- Cas de charges :

Faire un schéma mécanique de la poutre continue, précisant les pondérations aux ELU de g et q sur chaque travée, pour obtenir le moment maximum sur l’appui P18.

- Sollicitations :

On s’intéresse au cas de charge qui donne le moment maximum sur l’appui P18. Une étude de la poutre par la méthode des 3 moments a permis d’établir les valeurs des moments à l’axe des appuis P17 et P18 :

B.4 - Choix d’un modèle de goujon :

MP17 = - 132,7 kNm MP18 = - 203,6 kNm

4/17

DS4

On souhaite désormais choisir le modèle de goujons à disposer à l’about de poutre, pour réaliser l’appui de rive, côté JD. Les revêtements de sol envisagés pour la dalle supportée par la poutre 125/126 étant des revêtements plastiques souples, la fissuration est jugée non préjudiciable : seule la vérification sous pondération ELU est requise. La valeur de l’effort tranchant à reprendre au niveau du goujon à l’ ELU est : VEd = 150 kN

ETUDE D : Etude du poteau en béton armé P21 du RdC

p ELU = 81,6 kN/m

132,7 kNm

122

P17

P18

5,170

203,6 kNm

Documents à consulter :	DT3, DT4, DT5, DA4

L’étude proposée concerne le poteau P21. Ce poteau, situé en rive du hall est libre sur deux hauteurs d’étages. Il reprend les charges amenées par les travées 211 et 212 de la poutre continue courbe, au niveau du PH de l’étage. Il reprend également des charges amenées par la poutre métallique UPN 180 de la file N2, au niveau de la charpente métallique.

Sur le DR1, tracer précisément le diagramme de moment fléchissant dans la travée 122.

Hypothèses :

L’effort normal en pied de poteau, poids propre compris, vaut

NEd

410 kN

La longueur efficace (de flambement) est prise égale à l0

6,715 m

- Ferraillage de principe de la poutre :

Sur le DR1,

Tracer la courbe enveloppe des moments fléchissants.

A partir de cette courbe enveloppe, dessiner les armatures longitudinales principales de la poutre. (Seul un ferraillage de principe est demandé. Aucun calcul n’est nécessaire ; on ne dessinera pas les armatures de montage).

- Ferraillage : aciers longitudinaux :

On donne le moment fléchissant à l’ELU maximum au nu de l’appui P18 : MEd = - 177 kNm

Calculer la section d’armatures longitudinales.

Effectuer un choix de barres (nombre et diamètres) permettant de respecter les contraintes suivantes :

la section est répartie sur deux lits d’acier.

le cours d’armatures d’effort tranchant est composé d’un cadre et d’un étrier.

Sur le DR1, représenter ces armatures sur une coupe transversale de la poutre, au nu de l’appui P18.

- Ferraillage : aciers transversaux :

D.1 - Section d’armatures longitudinales :

Calculer la section d'armatures longitudinales à disposer dans le poteau. Faire un choix d'aciers.

D .2 - Section d’armatures transversales :

Déterminer les armatures transversales (diamètre et espacement), en partie courante.

D.3 - Schéma d’armatures :

Faire le schéma d'une section transversale du poteau en représentant toutes les armatures, avec précisément celles calculées aux questions D.1 et D.2.

On donne l’effort tranchant à l’ELU maximum au nu, à droite de l’appui P17 : On considère que des armatures d’efforts tranchants sont nécessaires.

VEd

198 kN

Calculer l’espacement s des deux premiers cours d’armatures d’effort tranchant, au voisinage de l’appui. (Les armatures d’effort tranchant sont composées d’un cadre HA6

5/17

+ 1 étrier HA6).

DS5