BREVET DE TECHNICIEN SUPÉRIEUR BÂTIMENT

Épreuve E4 – Étude technique

Sous - épreuve E41 Dimensionnement et vérification d’ouvrages

SESSION 2019

Durée : 4 heures Coefficient : 2

Matériel autorisé : l’usage de tout modèle de calculatrice, avec ou sans mode examen, est autorisé.

« Le document réponse, même vierge, doit être rendu avec la copie. »

Dès que le sujet vous est remis, assurez-vous qu’il est complet. Ce sujet comporte 23 pages numérotées de 1/23 à 23/23.

| BTS BÂTIMENT | SESSION 2019 |
| --- | --- |
| E41 - Dimensionnement et vérification d’ouvrages | Code : BTE4DVO - NC | Page 1 sur 23 |

Projet « Magasin de sport »

Contenu du dossier

DT1 à DT5

Présentation de l’ouvrage

Voir l’ensemble du dossier technique

Page 2	: Présentation de l’ouvrage

Page 3	: Caractéristiques des matériaux utilisés sur l’ouvrage et charges surfaciques

Pages 4 à 7	: Travail demandé Page 8	: DT 1 - Plan de masse

Page 9	: DT 2 - Façades

Page 10	: DT 3 - Plan du rez-de-chaussée Page 11	: DT 4 - Vue en coupe portique file 2 Page 12	: DT 5 - Plan de toiture

Page 13	: DT 6 - Plan du plancher haut du rez-de-chaussée de l’Ilot central Page 14	: DT 7 - Extrait du plan d’implantation

Page 15	: DT 8 - Extrait de la note de calcul des actions de liaisons du

portique de la file 2 et plan de ferraillage du massif PR5 Page 16 à 22	: DT 9 à 15 - Extrait du formulaire RDM et Eurocodes

Page 23	: DR - Document Réponse

Description :

L’étude porte sur la construction d’un magasin de sport. Le terrain est constitué d’un bâtiment existant. Une partie de ce bâtiment sera détruite et une partie sera conservée en mitoyenneté du magasin (DT 1).

Le magasin de sport est décomposé en deux parties, une zone dédiée spécifiquement au matériel

« RUNNING » et une zone pour l’ensemble des articles de sport. Un îlot central dans cette dernière zone est dédié aux vestiaires, sanitaires, avec un espace de détente du personnel ainsi que des bureaux et un espace de stockage. La partie du bâtiment existant conservée sera utilisée pour le stationnement de vélos. Une zone « ATELIER » sera également aménagée. Le reste de la zone est aménagée pour la vente de petits et gros matériels de sport.

Modes constructifs :

La structure principale du bâtiment est une ossature métallique. La zone de l’îlot central est une ossature en béton armé avec un rez-de-chaussée et un étage.

L’îlot central est composé de poteaux et de poutres en béton armé. Le plancher est une dalle pleine en béton armé.

Le sol du rez-de-chaussée est un dallage.

Les fondations sont des massifs en béton armé reliés par des longrines en béton armé également.

Barème

| ÉTUDE A | Vérification des pannes de la toiture | 8,5 points |
| --- | --- | --- |
| ÉTUDE B | Vérification du ferraillage des massifs des portiques | 4,5 points |
| ÉTUDE C | Étude de la poutre continue de l’îlot central | 4 points |
| ÉTUDE D | Étude du poteau central de la poutre continue de l’îlot | 3 points |

| BTS BÂTIMENT | SESSION 2019 |
| --- | --- |
| E41 - Dimensionnement et vérification d’ouvrages | Code : BTE4DVO - NC | Page 2 sur 23 |

CARACTÉRISTIQUES DES MATÉRIAUX UTILISÉS SUR L’OUVRAGE :

Béton armé

Béton C25/30	: 𝒇𝒄𝒌	= 25	MPa

fctm

= 2,6 MPa

Armature B500	: 𝒇𝒚𝒌	= 500 MPa

Poids volumique du béton armé	: 𝜸𝑩.𝑨.  = 25	kN/m3

Coefficient partiel de sécurité sur les résistances :  C

= 1,5

Béton armé à l'intérieur du bâtiment	: classe d’exposition XC1

Béton armé pour les fondations	: classe d’exposition XC2

Acier de la charpente métallique : S235 (classe 1)

| Limite élastique : | 𝒇𝒚 | = 235 MPa |
| --- | --- | --- |
| Module d’élasticité longitudinale (module d’Young) : | 𝑬 | = 210 000 MPa |
| Coefficient partiel de sécurité sur les résistances, ELU : | 𝜸𝑴𝟎 | = 1 |

CHARGES SURFACIQUES :

Charges permanentes

Poids volumique du béton armé :	25 kN/m3

Bac acier :	0,11 kN/m2

Isolant thermique en toiture :	0,09 kN/m2

Membrane PVC :	0,10 kN/m2

Dalle suspendue :	0,10 kN/m2

Charges d'exploitation (aire de stockage îlot central) :	7,5 kN/m²

Charge de neige

Neige sur toiture :	0,45 kN/m2

Altitude H ≤ 1000 m au-dessus du niveau de la mer

| BTS BÂTIMENT | SESSION 2019 |
| --- | --- |
| E41 - Dimensionnement et vérification d’ouvrages | Code : BTE4DVO - NC | Page 3 sur 23 |

TRAVAIL DEMANDÉ

A2 - Étude de la deuxième modélisation du bureau d’études :

Y 	pELU  = 2,10 kN/m

Z

X

ÉTUDE A – Vérification des pannes de la toiture

Le bureau d’études étudie également la modélisation suivante :

On s’intéresse dans cette partie à la vérification des pannes de toiture qui ont été prédimensionnées en phase d’avant projet. Le bureau d’études a fait le choix de réaliser des pannes isostatiques qui s’appuient sur des portiques à leurs extrémités. Il s’agit ici de valider le choix des profilés métalliques IPE100 et les modélisations proposées par le bureau d’études.

Documents à consulter : DT4, DT5, DT9, DT10, DT11, DT12, DR

A

5,11 m

B	C

5,60 m

A1 - Étude de la première modélisation du bureau d’études :

Q1. À partir du plan de toiture sur le DT5, le projeteur va choisir la panne la plus sollicitée pour effectuer sa vérification. Quels sont les critères à prendre en compte pour identifier la panne la plus sollicitée ?

Pour la suite de l’étude, la panne représentée sur le DT5 est modélisée ci-dessous :

Q7. En utilisant le théorème des 3 moments, vérifier que le moment fléchissant à considérer sur l’appui intermédiaire pour le cas de charge envisagé est MB = - 7,60 kN.m

Q8. Sur le DR (page 23), tracer le diagramme de l’effort tranchant et du moment fléchissant. Préciser les valeurs particulières.

Q9. Vérifier le critère de résistance à l’Eurocode 3 pour le moment de flexion à la section sur l’appui intermédiaire B.

Q10. Vérifier le critère de résistance à l’Eurocode 3 pour l’effort tranchant à la section sur l’appui intermédiaire B. Prendre VELU = 8 kN.

Y

g + s en kN/m

Une simulation informatique a permis d’obtenir la courbe de moment fléchissant à l’ELS ci-dessous, correspondant au cas de charge permettant d’avoir les valeurs maximales en travée BC.

X

Z

Cas de charge : travée 1-2 : pELS  = 0,737 kN/m	travée 2-3 : pELS = 1,5 kN/m

5,60 m

7.676E-01

-5.173E+00

Q2. Déterminer les charges permanentes notées g en kN/m et les charges climatiques de neige notées s en kN/m (la pente de la toiture est négligée).

Q3.   En considérant une charge pELS  = 1,50 kN/m, déterminer la flèche maximale de cette panne.

Q4.   Déterminer la flèche limite de max à l’Eurocode 3.

Q5. À partir des résultats aux questions Q3 et Q4, conclure sur la validité de la modélisation du bureau d’études.

Q6. Proposer des solutions que le bureau d’études devra étudier si la vérification de la panne à l’Eurocode 3 n’est pas satisfaite (aucun calcul n’est demandé).

| BTS BÂTIMENT | SESSION 2019 |
| --- | --- |
| E41 - Dimensionnement et vérification d’ouvrages | Code : BTE4DVO - NC | Page 4 sur 23 |

Pour le calcul de la déformée, la structure isostatique associée est proposée ci-dessous :

F = 1

A

B

C

Y

ÉTUDE B – Vérification du ferraillage des massifs des portiques.

Le bureau d’études de la charpente métallique a réalisé une note de calcul pour la descente de charges jusqu’aux pieds des poteaux métalliques. Ce document est ensuite transmis au bureau

Z	X	d’études béton armé en charge du ferraillage des massifs de fondations. On souhaite contrôler certains résultats pour vérifier la cohérence de cette note de calcul et vérifier le ferraillage des massifs

5,11 m

2,80 m	2,80 m

5,60 m

de fondation.

Documents à consulter : DT4, DT5, DT7, DT8, DT11, DT13, DT15

Q11. À partir du diagramme de moment fléchissant obtenu par simulation informatique et de la structure isostatique associée (théorème de Pasternak), vérifier que la flèche maximale dans la travée BC vaut :

Partie B1 : Vérification de la note de calcul

On s’intéresse au portique de la file 2 qui supporte les pannes de la toiture.

Q14. À partir du DT7 présentant le pré-scellement PR5 de la liaison entre le poteau métallique et le

fBC =

9,07

EI

(unité m, kN)

massif de fondation, identifier le type de liaison mécanique. Justifier la réponse.

Pour la suite, la modélisation du portique de la file 2 ci-dessous sera étudiée.

Q12. Vérifier le critère maximal de flèche à l’Eurocode 3 : fBC ≤ L /200.

Q13. Conclure sur le choix de l’IPE 100 fait par le bureau d’études et sur les deux types de modélisations proposées.

Y

C

B

D

A

E

X

g = 2,90 kN/m

12,110 m

12,110 m

Q15. Déterminer le degré d’hyperstaticité de cette structure. Justifier la réponse.

Q16. Déterminer les valeurs des actions de liaisons en A et E.

Q17. À partir de la note de calcul du bureau d’études, effectuée par logiciel informatique sur le DT8, identifier la valeur des actions de liaisons verticales obtenues, uniquement pour les charges permanentes.

Q18. Conclure sur la cohérence des résultats de la note de calcul.

| BTS BÂTIMENT | SESSION 2019 |
| --- | --- |
| E41 - Dimensionnement et vérification d’ouvrages | Code : BTE4DVO - NC | Page 5 sur 23 |

ÉTUDE C - Étude de la poutre continue de l’îlot central.

Partie B2 : Vérification du ferraillage des massifs de fondation

On s’intéresse à présent au ferraillage des massifs en béton armé, en pied de poteaux métalliques. À partir de la note de calcul de la charpente métallique, le bureau d’études béton armé a dimensionné les massifs en béton armé.

Q19. À l’aide de la note de calcul en DT8, déterminer les cas de charge les plus défavorables pour dimensionner les massifs en béton armé.

Q20. À partir du plan de ferraillage du massif sur le DT8, déterminer la section d’armatures mise en place en fibre inférieure.

Q21. À l’aide du DT15, vérifier que le moment règlementaire est MEd = 15,5 kN.m On prendra NEd = 95 kN et b = 300 mm

12

23

34

Q22. Calculer la section d’armatures longitudinales à mettre en place.

L’étude porte sur la poutre continue à trois travées, repérée sur le DT6. On s’intéresse dans cette partie au dimensionnement d’une partie du ferraillage de cette poutre continue de l’îlot central.

Documents à consulter : DT3, DT6, DT11, DT13, DT14, DT15

La poutre continue est modélisée ci-dessous :

Y

g = 13,4 kN/m

q = 16,6 kN/m

Z

X

Q23. À partir de vos résultats aux questions Q20 et Q22, conclure sur le ferraillage mis en  place en	P1	L fibre inférieure par le bureau d’études.

P2	P3

L	= 4,370 m

P4

L	= 3,270 m

Q24. Déterminer la portée utile de la travée L12. Justifier par le calcul la valeur des charges g et q sur la modélisation.

Q25. Dessiner le cas de charge à l’ELU permettant d’obtenir le moment fléchissant maximal en travée L34.

Q26. Calculer la section d’armatures longitudinales à mettre en place en fibre inférieure sur la travée L34. On prendra pour cela MEd = 83 kN.m. Procéder au choix des armatures.

Q27. Déterminer et choisir les armatures d’effort tranchant et le premier espacement au nu de l’appui P3. On prendra pour cela VEd = 162 kN. La vérification de la compression des bielles n’est pas demandée.

Q28. Positionner les aciers choisis sur un croquis de la section verticale.

| BTS BÂTIMENT | SESSION 2019 |
| --- | --- |
| E41 - Dimensionnement et vérification d’ouvrages | Code : BTE4DVO - NC | Page 6 sur 23 |

ÉTUDE D – Étude du poteau central de la poutre continue de l’îlot.

L’étude porte sur le poteau central P3 de la poutre continue à trois travées, repérée sur le DT6. On s’intéresse dans cette partie au dimensionnement des armatures de ce poteau.

Documents à consulter : DT6, DT14, DT15

On donne l’effort normal à l’ELU repris par le poteau P3 : NEd  = 223 kN et, la longueur efficace :     l0 = 2,750 m.

Q29. Calculer la section d’armatures longitudinales du poteau et choisir les aciers.

Q30. Choisir les armatures transversales en partie courante. Calculer l’espacement des cadres en partie courante.

Q31. Faire un croquis d’une section transversale du poteau en représentant toutes les armatures.

| BTS BÂTIMENT | SESSION 2019 |
| --- | --- |
| E41 - Dimensionnement et vérification d’ouvrages | Code : BTE4DVO - NC | Page 7 sur 23 |

DOCUMENT TECHNIQUE DT 1 – PLAN DE MASSE

Échelle non définie

Les textes peu lisibles ne sont pas utiles pour traiter les questions

| BTS BÂTIMENT | SESSION 2019 |
| --- | --- |
| E41 - Dimensionnement et vérification d’ouvrages | Code : BTE4DVO - NC | Page 8 sur 23 |

DOCUMENT TECHNIQUE DT 2 - FAÇADES

Les textes peu lisibles ne sont pas utiles pour traiter les questions

| BTS BÂTIMENT | SESSION 2019 |
| --- | --- |
| E41 - Dimensionnement et vérification d’ouvrages | Code : BTE4DVO - NC | Page 9 sur 23 |

DOCUMENT TECHNIQUE DT 3 – PLAN DU REZ-DE- CHAUSSEE

Échelle non définie

Les textes peu lisibles ne sont pas utiles pour traiter les questions

| BTS BÂTIMENT | SESSION 2019 |
| --- | --- |
| E41 - Dimensionnement et vérification d’ouvrages | Code : BTE4DVO - NC | Page 10 sur 23 |

DOCUMENT TECHNIQUE DT 4 – VUE EN COUPE PORTIQUE FILE 2

DALLE SUSPENDUE 100x150 cm

Échelle non définie

Les textes peu lisibles ne sont pas utiles pour traiter les questions

| BTS BÂTIMENT | SESSION 2019 |
| --- | --- |
| E41 - Dimensionnement et vérification d’ouvrages | Code : BTE4DVO - NC | Page 11 sur 23 |

DOCUMENT TECHNIQUE DT 5 – PLAN DE TOITURE

Panne étudiée en Q2

Échelle non définie

Les textes peu lisibles ne sont pas utiles pour traiter les questions

| BTS BÂTIMENT | SESSION 2019 |
| --- | --- |
| E41 - Dimensionnement et vérification d’ouvrages | Code : BTE4DVO - NC | Page 12 sur 23 |

Échelle non définie

Les textes peu lisibles ne sont pas utiles pour traiter les questions

| BTS BÂTIMENT | SESSION 2019 |
| --- | --- |
| E41 - Dimensionnement et vérification d’ouvrages | Code : BTE4DVO - NC | Page 13 sur 23 |

DOCUMENT TECHNIQUE DT 6 – PLAN DU PLANCHER HAUT DU REZ-DE-CHAUSSEE DE L’ILOT CENTRAL

DOCUMENT TECHNIQUE DT 7 – EXTRAIT DU PLAN D’IMPLANTATION

Portique étudié en partie B

2 crosses Φ20 – Longueur 500mm Platine de pré-scellement 300x300x6 Bêche IPE100 – Longueur 100mm

Échelle non définie

Les textes peu lisibles ne sont pas utiles pour traiter les questions

| BTS BÂTIMENT | SESSION 2019 |
| --- | --- |
| E41 - Dimensionnement et vérification d’ouvrages | Code : BTE4DVO - NC | Page 14 sur 23 |

Cotation en cm

DOCUMENT TECHNIQUE DT 8 – NOTE DE CALCUL ET PLAN DE FERRAILLAGE DU MASSIF

Extrait de la note de calcul des actions de liaisons du portique de la file 2

E

A

|  | Portique courant |
| --- | --- |
|  | Cas | FZA (daN) | FZE (daN) |
| Charge permanente | poids propre | 3500 | 3500 |
| Neige | neige | 2200 | 2200 |
| Vent | vent dépression | -1810 | -1810 |
|  | vent surpression | 1005 | 1005 |

Échelle non définie

| BTS BÂTIMENT | SESSION 2019 |
| --- | --- |
| E41 - Dimensionnement et vérification d’ouvrages | Code : BTE4DVO - NC | Page 15 sur 23 |

DOCUMENT TECHNIQUE DT 9 – EXTRAIT DE FORMULAIRES RDM ET EUROCODES

ROTATIONS ET FLÈCHES POUR DES POUTRES ISOSTATIQUES COURANTES

|  | Schéma mécanique | Rotation aux appuis | Flèche |
| --- | --- | --- | --- |
|  | y |  |  |  |  |  |  |  | 3    pL A 24EI 3   pL B 24EI |  |
|  |  |  | p |  |  |  |  |  |  |  |
|  | A | A | f(L/2) |  | B | B |  | x |  | 5 pL4 f( L / 2 )  384EI |
|  |  |  | L |  |  |  |  |  |  |  |
|  | y A | A a | F f(L/2) L |  | B L-a | B |  | x |    Fa L  a2L  a A 6EIL   Fa L2  a 2  B 6EIL | pour a  L 2 f  Fa ( 3L2  4a 2 ) ( L / 2 ) 48EI |
|  | y |  |  |  |  |  |  |  |   CL A 3EI    CL B 6EI | CL2 f( L / 2 )  16EI |
|  | C | A |  | B |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | f(L/2) |  |  |  |  | x |  |  |
|  | A |  |  |  |  | B |  |  |  |  |
|  |  |  | L |  |  |  |  |  |  |  |
|  | y |  | p |  |  | f(L) | x |  | 3    pL B 6EI | 4 f  pL ( L ) 8EI |
|  | A |  | L |  | B | B |  |  |  |  |
|  | y A |  | L |  | B | F f(L) B |  | x | 2    FL B 2EI | 3 f  FL ( L ) 3EI |

| BTS BÂTIMENT | SESSION 2019 |
| --- | --- |
| E41 - Dimensionnement et vérification d’ouvrages | Code : BTE4DVO - NC | Page 16 sur 23 |

DOCUMENT TECHNIQUE DT 10 – EXTRAIT DE FORMULAIRES RDM ET EUROCODES

| BTS BÂTIMENT | SESSION 2019 |
| --- | --- |
| E41 - Dimensionnement et vérification d’ouvrages | Code : BTE4DVO - NC | Page 17 sur 23 |

DOCUMENT TECHNIQUE DT 11 – EXTRAIT DE FORMULAIRES RDM ET EUROCODES

| BTS BÂTIMENT | SESSION 2019 |
| --- | --- |
| E41 - Dimensionnement et vérification d’ouvrages | Code : BTE4DVO - NC | Page 18 sur 23 |

DOCUMENT TECHNIQUE DT 12 – EXTRAIT DE FORMULAIRES RDM ET EUROCODES

| BTS BÂTIMENT | SESSION 2019 |
| --- | --- |
| E41 - Dimensionnement et vérification d’ouvrages | Code : BTE4DVO - NC | Page 19 sur 23 |

DOCUMENT TECHNIQUE DT 13 – EXTRAIT DE FORMULAIRES RDM ET EUROCODES

| BTS BÂTIMENT | SESSION 2019 |
| --- | --- |
| E41 - Dimensionnement et vérification d’ouvrages | Code : BTE4DVO - NC | Page 20 sur 23 |

en mètres, correspondant au sens de flambement)

DOCUMENT TECHNIQUE DT 14 – EXTRAIT DE FORMULAIRES RDM ET EUROCODES

| BTS BÂTIMENT | SESSION 2019 |
| --- | --- |
| E41 - Dimensionnement et vérification d’ouvrages | Code : BTE4DVO | Page 21 sur 23 |

DOCUMENT TECHNIQUE DT 15 – EXTRAIT DE FORMULAIRES RDM ET EUROCODES

Calcul des semelles filantes et rectangulaires sous charge centrée

L’Eurocode NF EN 1992-1-1 propose de calculer le moment dans une section située à 0,35b de l’axe du voile, en ne prenant en compte que les charges du sol sur la semelle. Pour une semelle filante sous chargement centré et pour un tronçon de 1 m de longueur le moment a pour expression :

| BTS BÂTIMENT | SESSION 2019 |
| --- | --- |
| E41 - Dimensionnement et vérification d’ouvrages | Code : BTE4DVO | Page 22 sur 23 |

DOCUMENT RÉPONSE DR – A RENDRE AVEC LA COPIE

Q8.

Y

pELU = 2,10 kN/m

A

3,87 kN

5,11 m

B

14,07 kN

5,60 m

C

4,52 kN

X

x en m

V(x) échelle 1cm pour 2 kN

x en m

| BTS BÂTIMENT | SESSION 2019 |
| --- | --- |
| E41 - Dimensionnement et vérification d’ouvrages | Code : BTE4DVO - NC | Page 23 sur 23 |

M(x) échelle 1cm pour 2 kN.m