Baccalauréat Professionnel

« Maintenance des Équipements Industriels »

ÉPREUVE E2

Analyse et préparation d'une activité de maintenance

SESSION 2020

DOSSIER TECHNIQUE et RESSOURCES

Historique des pannes par sous ensembles machine Cirrus

| Date | Sous ensemble | Description de la cause : Libellé | Tps d'arrêts h |
| --- | --- | --- | --- |
| 02-janv | Elévateur de pneus | Réglage des grappins | 0,5 |
| 03-janv | Basculeur de sortie des roues | échange du radar | 1,75 |
| 11-janv | Mariage jantes et pneus | changement paliers | 1 |
| 14-janv | Savonnage des pneus | changement chaine cassée | 2 |
| 17-janv | Savonnage des pneus | chenille arrachée | 5 |
| 20-janv | Convoyeur-basculeur de pneus | Support de cellules | 4 |
| 22-janv | Gonflage des roues | échange vérin hydraulique tête de gonflage | 8 |
| 25-janv | Montage pneus sur jantes | connecteur desserré sur distributeur | 0,75 |
| 27-janv | Montage pneus sur jantes | changement vérin | 8 |
| 02-févr | Convoyage des jantes | Repositionnement des bandes transporteuses | 0,5 |
| 03-févr | Plateau de transfert | réglage capteur position haute | 0,25 |
| 04-févr | Mariage jantes et pneus | rail cassé | 1 |
| 10-févr | Savonnage des jantes | réparation renvoi d'angle | 2,25 |
| 24-févr | Gonflage des roues | panne groupe hydraulique | 8 |
| 25-févr | Montage pneus sur jantes | échange distributeur hydrau | 3,5 |
| 01-avr | Gonflage des roues | Echange bague de jointage d'appui pneu | 5 |
| 01-avr | Montage pneus sur jantes | reteneur coincé | 2,5 |
| 02-avr | Convoyeur-basculeur de pneus | vérin de transfert HS | 6 |
| 12-avr | Savonnage des pneus | réglage des buses | 1 |
| 02-mai | Mariage jantes et pneus | joint hs donc fuite d'huile | 0,5 |
| 05-mai | Plateau de transfert | remplacement chaines | 2 |
| 12-mai | Montage pneus sur jantes | variateur en défaut | 4 |
| 14-mai | Montage pneus sur jantes | pousseurs de pneumatique coincé | 1,5 |
| 17-mai | Gonflage des roues | vis de liaison des vérins cassée | 8 |
| 25-mai | Montage pneus sur jantes | Changement vérin | 3,25 |
| 09-juin | Montage pneus sur jantes | Changement distributeur hydraulique sur tête de montage | 2,5 |
| 14-juin | Convoyeur-basculeur de pneus | chaine détendue | 1,5 |
| 25-juin | Basculeur de sortie des roues | Remise en état et remontage plateau du basculeur roues | 0,5 |
| 02-juil | Montage pneus sur jantes | Changement vérins pousseur de pneumatique | 2,5 |
| 05-juil | Gonflage des roues | Echange de la vanne de gonflage de la veille | 3 |
| 17-juil | Gonflage des roues | vis de liaison des vérins cassée | 5 |
| 23-juil | Montage pneus sur jantes | Pousseurs de pneumatique coincé | 1,5 |
| 17-sept | Savonnage des pneus | changement cellule | 0,5 |
| 03-oct | Elévateur de pneus | réglage tension chaine | 0,25 |
| 15-oct | Montage pneus sur jantes | Casse mécanique sur bras de montage | 13,5 |
| 05-nov | Gonflage des roues | échange vérin centralisateur | 5,25 |
| 06-nov | Elévateur de pneus | remplacement tendeur chaine | 0,75 |
| 15-nov | Plateau de transfert | changement flexibles suite à pollution | 1 |
| 16-nov | Savonnage des jantes | buse encrassée | 1 |
| 20-nov | Gonflage des roues | Echange et réglage vanne proportionnelle | 5,75 |
| 22-nov | Montage pneus sur jantes | Rajout régulateur pneumatique sur pousseurs et réglages | 6,5 |
| 02-déc | Basculeur de sortie des roues | réglage capteur | 0,25 |
| 03-déc | Mariage jantes et pneus | déraillement de la chenille | 0,5 |
| 06-déc | Mariage jantes et pneus | changement capteur | 0,5 |
| 06-déc | Savonnage des pneus | distributeur pneumatique hs | 1 |
| 06-déc | Convoyeur-basculeur de pneus | Mise en place d'un système de rouleaux à démontage rapide | 12 |
| 10-déc | Montage pneus sur jantes | Casse mécanique sur bras de montage | 13 |
| 13-déc | Savonnage des jantes | buse encrassée | 1 |
| 19-déc | Montage pneus sur jantes | Tige vérins pousseurs de pneumatiques flambée | 15,5 |

Liste partielle des affectations de l’automate nécessaire à l’étude

| Entrées automate | Capteur | Sorties automate | Pilotage | Données internes automate |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| %I1.1 | Galet presseur gauche rentré | 1S1 | %Q3.8 | Monter ascenseur pied de biche | 5YV1.12 | %M0 | ½ tour d'assemblage |
| %I1.2 | Galet presseur gauche sorti | 1S2 | %Q3.9 | Descendre ascenseur pied de biche | 5YV1.14 |  |  |
| %I1.3 | Galet presseur droit rentré | 1S3 | %Q3.10 | Mise sous tension variateur | KM20 |  |  |
| %I1.4 | Galet presseur droit sorti | 1S4 | %Q3.11 | Relais "Marche avant" | KA1 |  |  |
| %I1.13 | Ascenseur pied de biche en haut | 5S1 |  |  |  |  |  |
| %I1.14 | Ascenseur pied de biche en bas | 5S2 | %Q4.3 | Sortir maintien flanc de gomme inférieur | 12YV1.A |  |  |
|  |  |  | %Q4.4 | Rentrer maintien flanc de gomme inférieur | 12YV1.B |  |  |
| %I2.7 | Maintien flanc de gomme inférieur rentré | 12S1 |  |  |  |  |  |
| %I2.8 | Maintien flanc de gomme inférieur sorti | 12S2 | %QW6.1 | Consigne pression galets presseurs | 1YV6 |  |  |
| %I2.12 | Sélection "Gomme dure" | S12 |  |  |  |  |  |

Extrait du schéma électrique

Schéma pneumatique

Extrait catalogue Schneider

Extrait catalogue Schneider

Extrait catalogue SMC

Chape de tige pour vérin

| Alésage piston | Référence |
| --- | --- |
| 32 | GKM 10-20 |
| 40 | GKM 12-24 |
| 50 | GKM 16-32 |
| 63 | GKM 16-32 |
| 80 | GKM 20-40 |
| 100 | GKM 20-40 |

Extrait catalogue JOUCOMATIC

Extrait du GRAFCET

Documentation technique d’un module de sorties analogique

Exemple de câblage de sortie

analogique de la voie 0

Exemple de programmation

Affectation par l'entrée %I1.0 de la valeur 5000 (5V) dans la sortie analogique %QW6.0 (Emplacement 6, voie 0)

Extrait catalogue FESTO

Schéma hydraulique

Extrait catalogue EDH

Indicateur de colmatage

Extrait catalogue HYDAC

# Text boxes

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

DI1: Marche avant
DI2: Marche arrière
DI3/6: Configurable

Protection thermique du moteur assuré par programmation

Galets presseurs sortis

Descendre ascenseur
pied de biche

Rentrer le maintien
flanc de gomme inférieur

206

Sortir basculeur pied de biche

½ tour d'assemblage et maintien flanc de gomme inférieur rentré

205

Ascenseur pied de biche en bas

204

Non connecté

Non connecté

Non connecté

%I1.0

%QW6.0:=5000

Plage de réglage de pression

Type

VPPE

Raccord pneumatique

Détendeur de pression

Vanne proportionnelle de pression avec distributeurs

0 … 2 bar

Taraudage G 1/4

Taraudage G1/8

Taraudage G 1/2

0 … 6 bar

0… 10 bar

0 … 10 V

4 … 20 mA

PSI

Unité de pression

Montage des barrettes de raccordement P

Pupitre opérateur

Bar

Afficheur à LED par segment

Montage

Distributeur à raccordement direct

VPPE

3

1/8

2

010

B

E1

T

3

Fonction de distributeur

1/8

1/2

1/4

2

Plage de réglage de pression

6

10

010

420

Entrée analogique de la valeur de consigne

B

P

E1

-

T