Baccalauréat Professionnel

« Maintenance des Équipements Industriels »

ÉPREUVE E2

Analyse et préparation d'une activité de maintenance

SESSION 2020

DOSSIER TECHNIQUE et RESSOURCES

## Vue générale de la ligne d’emballage avant modification

Un seul magasin de coiffe, l’opérateur doit trier les cartons.

## Vue générale de la ligne d’emballage après modification

Quatre magasins de coiffe (un par client), l’opérateur n’a plus à trier les cartons.

Produit fini :

|  | Carton avec coiffe Coiffe blanche grand modèle petit modèle |
| --- | --- |

DETAIL DU MODULE DE TRANSFERT DE COIFFE

MODULE DE TRANSFERT avec MAGASINS et SYSTEME D’EXTRACTION

13 : vérins d’extraction

14 : vérin pousse coiffe

| Temps d’action |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Pivotement de l’extracteur de la coiffe vers le haut | 1 seconde |  | CADENCE : La cadence est le nombre de cartons que peut produire le système en une minute. Pour le calculer, il faut connaître le temps nécessaire pour produire un carton |
| Pivotement de l’extracteur de la coiffe vers le bas | 1 seconde |  |  |
| Transfert vers le poste de pose de coiffe par vérin sans tige de course 1050 mm | 0,5 seconde |  |  |
| Retour du système de transfert par vérin sans tige de course 1050 mm | 0,5 seconde |  |  |
| Transfert vers le poste de pose de coiffe par module linéaire à courroie | 1 seconde |  |  |
| Retour du système de transfert par module linéaire à courroie | 1 seconde |  |  |
| Poste de pose de coiffe | 3 ou 3,5 secondes suivant la hauteur de remplissage du carton |  |  |
| Transfert évacuation du carton | 1 seconde |  |  |

# Ordre chronologique de fonctionnement

GRAFCET point de vue système avec module linéaire à courroie

Schéma pneumatique du magasin de coiffe

Liste des détecteurs présents dans le magasin de coiffe

| Repère | Fonction |  | Repère | Fonction |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5S1 | Point arrière du transfert de coiffe |  | 5S3 | Contrôle transfert coiffe |
| 12S1 | Départ colle coiffe |  | 6S4 | Présence coiffe dans magasin |
| 12S2 | Fin colle coiffe |  | 6S2 | Coiffe extraite droite |
| 1S3 | Présence bloqueur |  | 7S2 | Coiffe extraite gauche |
| 5S2 | Point avant du transfert de coiffe |  | 6S3 | Présence coiffe droite pour avance |
| 1S2 | Point haut extraction coiffe |  | 7S3 | Présence coiffe gauche pour avance |
| 1S1 | Point bas extraction coiffe |  |  |  |

# DOCUMENT CONSTRUCTEUR

Extrait catalogue constructeur Kinetic Systems

| Module linéaire à courroie ROLEK |  | Trois tailles disponibles |
| --- | --- | --- |
|  |  | ROLEK 62/62 ROLEK 90/90 ROLEK 115/105 | section du corps | 62 x 62 90 x 90 115 x 105 |
|  |  | Principales caractéristiques Entrainement par courroie synchrone Guidage sans jeu à très faible effort résistant Précharge indéréglable Vitesse : jusqu’à 7,5 m/s Accélération : 20 m/s² Rainures en T pour fixation Unité sans entretien |

| POSITION MOTEUR | DIMENSIONS (mm) |
| --- | --- |
|  | Séries | A | B | E | E1 | E2 | E3 | E4 | F | G |
|  | ROLEK 62/62 | 62 | 62 | 120 | 100 | 38 | M6 | 15 | 100 | 80 |
|  | ROLEK 90/90 | 90 | 90 | 200 | 176 | 62 | M8 | 18 | 125 | 100 |
|  | ROLEK 115/105 | 115 | 105 | 280 | 250 | 110 | M10 | 18 | 140 | 115 |
|  | Séries | H | J | ØK | K1 | ØM | N | N1 | P | Q |
|  | ROLEK 62/62 | 35 | 50 | 15 | 28 | 47 | 38 | 2,5 | 5x5 | M4/16 |
|  | ROLEK 90/90 | 50 | 65 | 19 | 38 | 68 | 50 | 2,5 | 6x6 | M5/20 |
|  | ROLEK 115/105 | 57 | 75 | 25 | 48 | 80 | 62 | 4 | 8x7 | M6/25 |

| Nomenclature | Sortie standard : SAD Les sorties peuvent être permutées de droite à gauche ou de gauche à droite sans outillage spécial, ni usinage, ni ajout de pièces. | Désignation d’un module linéaire à courroie : Série – course/encombrement – position moteur exemple : Rolex 115/105 – 1000/1505 – SAD/BG |
| --- | --- | --- |
| Standard SAD | B | Back |  |  |
| S | Sortie | D | Droite |  |  |
| A | Avant | G | Gauche |  |  |

DOCUMENT CONSTRUCTEUR

Extrait catalogue constructeur Sew-Usocome

| Réducteur Désignation du réducteur : Type – Taille Exemple : réducteur à roue et vis sans fin avec arbre creux avec frette de serrage : SH - 77 |  |
| --- | --- |

| Réducteurs à arbres parallèles | Réducteurs à roue et vis sans fin |
| --- | --- |
|  | Désignation | Description |  | Désignation | Description |
|  | F.. | Exécution à pattes |  | S.. | Exécution à pattes |
|  | FA..B | Exécution à pattes avec arbre creux |  | SF.. | Exécution à flasque-bride B5 |
|  | FH..B | Exécution à pattes avec arbre creux et frette de serrage |  | SAF.. | Exécution à flasque-bride B5 avec arbre creux |
|  | FV..B | Exécution à pattes avec arbre creux cannelé DIN 5480 |  | SHF.. | Exécution à flasque-bride B5 avec arbre creux et frette de serrage |
|  | FF.. | Exécution à flasque-bride B5 |  | SA.. | Arbre creux |
|  | FAF.. | Exécution à flasque-bride B5 avec arbre creux |  | SH.. | Arbre creux avec frette de serrage |
|  |  |  |  | ST.. | Arbre creux avec liaison TorqLOC |
|  | FHF.. | Exécution à flasque-bride B5 avec arbre creux et frette de serrage |  | SAZ.. | Exécution à flasque-bride B14 avec arbre creux |
|  | FVF.. | Exécution à flasque-bride B5 avec arbre creux cannelé DIN 5480 |  |  |  |
|  | FA.. | Arbre creux | Réducteurs à couple conique |
|  | FH.. | Arbre creux avec frette de serrage |  | Désignation | Description |
|  | FT.. | Arbre creux avec liaison TorqLOC |  | K.. | Exécution à pattes |
|  | FV.. | Arbre creux cannelé DIN 5480 |  | KA..B | Exécution à pattes avec arbre creux |
|  | FZ.. | Exécution à flasque-bride B14 |  | KAF..B | Exécution à flasque-bride B5, arbre creux et exécution à pattes |
|  | FAZ.. | Exécution à flasque-bride B14 avec arbre creux |  |  |  |
|  |  |  |  | KF..B | Exécution à flasque-bride B5 et exécution à pattes |
|  | FHZ.. | Exécution à flasque-bride B14 avec arbre creux et frette de serrage |  |  |  |
|  |  |  |  | KH..B | Exécution à pattes avec arbre creux et frette de serrage |
|  | FVZ.. | Exécution à flasque-bride B14 avec arbre creux cannelé DIN 5480 |  |  |  |
|  |  |  |  | KHF..B | Exécution à flasque-bride B5 avec arbre creux, frette de serrage et exécution à pattes |
|  |  |  |  | KV..B | Exécution à pattes avec arbre creux cannelé DIN 5480 |
| Réducteurs à engrenages cylindriques |  | KF.. | Exécution à flasque-bride B5 |
|  | Désignation | Description |  | KAF.. | Exécution à flasque-bride B5 avec arbre creux |
|  | RX.. | Exécution à pattes à un train d’engrenages |  |  |  |
|  |  |  |  | KHF.. | Exécution à flasque-bride B5 avec arbre creux et frette de serrage |
|  | RXF.. | Exécution à flasque-bride B5 à un train d’engrenages |  |  |  |
|  |  |  |  | KVF.. | Exécution à flasque-bride B5 avec arbre creux cannelé |
|  | R.. | Exécution à pattes |  |  |  |
|  | R..F | Exécution à pattes et à flasque-bride B5 |  | KA.. | Arbre creux |
|  |  |  |  | KH.. | Arbre creux avec frette de serrage |
|  | RF.. | Exécution à flasque bride B5 |  | KT.. | Arbre creux avec liaison TorqLOC |
|  | RZ.. | Exécution à flasque-bride B14 |  | KV.. | Arbre creux cannelé DIN 5480 |
|  | RM.. | Exécution à flasque-bride B5 avec moyeu long renforcé |  | KZ.. | Exécution à flasque-bride B14 |
|  |  |  |  | KAZ.. | Exécution à flasque-bride B14 avec arbre creux |
|  |  |  |  | KHZ.. | Exécution à flasque-bride B14 avec arbre creux et frette de serrage |

DOCUMENT CONSTRUCTEUR

Extrait catalogue constructeur Sew-Eurodrive

| Servomoteur |  |
| --- | --- |

Codification du servomoteur

| CMP | Z | 71S | /BY | /HR | /KY | /RH1M | /VR | /SB1 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | moteur connecteur coudé / connecteur radial / |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | boite à bornes |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - SM.. (moteur) |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - SB.. (moteur-frein) |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - KK (CMP71-100) |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Option moteur ventilation forcée (CMP50, CMP63) |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Retour d’information moteur (résolveur) |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - RH1M |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Option moteur codeur absolu |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - AK0H |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - EK0H (CMP40) |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - AS1H (CMP50/63) |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - ES1H (CMP50/63) |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - AK1H (CMP71-100) |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - EK1H (CMP71-100) |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Equipement de série capteur KTY |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Option moteur déblocage manuel (uniquement pour frein BY) |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Option moteur |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - Frein de maintien BP (CMP40-100) |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - Frein de travail BY (CMPZ71-100) |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Taille |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 40S, 40M |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 50S, 50M, 50L |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 63S, 63M, 63L |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 71S, 71M, 71L |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 80S, 80M, 80L |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 100S, 100M, 100L |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | S = short ; M = médium ; L = long |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Option moteur : masse d’inertie additionnelle (CMP71-100) |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Moteur à flasque-bride CMP |

Connecteurs côté câble

Codification des connecteurs

|  | S | M | 1 | 2 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Section |
|  |  |  |  |  | - 1 : 1,5 mm |
|  |  |  |  |  | - 2 : 2,5 mm² |
|  |  |  |  |  | - 4 : 4 mm² |
|  |  |  |  |  | - 6 : 6 mm² |
|  |  |  |  |  | - 10 : 10 mm² |
|  |  |  |  |  | - 16 : 16 mm² |
|  |  |  |  |  | - 1 : Taille de connecteur 1 |
|  |  |  |  |  | - B : Taille de connecteur 1,5 |
|  |  |  |  |  | - M : Moteur |
|  |  |  |  |  | - B : Moteur-frein |
|  |  |  |  |  | Connecteur |

# DOCUMENT CONSTRUCTEUR

Extrait catalogue Sew-Eurodrive

Variateur

Exemple de codification du variateur

| MDX60 | B | 0011 | - | 5 | A | 3 | - | 4 | 00 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Exécution | 00 = standard 0T = technologique |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | XX = version spéciale |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | XX/L = carte électronique vernie |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Nombre de | 4 = 4Q (avec frein-hacheur) |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | quadrants | 2 = 2Q |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Type de | 3 = triphasé |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | raccordement |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Antiparasitage | B = niveau d’antiparasitage C1 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | côté réseau | A = niveau d’antiparasitage C2 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 = pas d’antiparasitage |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Tension de | 5 = AC 380…500 V |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | raccordement | 2 = AC 200…230 V |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Puissance | 0011 = 1,1 kW |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | moteur utile |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Version B |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Série | 60 = aucune option possible |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 61 = option possible |  |

Fonction des bornes du variateur en version de base (étage de puissance et tête de commande)

| Borne | Fonction |
| --- | --- |
| X1 : 1/2/3 X2 : 4/5/6 X3 : 8/9 X4 : | L1/L2/L3 (PE) U/V/W (PE) +R/-R (PE) +Uz/-Uz (PE) | Raccordement réseau Raccordement moteur Raccordement résistance de freinage Raccordement circuit intermédiaire |
| X13 :1 X13 :2 X13 :3 X13 :4 X13 :5 X13 :6 X13 :7 X13 :8 X13 :9 X13 :10 X13 :11 | DI00 DI01 DI02 DI03 DI04 DI05 DCOM VO24 DGND ST11 ST12 | Entrée binaire 1, figée sur « /Verrouillage » Entrée binaire 2, réglage-usine sur « Droite/Arrêt » Entrée binaire 3, réglage-usine sur « Gauche/Arrêt » Entrée binaire 4, réglage-usine sur « Marche/Arrêt rapide » Entrée binaire 5, réglage-usine sur « n11/n12 » Entrée binaire 6, réglage-usine sur « n12/n22 » Référence pour entrées binaire X13 :1 à X13 :6 (DI00…DI05) Source tension auxiliaire DC+24 V interne pour éléments de commande externes Potentiel de référence pour signaux binaires RS485+ (fréquence de transmission figée sur 9,6 kbauds) RS485- |
| X10 :1 X10 :2 X10 :3 X10 :4 X10 :5 X10 :6 X10 :7 X10 :8 X10 :9 X10 :10 | TF1 DGND DB00 DO01-C DO01-NO DO01-NC DO02 VO24 VI24 DGND | Raccordement KTY+/TF/TH, réglage-usine sur “Sans réaction” Potentiel de référence pour signaux binaires/KTY- Sortie binaire DB00, figée sur « /Frein », capacité de charge : DC 150mA max Contact de relais commun pour sortie binaire 1, réglage-usine sur « Prêt » Sortie binaire sur 1, contact à fermeture Sortie binaire sur 1, contact à ouverture Sortie binaire DB02, réglage-usine sur « Défaut », capacité de charge : DC 50mA Sortie tension auxiliaire DC +24V internet pour éléments de commande externes Entré alimentation DC +24V Potentiel de référence pour signaux binaires |
| X17 :1 X17 :2 X17 :3 X17 :4 | DGND VO24 SOV24 SVI24 | Potentiel de référence pour X17:2 Source tension auxiliaire DC +24V interne pour alimentation de X17 :4 Potentiel de référence pour entrée DC +24V « Arrêt sécurisé » Entrée DC +24V « Arrêt sécurisé » |

Symboles électriques :

| Contacteur | Fusible |
| --- | --- |

DOCUMENT CONSTRUCTEUR

Extrait catalogue constructeur Sew-Eurodrive

# Connecteur coté codeur (CM)

| a b c d e f g |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Borne/ Broche | Description | Couleurs des conducteurs du câble préconfectionné |
|  | 1 | Ref. + | Référence | Rose (PK) |
| a – Presse-étoupe | 2 | Ref. - |  | Gris (GY) |
| b – Joint avec protection contre la traction | 3 | cos + | Signal cosinus | Rouge (RD) |
| c – Bague de blindage | 4 | cos - |  | Bleu (BU) |
| d – Contacts femelle | 5 | sin + | Signal sinus | Jaune (YE) |
| e – Cosse isolante | 6 | sin - |  | Vert (GN) |
| f – Corps isolant | 9 | TF/TH/KTY+ | Protection thermique moteur | Brun (BN)/Violet (VT) |
| g – Enveloppe connecteur | 10 | TF/TH/KTY- |  | Blanc (WH)/Noir(BK) |

Connecteur coté variateur (DER11B,X15)

|  | Vue de la face de la DER11B | Description | Borne | Fonction |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | X14 : entrée codeur externe ou sortie simulation codeur incrémental Le nombre d’impulsions de la simulation codeur incrémental est toujours de 1024 impulsion/tour | X14 :1 X14 :2 X14 :3 X14 :4 X14 :5/6 X14 :7 X14 :8 X14 :9 X14 :10 X14 :11 X14 :12 X14 :13/14 X14 :15 | (cos) Signal voie A (K1) (sin) Signal voie B (K2) Signal voie C (K0) DATA+ réservé(e) Commutation Potentiel de référence DGND (cos -) Signal voie /A (/K1) (sin -) Signal voie /B (/K2) Signal voie /C (/K0) DATA- réservé(e) DC+12V (plage de tolérance : DC 10,5 – 13V) |
|  |  | X15 : entrée résolveur | X15 :1 X15 :2 X15 :3 X15 :4 X15 :5 X15 :6 X15 :7 X15 :8 X15 :9 | sin + (S2) cos + (S1) Ref + (R1) n.c. Potentiel de référence TF/TH/KTY- sin – (S4) cos – (S3) Ref – (R2) Raccordement TF/TH/KTY + |

DOCUMENT CONSTRUCTEUR

Extrait catalogue constructeur Schneider Electric

| Références et caractéristiques | Interrupteurs de position OsiSence XC Standard, format EN 50041 En plastique, à double isolation, XCKS Produits complets à une entrée de câble |
| --- | --- |
| Avec tête à mouvement | Rectiligne, fixation par le corps | Angulaire, fixation par le corps |
| Forme selon EN 50041 | B | C | A | A | A | A | D |
| Dispositif de commande | A poussoir métallique | A poussoir à galet en acier | A levierà galet thermoplastique ou acier | A levier à galet en élastomère Ø 50 mm | A levier de longueur variable à galet thermoplastique ou acier | A levier de longueur variable à galet en élastomère Ø 50 mm | A tige ronde Ø 6 mm thermoplastique |
| Référence des produits complets à une entrée de câble ISO M20 x 1,5 |
| Contact bipolaire « NC+NO » à action brusque | XCKS101H29 | XCKS102H29 | XCKS131H29 (thermoplastique) XCKS133H29 (acier) | XCKS139H29 | XCKS141H29 (thermoplastique) XCKS143H29 (acier) | XCKS149H29 | XCKS159H29 |
| Contact bipolaire « NC+NO » décalés à action dépendante | XCKS501H29 | XCKS502H29 | XCKS531H29 (thermoplastique) XCKS533H29 (acier) | XCKS539H29 | XCKS541H29 (thermoplastique) XCKS543H29 (acier) | XCKS549H29 | XCKS559H29 |
| Caractéristiques |
| Produits pour attaque | En bout | Par came 30° | Pour tous modèles |
| Type d’attaque |  |  |  |  |

###### Vérin pousse coiffe

###### DOCUMENT CONSTRUCTEUR

Extrait catalogue constructeur SMC

|  |  | Vérins double effet simple tige, antirotation, normalisé ISO/CETOP Série C85 |
| --- | --- | --- |
|  |  | Ø 8, Ø 10, Ø 12, Ø 16, Ø 20, Ø 25 |
| Double effet Simple tige | C | D | 85 | K |  | N |  | 20 |  | 40 |  | C |  |  | J |  | A |  |  |  |
| Double effet Tige traversante | C | D | 85W |  |  | E |  | 20 |  | 40 |  | C |  |  | JJ |  |  | B |  |  |  |

|  |  | Piston |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Montage du détecteur |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | - | sans aimant |  |  |  |  |  |  |  |  | A | Rail |  |  |  |
|  |  | D | aimant intégré |  |  |  |  |  |  |  |  | B | Collier |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Modèle |  |  |  |  | Les détecteurs et les colliers compatibles sont présentés en DTR 14/21. Commandez les colliers et les détecteurs séparément. |  |
|  |  |  |  |  | - | standard |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | K | tige antirotation |  |  |  |  |  |  |  |  | Autres options |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | Aucun |  |
|  |  | Modèle de flasque arrière |  |  |  |  | XA0-30 | Modification de l’extrémité de tige |  |
|  |  |  |  |  | Symb. | Montage |  |  |  |  | XB6 | Haute température |  |
|  |  |  |  |  | N | Chape intégré |  |  |  |  | XB7 | Basse température |  |
|  |  |  |  |  | E | Sans tenon arrière |  |  |  |  | XB9 | Vitesse faible |  |
|  |  |  |  |  | F | Fond court |  |  |  |  | XC4 | Racleur renforcé |  |
|  |  |  |  |  | Y | Fond court/orifice axial |  |  |  |  | XC6A | Tige de piston, écrou de tige en acier inoxydable |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | XC6B | Tige de piston, écrou detige et écrou de montage en acier inoxydable |  |
|  |  |  |  |  |  | Alésage-Course |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Alésage (mm) | Course standard (mm) | Course maxi | Anti-rotation | Double tige |  |  | Soufflet (Ø 20, Ø 25 uniq.) |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | - | Sans soufflet |  |  |
|  | Ø 8 | 10, 25, 40, 50, 80, 100 | 200 | 100 | 100 |  |  | J | Nylon tissé |  |  |
|  | Ø 10 |  | 400 |  |  |  |  | K | Néoprène (Haute T) |  |  |
|  | Ø 12 | 10, 25, 40, 50, 80, 100, 125, 160, 200 |  | 200 | 200 |  |  | JJ | Nylon tissé (2 côtés) |  |  |
|  | Ø 16 |  |  |  |  |  |  | KK | Néoprène (2 côtés) |  |  |
|  | Ø 20 | 10, 25, 40, 50, 80, 100, 125, 160, 200, 250,300 | 1000 | 1000 | 500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ø 25 |  |  |  |  |  | Amortissement |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | Rondelles élastiques |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | C | Amortissement pneumatique |  |  |

| Référence des fixations de montage |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Diam (mm) Fixation | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 25 |  | Caractéristiques |
| Equerre (1 pc) | C85L10A | C85L16A | C85L25A |  |  |
| 2 équerres + 1 écrou de montage | C85L10B | C85L16B | C85L25B |  | Alésage (mm) | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 25 |
|  |  |  |  |  | Diam. de la tige (mm) | 4 | 4 | 6 | 6 | 8 | 10 |
| Flasque | C85F10 | C85F16 | C85F25 |  | Filetage de la tige | M4 | M4 | M6 | M6 | M8 | M10x1,25 |
| Tourillon | C85T10 | C85T16 | C85T25 |  | Raccordement | M5 | M5 | M5 | M5 | G1/8 | G1/8 |
| Chape | C85C10 | C85C16 | C85C25 |  | Type | Double effet/simple tige ou traversante |
| Tenon rotulé | KJ4D | KJ6D | KJ8D | KJ10D |  | Fluide | Air |
| Chape de tige | GKM4-8 | GKM6-10 | GKM8-16 | GKM10-20 |  | Pression d’épreuve | 1,5 MPa |
| Joint de compensation | JA10-4-070 | JA15-6-100 | JA20-8-125 | JA30-10-125 |  | Pression d’utilisation maxi | 1,0 MPa |

DOCUMENT CONSTRUCTEUR

Extrait catalogue constructeur SMC

| Détecteur Reed/Montage collier D-C73/D-C76/D-C80 |  | Collier de montage du détecteur |
| --- | --- | --- |
| Caractéristiques | API : Automate Programmable |  |
| D-C7 (avec visualisation) |  |
| Référence du détecteur | D-C73 | D-C76 |  |
| Application | Relais/API | Circuit CI |  |
| Tension d’alimentation | 24Vcc | 100Vca | 4 à 8Vcc |  |
| Courant de charge maxi et plage | 5 à 40mA | 5 à 20mA | 20mA |  |
| Circuit de protection | Sans |  |
| Chute de tension interne | < 2,4V | < 0,8V |  |
| Visualisation | ON : lorsque la Led de visualisation est rouge |  |
| D-C8 (sans visualisation) |  | Alésage (mm) | Commande |  |
| Référence du détecteur | D-C80 |  | 8 | BJ2-008 |  |
| Application | Relais/API/Circuit CI |  | 10 | BJ2-010 |  |
| Tension d’alimentation maxi | 24Vca ou cc | 48Vca ou cc | 100Vca ou cc |  | 12 | BJ2-012 |  |
| Courant de charge maxi | 50 mA | 40 mA | 20 mA |  | 16 | BJ2-016 |  |
| Circuit de protection | sans |  | 20 | BM2-020 |  |
| Résistance interne | 1Ω ou moins (longueur de câble incluse : 3m) |  | 25 | BM2-025 |  |

DOCUMENT CONSTRUCTEUR

Extrait catalogue constructeur LEGRIS

| Tuyau pneumatique |  |  | Régleurs de débit unidirectionnel |  |  |  | Symboles pneumatiques |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| référence | Ø ext. (mm) | Ø int. (mm) |  | référence | Ø ext. (mm) | raccord |  | Type de distributeur | Commande |
| 1025U03 04 18 | 3 | 1,8 |  | 7060 04 10 | 4 | G1/8 |  |  |  |
| 1025U04 04 | 4 | 2,5 |  | 7060 06 10 | 6 | G1/8 |  |  |  |
| 1025U05 04 | 5 | 3 |  | 7060 06 13 | 6 | G1/4 |  |  |  |
| 1025U06 04 | 6 | 4 |  | 7060 08 10 | 8 | G1/8 |  |  |  |
| 1025U08 04 | 8 | 5,5 |  | 7060 08 13 | 8 | G1/4 |  |  |  |
| 1025U10 04 | 10 | 7 |  | 7060 08 17 | 8 | G3/8 |  |  |  |
| 1025U12 04 | 12 | 8 |  | 7060 10 13 | 10 | G1/4 |  |  |  |
| 1025U14 04 95 | 14 | 9,5 |  | 7060 10 17 | 10 | G3/8 |  |  |  |
| 1025U16 04 11 | 16 | 11 |  | 7060 12 17 | 12 | G3/8 |  |  |  |
|  |  |  |  | 7060 12 21 | 12 | G1/2 |  |  |  |

Dessin de définition de la base du poussoir de transfert

| PLIAGE - ABAQUE D’ALLONGEMENT |
| --- |
|  | Légende: ep: Epaisseur de la tôle. (l: Valeur de la correction de pliage. (allongement) V: Largeur du vé. ri: Rayon intérieur de la pièce pliée F: Valeur de la force en T/M. re: Rayon extérieur de la pièce pliée. (: Angle du pli. b: Plus petit bord possible. |
| ép: | V: | ri: | F: | b: | (: | 165° | 150° | 135° | 120° | 105° | 90° | 75° | 60° | 45° | 30° | 0° |
|  | 6 | 1 | 13 | 4 |  | - 0.2 | - 0.4 | - 0.6 | - 0.9 | - 1.3 | - 1.9 | - 1.6 | - 1.2 | - 0.9 | - 0.5 | + 0.2 |
| 1 | 8 | 1.3 | 9 | 5.5 |  | - 0.2 | - 0.4 | - 0.6 | - 0.9 | - 1.4 | - 2 | - 1.6 | - 1.1 | - 0.7 | - 0.3 | + 0.6 |
|  | 10 | 1.6 | 7 | 7 |  | - 0.2 | - 0.4 | - 0.6 | - 0.9 | - 1.4 | - 2.1 | - 1.6 | - 1.1 | - 0.5 | 0 | + 1 |
|  | 12 | 2 | 6 | 8.5 |  | - 0.2 | - 0.4 | - 0.6 | - 1 | - 1.5 | - 2.2 | - 1.6 | - 1 | - 0.3 | + 0.3 | + 1.6 |
|  | 10 | 1.6 | 32 | 7 |  | - 0.4 | - 0.8 | - 1.3 | - 1.9 | - 2.7 | - 3.7 | - 3.2 | - 2.6 | - 2 | - 1.4 | - 0.3 |
|  | 12 | 2 | 24 | 8.5 |  | - 0.4 | - 0.8 | - 1.2 | - 1.8 | - 2.7 | - 3.8 | - 3.1 | - 2.5 | - 1.8 | - 1.1 | + 0.3 |
| 2 | 16 | 2.6 | 16 | 11 |  | - 0.3 | - 0.7 | - 1.2 | - 1.9 | - 2.7 | - 4 | - 3.1 | - 2.3 | - 1.4 | - 0.5 | + 1.2 |
|  | 20 | 3.3 | 12 | 14 |  | - 0.3 | - 0.7 | - 1.2 | - 1.9 | - 2.8 | - 4.2 | - 3.2 | - 2.1 | - 1 | 0 | + 2.2 |
|  | 25 | 4 | 9 | 17.5 |  | - 0.3 | - 0.7 | - 1.2 | - 1.9 | - 2.9 | - 4.5 | - 3.2 | - 1.9 | - 0.7 | + 0.6 | + 3.1 |
|  | 16 | 2.6 | 49 | 11 |  | - 0.6 | - 1.2 | - 1.9 | - 2.8 | - 4 | - 5.7 | - 4.7 | - 3.8 | - 2.9 | - 2 | - 0.1 |
|  | 20 | 3.3 | 32 | 14 | ( | - 0.6 | - 1.1 | - 1.8 | - 2.8 | - 4 | - 5.8 | - 4.7 | - 3.6 | - 2.5 | - 1.3 | + 0.9 |
| 3 | 25 | 4 | 2 | 17.5 | (l: | - 0.5 | - 1.1 | - 1.8 | - 2.8 | - 4.1 | - 6 | - 4.7 | - 3.4 | - 2.1 | - 0.7 | + 1.9 |
|  | 32 | 5 | 16 | 22 | ( | - 0.5 | - 1.1 | - 1.8 | - 2.8 | - 4.2 | - 6.3 | - 4.7 | - 3.1 | - 1.5 | + 0.1 | + 3.3 |
|  | 40 | 6.5 | 12 | 28 |  | - 0.5 | -1 | - 1.8 | - 2.9 | - 4.5 | - 6.8 | - 4.8 | - 2.8 | - 0.8 | + 1.3 | + 5.3 |
|  | 20 | 3.3 | 66 | 14 |  | - 0.7 | - 1.6 | - 2.5 | - 3.7 | - 5.3 | - 7.5 | - 6.3 | - 5.2 | - 4 | - 2.8 | - 0.4 |
|  | 25 | 4 | 43 | 17.5 |  | - 0.7 | - 1.5 | - 2.5 | - 3.7 | - 5.3 | - 7.7 | - 6.3 | - 4.9 | - 3.5 | - 2.1 | + 0.7 |
| 4 | 32 | 5 | 30 | 22 |  | - 0.7 | - 1.5 | - 2.4 | - 3.7 | - 5.4 | - 7.9 | - 6.3 | - 4.6 | - 2.9 | - 1.2 | + 2.1 |
|  | 40 | 6.5 | 22 | 28 |  | - 0.7 | - 1.4 | - 2.4 | - 3.7 | - 5.6 | - 8.1 | - 6.3 | - 4.2 | - 2.1 | 0 | + 4.2 |
|  | 50 | 8 | 16 | 35 |  | - 0.6 | - 1.2 | - 2.4 | - 3.8 | - 5.8 | - 8.9 | - 6.4 | - 3.9 | - 1.3 | + 1.2 | + 6.2 |
|  | 25 | 4 | 80 | 17.5 |  | - 0.9 | - 1.9 | - 3.1 | - 4.6 | - 6.6 | - 9.4 | - 7.9 | - 6.5 | - 5.1 | - 3.6 | - 0.7 |
|  | 32 | 5 | 51 | 22 |  | - 0.9 | - 1.9 | - 3.1 | - 4.6 | - 6.7 | - 9.6 | - 7.9 | - 6.1 | - 4.4 | - 2.7 | + 0.8 |
| 5 | 40 | 6.5 | 36 | 28 |  | - 0.9 | - 1.8 | - 3 | - 4.6 | - 6.8 | - 10 | - 7.8 | - 5.7 | - 3.5 | - 1.3 | + 3 |
|  | 50 | 8 | 25 | 35 |  | - 0.8 | - 1.8 | - 3 | - 4.7 | - 7 | - 10 | - 7.9 | - 5.3 | - 2.7 | - 0.1 | + 5.1 |
|  | 63 | 10 | 12 | 45 |  | - 0.8 | - 1.7 | - 3 | - 4.7 | - 7.3 | - 11 | - 8 | - 4.8 | - 1.7 | + 1.5 | + 7.8 |

FORMULES :

Longueur de tôle : somme de toutes les cotes extérieures + (valeur de la correction de pliage multipliée par le nombre de pli)

Cote de pliage : cote extérieure + (valeur de la correction de pliage divisée par 2)

EXEMPLE :

|  | Données : Cote ext. a = 50 mm Cote ext. b = 60 mm épaisseur = 3 mm rayon int. = 5 mm angle = 90° => Δl = - 6,3 | Calcul de la longueur de la tôle dépliée L = cote ext.a + cote ext.b + (Δl x nb pli) = 50 + 60 + ( - 6,3 x 1) = 110 – 6,3 = 103,7 mm Calcul de la cote de pliage Lp = cote ext.a + (Δl / 2) = 50 + (- 6,3 / 2) = 50 – 3,15 = 46,85 mm |
| --- | --- | --- |

Schéma pneumatique des 4 magasins de coiffe – Extrait de la version modifiée

GRAFCET Point de vue opérative

| GRAFCET Extraction de coiffe Seul le GRAFCET du magasin A est représenté. Le cycle sera le même pour les magasins B, C et D, seule la partie opérative des modules d’extraction et d’aspiration diffèrent. | GRAFCET Transfert de coiffe |
| --- | --- |

La gestion des bloqueurs 1V4, 1V5, 2V4, ……, 4V5 ne se fait pas dans ces GRAFCET.

Les distributeurs 1V6, 2V6, 3V6 et 4V6 sont commandés dès la mise sous pression de la machine.

Tableau d’affection des entrées et sorties de l’automate pour le module d’extraction de coiffe.

|  | Actionneur | Fonction | repère | affection automate |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Extraction magasin A | Vérin 1A | Pivoter l’extracteur vers le bas | 1YV1.12 | %Q0.5.27 |
|  |  | Pivoter l’extracteur vers le haut | 1YV1.14 | %Q0.5.26 |
|  |  | Extracteur en bas | non représenté | %I0.4.41 |
|  |  | Extracteur en haut | non représenté | %I0.4.40 |
| Aspiration magasin A | Générateur 8V2 Ventouses 8A | Aspirer la coiffe | 8YV1.14 | %Q0.5.30 |
|  |  | coiffe aspirée | non représenté | %I0.4.44 |
|  |  | coiffe déposée | non représenté | %I0.4.46 |
| Extraction magasin B | Vérin 2A | Pivoter l’extracteur vers le bas | 2YV1.12 | %Q0.6.17 |
|  |  | Pivoter l’extracteur vers le haut | 2YV1.14 | %Q0.6.16 |
|  |  | Extracteur en bas | non représenté | %I0.6.4 |
|  |  | Extracteur en haut | non représenté | %I0.4.3 |
| Aspiration magasin B | Générateur 9V2 Ventouses 9A | Aspirer la coiffe | 9YV1.14 | %Q0.5.52 |
|  |  | coiffe aspirée | non représenté | %I0.4.45 |
|  |  | coiffe déposée | non représenté | %I0.4.47 |
| Extraction magasin C | Vérin 3A | Pivoter l’extracteur vers le bas | 3YV1.12 | %Q0.6.21 |
|  |  | Pivoter l’extracteur vers le haut | 3YV1.14 | %Q0.6.20 |
|  |  | Extracteur en bas | non représenté | %I0.6.9 |
|  |  | Extracteur en haut | non représenté | %I0.6.8 |
| Aspiration magasin C | Générateur 10V2 Ventouses 10A | Aspirer la coiffe | 10YV1.14 | %Q0.5.53 |
|  |  | coiffe aspirée | non représenté | %I0.6.0 |
|  |  | coiffe déposée | non représenté | %I0.6.5 |
| Extraction magasin D | Vérin 4A | Pivoter l’extracteur vers le bas | 4YV1.12 | %Q0.6.25 |
|  |  | Pivoter l’extracteur vers le haut | 4YV1.14 | %Q0.6.24 |
|  |  | Extracteur en bas | non représenté | %I0.6.13 |
|  |  | Extracteur en haut | non représenté | %I0.6.12 |
| Aspiration magasin D | Générateur 11V2 Ventouses 11A | Aspirer la coiffe | 11YV1.14 | %Q0.5.55 |
|  |  | coiffe aspirée | non représenté | %I0.6.1 |
|  |  | coiffe déposée | non représenté | %I0.6.10 |
| Choix du magasin | Lecteur de code barre | sélection magasin A | non représenté | %MW34.1 |
|  |  | sélection magasin B | non représenté | %MW34.2 |
|  |  | sélection magasin C | non représenté | %MW34.3 |
|  |  | sélection magasin D | non représenté | %MW34.4 |

Tableau prévisionnel de répartition de ventes d’articles

| mois | janvier | février | mars | avril | mai | juin | juillet | août | septembre | octobre | novembre | décembre |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| répartition des ventes en % | 7,3 | 3,2 | 5,2 | 5,8 | 6,2 | 6,8 | 7,9 | 8,6 | 8,2 | 7,9 | 14,3 | 18,6 |

Niveau de capacité d’intervention

Certaines interventions nécessitent des capacités d’interventions et des habilitations particulières. Cinq niveaux précisent la capacité d’interventions requise (connaissance du matériel visé, expérience, formation…)

| Exemple | Préventif : ronde de surveillance d’état, purge d’éléments filtrants, nettoyage courant. Curatif : remplacement d’ampoule, remplacement d’élément simple | Préventif : reprise de lubrification, contrôle de paramètres sur équipements en fonctionnement, réglage simple, remplacement de composant difficile d’accès Curatif : Remplacement par échange standard de pièces : fusibles, courroies, filtres à air | Préventif : visite de maintenance préventive sur des équipements complexes, contrôle et réglages impliquant l’utilisation d’appareils de mesures Curatif : Diagnostic d’état avec usage d’équipements de soutien, dépannage de moyens de production par usage de moyens de mesure et de diagnostic individuels | Préventif : Thermographie infrarouge, révision de pompe en atelier, révisions partielles ou générales ne nécessitant pas le démontage complet de la machine Curatif : Révision d’une pompe en atelier spécialisé, dépannage de moyens de production par usage de moyens de mesure ou de diagnostics collectifs et/ou de forte complexité | Préventif : révisions générales avec démontage complet de la machine, reprise dimensionnelle et géométriques, remplacement de biens obsolètes ou en limite d’usure Curatif : niveau de maintenance sans typologie curative |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Intervenants | Ce type d’opération peut-être effectué par l’utilisateur du bien avec, les cas échéant, les équipements de soutien intégrés au et à l’aide des instructions d’utilisation | Ce type d’actions de maintenance est effectué par un personnel qualifié avec les procédures détaillées et les équipements de soutien définis dans les instructions de maintenance. | Ce type d’opération de maintenance peut être effectués par un technicien qualifié, à l’aide des procédures détaillées et des équipements de soutien prévus dans les instructions de maintenance | Ce type d’opération de maintenance est effectué par un technicien ou une équipe spécialisés à l’aide de toutes les instructions de maintenance générales ou particulières | Ce type d’opérations de maintenance est effectué par le constructeur ou par un service ou société spécialisée avec des équipements de soutien définis par le constructeur |
| Actions | Actions simples nécessaires à l’exploitation et réalisées sur des éléments facilement accessibles en toute sécurité à l’aide d’équipement de soutien intégrés au bien | Actions qui nécessitent des procédures simples et/ou des équipements de soutien, d’utilisation ou de mise en œuvre simple | Opérations qui nécessitent des procédures complexes et/ou des équipements de soutien portatifs, d’utilisation ou de mise en œuvre complexe | Opérations dont les procédures impliquent la maitrise d’une technique ou technologie particulière et/ou la mise en oeuvre d’équipements de soutien spécialisés | Opérations dont les procédures impliquent un savoir-faire, faisant appel à des techniques ou technologies particulières, des processus et/ou des équipements de soutien individuels |
| Niveau | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

Codage des actions à réaliser

| Actions à réaliser | C | Contrôle | T | Tension |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| L | Lubrification | G | Graissage | N | Nettoyage |
| R | Réglage | D | Dépoussiérage |  |  |

Note du responsable de maintenance :

Consignes pour la maintenance : à faire par l’utilisateur du bien : tous les trente jours, il devra dépoussiérer le magasin coiffe et nettoyer les chutes de cartons présentes sur la machine. à faire par un personnel qualifié : il contrôlera les courroies (tension et usure), les surfaces des arbres et colonnes de guidages tous les mois. Les douilles à billes et les guidages, où l’on peut avoir des surplus de graisse, seront contrôlés tous les 30 du mois. Pour les douilles du transfert de coiffe, on les lubrifiera. Lubrifier aussi les rotules le même jour. Penser à graisser les paliers tous les mois. Vérifier, en même temps, l’état des capteurs et des ventouses. à faire par un technicien qualifié : pour les bras d’extraction, vérifier le fonctionnement et l’état des tiges de vérin deux fois par an. Vérifier le serrage des éléments mobiles tous les six mois, ainsi que le jeu d’arbre dans les paliers, les douilles à billes du transfert de coiffe et le module linéaire à courroie.

Explication pour remplir le tableau : La première ligne du tableau que vous devez remplir sur le document DQR 18/18 est donnée. Pour les chutes de cartons, une action de nettoyage (N) doit être effectuée par l’utilisateur du bien (niveau 1) tous les 30 jours (mensuel).

# Text boxes

1 seul magasin de coiffe

Entrée

produit

Entrée

produit

4 magasins de coiffe (un par client)

Course du

pousse-coiffe

module linéaire à courroie

base poussoir

transfert

vérin pousse coiffe

réducteur

servomoteur

MAGASIN B

MAGASIN C

MAGASIN D

MAGASIN A

Pivoter l’extracteur de la coiffe vers le bas

Attente

Transférer vers le poste de pose de coiffe

Poser la coiffe

Pivoter l’extracteur de la coiffe vers le haut et

Faire revenir système de transfert en position initiale

extracteur en bas

coiffe vers poste de pose

extracteur en haut et transfert rentré

= 1

fin de pose de coiffe

X1

X2

X3

X4

X5

X6

X7

Evacuer

le carton

carton évacué

X8

fin de pose de coiffe

5YV1.12

5V1

5YV1.14

1YV1.12

1YV1.14

1V1

1V6

1YV1.14

6V1

6YV1.14

7V1

7YV1.14

1V2

1V3

1A

1V5

1V4

5V2

5V3

5A

6V2

6V3

6A

7V2

7V3

7A

Face avant du module

1

2

KM

3

4

5

6

A1

A2

13

14

F

,5

e

b

vé

ri

F

ep

8A

9A

10A

11A

4YV6.14

4YV1.12

4YV1.14

4V1

4V2

4V3

4V6

4A

4V4

4V5

8YV1.14

8V1

8V2

9YV1.14

9V1

9V2

10V1.14

10V1

10V2

11V1.14

11V1

11V2

1V4

1V5

1YV6.14

1YV1.12

1YV1.14

1V1

1V2

1V3

1V6

1A

2V4

2V5

2YV6.14

2YV1.12

2YV1.14

2V1

2V2

2V3

2V6

2A

3V4

3V5

3YV6.14

3YV1.12

3YV1.14

3V1

3V2

3V3

3V6

3A

Pivoter les extracteurs de coiffe A, B, C et D vers le bas

Aspirer la coiffe du magasin A

coiffe du magasin A aspirée

extracteur A, B, C et D en bas

X60

Attente

X61

X62

sélection magasin A

Pivoter l’extracteur de coiffe A vers le haut

extracteur A en haut

X63

Déposer la coiffe sur glissières de transfert

coiffe déposée sur glissières

X64

Pivoter l’extracteur de coiffe A vers le bas

extracteur A en bas

X65

X80

Descendre le pousse coiffe

pousse coiffe en position basse

X81

transfert en position rentrée

Transférer vers le poste de pose de coiffe

coiffe dans le poste de pose

X82

Remonter le pousse coiffe

X83

Amener le transfert en position intermédiaire

transfert en position intermédiaire

X84

pousse coiffe en haut ET X63 OU X67

Amener le transfert en position rentrée

Amener le transfert en position rentrée

transfert en position rentrée

X85

pousse coiffe en haut ET X71 OU X75