BACCALAURÉAT PROFESSIONNEL

RÉPARATION DES CARROSSERIES

Session : 2020

E.1 - ÉPREUVE SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE

Sous-épreuve E11	UNITÉ CERTIFICATIVE U11

Analyse d’un système technique

Durée : 3 heures	Coef. : 2

# DOSSIER TECHNIQUE

Ce dossier comprend 12 pages numérotées de DT 1/12 à DT 12/12.

1- Présentation AILERON MOBILE appelé également BECQUET VOLET AR.

2-DOCUMENTS TECHNIQUES.

3-FORMULAIRES.

1 Présentation AILERON MOBILE appelé également BECQUET VOLET AR

Forces exercées sur le véhicule durant son déplacement :

Pourquoi il faut un appui aérodynamique - À quoi sert l’aileron ?

Imaginez-vous au volant de la voiture, aileron rentré. Vous allez sur un circuit en tentant de passer le premier virage, pied au plancher. Il y a de fortes chances que vous dérapiez, et alliez dans le décor ! Les pneus permettent à votre voiture d’adhérer au sol grâce au phénomène de friction avec le bitume. Mais, cette adhérence peut être perdue à cause d’une vitesse trop élevée car l’inertie de la voiture ne pourra pas être compensée par l’adhérence des pneus.

Deux solutions s’offrent à nous pour passer le virage le plus vite possible, sans sortie de route : diminuer la vitesse de la voiture ou augmenter l’adhérence des pneus avec le sol. Diminuer la vitesse du véhicule serait tout de même pénalisant en matière de performance.

La seule solution est d’augmenter l’adhérence des pneus avec le sol. Augmenter l’adhérence des pneus revient à augmenter la force de frottements entre le pneu et le sol.  La force de frottement est tangente au sol et est communément appelée « Réaction tangentielle ». Cette dernière est proportionnelle à la force de réaction du support, qui est perpendiculaire au sol, nommée : « Réaction Normale ».

L’expression mathématique est la suivante : T = μ x N

Avec T la réaction tangentielle, N la réaction normale et μ une constante.

Il faut donc arriver à « plaquer au sol » la voiture afin d’augmenter la réaction normale (N) pour augmenter la force de friction (T), et ainsi éviter le dérapage au premier virage

Plus l’ouverture de l’aileron à l’arrière sera importante, plus l’adhérence des pneus arrière augmentera. Il en sera de même pour le sous-virage et l’usure des pneus arrières. La vitesse de pointe quant à elle, sera diminuée.

Plus l’ouverture de l’aileron à l’arrière sera importante, plus l’adhérence des pneus arrières diminuera. Le survirage augmentera et l’usure des pneus arrières diminuera. La vitesse de pointe quant à elle sera augmentée.

2-DOCUMENTS TECHNIQUES.

2.1   COUVERCLE COFFRE CHARNIÈRES :

Pour accéder au becquet volet arrière ainsi qu’au déflecteur composé ; d’un ensemble moteur, d’un ensemble mécanisme et d’un ensemble traverse ; il faut déposer la garniture du couvercle de coffre.

2.2   LE MODÈLE ÉTUDIÉ EST EQUIPÉ D’UN 3e FEU STOP.

Le 3e FEU STOP est monté sur l’ENS Traverse de déflecteur.

2.3   BECQUET.

FIXATION DU BECQUET SUR L’ENS MÉCANISME DE DÉFLECTEUR.

Position Basse

Position Haute

2.4   ENS TRAVERSE DE DÉFLECTEUR :

ENS TRAVERSE DE DÉFLECTEUR :

FIXATION DE L’ENS TRAVERSE DE DÉFLECTEUR SUR LE COUVERCLE DE COFFRE :

VUE ÉCLATÉE ENS TRAVERSE DE DÉFLECTEUR AVEC PHARE ET ENS MOTEUR DE DÉFLECTEUR :

2.5   ENS MÉCANISME DE DÉFLECTEUR.

Le moteur du mécanisme est alimenté électriquement par le faisceau (4) en « a ». On retrouve en « b » les connecteurs moteur, 3e feu stop, serrure.

ENS MÉCANISME DE DÉFLECTEUR :

FIXATION DE L’ENS MÉCANISME DE DÉFLECTEUR SUR L’ENS TRAVERSE DE DÉFLECTEUR :

VUE ÉCLATÉE ENS MÉCANISME DE DÉFLECTEUR :

VUE ÉCLATÉE MÉCANISME :

VUE ÉCLATÉE CABLE 16 :

POSITIONS : HAUTE, INTERMÉDIAIRE ET BASSE.

2.6   DIAGRAMME FAST :

3 FORMULAIRES

3.1   REPRÉSENTATION SCHÉMATIQUE ET ANALYSE D’UNE CRÉMAILLÈRE

Cinématique :

Le système pignon crémaillère peut être à dentures droites ou à dentures hélicoïdales.

Puissance :

P1=C1*ω1        P2=F2*V2

η=  Ps  / Pe

P: Puissance en Watt ( W)                                                η: Rendement on suppose η=1

Ps: Puissance sortie                                                          Pe: Puissance entrée

C: Couple en Newton mètre (N.m)                                    F: Force en Newton (N)

ω: Vitesse angulaire en Radian par seconde (rd/s)           V: Vitesse en mètre par seconde (m/s)

3.2   NOTION DE COUPLE

Définition :

Le moment engendré par deux forces égales et opposées, de sens contraire et de support parallèle, constitue un couple C.

Le moment d’un couple est constant en tout point du plan.

L’intensité F.d du couple est indépendante du point A choisi ou de la valeur de a.

Elle ne dépend que de la distance d entre les deux forces et de l’intensité F.

3.3   REPRÉSENTATION SCHÉMATIQUE DES LIAISONS.

3.4   VITESSE LINÉAIRE D’UN POINT.

3.5   RÉSISTANCE DES MATÉRIAUX.

### SOLLICITATIONS :

on constate, suivant la direction et le sens des actions appliquées, les conditions de résistance à :

### DÉFINITION DE LA CONTRAINTE σ :

On isole le tronçon ( et on considère la section S.

σ(N)MPa= FN/Smm² C’est la contrainte normale lorsque la pièce subit un effort de traction.

### CONDITIONS DE RÉSISTANCE :

Pour des raisons de sécurité, la contrainte de la pièce doit rester inférieure à Rpe avec :

avec k=coefficient de sécurité  et   avec  2 <= k <= 10	σ(N)  Rpe

condition respectée ( déformation élastique de la pièce, non seulement le matériau ne se brise pas, mais il reprend ses dimensions initiales lorsque les efforts redeviennent nuls.

# Text boxes

Bouton de commande

Position Haute

Position Basse

Appui aérodynamique

Portance aérodynamique

Poids

Résistance au roulement

Trainée aérodynamique

T

N

NB : dans les documents, quand vous rencontrerez « ENS » ou « Ens » il faudra lire Ensemble.

Vis Rep 24+ Rondelles Rep 25

Becquet Rep 23

Ens Mécanisme de Déflecteur

Ens Traverse de Déflecteur

Ens Traverse de Déflecteur

Couvercle de coffre

La traverse de Déflecteur est fixée sur le couvercle de coffre par des écrous. Les écrous doivent être serrés dans l’ordre de 1 à 12 à 0.4±0.1 daN.m.

Traverse

Vis CBLX M5 Rep26

8

8

FP : déplacer le Becquet

S1 : bouton électrique

FT1 : commander le déplacement du becquet

FT11 : déclencher le mouvement du becquet par l’utilisateur

S2 : capteur de surintensité

FT12 : contrôler l’arrêt du mouvement du becquet à la fermeture ou à l’ouverture complète

FT2 : créer un mouvement et le transmettre au becquet

S3 : moteur électrique

FT21 : transformer l’énergie électrique en énergie mécanique

S4 : crémaillère pignon moteur-câble

FT22 : transformer le mouvement de rotation du pignon moteur en mouvement de translation pour le câble

FT23 : exercer un effort de traction ou de poussée sur la came

S5 : câble

FT24 : transmettre l’effort développé

FT241 : guider le câble

S6 : passe câble

FT242 : faciliter la translation du câble

S7 : gaine

FT243 : transmettre le mouvement du câble à la came

S8 : embout de traction

FT26 : assurer la liaison du becquet au mécanisme

S12 : levier

S13 : plaque supérieure

FT263 : fixer le becquet

FT262 : guider le becquet

FT261 : actionner le becquet

FT251 : guider la came en translation

FT25 : faire pivoter le levier sur came

S11 : levier sur came

S10 : came

S9 : rail

FT252 : transformer le mouvement de translation du câble en mouvement de rotation pour le levier sur came

ω

V

Ø primitif

R

d

O

A

a

-F1

F1

VA 1/0 (m/s) = distance (m) / temps (s )

VA 1/0 (m/s) = ω (rad/s).OA (m)

S

(

(