MINISTÈRE DE L'ÉDUCATION NATIONALE

BACCALAURÉAT PROFESSIONNEL

CONSTRUCTION DES CARROSSERIES

Session : 2021

E.2- ÉPREUVE TECHNOLOGIQUE

UNITE CERTIFICATIVE U2

Étude de cas - Préparation d’une production

Durée : 3h	Coef. : 3

DOSSIER CORRIGÉ

Ce dossier CORRIGÉ comprend 13 pages numérotées 1/13 à 13/13

1ère PARTIE : ETUDE DES SUPPORTS DE CHASSIS

1 – dÉbit :

1.1 – Avec l’aide des schémas ci-dessous, rÉaliser la mise en tôle économique des Fixations Bâti vérin (Dossier Technique page 6/21), afin de déterminer le nombre de tôle à commander. Rappel, la série à réaliser est de 25 BAE hydraulique.

Format de tôle disponible :

- 1000 x 2000

- 1250 x 2500

|  | Format 2000 x 1000 | Format 2500 x 1250 |
| --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Nombre de pièce par tôle | 42 | 42 | 68 | 64 |
| Nombre de tôle à commander | 2 | 2 | 1 | 1 |
| Solution retenue |  |  |  |  |

Calculs :

Le candidat doit faire le calcul pour 25 Fixations bâti vérin droit et 25 Fixations bâti vérin gauche.

1 : 1000 / 288.6 = 3		2000 / 140 = 14		3 x 14 = 42 pièces

2 : 1000 / 140 = 78		2000 / 288.6 = 6		7 x 6 = 42 pièces

3 : 1250 / 288.6 = 4		2500 / 140 = 17		4 x 17 = 68 pièces

4 : 1250 / 140 = 8		2500 / 288.6 = 8		8 x 8 = 64 pièces

2 : mise en forme :

2.1 – Avec l’aide de l’abaque de pliage et du calculateur de pliage (Dossier Technique pages 8/21 et 9/21), calculer la longueur développée des Fixations Châssis (Dossier Technique page 7/21).

LD = 60 + (190 + 5 + 5) + 60 + (-10) x 2

LD = 300 mm

2.2 – A l’aide du plan (Dossier Technique page 7/21), dÉterminer le flan capable d’une pièce.

FLANC CAPABLE = L x lg x ép. = 300 x 280 x 5

2.3 – DÉterminer les forces de pliage nécessaires, à la réalisation des plis.

Pli A = (420 x 280) / 1000

Pli A = 117.6 KN/m

Pli B = (420 x 175) / 1000

Pli B = 73.5 KN/m

2.4 – A l’aide de l’abaque de pliage et du calculateur de pliage (Dossier Technique pages 8/21 et 9/21), calculer les côtes machines utiles à la réalisation du pliage des Fixations Châssis (Dossier Technique page 7/21).

Faire apparaître les calculs.

Cm1 = 60 + (190 + 5 + 5) + (-10) + (-10) / 2

Cm1 = 245 mm

Cm2 = 60 + (-10) / 2

Cm2 = 55 mm

3 – poinçonnage :

3.1 – ContrÔler la faisabilité du poinçonnage des trous des Fixations Châssis Rep. 1 et 3,

| Matière | Résistance à la rupture en kg/mm2 | Ø poinçon | Epaisseur | Epaisseur maxi | Faisabilité ? Oui / Non |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| S235JR | 45 | 10.5 mm | 5 mm | 10.5 mm | Oui |

à l’aide du Dossier Technique page 10/21.

Calculs :

E = (10.5 x 45) / 45

E = 10.5 mm

3.2 – DÉterminer la force nécessaire à la réalisation du poinçonnage des trous des Fixations Châssis, à l’aide du Dossier Technique page 10/21.

| Matière | Résistance à la rupture en kg/mm2 | Ø poinçon | Epaisseur | Forces nécessaires pour poinçonner en tonne |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| S235JR | 45 Kg/mm² | 10.5 mm | 5 mm | 7.42 tonnes |

Calculs :

F = (10.5 x π x 5 x 45) / 1000

F = 7418.25 / 1000

F = 7.42 tonnes

3.3 – VÉrifier si la phase poinçonnage, pour la réalisation des trous des Fixations Châssis, est possible avec la poinçonneuse GEKA 55 SD disponible dans l’atelier de production à l’aide du Dossier Technique page 10/21.

| Capacité de la poinçonneuse en tonne | Force nécessaire au poinçonnage en tonne | Conclusion |
| --- | --- | --- |
| 55 | 7.42 tonnes | Le poinçonnage des trous est réalisable. |

3.4 – Afin de réaliser, par poinçonnage, les 4 trous des Fixations Châssis et à l’aide du Dossier Technique pages 7/21, 8/21 et 9/21), déterminer la position des points A, B, C et D en X et en Y par rapport à l’origine O (Côtes en absolues) et compléter le tableau ci-dessous.

Calculs :

YC, YD = 280 - (100 + 30) =150 mm

YA, YB = 280 – 30 = 250 mm

XA, XC = 60 + (200 /2 – 120 / 2) + (-10) = 90 mm

XB, XD = 60 + 200 – (200 - 120) / 2 + (-10) = 210 mm

|  | A | B | C | D |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| X | 90 | 210 | 90 | 210 |
| Y | 250 | 250 | 150 | 150 |

4 – Assemblage :

4.1 – Avec l’aide des caractéristiques des différents procédés de soudage, dans le Dossier Technique (page 11/21), indiquer quel est votre choix de procédé pour l’assemblage des Supports Châssis droit et gauche. Justifier votre réponse.

Procédé choisi (entourer votre choix) : 	Arc E.E.		TIG			MIG MAG

Justification :

Le procédé de soudage MIG MAG offre une vitesse de soudage plus élevée que les deux autres procédés, minimisant ainsi les coûts d’assemblage des Supports Châssis et limite les déformations.

4.2 – Avec l’aide de la représentation symbolique des soudures (Dossier Technique pages 11/21 et 12/21), complÉter la cotation de la soudure de l’assemblage des Supports Châssis droit et gauche. Respecter les consignes ci-dessous.

4.3 – En vous aidant de la représentation symbolique MIP MAP (Dossier Technique pages 13/21 et 14/21) et des différentes vues ci-dessous, rÉaliser la mise et le maintien en position (MIP MAP) symbolique du Support Châssis Droit (Dossier Technique page 3/21), en vue de réaliser l’assemblage du repère 1 avec le repère 2. PRENDRE en compte  la ou les cote(s) de positionnement des pièces.

Une des solutions possibles

2ème PARTIE : FONCTIONNEMENT DE LA B.A.E.

5 – ÉlectricitÉ :

5.1 – Avant d’intervenir sur l’installation électrique d’un véhicule motorisé, quelle mesure de sécurité doit-on prendre ? PRÉCISER ci-dessous.

Il est impératif de débrancher la batterie avant toute intervention sur les systèmes électriques.

5.2 – DÉterminer la capacité du fusible dans l’installation électrique de la BAE hydraulique (Dossier Technique pages 15/21 et 16/21).

Calculs :

I = P / U

I = 1800 / 12 = 150 A

5.3 – PRÉCISER ci-dessous le rôle du fusible sur une installation électrique.

Le rôle du fusible est de protéger les câbles électriques et les composants d’un circuit.

5.4 – DÉterminer la section du câble électrique entre la batterie et le moteur dans l’installation électrique de la BAE hydraulique (Dossier Technique pages 15/21 et 16/21).

Longueur du câble entre la batterie et le moteur électrique : 3 mètres

Calculs :

I = P / U

I = 1800 / 12 = 150 A

S = (I x L) / 10

S = (150 x 3) / 10 = 45 mm²

5.5 – Pourquoi doit-on dimensionner la section de câble électrique ?

La section de câble doit être dimensionnée afin que le câble ne chauffe pas (section trop petite) et qu’il n’y ait pas de chute de tension (section trop grande).

5.6 – Quel est le rôle du relai sur une installation électrique ?

Le relai permet de dissocier la partie puissance électrique de la partie commande.

6 – commande accessoireS : 15 points

Afin de pouvoir mettre en œuvre l’assemblage des 25 BAE hydraulique, il est nécessaire pour l’entreprise de commander les vérins hydrauliques doubles effets.

Les caractéristiques sont les suivantes :

- Diamètre piston : 					  60 mm

- Diamètre tige : 					  30 mm

- Dimension entre axe du vérin tige rentrée :	400 mm

- Dimension entre axe du vérin tige sortie :	600 mm

6.1 – En vous aidant du Dossier Technique pages 4/21, 16/21 et 17/21, complÉter le bon de commande ci-dessous :

Dans observation faire apparaître les calculs.

| Bon de commande |
| --- |
| Fournisseur : XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | Date : XXXXXXXXXXXXXX |
| Adresse : XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX |
| Description | Référence | Prix unitaire | Nb | Prix total |
| Vérin double effet 30x60 | 402.3060.0200 | 97.74 € | 25 | 2443.50 € |
| Observation : Prix unitaire = 200 / 100 x 7.25 + 83.24 = 97.74 € Prix total = 97.74 x 25 = 2443.50 € TVA = (2443.5 x 20) / 100 = 488.7 € Prix TTC = 2443.50 + 488.70 = 2932.20 € | Total HT | 2443.50 € |
|  | Montant TVA 20% | 488.70 € |
|  | Prix TTC | 2932.20 € |

7 – RÉglementation :

Caractéristique du véhicule :	OPEL MOVANO, Châssis cabine, L3H1 RJ (Roues jumelées)

Cabine simple, Propulsion

Nombre de places assises : 1 conducteur et 2 passagers

PTAC : 3500 Kg

Carrosserie : Benne Basculante+ BAE rétractable hydraulique

7.1 – A l’aide du Dossier Technique pages 18/21, 19/21 et 20/21, vÉrifier si la position basse de la BAE hydraulique respecte la Directive Européenne.

Répondre sur la page suivante (page 12/14)

Positionnement de la Barre Anti-Encastrement sur le châssis

Calculs :

H = 787 - 280

H = 507 mm

Conclusion :

La position de la BAE est de 507 mm, elle est donc inférieure à la cote maxi de 550 mm.

7.2 – A l'aide du Dossier Technique pages 19/21, 20/21 et 21/21, dÉterminer la longueur L hors tout qu'aura le véhicule avec la benne montée et la surface L x l et l’empattement.

ComplÉter les encadrés directement dans la partie « Dimensions du véhicule carrossé (hors tout) » sur le document « Certificat de montage d’une carrosserie » (Dossier Réponses pages 13/14).

7.3 – Afin de pouvoir s'assurer que la charge utile minimum spécifiée par le client soit respectée, complÉter les encadrés de la partie « Caractéristiques de la carrosserie » dans le « Certificat de montage d’une carrosserie » (Dossier Réponses pages 13/14), avec l’aide du Dossier Technique (pages 19/21, 20/21 et 21/21). Puis comparer le résultat avec la demande du client dans le tableau ci-dessous.

| Poids du chargement minimum exigé par le client dans le cahier des charges | Poids du chargement théorique calculé | Conclusion |
| --- | --- | --- |
| 450 Kg | 502 Kg | Le poids du chargement respecte le cahier des charges. |

*Ne pas tenir compte du trait oblique

# Text boxes

ou

Paramètres de pliage

Ep.: 	5 mm

Vé:	40

Force: 420 KN/m

Angle:	 90°

∆L: 	-10

Pli A

Pli B

= 245 mm

= 55 mm

135

3.5

3.5

7 x 20

6 x 22.5

22.5

20

Calculs :

a = 0.7 x ép.

a = 0.7 x 5

a = 3.5 mm

Consignes :

Les cordons de la soudure seront alternés et discontinus de 22.5 mm de longueurs et espacés de 20 mm d’un côté et de 20 mm de longueurs et espacés de 22.5 mm de l’autre côté.

Plusieurs solutions sont possibles.

Centreur Complet

80

3

2

1

a

b

c

4

f

e

d

e

d

4

2

3

1

f

4

a

b

c

3

1

2

a

b

c

Relai

Fusible

La capacité du fusible sera de 150 A.

La section du câble sera de 50 mm².

Châssis

............

7.043

............

3.682

2773

............

3500

............

225

17.396

............

............

502