BACCALAURÉAT PROFESSIONNEL

MAINTENANCE DES VÉHICULES

Option : MOTOCYCLES

SESSION 2021

ÉPREUVE E2

ANALYSE PRÉPARATOIRE À UNE INTERVENTION

Durée : 3 heures								Coefficient : 3

CORRIGÉ

Question n°1 : À partir de l’ordre de réparation établi lors la réception de la moto, identifier la marque, le modèle et l’année de mise en circulation de la moto.

Marque : Yamaha, Modèle : YZF-R1, Année de mise en circulation : 2014

Les données sur l'ordre de réparation sont relevées et correctement renseignées dans le tableau

(0 erreur, MT ; 1 erreur ou plus, NM)

Question n°2 : Entourer la zone où se situent les numéros de série (identification) sur cette moto.

Le lieu ou le numéro d'identification est relevé est correctement renseigné

(0 erreur, MT ; 1 erreur ou plus, NM)

Question n°3 : Quels sont les éléments à remplacer ou à changer lors de l’entretien de la moto de M. Braca.

- L’huile moteur

- Plaquettes de frein si la limite est atteinte

- Pneumatiques si usure atteinte

Toutes les opérations de maintenance sont identifiées

(0 erreur, MT ; 1 erreur M1, 2 erreurs, MP ; + 2 erreurs, NM)

Question n°4 : Quelle est la quantité d’huile, en litre, nécessaire pour vidanger le moteur de cette moto dans le cadre de cet entretien ?

La quantité d’huile nécessaire à la vidange du moteur sans la cartouche filtrante est de : 3.73 L

La quantité est identifiée (0 erreur, MT ; 1 erreur ou plus, NM)

Question n°5 : Cette moto dispose d’un calage moteur de type « cross plane ». Compléter le tableau de fonctionnement du moteur classique et déterminer les angles de vilebrequin entres les moments d’étincelles pour les deux moteurs.

Angle entre les moments d’étincelles: 180°

Angle entre les moments d’étincelles 1 et 3 : 	270°

Angle entre les moments d’étincelles 3 et 2 : 	180°

Angle entre les moments d’étincelles 2 et 4 : 	90°

Angle entre les moments d’étincelles 4 et 1:	180°

Le tableau et les angles sont corrects

(Jusqu'à 2 erreurs, MT; 3 à 4 erreurs, M1; 5 à 6 erreurs, MP; 7 erreurs ou +, NM)

Question n°6 : Quels sont les avantages d’un système avec des injecteurs secondaires ?

Le tableau est correct (0 ou 1 erreur, MT; 2 erreurs, MP ; 3 erreurs, NM)

| Les avantages d’un système avec des injecteurs secondaires | VRAI ou FAUX |
| --- | --- |
| Diminuer la température d’air d’admission | VRAI |
| Augmenter le régime maximum du moteur | FAUX |
| Diminuer les vibrations du moteur | FAUX |
| Améliorer l’homogénéité du mélange air/essence | VRAI |
| Améliorer la montée en température du moteur | FAUX |
| Nettoyer les conduits d’admission | FAUX |

Question n°7 : Quel est le rôle du système YCCI ?

Améliorer son remplissage en air.

Augmenter la plage de puissance.

L'une ou l'autre des réponses est donnée (0 erreur, MT ; 1 erreur, NM)

Question n°8 : Quels EPI sont nécessaires lors d’un passage au banc d’une moto dans un atelier ? Entourer les équipements nécessaires.

Les EPI sont correctement identifiées (0 erreur, MT ; 1 erreur, MP ; 2 erreurs = NM)

Question n°9 : L’équipement du banc de puissance permet d’extraire les gaz d’échappement. Quel gaz peut être mortel pour l’homme, lorsqu’il est inhalé dans des proportions suffisantes ? Barrer les réponses fausses.

Le gaz est identifié (0 erreur, MT ; 1 erreur, NM)

*Le dioxyde de carbone

*Le monoxyde de carbone

*Les oxydes d’azote

*L’argon

*L’oxygène

Question n°10 : Après avoir analysé la photo, quel(s) équipement(s) supplémentaire(s) devez-vous installer sur votre banc de puissance, afin d’effectuer une mesure réelle des performances de votre moto client ? Entourer l’élément.

L'équipement choisi correspond aux spécificités (0 erreur, MT ; 1 erreur, NM)

Justification :

La moto est équipée d’un système dit « d’air forcée ». La vitesse d’avancement de la moto doit être simulée avec le ventilateur « air box ». Ce ventilateur souffle de l’air dans le boitier de filtre à air grâce à 2 conduits se trouvant sur la face avant de la machine (à côté des optiques de phare). La soufflerie s’adapte à la vitesse relevée par le banc de puissance.

Question n°11 : La mesure de puissance de la moto est réalisée avant l’entretien périodique, quels sont les contrôles préliminaires à effectuer nécessairement avant la mesure ? Barrer les réponses fausses.

Les réponses sont correctement barrées (0 erreur, MT ; 1 erreur, MP ; 2 erreurs, NM)

*vérification du système d’éclairage

*vérification de la transmission secondaire

*Niveau de liquide de frein

*Pression pneumatique

*Niveau d’huile moteur

*Vérification des plaquettes et disques avant

*Niveau de liquide de refroidissement

Question n°12: La mesure de puissance, doit-elle s’effectuer moteur chaud ou froid ?

La mesure s’effectue lorsque le moteur est à sa température de fonctionnement, c'est-à-dire, moteur chaud.

La réponse est correcte (0 erreur, MT ; 1 erreur, NM)

Question n°13 : Dans quelle(s) position(s) du Yamaha D-mode doit-on effectuer la mesure au banc afin que la moto délivre la puissance maximale ?

La mesure de puissance peut s’effectuer en mode standard ou en mode A (sport).

Une ou les deux réponses correctes (MT ; sinon, NM)

Question n°14 : Déterminer les risques liés à une opération de dépose du réservoir de carburant.

Risque de projection de carburant qui peut entrainer un incendie et des réactions cutanées

On attend que l'élève dise qu'il y a risque d'éclaboussure de carburant, incendie et risques cutanées.

3 éléments indiqués (MT; si 2 éléments, M1; 1 élément, MP)

Question n°15 : À l’aide du dossier technique, compléter le schéma synoptique des « entrées/sorties » relative à la fonction injection/allumage de l’ECU.

Les entrées/sorties sont identifiées (0 erreur, MT ; 1 erreur, M1 ; 2 erreurs, MP ; + 2 erreurs, NM)

Question n°16 : Passer en rouge le circuit hydraulique des injecteurs secondaires et en bleu le circuit électrique des injecteurs secondaires.

Les liaisons sont complètes, MT ; si incomplète, M1 ; sinon, NM

Question n°17: Passer en vert le circuit hydraulique des injecteurs primaires et en pointillés bleus le circuit électrique des injecteurs primaires.

Les liaisons sont complètes, MT ; si incomplète, M1 ; sinon, NM

Question n°18 : À l’aide du graphique des caractéristiques moteur du dossier technique déterminer la puissance en watts ou kilowatts de la moto de M. Braca lorsque le régime moteur est à 8800 tours par minute.

P= 93 KW

Le résultat est correct, on tolère de 92 à 95 kw

Question n°19: À l’aide du même graphique déterminer la puissance maximale en watts ou kilowatt et le couple maxi en m.daN ou N de la moto d’origine.

132000 W ou 132 KW

117 m.N = 11.7 m.daN

Les réponses sont correctes, on tolère la valeur + ou - 2

Question n°20: Comparer les deux courbes de puissance entre la moto de M. Braca et celle d’origine. Y-a-t-il une différence entre les deux courbes ? Si oui, déterminer l’écart maxi et le régime à partir duquel arrive cet écart.

La différence des deux courbes permet de voir qu’il y a bien une différence de puissance entre une moto d’origine sans problème et celle de M. Braca, cette dernière est moins élevée.

La moto d’origine est légèrement plus puissante de 8 kw, cette différence commence à apparaitre aux environ de 6000 tours par minutes.

Le dysfonctionnement est constaté, l'écart est noté (MT si correct ; MP si une erreur ; + d'une erreur, MN)

Question n°21: Vous effectuez un relevé de pression d’essence. Entourer sur la vue, quatre zones, qui indiquent les emplacements possibles pour le branchement du manomètre de pression et compléter le tableau bilan.

Les manomètres sont correctement placés et le tableau est complété

(MT si correct ; 1 erreur, MP ; Plus d' 1 erreur, NM)

| Mesures de la pression d’essence |
| --- |
| ÉTAT | PRESSION (bar) | BILAN |
| Contact sur ON, moteur éteint | 3.4 | Bon |
| Moteur au ralenti | 3.4 | BON |
| 5000 tours/minute | 3.4 | BON |
| 8000 tours/minute | 3.4 | BON |

Question n°22: Prolonger les bons câbles du multimètre sur le schéma afin d’effectuer un contrôle de résistance sur l’injecteur secondaire #4. Placer une flèche dans le bouton de réglage de l’appareil pour indiquer le calibre que vous allez utiliser.

Indiquer la condition de mesure pour obtenir une valeur précise.

Le multimètre est correctement branché, le curseur correctement positionné, la condition de mesure correctement indiquée

(Sans erreur, MT ; 1 erreur, M1 ; si condition non correcte, MP maxi)

Question n°23: Compléter le tableau de contrôle des éléments.

Le tableau est complété (Plus d' 1 erreur, NM)

| Mesures électriques des injecteurs secondaires |
| --- |
| Type de mesure | Valeur lue | État |
| Résistance | 12 ohms | BON |
| Isolement | Infini ou O.L | BON |
| Alimentation (contact sur ON) | ( 12 volts | BON |

Question n°24: Vous devez tester les injecteurs, quel résultat attendez-vous du test injecteur ?

Les injecteurs doivent-être étanche sous une pression d’air spécifiée de: 5,0 kgf/cm2, ou 490kPa.

Cette pression d’air prescrite est maintenue pendant au moins une minute.

La valeur de pression est spécifiée ainsi que le temps

(Sans oubli, MT ; 1 oubli ou 1 erreur MP ; plus d'1 erreur, NM)

Question n°25 : Indiquer le code diagnostic qui permet d’effectuer un « test actionneur » de l’injecteur secondaire #4.

Codes diagnostic : D43

Le code est exact (0 erreur, MT ; 1 erreur, NM)

Question n°26 : À la lecture des courbes de puissance, pourquoi celles-ci sont-elles identiques et ne montrent aucun problème sur des régimes moteur inférieur à 5500-6000 tours/minute ? Justifier le défaut qui apparait après ce régime.

Lorsque le régime moteur est inférieur à 5500-6000 tours par minute, il n’y a que les injecteurs primaires qui fonctionnent. Une fois que le régime moteur dépasse ce seuil, les injecteurs secondaires entre en action avec les primaires. La moto de M. Braca à un injecteur secondaire défectueux, donc le dosage air/essence est mauvais sur le cylindre 4 à partir de ce régime, ce qui génère une perte de puissance.

Le candidat justifie que le moteur manque de puissance après 6000 tr/mn car les injecteurs secondaires ne fonctionnent qu'après 6000 tr/mn, MT ; si 1 oubli ou imprécision, MP ; sinon NM

Question n°27 : Compléter le tableau des dosages air/essence du cylindre #1 et #4?

|  | Cylindre #1 | Cylindre #4 (injecteur secondaire H.S) |
| --- | --- | --- |
|  | Dosage Air/essence | Lambda | Type de mélange | Dosage Air/essence | Lambda | Type de mélange |
| Réponses possibles | 1/12 ; 1/14.7 ; 1/17 | <1 1 >1 | Riche Stœchiométrique Pauvre | 1/12 ; 1/14.7 ; 1/17 | <1 1 >1 | Riche Stœchiométrique Pauvre |
| Ralenti | 1/14.7 | 1 | Stœchiométrique | 1/14.7 | 1 | Stœchiométrique |
| Faible charge et >6500 tr/min | 1/14.7 | 1 | Stœchiométrique | 1/14.7 | 1 | Stœchiométrique |
| Pleine charge et <6500 tr/min | 1/12 | <1 | Riche | 1/17 | >1 | Pauvre |

Le tableau est correctement rempli (1 erreur, M1 ; 2 erreurs, MP ; + 2 erreurs, NM)

Question n°28 : À la suite du diagnostic et hormis la baisse de puissance, quelles incidences peut avoir sur les autres éléments, le défaut du cylindre #4 ? Barrer les réponses fausses.

- Mauvaise lubrification des pièces

- Augmentation de la température de fonctionnement

- Ralenti instable

- Destruction du catalyseur et de la sonde O2

- Réduction du rapport volumétrique

Les éléments sont identifiés (0 erreur, MT ; 1erreur, MP ; sinon, NM)

Question n°29: Pourquoi le calculateur n’a pas remonté de code de défaillance au tableau de bord ?

La panne n’est pas électrique mais mécanique (injecteur grippé), donc il n’apparait aucun code de défaillance au tableau de bord.

La réponse attendue est conforme.

Question n°30 : Compléter le tableau des pièces nécessaires à la remise en état du système d’injection.

Le tableau est complété (1 erreur, M1 ; 2 erreurs, MP ; + 2 erreurs, NM)

| Désignation | Référence | Quantité |
| --- | --- | --- |
| Vis de rampe | 14B-13573 | 4 |
| Joint pour vis de rampe | 363-14198-00 | 4 |
| Rondelle caoutchouc | 8FP-13556-00 | 4 |
| Injecteur | 14B-13761-10 | 1 |
| Joint 19 | 14B-14452-00 | 1 |
| Joint 20 | 14B-1446R-00 | 1 |

Question n°31: Quelle est la précaution à prendre lors de la repose des rampes de carburant des injecteurs secondaires avec « les repères blancs » ?

Il faut éliminer les repères blancs à l’aide d’un solvant de nettoyage (dans le cas contraire, des éclats de peinture sur les sièges de vis risquent d’empêcher le serrage des vis au couple spécifié).

La procédure est identifiée.

Question n°32: Quel est le couple de serrage, en daN.m, des vis des injecteurs secondaires ?

| Désignation | Couple de serrage en daN.m |
| --- | --- |
| Vis d’injecteur secondaire | 0.4 |

Le couple de serrage est spécifié dans la bonne unité, MT ; sinon, MP

Question n°33: À l’aide du dossier réponses, compléter le tableau avec le ou les élément(s) que vous pourriez conseiller à votre client pour immobiliser sa moto pendant la période hivernale.

| Période d’hiver | Produit(s) ou élément(s) conseillé(s) |
| --- | --- |
|  | Stabilisant carburant |
|  | Housse de protection |
|  | Chargeur de batterie |

Les produits sont identifiés (Pas d'erreur, MT ; 1 erreur ou oubli, MP ; + d'une erreur NM)

# Text boxes

Module d’analyse du ratio air/essence. Permet d’analyser le dosage d’injection ou de carburation en instantané et en acquisition.

Contrôleur rapide de géométrie moto et scooter. Associé au banc de puissance, il permettra via l’interface d’imprimer les résultats directement.

Boitier de contrôle d’injection. Permet de modifier les paramètres afin d’améliorer le couple et la puissance du moteur.

Frein de rouleau électrique. Permet de simuler les différents types d’asphaltes, les montées et la résistance au vent. Ne peut pas être utilisé lors d’une mesure de puissance.

Soufflerie de type « air box », variable avec la vitesse de la moto, jusqu’à 300km/h. Permet de simuler les conditions réelles d’un essai sur route.

Extracteur de gaz d’échappement additionnel.

1 : Boitier de filtre à air supérieur.

2 : Durite d’alimentation.

(Côté rail de carburant d’injecteur secondaire)

3 : Durite d’alimentation.

(Côté rail de carburant d’injecteur principal)

4 : Rail de carburant d’injecteur primaire.

5 : Faisceau auxiliaire d’injecteur secondaire.

6 : Raccord d’alimentation de la pompe à carburant.

A : Couleur de vérification orange.

B : Couleur de vérification noir.

C : Faire tourner le clip vers la droite du véhicule.

D : Aligner le bord supérieur du clip sur le bord supérieur de la partie peinte.

Condition de mesure d’une résistance :

L’INJECTEUR DOIT ÊTRE DÉBRANCHÉ.