BACCALAURÉAT PROFESSIONNEL

MAINTENANCE DES VÉHICULES

Option : MOTOCYCLES

SESSION 2021

ÉPREUVE E2

ANALYSE PRÉPARATOIRE À UNE INTERVENTION

Durée : 3 heures								Coefficient : 3

DOSSIER TECHNIQUE

SOMMAIRE

RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX

NUMÉRO D’IDENTIFICATION DU VÉHICULE

Le numéro d’identification du véhicule « 1 » est estampé sur le côté droit du tube de direction.

ÉTIQUETTE DE MODÈLE

Code modèle et coloris par année modèle

Cette étiquette modèle « 1 » est collée sur le support arrière de la selle. Elle possède le code modèle, le code de production et le code du coloris. Ces indications sont relevées, car elles sont nécessaires en cas de commande de pièces détachées auprès d’un concessionnaire de la marque.

Pour la France, le code de production est 010.

LE MOTEUR

SYSTÈME FI

La pompe à carburant fournit du carburant à l’injecteur de carburant via le filtre à carburant. Le régulateur de pression maintient la pression de carburant appliqué à l’injecteur de carburant à un certain niveau.

Ainsi lorsque le signal d’activation en provenance de l’ECU active l’injecteur de carburant, le passage de carburant s’ouvre permettant ainsi au carburant d’être injecte dans la tubulure d’admission pendant tout le temps que le passage reste ouvert.

La durée et le calage de l’injection sont commandés par l’ECU. Les signaux émis par le capteur de position des papillons des gaz, le capteur de position d’accélérateur, le capteur de température de liquide de refroidissement, le capteur de sécurité de chute, le capteur de position du vilebrequin, le capteur de pression d’ai admis, le capteur de température d’air admis, le capteur de vitesse, le capteur de roue arrière, et le capteur d’oxygène permettant à l’ECU de déterminer la durée d’injection. Le calage de l’injection est déterminé grâce aux signaux en provenance du capteur de vilebrequin et du capteur d’identification des cylindres.

CARACTÉRISTIQUES DU MOTEUR

Moteur

Type de moteur					Refroidissement par liquide,4 temps, DACT

Cylindrée 						998 cm3

Disposition du u des cylindres			4 cylindres en ligne

Alésage x course  					78.0 x 52.2  mm (3.07x2.06in)

Taux de compression   				12.70 :1

Pression de compression standard 		1480 kPa / 350 tr/min (14.8 Kgf/ cm2/350

(au niveau de la mer )				210.6 psi/350 tr/mn)

Minimum/maximum				1290-1660kPa/350 tr/min

Système de démarrage				Démarreur électrique

Carburant

Carburant recommandé 			Essence super sans plomb (E10) (Acceptable)

Capacité du réservoir 				18.0 L (4.76 US gal ,3.96 Imp.gal)

Quantité de réserve  				3.1L (0.84 US gal ,0.68 Imp.gal)

Huile moteur

Marque recommandée 				YAMALUBE

Type 							SAE 10W-40, 10W-50, 15W-40,

20W-40 ou 20W-50

Classification d’huile moteur recommandée	API Service de type SG et au-delà/JASO MA

Système de graissage					Carter humide

Quantité d’huile moteur

Quantité (lors du démontage)		4.58 L (4.84 US qt, 4.03 Imp.qt)

Sans le remplacement de			3.73 L (3.94 US qt, 3.28 Imp.qt)

la cartouche d’huile

Avec le remplacement de 			3.93 L (4.155US qt, 3.46 Imp.qt)

la cartouche d’huile

Filtre à huile

Type de filtre						cartouche

Refroidissement

Capacité du radiateur (circuit compris) 		1.93L (2.04 US qt,1.70 Imp.qt)

Capacité du vase d’expansion (jusqu’au		0.25L (0.26 US qt,0.22 Imp.qt)

Pression d’ouverture du bouchon de 		93.3-122.7kPa (0.93-1.23kgf/cm2

Radiateur						13.5-17.8 psi)

Faisceau du radiateur

Largeur						340.0 mm (13.39 in)

Hauteur 						222.6 mm (8.76 in)

Profondeur 						22.O mm (0.87 in)

Pompe

Type de pompe					Pompe centrifuge

Rapport de démultiplication			47/47 x 29/22 (1.318)

Inclinaison maximum d’arbre de rotor 		0.15 mm (0.006 in)

Bougie (s)

Fabrication/modèle					NGK/LMAR9E-J

Écartement des électrodes			0.6-0.7 mm

Pompe à carburant

Type de pompe					Electrique

Consommation maximum de courant		6.0A

Servomoteur de papillon

Résistance du servomoteur de papillon		1.23-1.67 Ω

Injecteur de carburant

Modèle/quantité		297500-1450/4(primaire), 297500-1640/4(secondaire)

20W-40 ou 20W-50

Résistance de l’injecteur de carburant

(Injecteur primaire/secondaire)			12.0 Ω à 20 °C (68 °F)

Boitier d’injection

Type/quantité					45EIDW/1

Repère ID						1KB8 00

Pression dans la canalisation de carburant	300.0-390.0 kPa (3.00-3.90 kgf/cm2)

Vilebrequin

- Vilebrequin calé à 90° : amélioration des sensations de pilotage en réduisant les forces d'inertie

- Le vilebrequin est constitué de manetons calés à 90° les uns des autres. Les manetons s'inscrivent dans 2 plans croisés à 90° d'où le nom "cross plane " en anglais

PARTICULARITÉS SYSTÈME D’INJECTION CARBURANT

Injecteurs

- L’YZF-R1 intègre un système d'injection équipé d'injecteurs secondaires

- Injecteurs primaires et secondaires à 12 trous pour une meilleure pulvérisation de l'essence

- Les injecteurs secondaires assurent une efficacité optimale de l'injection à hauts régimes

- Cartographies propres des injecteurs primaires et secondaires intégrées dans l'ECU

- L'injection d'essence dans la partie supérieure du boitier de filtre à air améliore la pulvérisation et le mélange de l’air avec le carburant

- L'efficacité est améliorée grâce au refroidissement de l'air dû à l'évaporation de l'essence

- Les injecteurs secondaires fonctionnent uniquement à haut régime

- Le volume d'injection secondaire maximal est atteint au régime de couple maxi

Plage de fonctionnement des injecteurs

Système d’admission

- Boitier de filtre à air avec injecteurs secondaires intégrés

- Conduits d'alimentation en air forcée en accord avec les performances moteur

- Volume de boitier de filtre à air (après filtration) : 5,8L (’08: 7,3L)

- Volume total : 8,3L (’08: 8,0L)

YCC-I

Le système YCC-I Yamaha permet d’augmenter le remplissage en air du moteur

(augmenter la plage de puissance)

- Le système YCC-I Yamaha est intégré à la gestion du moteur YZF-R1

- Les paramètres du système YCC-I sont adaptés aux caractéristiques du moteur

- Passage aux conduits d'admission courts : 9400 t/min, poignée de gaz ouverte à 45° ou plus

- Conduits d'admission longs : sous 9100 t/min, gaz ouverts à 45°ou moins (inclus gaz fermés)

Mode de conduite D-mode

Le D-mode est un système de contrôle électronique du moteur à 3 modes de sélection : STD, A

et B.

Appuyer sur le contacteur de mode de conduite « MODE » pour sélectionner les divers modes.

- Le mode standard représente 100%. Les modes A et B sont comparés relativement au mode Std

VÉRIFICATIONS ET RÉGLAGES PÉRIODIQUES

INFORMATIONS IMPORTANTES CONCERNANT LE MANUEL

Les informations particulièrement importantes sont repérées par les notations suivantes :

|  | Il s’agit du symbole avertissant du danger. Il avertit de danger de dommages personnels potentiels. Observer scrupuleusement les messages relatifs à la sécurité figurant à la suite de ce symbole afin d’éviter les dangers de blessures ou de mort. |
| --- | --- |

|  | Un AVERTISSEMENT signale un danger qui, s’il n’est pas évité, peut provoquer la mort ou des blessures graves. |
| --- | --- |

|  | Un ATTENTION indique des précautions particulières à prendre pour éviter d’endommager le véhicule ou d’autre bien. |
| --- | --- |

| N.B. | Un N.B. fournit les renseignements nécessaires à la clarification et la simplification des divers travaux. |
| --- | --- |

ENTRETIENS PÉRIODIQUES

INTRODUCTION

Ce chapitre comprend toutes les informations nécessaires pour effectuer les inspections et réglages préconisés. Le respect de ces procédures d’entretien préventif assure une plus grande fiabilité de fonctionnement et une plus longue durée de service du véhicule il réduit également le besoin d’une couteuse révision. Ces informations sont valables pour les véhicules déjà en service ainsi que les véhicules neufs préparés à la vente. Tout technicien de maintenance effectuant l’entretien doit se familiariser avec toutes les instructions de ce chapitre.

N.B.

- Les vérifications annuelles doivent être effectuées chaque année, sauf si un entretien en fonction du kilométrage est effectué à la place.

- À partir de 50000 km (30000 mil), répétez les entretiens à intervalles démarrant à 10000 km (6000 mil)

- Les éléments marqués d’un astérisque devraient être effectués par un concessionnaire Yamaha car ils nécessitent des outils spécifiques, des données et des compétences techniques.

ENTRETIENS PÉRIODIQUES

TABLEAU D’ENTRETIEN PÉRIODIQUE DU SYSTEME DE COMMANDE DES GAZ D’ÉCHAPPEMENT

|  | N° | ÉLEMENT | TACHE DE VÉRIFICATION OU DE MAINTENANCE | LECTURE DU COMPTEUR KILOMÈTRIQUE | VÉRIFICATION ANNUELLE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1000 km | 10000 km | 20000 km | 30000 km | 40000 km |  |
|  | 1 | Canalisation de carburant | Rechercher des fissures ou des dégâts sur les durites d’alimentation. |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | bougies | Contrôler l’état. Nettoyer et écarter de nouveau. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Remplacer. |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | Joint de queue de soupape | Contrôler le jeu de soupape. Régler. | Tous les 40000 km |
|  | 4 | Système d’injection de carburant | Régler la synchronisation. |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 | Système d’admission d’air à l’échappement | Contrôler si la soupape de fermeture à clapets et la durite sont endommagées. Remplacer toute pièce endommagée si nécessaire. |  |  |  |  |  |  |

TABLEAU GÉNÉRAL DES ENTRETIENS ET DE LUBRIFICATIONS

|  | N° | ÉLÉMENT | TACHE DE VÉRIFICATION OU DE MAINTENANCE | LECTURE DU COMPTEUR KILOMÈTRIQUE | VÉRIFICATION ANNUELLE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1000 km | 10000 km | 20000 km | 30000 km | 40000 km |  |
|  | 1 | Elément du filtre à air | Remplacer. |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | Embrayage | Vérifiez le fonctionnement. Régler. |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | Frein avant | Vérifiez le fonctionnement, le niveau de liquide et le véhicule concernant toute fuite de liquide. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Remplacer les plaquettes de frein. | Lorsque la limite d’usure est atteinte |
|  | 4 | Frein arrière | Vérifiez le fonctionnement, le niveau de liquide et le véhicule concernant toute fuite de liquide. |  |  |  |  |  |  |

1000 km    10000 km   20000 km   30000 km  40000 km       Annuelle

|  | 5 | Durites de frein | Recherchez d’éventuelles fissures ou détériorations. Vérifiez le cheminement et les colliers. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Remplacer. | Tous les 4 ans |
|  | 6 | Liquide de frein | Remplacer. | Tous les 2 ans |
|  | 7 | Roues | Vérifiez le voile et la présence d’éventuels dommages. |  |  |  |  |  |  |
|  | 8 | Pneus | Vérifiez la profondeur de sculpture et la présence d’éventuelles détériorations. Remplacez si nécessaire. Vérifiez la pression d’air. Corrigez si nécessaire. |  |  |  |  |  |  |
|  | 9 | Roulements de roue | Vérifiez si le roulement est desserré ou présence éventuels dommages. |  |  |  |  |  |  |
|  | 10 | Bras oscillant | Vérifiez le fonctionnement et la présence éventuelle d’un jeu excessif. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Lubrifier avec de la graisse de savon au lithium. | Tous les 50000 km |
|  | 11 | Chaîne de transmission | Vérifiez la tension et l’alignement et l’état de la chaîne de transmission. Réglez et lubrifiez soigneusement la chaine avec un lubrifiant spécial pour chaînes à joints toriques. | Tous les 800 km et après le nettoyage de la moto, après avoir roulé sous la pluie ou les régions humides. |
|  | 12 | Roulements de direction | Vérifiez le jeu des roulements et rechercher toute anomalie de la direction |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Lubrifier avec de la graisse à base de savon de lithium | Tous les 20000 km |
|  | 13 | Fixation du châssis | Assurez-que tous les écrous, boulons et vis sont correctement serrés. |  |  |  |  |  |  |
|  | 14 | Axe de pivot de levier de frein | Lubrifier avec de la graisse de silicone. |  |  |  |  |  |  |
|  | 15 | Axe de pivot de pédale de frein | Lubrifier avec de la graisse à base de savon au lithium. |  |  |  |  |  |  |
|  | 16 | Axe de pivot de levier d’embrayage | Lubrifier avec de la graisse à base de savon au lithium. |  |  |  |  |  |  |

1000 km    10000 km   20000 km   30000 km  40000 km      Annuelle

|  | 18 | Béquille latérale | Lubrifier avec de la graisse à base de savon au lithium. Vérifiez le fonctionnement. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 19 | Contacteur de béquille latérale | Vérifiez le fonctionnement. |  |  |  |  |  |  |
|  | 20 | Fourche | Vérifiez le bon fonctionnement et la présence d’une éventuelle fuite d’huile. |  |  |  |  |  |  |
|  | 21 | Combiné ressort-amortisseur | Vérifiez le bon fonctionnement et la présence d’une éventuelle fuite d’huile. |  |  |  |  |  |  |
|  | 22 | Points pivots du bras de raccordement et du bras relais de suspension arrière | Vérifier le fonctionnement. |  |  |  |  |  |  |
|  | 23 | Huile moteur | Changer. Vérifiez le niveau d’huile et recherchez une éventuelle fuite d’huile sur le véhicule. |  |  |  |  |  |  |
|  | 24 | Cartouche du filtre à huile moteur | Remplacer. |  |  |  |  |  |  |
|  | 25 | Circuit de refroidissement | Vérifiez le niveau de liquide de refroidissement et rechercher une éventuelle fuite de liquide de refroidissement sur le véhicule. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Remplacer le liquide de refroidissement. | Tous les 3ans |
|  | 26 | Contacteur de frein avant et arrière | Vérifiez le fonctionnement |  |  |  |  |  |  |
|  | 27 | Pièces mobiles et câbles | Lubrifier. |  |  |  |  |  |  |
|  | 28 | Poignée des gaz | Vérifiez le fonctionnement Vérifiez la garde de la poignée des gaz et réglez-la si nécessaire. Lubrifiez le câble et le boitier de la poignée. |  |  |  |  |  |  |
|  | 29 | Phares, témoins et contacteurs | Vérifiez le fonctionnement. Réglez le faisceau de phare. |  |  |  |  |  |  |

SYSTÈME D’INJECTION CARBURANT

FONCTION D’AUTODIAGNOSTIC DE L’ECU

L’ECU est pourvu d’une fonction d’autodiagnostic permettant de garantir le fonctionnement normal du système d’injection de carburant. Si cette fonction détecte une défaillance dans le système, elle lance une action de substitution appropriée et prévient le pilote de la défaillance en allumant le témoin d’alerte de panne moteur. Une fois la défaillance a été détectée, un numéro de défaillance est enregistré dans la mémoire de l’ECU.

- Le témoin d’alerte de panne du moteur clignote lorsque le bouton du démarreur est actionné afin d’informer le pilote lors de la mise en marche du moteur que le système d’injection de carburant ne fonctionne pas.

- Si la fonction de diagnostic de pannes repère une défaillance dans le système, l’ECU fournit une action de substitution appropriée et prévient le pilote de cette défaillance en allumant un témoin d’alerte de panne moteur.

- Une fois le moteur coupé, le plus petit code de défaillance s’affiche sur l’affichage LCD du compteur. Une fois un code de défaillance affiché, il reste mémorisé dans l’ECU jusqu’à ce qu’il soit effacé.

Signalisation du témoin d’alerte de panne du moteur et fonctionnement du système d’injection de carburant (FI)

| État du témoin d’alerte | Fonctionnement de l’ECU | Fonction du système d’injection de carburant | Fonctionnement de la moto |
| --- | --- | --- | --- |
| Clignotement * | Avertissement donnée quand le moteur est incapable de démarrer | Ne fonctionne pas | Ne peut être utilisé |
| Reste allumé | Dysfonctionnement détecté | Fonctionne avec des actions de substitution selon la description du dysfonctionnement | Peut fonctionner ou non selon le code de défaillance |

SYSTÈME D’INJECTION CARBURANT

FAS14B1084

ACTIVATION DE LA COMMANDE DU CODE DÉFAILLANCE AU TABLEAU DE BORD

Sélection du mode de diagnostic

1. Mettez le contacteur à clé sur la positon “OFF” et régler le coupe-circuit du moteur sur ““

2. Débranchez le coupleur du faisceau de fils de la pompe à carburant.

3. Appuyez et maintenez simultanément les boutons “SELECT” et “RESET”, tournez le contacteur   clé sur “ON” et continuez à appuyer sur les boutons pendant 8 secondes supplémentaires.

N.B.

. Tous les affichages du compteur disparaissent.

. “DIAG“ apparaît sur l’écran LCD du compteur kilométrique/totalisateur journalier

4. Appuyez sur le bouton “SELECT” pour sélectionner le mode de diagnostic “DIAG”.

5. Après avoir sélectionné “DIAG“, appuyez en même temps sur les boutons “SELECT” et “RESET” pendant 2 secondes minimum afin d’activer le mode diagnostic. Le numéro de code de diagnostic “d01“ apparaît sur l’écran LCD de la montre/du chronomètre.

6. Placer le coupe-circuit du moteur sur ““.

7. Sélectionnez le numéro de code de diagnostic correspondant au numéro de code de défaillance en appuyant sur les boutons “SELECT” et “RESET”.

N.B.

Pour diminuer le numéro de code de diagnostic sélectionné, appuyez sur le bouton “RESET”1. Appuyez sur le bouton “RESET” pendant 1 seconde au minimum afin d’afficher automatiquement les numéros de code de diagnostic dans l’ordre décroissant.

Pour augmenter le numéro de code de diagnostic sélectionné, appuyez sur le bouton “SELECT”2. Appuyez sur le bouton “SELECT” pendant 1 seconde au minimum afin d’afficher automatiquement les numéros de code de diagnostic dans l’ordre croissant.

8. Vérifiez le fonctionnement du capteur ou de l’actionneur.

- Fonctionnement du capteur

Les données indiquant l’état de fonctionnement du capteur s’affichent sur l’écran LCD du compteur kilométrique/totalisateur journalier.

- Fonctionnement de l’actionneur

Mettre le coupe-circuit du moteur en position““ afin d’enclencher l’actionneur.

N.B.

Si le coupe-circuit du moteur/démarrage est réglé sur ““ , réglez-le sur ““ , puis à nouveau sur ““.

9. Mettez le contacteur à clé sur la positon “OFF” afin d’annuler le mode de diagnostic.

((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((

Les informations concernant chaque numéro de code de diagnostic sont organisées dans ce manuel comme suit :

- Si un numéro de code de diagnostic correspond à un numéro de code de défaillance, l’information est affichée dans FONCTION D’AUTODIAGNOSTIC ET TABLEAU DES CODES DE DIAGNOSTIC

- Si un numéro de code de diagnostic ne dispose pas d’un numéro de code de défaillance correspondant, l’information est affichée (-) il est donc impossible de contrôler l’élément via le tableau de bord.

FAS1RC1701

DÉPOSE DU RÉSERVOIR DE CARBURANT

1. Extrayez le carburant du réservoir de carburant par le bouchon du réservoir de carburant à l’aide d’une pompe.

2. Déposer :

•Selle du pilote

•Prise d’air/Cache du réservoir de carburant

Se reporter à “PARTIE CYCLE” à la page

4-1.

3. Débrancher :

•Durite d’alimentation (côté réservoir de carburant)

•Coupleur de pompe à carburant

•Durite de vidange du réservoir de carburant

•Durite de mise à l’air du réservoir de carburant

FWA1RC1702

Couvrir le connecteur de durite d’alimentation avec un chiffon au moment de le débrancher.

La pression résiduelle des

canalisations de carburant peut faire gicler le carburant lors de la dépose de la durite. Attention aux risques d’incendie et aux réactions cutanées.

FCA1RC1707

S’assurer de débrancher la durite d’alimentation à la main. Ne pas forcer avec des outils pour la débrancher.

N.B.

•Pour retirer la durite d’alimentation de la pompe à carburant, faites glisser le cache de connecteur de durite d’alimentation “1” sur l’extrémité de la durite dans le sens de la flèche, comme indiqué, appuyez sur les deux boutons

“2” situés sur les côtés du connecteur, puis déposez la durite.

•Avant de déposer la durite, disposez des chiffons sous celle-ci là où elle sera retirée.

•Il est interdit de porter les gants de travail en coton ou protections équivalentes.SYSTÈME D’INJECTION CARBURANT

4. Déposer :

• Réservoir de carburant

Ne mettez pas le réservoir de carburant vers le bas afin que la surface d’installation de la pompe à carburant soit directement sous le réservoir.

Veillez à pencher le réservoir de carburant à la verticale.

FAS26640

VÉRIFICATION DE LA PRESSION DANS LA CANALISATION DE CARBURANT

1. Vérifier :

•Pression dans la canalisation de carburant

- Déposer le boulon de réservoir de carburant et maintenir le réservoir de carburant droit.

- Débrancher la durite d’alimentation « 1 » du réservoir de carburant.

FWA1RC1702

Couvrir le connecteur de durite ’alimentation avec un chiffon au moment de le débrancher. La pression résiduelle des canalisations de carburant peut faire gicler le carburant lors de la dépose de la durite.

FCA1RC1707

S’assurer de débrancher la durite d’alimentation à la main. Ne pas forcer avec des outils pour la débrancher.

- Brancher le manomètre “2” et l’embout d’adaptation de manomètre de pression de carburant “3” à la durite d’alimentation 1.

- Mettre le moteur en marche

- Mesurer la pression de carburant.

Défectueux : remplacer la pompe à carburant.

VÉRIFICATION DE LA PRESSION D’INJECTION

N.B

. Contrôler l’étanchéité des injecteurs

. Ne pas laisser des corps étrangers pénétrer dans les canalisations de carburant.

1. Vérifier :

. Pression de l’injecteur

- Brancher l’embout d’adaptation de pression d’injecteur “1“ sur le raccord d’injecteur principal “2“, puis brancher un compresseur d’air “3“ sur l’embout d’adaptation.

- Brancher le manomètre “4“ sur l’embout d’adaptation de pression d’injecteur “1“.

- Fermer la soupape de l’embout d’adaptation de manomètre de pression de l’injecteur.

- Appliquer de l’air comprimé avec le compresseur d’air.

- Ouvrir la soupape sur l’embout d’adaptation de manomètre de pression de l’injecteur jusqu’à ce que la pression spécifiée soit obtenue.

FCA14B1037

Ne jamais dépasser la pression d’air spécifiée, des détériorations pourraient se produire.

- Fermer la soupape de l’embout d’adaptation de manomètre de pression d’injecteur.

- Vérifier que la pression d’air prescrite est maintenue pendant au moins une minute.

Chute de pression : vérifier le manomètre et l’adaptateur.

Vérifier les joints et les joints toriques puis les reposer.

En dehors de la limite prescrite : remplacer l’injecteur défaillant.

FAS14B1107

POSE DES INJECTEURS SECONDAIRES

FCA14B1046

. Toujours utiliser des joints toriques neufs.

. Lors de la vérification des injecteurs, ne pas laisser de corps étrangers pénétrer dans les injecteurs, les rampes de carburant ou les joints toriques, ou s’y fixer.

. Veiller à ne pas tordre ou pincer les joints toriques lors de la pose des injecteurs.

. Lors de la pose de l’injecteur, le poser dans la même position que lors de la dépose du cylindre.

. Remplacer tout injecteur soumis à des chocs importants ou à une force excessive.

. Lors de la pose des rampes de carburant et des vis d’origine, éliminer les repères blancs à l’aide d’un solvant de nettoyage. Dans le cas contraire, des éclats de peinture sur les sièges de vis risquent d’empêcher le serrage des vis au couple spécifié.

1. Poser un joint neuf sur l’extrémité de chaque injecteur.

2. Poser les injecteurs “1“ sur les rampes de carburant “2“.

3. Poser le raccord d’injecteur secondaire “3“, en veillant à le poser dans le sens correct.

4. Serrer les vis “1“ de rampe de carburant.

5. Reposer :

. Joint de boitier de filtre à air supérieur“1“

NEW

. Joint d’injecteur secondaire équipé“2“

NEW

N.B

La partie adhérence d’alignement du joint doit être positionnée dans une plage de “a“

6. Serrer les vis de raccord de l’injecteur secondaire équipé“1“.

LES PRINCIPAUX RISQUES PROFESSIONNELS

Les risques chimiques

Les activités de réparation automobile, de peinture de carrosserie et de distribution de carburant utilisent de nombreux produits chimiques qui proviennent principalement des hydrocarbures et de leurs dérivés chimiques entrainant des risques multiples, respiratoires et cutanés.

Les gaz d'échappement lors des réglages des moteurs, les vapeurs des composés organiques volatils (COV) contenus dans les solvants de peinture de carrosserie ou de produits de dégraissage et dans les carburants, lors des interventions sur le carburateur ou sur le réservoir d'essence, les changements de filtres, ... se retrouvent en concentration plus ou moins élevée dans l'air ambiant à de nombreux postes de travail dans les garages ou s'accumulent dans les fosses de visite. Les composés organiques volatils émettent des vapeurs nocives même à pression et température ordinaire de travail, mais leur émission est accentuée en cas de chauffage, de pulvérisation ou d'agitation du produit.

Par ailleurs, les opérations de ponçage ou de décapage des carrosseries, de soudage ou d'intervention sur les garnitures de frein dégagent des poussières et fumées toxiques.
Le contact cutané avec les huiles minérales, lors des vidanges moteur, et avec les solvants de dégraissage est irritant pour la peau des mains.

- Toxicité des carburants et gaz d'échappement

Les vapeurs des carburants et les gaz d'échappement contiennent des hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP), dont du benzène cancérogène, qui agissent sur le système nerveux et provoquent des troubles graves de la formule sanguine pour les effets provoqués par de très fortes concentrations. Les hydrocarbures aromatiques polycycliques HAP sont notamment le résultat de la combustion incomplète de matières organiques et pénètrent dans l'organisme par voie transcutanée et par voie respiratoire : ils peuvent provoquer des troubles neurologiques (céphalées, vertiges, irritabilité, somnolence, convulsions), des affections gastro-intestinales accompagnées de vomissements à répétition, des anémies dues à la toxicité pour les cellules sanguines et la moelle osseuse pour des expositions exceptionnellement longues et sévères (benzolisme). De plus, les gaz d'échappement peuvent entraîner des intoxications aigues, dues notamment au monoxyde de carbone, s'exprimant par des maux de tête, une fatigue, des nausées, des vertiges ...pouvant aller jusqu'à une perte de connaissance et être mortel en cas de très forte exposition en milieu confiné.

Moto d’origine :

Moto Mr Braca :

Les vis et joints de fixation de rampe secondaire sont les même que celles de rampe primaire

LÉGENDE SCHÉMA ÉLECTRIQUE

# Text boxes

RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX 				    PAGE 3/29            4/29

CARACTÉRISTIQUES  DU MOTEUR				    PAGE  5/29  6/29

LE SYSTEME D’INJECTION CARBURANT			    PAGE  15/29           24/29

ALIMENTATION

GRAPHIQUE DE CARACTÉRISTIQUES MOTEUR      	    PAGE  26/29

LÉGENDE SCHÉMA ÉLECTRIQUE				    PAGE  29/29

PARTICULARITÉS SYSTÈME	PAGE  7/29           10/29

D’INJECTION CARBURANT

DIAGNOSTIC

VÉRIFICATIONS ET RÉGLAGES PÉRIODIQUES		    PAGE  11/29           14/29

LES RISQUES PROFESSIONNELS 				    PAGE  25/29

PIÈCES DE RECHANGE						    PAGE  27/29               28/29

Débit injecteur

Injecteurs secondaires

Injecteurs primaires

Régime

moteur

Conduits d’alimentation en air

Injecteurs secondaires

Injecteurs primaires

AVERTISSEMENT

ATTENTION

AVERTISSEMENT

ATTENTION

AVERTISSEMENT

ATTENTION

Pression dans les durites d’alimentation lors du fonctionnement du moteur.

300 à 390 kPa (3.0 à 3.9 kg/cm2, 43.5 à 56.6 psi, 3,00 3,9 bars)

ATTENTION

ATTENTION

GRAPHIQUE DE CARACTÉRISTIQUES MOTEUR

8800 trs/min = 100 N.m

PIÈCES DE RECHANGE