| Étape 0 : Système en configuration "repliée". Le camion est en ordre de marche. | Étape 1 : Descente du pied stabilisateur et rotation des passerelles par rapport à la tourelle grâce au vérin rotatif 2. | Étape 2 : Rotation de l'ensemble {plateau pivotant + basculeur + tourelle + passerelles} par rapport au camion grâce au vérin rotatif 1 placé entre le plateau support (fixé au faux-châssis) et le plateau pivotant. |
| --- | --- | --- |
| Étape 3 : Rotation du basculeur par rapport au plateau pivotant grâce à deux vérins linéaires. Basculement de la tourelle et des passerelles au-dessus du parapet du pont. | Étape 4 : Descente de la tourelle et des passerelles par rapport au basculeur grâce à un vérin (non représenté). Le système est en configuration "déployée". | Étape 5 : Rotation des passerelles autour de l'axe vertical de la tourelle grâce au vérin rotatif 2. | Étape 6 : Extension maximale de la passerelle télescopique par rapport à la 1ère passerelle |
|  | Les positions des étapes 4, 5 et 6 constituent la configuration "déployée", en fonction de la géométrie de la zone à inspecter. |

# Text boxes

Vérin linéaire

Basculeur

Pied stabilisateur

Plateau pivotant

Passerelle télescopique

Vérin rotatif 2

Passerelle pivotante

Vérin rotatif 1

Plateau support du vérin rotatif

Nissan
Cabstar

Tourelle