Il convient de déterminer la répartition des charges sur chaque essieu de l’ensemble roulant, constitué des éléments suivants :

- Ensemble {conducteur + deux passagers}

- Camion Nissan Cabstar cabine courte, nu (châssis) en version 35.12 5v

- Ensemble {faux-châssis + système passerelle complet}

La méthode de calcul de la répartition des charges sur les essieux est donnée sur le DT5.

|  | Masse (kg) | Y (m) |
| --- | --- | --- |
| Ensemble {conducteur + deux passagers} | 225 | -- |
| Ensemble {faux-châssis + système passerelle complet} | 1332 | 0,43 |

Question 2.4 :

|  | Essieu AV (kg) | Essieu AR (kg) | Total (kg) |
| --- | --- | --- | --- |
| Ensemble {conducteur + deux passagers} | 225 | 0 | 225 |
| Camion Nissan Cabstar cabine courte, nu (châssis) (à l'aide du DT4) | 1285 | 535 | 1820 |
| Ensemble {faux-châssis + système passerelle complet} | 168,46 | 1163,54 | 1332 |
| Total roulant | 1678,46 | 1698,54 | 3377 |
| PTAC min | 1040 | 480 |  |
| PTAC max | 1750 | 2200 |  |
| PTAC Total |  |  | 3500 |
| Conforme (oui/non) | Oui | Oui | Oui |

Possibilité d'ajouter un coffre, puisque le PTAC n’est pas atteints et chaque essieu n’est pas à sa charge maximale. Position entre essieux : On le placera de préférence vers l'essieu AR, c'est celui qui a la marge la plus importante.