Baccalauréat Professionnel

« Maintenance des Équipements Industriels »

ÉPREUVE E2 : Analyse et préparation d'une activité de maintenance

SESSION 2019

A partir d’un dysfonctionnement identifié sur un bien industriel pluritechnologique, l’épreuve permet de vérifier que le candidat a acquis tout ou partie des compétences suivantes :

CP 2.3	Analyser les solutions de gestion, de distribution, de conversion des énergies 			pneumatique, hydraulique et électrique,

CP 3.1	Préparer son intervention,

CP 3.2	Emettre des propositions d'améliorations d'un bien.

Les supports retenus sont liés à la spécialité Maintenance des Équipements Industriels

Ce sujet comporte : 16 pages

Dossier présentation	pages	2/16 à 4/16

Dossier questions-réponses	pages 5/16 à 16/16

Matériel autorisé :

- L'usage de tout modèle de calculatrice, avec ou sans mode examen, est autorisé.

DOSSIER PRÉSENTATION

I – PRESENTATION DE L’EQUIPEMENT :

Les laboratoires Pharma ont une activité principale de façonnage des produits de phytothérapie et de compléments alimentaires sous forme liquide.

Leur production annuelle est de 120 millions d’ampoules, 7 millions de tubes en verre et 5 millions de flacons. L’entreprise dispose de 5 lignes de conditionnement dont 2 de flacons (ligne A et ligne B).

Le sujet de l’étude portera sur les postes de retournement des flacons et de dépose des cuillères :

II – PRESENTATION DES POSTES DE RETOURNEMENT ET DE DEPOSE DES CUILLERES :

DOSSIER QUESTIONS-RÉPONSES

Mise en situation :

Les laboratoires Pharma déclinent la qualité à tous les niveaux de leurs interventions : respect des normes AFSSAPS (Agence Française de Sécurité SAnitaire des Produits de Santé) pour l’ensemble du process, de la livraison des matières premières jusqu’à la livraison des produits.

Une récente analyse qualité sur leur ligne A de conditionnement de flacons a mis en évidence des pistes d’amélioration du process afin d’accroitre la qualité du produit emballé.

Problématique 1 :

L’entreprise a comparé pendant une journée, la qualité de fabrication des produits en sortie de leurs deux lignes de conditionnement de flacons, la ligne A et la ligne B. Il a été constaté une variation de la masse des produits emballés sur la ligne A.

La cadence moyenne de fabrication de chaque machine est de 1 flacon toutes les 2 secondes pendant 8 h par jour.

Le poids brut théorique du produit fini (flacon dans son emballage) est de 230 g, une tolérance de plus ou moins 3 g est acceptée.

| Q1 | Analyse qualité de la ligne de conditionnement | DTR 2/10 | Temps conseillé : 40 min | Nbre pts : …../30 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Q1.1 : Calculer la production journalière PJ du nombre de flacons emballés pour les deux lignes de conditionnement réunies.

…………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………….

Q1.2 : Un prélèvement de 100 flacons a été réalisé pendant un jour sur chaque ligne. Calculer le ratio du prélèvement journalier R. Avec R = (nombre de prélèvements/PJ)

…………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………….

Q1.3 : Tracer sur le même document d’une couleur différente en vous référent au tableau de prélèvements les histogrammes pour chaque machine.

219	221	   224	      227	         230             233            236             239	    242	       245

Q1.4 : Calculer le pourcentage de flacons non conformes sur chaque ligne. Quelle ligne a le plus de pertes ?

Ligne A : …………… %

Ligne B : …………… %

……………………………………………………………………………………………………………………..

Q1.5 : Calculer le nombre des pertes journalières de flacons non conformes sur la ligne A.

…………………………………………………………………………………………………………………….

Problématique 2 :

Pour pallier aux flacons ayant une masse non-conforme, le service maintenance décide d’implanter un capteur de pesée en entrée du poste de retournement. Tout flacon non-conforme sera mis au rebut par une inversion du sens de rotation de la roue de bascule.

| Q2 | Modification du poste de retournement | DTR 2/10, 3/10, 4/10, 5/10 et 6/10 | Temps conseillé : 80 min | Nbre pts : …../60 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Q2.1 : Pour choisir le capteur de pesée PRESIX-HBM, plusieurs critères doivent être pris en compte. La charge maximale admissible sur le capteur de pesée doit être 8 fois supérieure au poids brut théorique du flacon plein. Quelle est la charge admissible maximum ?

…………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………….

Q2.2 : La classe de précision du capteur de pesée nécessaire est de 3000 échelons (C3). Aucune protection aux explosions est nécessaire. La longueur du câble est de 6 mètres. Aucune autre option est nécessaire. Compléter la référence du capteur de pesée.

| K-SP4M | - | N | - | ………………….. | - | ………. | - | ………. | - | …………. | - | ……….. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Q2.3 : Le module électronique Siwarex MS a été ajouté à l’automate pour la gestion du signal du capteur de pesée. Alimenter le module Siwarex MS (Zone 1). Raccorder le capteur 6 fils (Zone 2) à son boitier de jonction. Relier le boitier de jonction au module Siwarex MS (Zone 3). Ne pas oublier de raccorder le blindage des câbles.

Q2.4 : Compléter la partie du GRAFCET modifié, d’un point de vue Partie Commande.

Q2.5 : Le moteur doit pouvoir faire tourner la roue dans les deux sens normal et inverse (avant et arrière), en commande 2 fils avec alimentation interne, sur les contacts des sorties %Q2 et %Q3 automate.

Câbler sur le variateur de vitesse Altivar 11 : le moteur M1 de la roue de bascule, un contacteur moteur tripolaire KM3 qui alimente le variateur et le pilotage des deux sens de marche par l’automate sur les borniers de contrôle LI1 et LI2. Vous préciserez le code et repères des composants.

Q2.6 : Le variateur est paramétré d’usine pour tourner dans un seul sens. Modifier les paramètres de configuration de l’Altivar 11 en utilisant la commande 2 fils.

Problématique 3 :

En plus d’un défaut de masse du produit, l’analyse des produits non conforme a révélé que certains emballages du produit fini n’avaient pas reçu leur cuillère. Pour éviter cela, un second chargeur de cuillère a été ajouté au poste de dépose des cuillères. Celui-ci permet à l’opérateur d’alimenter en temps masqué, et sans discontinuité, la chaîne de conditionnement en cuillère. Et ainsi, éviter leur absence dans le cycle pendant le remplissage du chargeur par l’opérateur. Une mise à jour du schéma pneumatique doit être réalisée.

| Q3 | Modification du poste de dépose des cuillères |  | Temps conseillé : 30 min | Nbre pts : …../30 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Q3.1 : En vous référant au DQR 11/16, identifier les composants pneumatiques suivant :

| Repère | Désignation |
| --- | --- |
| 0V1 | …………………………………………………………………………………. |
| 1V5 | …………………………………………………………………………………. |
| 1A1 | …………………………………………………………………………………. |
| 1V21 | …………………………………………………………………………………. |

Q3.2 : Quelles sont les fonctions de l’ensemble 0Z1 ? Quelle pression arrive en entrée ? Quelle pression est réglée en sortie ?

…………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………….

Q3.3 : Mise à jour du schéma pneumatique : dessiner le vérin de relevage, du second chargeur de cuillères, sur le schéma DQR 11/16 dans les zones en pointillés. Il s’agit d’un vérin double effet avec amortisseur réglable. Sa vitesse est freinée en sortie de tige. Il est piloté par un distributeur 5/2 bistable commande électropneumatique. Vous préciserez les repères des composants.

Problématique 4 :

Suite aux modifications des postes de retournement des flacons et de dépose des cuillères, la chaîne de sécurité nécessite l’implantation de deux nouveaux interrupteurs de sécurité S2 et S3, placés sur les carters de protection. Cette modification nécessite le choix de nouveaux composants, une mise à jour des schémas électriques et le câblage des interrupteurs dans le respect des procédures de sécurité.

| Q4 | Modification de la chaîne de sécurité | DTR 4/10, 7/10, et 8/10 | Temps conseillé : 60 min | Nbre pts : …../50 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Q4.1 : Le choix des interrupteurs de sécurité mis en place porte sur des contacts bipolaires ‘’O + O’’ à action dépendante. Donner leur référence constructeur.

…………………………………………………………………………………………………………………….

Q4.2 : Donner la tension d’alimentation (A1-A2) du relais de sécurité KA1 du DQR 13/16.

…………………………………………………………………………………………………………………….

Q4.3 : Le relais de sécurité KA1 présent dans l’armoire électrique est un modèle avec un bornier intégré au module, référencé par le constructeur. Identifier le type de relais et donner sa référence constructeur.

…………………………………………………………………………………………………………………….

Q4.4 : Implanter les deux capteurs de sécurité (REDONDANCE) ainsi que leurs repères sur le schéma électrique DQR 13/16 (cadres en pointillés) du relais de sécurité KA1.

Q4.5 : Quelle action entraine l’ouverture du circuit de la chaine de sécurité sur le contacteur KA1 ?

…………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………….

Q4.6 : Que provoque l’ouverture du circuit de la chaine de sécurité sur les voyants H2 et H3.

H2 :	(	Allumée			(	Eteinte

H3 :	(	Allumée			(	Eteinte

Q4.7 : Rappeler quelles sont les règles impératives et chronologiques pour la consignation électrique BT (basse tension) selon la norme en vigueur.

| 1 | Pré-identifier |
| --- | --- |
| 2 |  |
| 3 |  |
| 4 |  |
| 5 |  |
| 6 | Mise à la terre et en court-circuit |

Q4.8 : Identifier et relier les caractères et leur titre d’habilitation électrique qui leur correspondent.

| 1er caractère | 2ème caractère | 3ème caractère |
| --- | --- | --- |
| B |  |  | Basse et très basse tension | 0 |  |  | Exécutant opération d’ordre électrique | T |  |  | Travaux au voisinage |
| H |  |  | Haute tension | 1 |  |  | Travaux d’ordre non électrique | V |  |  | Travaux sous tension |
|  |  |  |  | 2 |  |  | Consignation | N |  |  | Nettoyage sous tension |
|  |  |  |  | C |  |  | Chargé de travaux | X |  |  | Spéciale |
|  |  |  |  | R |  |  | Intervention BT générale |  |  |  |  |
|  |  |  |  | S |  |  | Intervention BT élémentaire |  |  |  |  |
|  |  |  |  | E |  |  | Opérations sur installation photovoltaïque |  |  |  |  |
|  |  |  |  | P |  |  | Opération spécifiques |  |  |  |  |

Q4.9 : Quel doit être le titre d’habilitation requis pour votre intervention, sachant que vous serez seul à réaliser cette intervention ?

…………………………………………………………………………………………………………………….

Problématique 5 :

Une usure du limiteur de couple sur l’arbre moteur du convoyeur à compartiments provoque son déclenchement intempestif, l’appareil se déclenche trop tôt. Ce défaut crée un problème de synchronisation qui empêche la réception des cuillères dans les godets d’où leur absence dans certains emballages. Son remplacement est donc nécessaire.

| Q5 | Remplacement du limiteur de couple du convoyeur à compartiments | DTR 9/10, et 10/10 | Temps conseillé : 30 min | Nbre pts : …../30 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Q5.1 : En entrée de l’arbre moteur du convoyeur à compartiments se trouve un limiteur de couple. Quel est son rôle dans le système ?

…………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………….

Q5.2 : Selon la documentation constructeur, quelles sont les causes probables liées au type de dysfonctionnement du limiteur de couple ?

…………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………….

Q5.3 : Quels sont les risques encourus lors du remplacement du limiteur de couple ? Donner les mesures de précaution à la charge de l’utilisateur.

…………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………….

Q5.4 : Le couple de départ préréglé sur l’appareil est de 300 Nm. La valeur de réglage utile pour le convoyeur à compartiments doit être de 375 Nm. Déterminer le nombre de divisions nécessaires au réglage souhaité. Préciser le sens de vissage : horaire ou inverse ?

…………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………….

Q5.5 : Compléter la procédure de réglage du limiteur de couple pour un réglage à 375 Nm.

# Text boxes

Présentation de la ligne A de conditionnement de flacons :

Dans un premier temps les flacons sont remplis et bouchés.

Ils seront ensuite étiquetés, et enfin emballés avec une cuillère et la notice du produit pharmaceutique.

Deux opérateurs sont nécessaires pour conduire la ligne. Un en début de ligne pour s’assurer du remplissage des flacons et de l’alimentation en cuillères.

Le second en fin de ligne, pour l’alimenter en étiquettes, en cartonnages et décharger les produits finis.

et mise en

compartiments

Sujet de l’étude

Dépose des cuillères

Retournement

et mise en compartiment des flacons

Roue de bascule des flacons

Implantation capteur de pesée

Implantation d’un second chargeur de cuillères

Dépose des cuillères dans les compartiments

Convoyeur à compartiments

Convoyeur à bande

Cuillère déposée avec le flacon

Poste de retournement

Poste de dépose

E : Programme API

Flacons couchés dans le convoyeur à compartiments

DEPOSER

LES CUILLERES

A-0

W : Energies électrique et pneumatique

C : Consignes opérateur

R : Réglages

E : Programme API

RETOURNER

LES FLACONS

A-0

Flacons debout sur le convoyeur à bande

R : Réglages

C : Consignes opérateur

W : Energies électrique et pneumatique

0      4        8      12      16     20     24      28     32     36      40     44     48      52     56    Prélèvements

Ligne A

Ligne B

Masse en g

%I 0.7

%I 0.4

5

………………….

%I 0.8

%I 0.5 + %I 0.6

6

……………………….

NOTA :

1L commun des sorties 0,1,2 et 3

2L commun des sorties 4,5,6 et 7

MOD1

6ES7214-1A23-0XB0

Siemens S7-200

CPU 224

L1  N  PE

1L Q0 Q1 Q2 Q3 2L Q4 Q5 Q6 Q7 3L

R/L1

S/L2

T/L3

LI1

LI2

LI3

LI4

+15V

DO

U/T1

V/T2

W/T3

+ 5 V

Al1

0 V

A1t

drC

Fun

SUP

tCC

ACt

..........

ENT

ESC

ENT

ESC

ENT

ESC

▲

▼

rrS

ENT

ESC

..........

▲

▼

VERIN DE RELEVAGE

CHARGEUR 1

VERIN DE RELEVAGE

CHARGEUR 2

CONDITIONNEMENT DE L’AIR

ET GROUPE DE SECURITE

Limiteur de couple monté

Graisser les filets de l’écrou de réglage

Dévisser la vis d’arrêt

…………………………………………………………………

Les 4 marquages de l’écrou coïncident avec les traits de la pièce de commande ?

Non

Oui

…………………………………………………….

…………………………………………………….

Limiteur de couple réglé