BACCALAURÉAT PROFESSIONNEL

TECHNIQUES D’INTERVENTIONS SUR

INSTALLATIONS NUCLÉAIRES

SESSION 2021

ÉPREUVE E2 : Préparer un chantier en environnement nucléaire

Sous-épreuve E21 : Pré-étude et mise en conformité du chantier

DOSSIER CORRIGÉ

DOSSIER CORRIGÉ Session 2021

Baccalauréat Professionnel TECHNIQUES D’INTERVENTIONS SUR INSTALLATIONS NUCLÉAIRES

Épreuve E2 : Préparer un chantier en environnement nucléaire

Sous-épreuve E21 : Pré-étude et mise en conformité du chantier

Repère : C2106-TIN 21 1 Durée : 1 heure 30 Coefficient : 3 Page 1/7

PARTIE 1 : VÉRIFICATION DES CONDITIONS RADIOLOGIQUES POUR LA MISE EN COQUE BÉTON

DU FILTRE (11 points)

Parmi  les  radionucléides  présents  dans  le  filtre,  90  %  du  débit  équivalent  de  dose  provient  de  deux

isotopes du cobalt : 60Co et 58Co.

L’équipe chargée du remplacement du filtre dans le BAN (Bâtiment des Auxiliaires Nucléaires) a  effectué

les mesures réglementaires et vous communique celles vous concernant :

- mesure du DeD au contact de la cuve (latéral) : point chaud A (latéral) ̇= 580 mSv/h

- mesure du DeD au contact du filtre couvercle ouvert : point chaud B (inférieur) ̇ = 650 mSv/h

Q1-1 Dossier ressources pages 6/13 et 7/13

Expliquer la présence du cobalt 60 dans les réacteurs nucléaires.

On  trouve  les  radiocobalts  dans  les  réacteurs  nucléaires  :  des  phénomènes  de  corrosion-érosion

entraînent  des  particules  métalliques,  qui  se  trouvent  activées  lors  de  leur  passage  dans  le  flux

neutronique du réacteur.

Q1-2 Dossier ressources pages 6/13 et 7/13

Justifier que le cobalt 60 est un produit d’activation et qu’il ne peut pas être un produit de fission.

Il provient de l’activation du cobalt 59 présent dans les tuyauteries.

Dans la fiche produits de fission, on remarque qu’il ne fait pas partie des déchets issus de la fission de

l’uranium.

Q1-3 Dossier ressources page 8/13

Réflexion sur le point chaud (A) latéral du filtre.

On considère le béton de blocage de la coque comme une succession d’écrans 1⁄ et 1⁄ suivant

10 2

l’épaisseur de béton. La paroi en béton de la coque elle-même est un écran 1⁄ .

10

Identifier le nombre d’écran 1⁄ et 1⁄ à l’aide du schéma ci-dessous.

10 2

SCHÉMA CONTENEUR C4

390 150

Filtre

Béton de

Blocage

2 écrans ½

Béton

Coque

2 écrans 1/10

x A

250

x

B

BCP Techniques d’interventions sur

E21 – Pré-étude et mise en conformité du chantier

installations nucléaires

Repère : C2106-TIN 21 1 DOSSIER CORRIGÉ Page 2/7

Q1-4

Justifier par le calcul que le débit d’équivalent de dose au contact de la coque ̇est inférieur à 2 mSv/h.

Coefficient d’atténuation = 10 x 10 x 2 x 2 = 400

= 580 / 400 = 1,45 mSv/h

ou = 580 x 1/10 x 1/10 x ½ x ½ = 1,45 mSv/h

On a bien < 2mSv/h même en négligeant les 32 mm de béton.

Q1-5

Réflexion sur le point chaud (B) inférieur du filtre (voir schéma question Q1-3).

Calculer au contact de la coque.

Coefficient d’atténuation = 10 x 10 x 2 = 200

= 650 / 200 = 3,25 mSv/h

ou = 650 x 1/10 x 1/10 x ½ = 3,25 mSv/h

Q1-6 Dossier ressources page 8/13

Si le > 2 mSv/h, on utilise des écrans « galette » en plomb.

Déterminer les épaisseurs 1⁄ et 1⁄ à ajouter pour mettre la coque en conformité.

10 2

Prendre en cohérence la question 1-5

= 3,25 m.Sv/h soit H0B > 2 m.Sv/h.

Or x ½ < 2 mSv/h

Donc une épaisseur de plomb ½ est suffisante.

Dossier ressources page 5/13

Q1-7 La formule de décroissance de l’activité du cobalt 58 en fonction du temps est :

A(t) = A e-t avec s

0

Quelle est la période du cobalt 58 arrondie au jour près ?

T = ln 2/ (1,13.10-7 ) = 6 134 046 s  soit 71 j

BCP Techniques d’interventions sur

E21 – Pré-étude et mise en conformité du chantier

installations nucléaires

Repère : C2106-TIN 21 1 DOSSIER CORRIGÉ Page 3/7

Q1-8

La coque est scellée, l’opérateur mesure un débit de dose supérieur à 2 mSv/h.

Quel facteur peut-il utiliser pour réduire le débit de dose ?

La période du cobalt 58 est largement inférieure à celle du cobalt 60, l’opérateur peut utiliser le facteur

temps.

Q1-9 Dossier ressources pages 5/13 et 8/13

Calculer le débit de dose au niveau du conducteur lors de la manutention des coques béton. Arrondir le

résultat au centième.

= 1,2*0,5²/1,6² = 0,12 mSv/h

2

Q1-10 Dossier ressource page 8/13

En déduire la dose théorique reçue. Exprimer le résultat en µSv

H2 = 0,12 * 20/60 = 0,04 mSv = 40 µSv

Q1-11 Dossier ressource page 8/13

Définir si la dose théorique est conforme au prévisionnel dosimétrique du RTR.

H2 = 0,04 mSv < 50µSv

L’évaluation dosimétrique est inférieure et elle est donc conforme avec le RTR.

BCP Techniques d’interventions sur

E21 – Pré-étude et mise en conformité du chantier

installations nucléaires

Repère : C2106-TIN 21 1 DOSSIER CORRIGÉ Page 4/7

PARTIE 2 : REMPLACEMENT DU CAPTEUR 323 SM (9 points)

Dans  le  NB  0576,  le  capteur 323  SM « présence  couvercle  dans pince » est  défaillant  ce  qui  pose

problème pour la montée de la pince avec le bouchon au poste 2. (Voir dossier ressources page 13/13)

Le local NB 0575 est le seul accès au local NB 0576.

L’installation est à l’arrêt dans  en position initiale : Lorry en position 1, pince 300 PA en position haute (à

3 m),  porte  lourde  fermée,  pince  320  PA  en  position  haute  (à  3  m),  clapet  pondoir  fermé  et  château  de

plomb non raccordé.

Q2-1 Dossier ressources page 13/13

Préciser le type et le repère de l’actionneur qui permet de descendre la pince 320 PA.

Vérin pneumatique

Rep : 320PN

Q2-2 Dossier ressources page 12/13

Le vérin est piloté par un distributeur bistable à deux positions et quatre orifices, commandé

électriquement par bobines à un enroulement.

Dessiner la représentation symbolique de ce distributeur.

Q2-3 Dossier ressources pages 10 et 11/13

Préciser le repère de la bobine qui permet de descendre la pince.

320 ELX

Q2-4 Dossier ressources page 13/13

Identifier le type et la fonction du matériel repéré 340VA.

Type : Vanne à commande manuelle

Fonction : Purger la bâche 340BA

BCP Techniques d’interventions sur

E21 – Pré-étude et mise en conformité du chantier

installations nucléaires

Repère : C2106-TIN 21 1 DOSSIER CORRIGÉ Page 5/7

Q2-5 Dossier ressources page 13/13

Déduire les éléments à condamner en complétant le tableau ci-contre.

Repère Désignation État

344 VA Vanne d’isolement ☐CO ☒CF

340 VA Purge Bâche ☒CO ☐CF

343 VA Vanne manomètre ☒CO ☒CF

La 343 VA étant en lien avec le mano, cette dernière peut-être indifféremment ouverte ou fermée.

Q2-6 Dossier ressources pages 10/13, 11/13 et 13/13

Désigner le composant et son repère qui permet la commande d’ouverture de la porte lourde.

Moteur électrique Asynchrone triphasé 310 MO

Q2-7 Dossier ressources pages 10/13 et 11/13

Noter le repère du contacteur qui permet d’ouvrir la porte lourde.

003 CT

Q2-8 Dossier ressources : schéma électrique TES

Identifier les composants du schéma électrique en complétant le tableau suivant.

Repère Désignation Fonction globale de l’élément

001 JS Interrupteur sectionneur Commutation, interruption et sectionnement

L’ensemble Commutation, interruption et changement de sens

Bloc inverseur

003CT et 004CT de rotation du moteur

Q2-9 Dossier ressources pages 10/13 et 11/13

On souhaite consigner le moteur 310 MO de la porte lourde  et le capteur  323 SM qui est raccordé dans

l’armoire -004 CR.

Déterminer les éléments à condamner pour consigner le circuit électrique.

pour 310 MO : 003 JS ou 019 DJ

pour 323 : SM 001 DJ ou 040 DJ

(autre solution) = Soit l’interrupteur sectionneur  001 JS fera l’objet de la consignation électrique

BCP Techniques d’interventions sur

E21 – Pré-étude et mise en conformité du chantier

installations nucléaires

Repère : C2106-TIN 21 1 DOSSIER CORRIGÉ Page 6/7