BACCALAUREAT PROFESSIONNEL

TECHNIQUES D’INTERVENTIONS SUR INSTALLATIONS NUCLEAIRES

SUJET 0

EPREUVE E2 : Préparer un chantier en environnement nucléaire

Sous-Epreuve E21 : Pré-étude et mise en conformité du chantier

Ce sujet comporte :

- Dossier présentation									pages : 1/5 à 5/5

- Dossier candidat : à rendre par le candidat						pages : 1/7 à 7/7

- Dossier ressources									pages : 1/9 à 9/9

Contexte professionnel

Une usine de traitement du combustible nucléaire usé baptisée UHTCU, utilise un Réseau de Transport  Pneumatique* (RTP) pour transférer des prélèvements de matières entre ses différents ateliers et laboratoires d’analyses.

*Constitué de 50 km de réseau de transport et de 8 machines d’approvisionnement pour environ 150000 cruchons prélevés automatiquement par an.

Problématique

L’exploitant demande deux interventions sur cet équipement :

- une première intervention de maintenance qui concerne une des machines d’approvisionnement en cruchons ;

- une deuxième intervention qui porte sur la décontamination d’une partie du réseau.

- Intervention de maintenance

Les machines d’approvisionnement, au nombre de cinq dans le labo UH3, sont implantées dans la salle 330-3 (zone contrôlée à trisecteur jaune).

Une opération de maintenance préventive a été demandée par l’exploitant, l’ensemble butée-levier du module d’évacuation des cruchons de la machine M5 doit être remplacé.

La société MINUC, fournisseur de UHTCU, spécialisée dans les opérations de maintenance a été retenue pour réaliser ce chantier.

- Décontamination du R.T.P.

Une partie du réseau R.T.P. a été contaminée suite au transit de cruchons non étanches lors des prélèvements sur le banc cuve de l’atelier de cisaillage/dissolution. La zone contaminée se situe dans le bâtiment UH3 entre la chaîne blindée 7113-A et le barillet du banc cuve sur environ 40 mètres (ligne R.T.P. 7360). La décontamination de ce support est délicate car les surfaces à l’intérieur de ce conduit étroit sont difficilement accessibles.

La société SODEC, fournisseur de UHTCU, spécialisée dans les opérations de décontamination a été retenue pour réaliser ce chantier.

Pour chacun de ces chantiers, un dossier d’intervention doit être constitué, la rédaction des autorisations de travail nécessite la prise en compte des contraintes liées aux interventions et à leur environnement.

Cette sous-épreuve propose 3 parties distinctes et pouvant être traitées indépendamment les unes des autres.

Partie 1 : évaluation des risques radiologiques (6 points)

Partie 2 : évaluation des risques mécaniques (10 points)

Partie 3 : gestion des déchets induits par l’intervention (4 points)

UHTCU : Constitution et fonctionnement du réseau RTP

UHTCU : Machine d’approvisionnement en cruchons - Plan d’ensemble

UHTCU : Machine d’approvisionnement en cruchons - Coupe A-A seule

# Text boxes

DOSSIER PRESENTATION

EV

Chaîne 1 (4)

EV

Chaîne 2 (4)

Barillet (2)

Moto ventilateur

D’aspiration

Banc-cuve (3)

EV

EV

Barillet (2)

Barillet (2)

Barillet « pied de

Machine »

Redondance machine écriture et approvisionnement

Machine écriture et approvisionnement (1)

ARRIVEE / DEPART CRUCHONS

4

Fonctionnement du Réseau RTP

Le réseau RTP permet le transfert de cruchons contenant des prélèvements de matière entre les ateliers (bancs cuves) et le laboratoire d’analyses

La gestion du dispositif est entièrement automatisée

Les transferts sont effectués par mise en dépression du réseau

Processus de prélèvement des échantillons

A partir de la demande d’analyse de l’atelier :

- 1 Machine d’approvisionnement

  - Marquage pour identification du cruchon

  - Mise sous vide du cruchon

- 2 Configuration de la ligne grâce aux barillets multi-voies

  - Arrivée du cruchon dans le barillet

  - Indexation du barillet en fonction de la destination

- 3 Arrivée du cruchon sur le banc cuve

  - Le cruchon est piqué sur une aiguille de prélèvement

  - Le vide préalable dans le cruchon permet l’aspiration du liquide

- 4 Le cruchon est dirigé vers les chaînes blindées

  - Les analyses peuvent être effectuées

3

2

1