CAP RÉPARATION DES CARROSSERIES

Session 2021

EP1 – Analyse d’une situation professionnelle

Durée : 2 heures	Coefficient : 4

CORRIGÉ

Ce dossier comporte 16 pages numérotées de la page 1/16 à la page 16/16.

Assurez-vous qu’il est complet.

DOCUMENTS ET MATÉRIELS AUTORISÉS

L’usage de la calculatrice avec mode examen actif est autorisé.

L’usage de la calculatrice sans mémoire, « type collège », est autorisé.

Tout autre matériel est interdit.

Aucun document autorisé.

Mise en situation :

Un véhicule 308 GTi de la marque Peugeot est réceptionné dans l’atelier de réparation carrosserie suite à un choc avant gauche.

Le réceptionnaire constate les déformations suivantes :

- Porte avant gauche à remplacer ;

- Aile avant gauche à remplacer ;

- Remplacement partiel du bas de caisse (partie avant).

À la suite du contrôle de la jante en aluminium, on ne constate aucun impact ou voilage sur celle-ci. Votre travail consiste à remettre le véhicule en conformité en respectant les préconisations du constructeur.

Visualisation du choc :

On vous donne :

Un dossier ressources de 15 pages.

Un dossier sujet de 16 pages.

On vous demande :

De prendre connaissance de l’ensemble des documents et de répondre aux questionnaires.

Sommaire :

- 1re Partie : Collecte des données techniques page 3/16.

- 2e Partie : Étude liée au train roulant page 4/16.

- 3e Partie : Remplacement d’éléments amovibles page 5/16.

- 4e Partie : Remplacement partiel d’un élément pages 6/16 à 9/16.

- 5e Partie : Pose des éléments et contrôle avant restitution du véhicule pages 10/16 à 16/16.

1re PARTIE : COLLECTE DES DONNEES TECHNIQUES

Votre chef d’atelier vous confie la remise en conformité d’un véhicule PEUGEOT 308 GTi. Il vous faudra collecter les données techniques nécessaires afin de réaliser les réparations pour ramener le véhicule à son état initial.

Quels sont les types de contrôle rapide qui vous permettront d’évaluer l’importance du choc ?

Contrôle visuel et tactile de la zone de choc.

D’après l’analyse de l’ordre de réparation du dossier ressources page DR 2/15, citer l’outillage nécessaire pour la remise en conformité du véhicule.

Clés plates ou à pipe, poste à souder (SERP, MAG), petit outillage de carrossier, tronçonneuse, meuleuse, ponceuse....

D’après l’analyse de l’ordre de réparation et en vous aidant du dossier ressources page DR 3/15, cocher dans le tableau ci-dessous le degré du choc pour chaque intervention.

| Intervention | 1er degré | 2e degré | 3e degré |
| --- | --- | --- | --- |
| Contrôle Trains Roulants |  |  | X |
| Aile AVG | X |  |  |
| Porte AVG | X |  |  |
| Remplacement Bas de caisse |  | X |  |

À partir du dossier ressources page DR 3/15 et selon les éléments cités ci-dessous, cocher l’appartenance de celui-ci dans l’ensemble carrossé d’un véhicule.

| ÉLÉMENTS | INFRASTUCTURE | SUPERSTRUCTURE | ÉLÉMENTS D’HABILLAGE |
| --- | --- | --- | --- |
| Capot |  |  | X |
| Aile avant |  |  | X |
| Porte avant |  |  | X |
| Bas de caisse |  | X |  |
| Renfort de joue d’aile |  | X |  |
| Optique avant |  |  | X |
| Pied avant |  | X |  |
| Bouclier avant |  |  | X |

2e PARTIE : ÉTUDE LIÉE AUX TRAINS ROULANTS

Pour vous assurer que le choc n'a pas endommagé le train avant gauche, vous réalisez un contrôle des trains roulants à la demande du chef d’atelier. Les résultats de ce contrôle figurent dans le dossier ressources page DR 4/15.

Citer les contrôles préliminaires à effectuer avant la mesure.

- Contrôler l’état et le jeu : roulements, biellettes et rotules, amortisseurs ;

- Pneumatiques : taille (identique par essieu), pression et état d’usure ;

- Véhicule à vide, hauteur de caisse charge selon préconisation du constructeur ;

- Zone de contrôle plan.

En vous aidant des résultats figurant dans le dossier ressources page DR 4/15, analyser les valeurs et cocher la bonne réponse selon la conformité ou non des angles cités ci-dessous.

|  | CONFORME | NON CONFORME |
| --- | --- | --- |
| Parallélisme Droit | X |  |
| Parallélisme Gauche | X |  |
| Carrossage Droit | X |  |
| Carrossage Gauche |  | X |

Après contrôle des valeurs des angles du train roulant, vous constatez un défaut au niveau du carrossage.

Rappeler la définition du carrossage.

3e PARTIE : REMPLACEMENT D’ÉLÉMENTS AMOVIBLES

Pour la mise en conformité du véhicule, vous commencez par la dépose de la porte et de l’aile avant gauche ; éléments amovibles du véhicule. Répondre aux questions suivantes à l’aide du dossier ressources page DR 3/15 et de vos connaissances.

Relier les éléments cités ci-dessous à la nature des éléments.

| Porte |  | Inamovible |
| --- | --- | --- |
|  |  | Amovible fixe |
| Aile avant |  |  |
|  |  | Amovible mobile |

Selon les numéros d’assemblages nommés ci-dessous, citer le numéro correspondant à l’élément inscrit :

| Éléments | N° d’assemblage correspondant |
| --- | --- |
| Lève vitre | 2 |
| Porte avant | 2 |
| Film protection garniture de porte | 3 |
| Garniture de porte | 4 |
| Rétroviseur avant | 2 |
| Panneau de porte | 1 |
| Pare-brise | 3 |

Lors de la dépose de la garniture, vous constatez que le film de protection est détérioré. Cocher les réponses correspondant aux rôles de celui-ci :

( Maintient la garniture en place

(  Participe à l’insonorisation

(  Évite l’infiltration d’eau

( Décoratif

( Retient l’eau dans la porte

4e PARTIE : REMPLACEMENT PARTIEL D’UN ÉLÉMENT

Pour travailler de façon ergonomique, votre entreprise met à disposition des matériels de levage afin de réaliser les travaux de réparation.

a. Choisir l’appareil de levage le plus adapté à cette activité de réparation :

| x |  |
| --- | --- |

b. Justifier votre réponse.

- position ergonomique de l’opérateur ;

- zone de travail accessible ;

- absence de déformation de la caisse, les 4 roues sont posées sur le pont.

a. À quelle nature d’élément allez-vous être confronté lors du désassemblage partiel du bas de caisse ?

(Amovible

( Inamovible

b. Expliquer ce qu’est un élément inamovible.

Ils ne permettent pas la séparation des pièces sans détérioration du procédé d’assemblage.

Le constructeur impose des soudures par procédé MAG et SERP lors du remplacement du bas de caisse dans sa gamme de réparation. Selon l’ordre de réparation du dossier ressources page DR 2/15, vous devez remplacer partiellement le bas de caisse dans la zone de choc.

En vous aidant du dossier ressources page DR 6/15, indiquer la cote (C+D) à respecter par rapport à l’extrémité avant du bas de caisse.

Que devez-vous réaliser pour assurer l’assemblage partiel du bas de caisse ?

(  Des points de soudure Oxyacétylénique

(  Des points de soudure SERP

(  Des points de soudure MAG

(   Aucune technique particulière n’est à prendre en compte

Lorsque vous utilisez le poste à souder semi- automatique MAG, de quels équipements de protection individuelle spécifique vous équipez-vous ? Entourer les bonnes réponses.

Vous mettez en œuvre le procédé MAG lors de la phase d’assemblage et vous constatez que votre bouteille de gaz est vide. Une nouvelle bouteille de gaz est commandée par votre chef d’atelier.

Quel type de gaz utilise-t-on pour effectuer une soudure en procédé MAG ?

(   Un mélange : argon + CO²

(  Un mélange : argon + CO² + O²

(   Un mélange : argon + hélium

Comment assurez-vous la protection du bain de fusion lors du soudage MAG ?

Par le gaz de protection qui est diffusé sur la zone soudée.

La position de la torche lors du soudage MAG favorise la pénétration de la soudure.

Entourer le schéma représentant la bonne position de la torche.

Avant d’assembler le bas de caisse partiel sur la structure, vous devez respecter des opérations préliminaires sur les tôles aux zones d’accostage.

Énumérer trois opérations permettant d’obtenir un assemblage de bonne qualité :

- Les zones d’accostages des tôles doivent être décapées.

- Une impression soudable à base de cuivre ou de zinc est appliquée.

- Elles devront être plaquées l’une à l’autre.

Lors de l’assemblage des tôles par procédé SERP, vous devez respecter une distance minimale entre chaque point, le pas, afin d’éviter l’effet de shunt

Expliquer ce qu’est l’effet de shunt.

L’effet de Shunt se produit lorsque le point que l’on réalise est trop proche du point voisin, le courant électrique passe par le point déjà fait car il offre moins de résistance au passage du courant.

Le constructeur impose des protections anticorrosion après la soudure du bas de caisse partiel.

Citer ces protections pour l’intérieur et l’extérieur du bas de caisse.

Partie intérieure du bas de caisse : Cire pour corps creux à pulvériser.

Partie extérieure du bas de caisse :

- produits bitumeux	 		- apprêt 2K par pistolage.

- électrozingage			- impression phosphatante

5e PARTIE : POSE DES ÉLÉMENTS ET CONTRÔLE AVANT RESTITUTION DU VÉHICULE

Après la remise en conformité de la superstructure, vous devez reposer la porte avant gauche du véhicule. Pour cela, nous allons étudier les charnières afin de préparer l’intervention.

En vous aidant du dossier ressources page DR 9/15, entourer sur la perspective éclatée ci-dessous, la ou les zone(s) du système d’étude « charnière de porte ».

En vous aidant du dossier ressources page DR 10/15, indiquer les repères manquants sur la perspective éclatée ci-dessous.

En vous aidant du dossier ressources pages DR10/15 et DR 11/15, expliquer comment est réalisé l’assemblage des sous-ensembles suivants :

- a : Sous-ensemble 1 : Charnière partie carrosserie (Rep 3-1)  /  Carrosserie :

À l’aide des 2 vis Rep 71

- b : Sous-ensemble 2 : Charnière partie porte (Rep 3-3)  /  Porte :

MIse en Position (MIP) : Grâce au tenon sur la porte

MAintien en Position (MAP) : Grâce à la vis Rep 72

- c : Donner le repère et le nom des éléments permettant d’assembler les 2 sous-ensembles précédents.

Rep : 6			Nom : Axe de charnière de porte

Rep : 7			Nom : Clips de maintien

En vous aidant du dossier ressources pages DR10/15 et DR 12/15, donner le nom et la fonction des usinages suivants :

|  | U1 : Nom : Épaulement Fonction : Arrêter l’axe de charnière U2 : Nom : Gorge Fonction : Accueillir le clip de maintien U3 : Nom : Chanfrein Fonction : Faciliter le montage |
| --- | --- |

En vous aidant de l’image ci-dessous, par quel procédé les charnières de porte sont-elles fixées sur la carrosserie et la porte ? Cocher la bonne réponse.

| Par soudure |  |  |  | Par éléments filetés |  |  |  | Par sertissage |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |

Colorier en bleu, sur les 2 vues planes du dessin ci-dessous, la solution choisie.

En vous aidant des réponses précédentes, compléter la gamme de repose de la porte sur le véhicule en précisant l’outillage dont vous aurez besoin.

|  |  | Outillage (si nécessaire) |
| --- | --- | --- |
| Étape 1 | Fixer la charnière de porte | Clé à six lobes (TORX) |
| Étape 2 | Fixer la charnière de carrosserie | Cliquet avec douille adaptée |
| Étape 3 | Poser la porte sur le véhicule | Goupille et clips ne nécessitant pas d’outillage |

Citer et expliquer les trois termes qui définissent le bon positionnement entre deux éléments de carrosserie :

- Alignement au 1er réglage à effectuer, qui consiste à aligner les arêtes ou les arrondis des éléments amovibles (réglages des hauteurs). Axe Oz

- Jeux : consiste à régler l’écart ou le jour entre les éléments. Axe Ox

- Affleurement : consiste à régler le décalage entre les éléments en, profondeur sur l’axe Oy.

En vous aidant du dossier ressources page DR 11/15, expliquer précisément le rôle de la forme elliptique des trous de passage des vis sur la charnière partie carrosserie lors du remontage.

| Les trous elliptiques servent au réglage de la porte par rapport à la carrosserie suivant les axes Ox pour le jeu et Oz pour l’alignement. |  |
| --- | --- |

Une fois la porte positionnée correctement, donner le couple de serrage en daN.m des vis des charnières de porte à l’aide du dossier ressources page DR 13/15.

| Vis charnière de porte / carrosserie | C1 = 3,5 daN.m |
| --- | --- |
| Vis charnière de porte / porte | C2 = 3 daN.m |

Vous venez de finir le remplacement de la porte avant, le véhicule est maintenant prêt pour le remontage des éléments amovibles

Numéroter les étapes de repose de l’aile avant dans l’ordre de la réalisation à l’aide du dossier ressources page DR 14/15.

| Phases | Renseignements techniques |
| --- | --- |
| 8 | Contrôler et régler le jeu ainsi que l’affleurement entre l’aile et le capot. |
| 3 | Approcher toutes les vis à la main. |
| 2 | Mettre en position l’aile avant. |
| 5 | Contrôler et régler le jeu ainsi que l’affleurement entre la porte avant et l’aile. |
| 6 | Serrer les vis (4). |
| 4 | Fermer la porte avant. |
| 1 | Ouvrir la porte avant. |
| 7 | Fermer le capot moteur. |
| 10 | Serrer les vis (2). |
| 9 | Ouvrir le capot. |

Vous contrôlez l’ajustement entre deux éléments avec un jeu de cales d’épaisseur. À l’aide de votre dossier ressources page DR 15/15,

Cocher dans le tableau ci-dessous si les valeurs relevées sont conformes ou non :

| Zone de mesures | Relevés | Conforme | Non conforme |
| --- | --- | --- | --- |
| CAPOT / AILE AVG | 4,5 mm | x |  |
| AILE AVG / PORTE AVG | 6 mm |  | x |
| PORTE AVG / BAS DE CAISSE | 3,5 mm | x |  |

Suite à la mesure des jeux entre deux éléments, comment procédez-vous pour régler le jeu entre l’aile avant gauche et la porte avant gauche ?

Je débloque les fixations de l’aile avant gauche et la rapproche de la porte pour avoir un jeu dans la tolérance donnée par le constructeur.

Le véhicule est maintenant prêt à être livré au client. Il ne reste plus qu’à effectuer le tri sélectif des déchets.

Indiquer, en reliant par des traits, dans quel bac de recyclage vont les déchets.

# Text boxes

Zone du choc

C’est l’angle formé par la verticale (V) et le plan de roue (R) ou par l’horizontale (H) et l’axe de fusée (F).

N° 1

Assemblage par sertissage

N° 2

Assemblage par vissage

N° 3

Assemblage par collage

N° 4

Assemblage par clips/agrafes

640 mm

50°

5° à 15°

3-1

7

71

3-3

6

72

71

3-2

U2

U1

U3

Métaux

Cartons

Chiffons / Papiers

souillés

OU

Plastiques

Pneumatiques