BACCALAURÉAT PROFESSIONNEL

RÉPARATION DES CARROSSERIES

Session : 2021

E.2 - ÉPREUVE TECHNOLOGIQUE

UNITÉ CERTIFICATIVE U2

Étude de cas – Expertise technique

Durée : 3 heures	Coef. : 3

## DOSSIER TECHNIQUE

Ce dossier comprend 17 pages numérotées de DT 1/17 à DT 17/17.

Assurez-vous qu’il est complet.

Sommaire

Rapport d'expertise page 1/2 		                        			                    page 3/17

Rapport d'expertise page 2/2 					                                         page 4/17

Restructuration : les inserts gonflants 						                    page 5/17

Restructuration : remplacement bas de caisse 					                    page 6/17

Plan de soubassement CELETTE 						                    page 7/17

Système de surveillance de la pression des pneumatiques 			           pages 8 et 9/17

Projecteurs à lampe au xénon et câblage électrique 				        pages 10 à 15/17

Valeurs des angles de trains roulants 						       pages 16 et 17/17

| PONT DE BUIS AUTO EXPERTS | PROCÈS VERBAL D’EXPERTISE Page 1/2 |
| --- | --- |
| Parc d’activités de Logodec | Code Expert : 29-00AZER-VE | Date de réception mission : 09/05/2015 | Date d’envoi : |
| BP 000 29590 PONT DE BUIS | Code société : | Date du sinistre : | N° Police : |
| Tél : 02 98 73 01 65 | N° Sinistre : |
| Mél : pdbauto-expert@expertcar.com | Référence de l’expert : L.BUIS | N° de Mission : |
| IDENTIFICATION ASSURÉ | X | TIERS |  | ASSUREUR |
| Nom Prénom : Le Gallec | Société : MAIF |
| Adresse : 10 rue de Loctudy | Adresse : Rue du Président Sadate |
| CP : 29000 | Ville : QUIMPER | CP : 29000 | Ville : QUIMPER |
| Tél : 02 98 00 00 00 | Courriel : | Tél : 02 98 10 00 00 | Courriel : |
| RÉPARATEUR | Nom : Lycée des Métiers de la carrosserie |
|  | Adresse : rue de Logodec |
|  | CP : 29590 | Ville : Pont de Buis | Tél : 02 98 73 01 65 |
|  | Agréé |  | Réseau |  | Hors réseau | X |
| IDENTIFICATION DU VÉHICULE | Nat : |  | Valeur du véhicule |  |
| Marque : RENAULT | N° Immatriculation : 2235 BZH 29 |
| Type mines : EMO5 | Genre : VP |
| Modèle : Mégane | Date 1re mise en circulation : 19/03/2007 |
| Carrosserie : CC | Année modèle : 2007 |
| Couleur : Gris | Date d’achat : 19/03/2007 |
| N° de série : VF1EMOCOH28335684 | Puissance fiscale : 7 |
| État | Bon | X | Normal |  | Mauvais |  | Énergie : ES |
| Usure des pneus en % | Nombre de places : 5 |
| AVG | 10 % | AVD | 10 % | ARG | 0 % | ARD | 0 % | Kilométrage compteur : 45632 |
| CIRCONSTANCES DE L’EXPERTISE | Lieu de visite : Rue de Logodec Pont de Buis |
| Dates d’examen : | Avant travaux : 15/05/2015 | En cours : |
| Validité CT : OUI | S/banc de mesure : | Après travaux : |
| Rapport d’information déposé le : | Procédure VGE applicable : | oui |  | non | X |
| Réparable économiquement | oui | X | non |  | Techniquement | oui | X | non |  |
| Convention pour démolition | oui |  | non | X | En classe : |
| Accord pris avec le réparateur | X | Assuré | X | Tiers |  | Estimation |  |
| Point de choc : 8-1--3 | Angle : 8 | Main-d’œuvre | TVA | Nombre d’heures | Tarif horaire HT | Sous total HT |
| Intensité : A B C | T1 | 20 | 4,45 | 45,80 |  |
|  | T2 | 20 | 4,00 | 62,50 |  |
|  | T3 | 20 | 1,20 | 74,20 |  |
|  | M1 | 20 | 0,50 | 45,80 |  |
|  | M2 | 20 |  | 62,50 |  |
|  | M3 | 20 | 2,75 | 74,20 |  |
|  | Peinture T2 | 20 | 5,25 | 62,50 |  |
|  | Ingrédient peinture |  |  |  |  |
|  | Opaque | 20 |  |  |  |
|  | Métallisée vernie | 20 | 5,25 | 30,10 |  |
|  | Nacrée vernie | 20 |  |  |  |
| Immobilisation : .............................jours |  |  |  |  |  |
| SOUS RÉSERVE DE GARANTIE CONTRACTUELLE |
| Pneumatiques | 168,50 HT |  |  |  |
| Accessoires HS 1 | HT |  |  |  |
| Accessoires HS 2 | HT |  |  |  |
| Remorquage justifié | HT |  |  |  |
| Port | HT |  |  |  |
| RÈGLEMENT PAR DIFFÉRENCE DES VALEURS | Sous total HT |  |
| Valeur du véhicule | HT | TTC |  |
| Valeur résiduelle | HT | TTC |  |

| Différence des valeurs | HT | TTC |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | MONTANT TTC |  |
| Signature de l’expert | Signature du réparateur |  |  |

| DESCRIPTIF |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Point d'impact : 8 - 1 - 3 |  | Intensité : B |  |  | Immobilisation : ................. J |  |  |
| Angle : 8 |  | Zones de déformation : |  |  |  |  |  |
| PIÈCES |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Libellé | Nombre | Abatt usure | HT brut | HT total | Dp | Ech | Red | OG | P |
| Optique avec ballast | 1 |  | 372,65 | 372,65 |  | x |  |  |  |
| Lampe xénon D2R | 1 |  | 195,74 | 195,74 |  | x |  |  |  |
| Bouclier | 1 |  | 359,25 | 359,25 |  | x |  |  | x |
| Pneumatique AVG | 1 | 0 | 168,50 | 168,50 |  | x |  |  |  |
| Valve communicante AVG | 1 |  | 60,00 | 60,00 |  | x |  |  |  |
| Jante aluminium AVG | 1 |  | 167,22 | 167,22 |  | x |  |  |  |
| Capteur calculateur avant | 1 |  | 58,75 | 58,75 |  | x |  |  |  |
| Bas de caisse gauche | 1 |  | 198,50 | 198,50 |  | x |  |  | x |
| Porte gauche | 1 |  | 658,50 | 658,50 |  | x |  |  | x |
| Contrôle train roulant |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Contrôle soubassement |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Réinitialisation optique |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Réinitialisation valve |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Montage, équilibrage pneumatique |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Montant total HT pièces détachées | 2239,11 |  |  |
| MAIN-D'ŒUVRE |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Libellé | Nombre | PU € | HT Brut € | HT Total |  |  |  |  |  |
| Tôlerie T1 | 4,45 | 45,80 | 203,81 | 203,81 |  |  |  |  |  |
| Tôlerie T2 | 4 | 62,50 | 250 | 250 |  |  |  |  |  |
| Tôlerie T3 | 1,2 | 74,20 | 89,04 | 89,04 |  |  |  |  |  |
| Peinture T2 | 5,25 | 62,50 | 328,12 | 328,12 |  |  |  |  |  |
| Mécanique T1 | 0,50 | 45,80 | 22,90 | 22,90 |  |  |  |  |  |
| Mécanique T2 |  | 62,50 |  |  |  |  |  |  |  |
| Mécanique T3 | 2,75 | 74,20 | 204,04 | 204,04 |  |  |  |  |  |
| Contrôles et réglages Trains Roulants = M3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Contrôle soubassement = T3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Contrôle diagnostique, réinitialisation = M3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | total main-d’œuvre HT | 1097,92 |  |  |
| INGRÉDIENTS PEINTURE |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Libellé | Nombre | PU | HT Brut | HT Total |  |  |  |  |  |
| Opaque |  | 23,41 |  | 0 |  |  |  |  |  |
| Métallisée vernie | 5,25 | 30,10 | 158,02 | 158,02 |  |  |  |  |  |
| Nacrée vernie |  | 35,11 |  | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | total ingrédient peinture HT | 158,02 |  |  |
| TOTAL GENERAL |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Vétusté non déduite | Vétusté déduite |  |  |
| Libellé | TVA | HT | TTC |  | HT | Total TTC |  |  |
| Main-d'œuvre |  |  |  |  | à remplir sur le dossier sujet |  |  |
| Pièces |  |  |  |  |  |  |  |
| Ingrédients peinture |  |  |  |  |  |  |  |
| Petites fournitures |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Éléments SCG |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Forfaits |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Hors éléments SCG |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Minorations |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL GÉNÉRAL |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Examen contradictoire effectué en présence de : |  |  |  |  |  |  |  |
| Visa après accord sur les dégâts apparents constatés : |  |  |  |  |  |  |
| L'Expert : |  | Le Sinistré : |  |  | Le Réparateur : |  |  |

Nota : Toute modification du présent procès-verbal ne pourra être prise en compte que si l'expert est mis à même d'en apprécier le bien-fondé en temps utile.

Restructuration

Les inserts gonflants

Les inserts gonflants assurent l'étanchéité et l'insonorisation des corps creux du véhicule.

Ceux-ci réagissent à la température lors de l'immersion de la caisse dans les bains de cataphorèse en usine.

Ces conditions ne peuvent être reproduites en atelier.

Les inserts n'étant pas récupérables, ils doivent être remplacés systématiquement.

Les inserts fournis par le magasin des pièces de rechange sont identiques à l'origine.

Pour reproduire leurs propriétés d'étanchéité et d'insonorisation, réaliser la gamme d'opérations suivantes :

- Nettoyer les surfaces d'encollage à l'heptane (référence 77 11 170 064).

- Obturer les trous de l'insert en découpant un morceau de plaque insonorisant (référence       77 01 423 546).

- Appliquer sur la périphérie et sur les trous de l'insert, du mastic d'étanchéité en cordon préformé pour garniture (référence 77 01 423 330).

-  Mettre en position en comprimant le mastic.

Restructuration

Remplacement bas de caisse

RENAULT Mégane CC

Système de surveillance de la pression des pneumatiques

Tableau des indices de vitesse pneumatique :

| Indice de vitesse | Vitesse maximale |
| --- | --- |
| H | 210 Km/h |
| V | 240 Km/h |

Système de surveillance de la pression des pneumatiques

Projecteurs à lampe au xénon : présentation, schéma de principe

Projecteurs à lampe au xénon : généralités, description

Capteur de hauteur arrière

Projecteurs à lampe au xénon : capteur/calculateur avant, capteur arrière

Projecteurs à lampe au xénon dépose repose

Projecteur et lampe

Câblage électrique des projecteurs à lampe au xénon, du capteur/calculateur et                des accessoires liés

Électricité : affectation des fusibles

Valeurs des angles de trains roulants

Attention : effectuer le calcul avec les hauteurs de caisse du véhicule pour choisir les bonnes valeurs de trains roulants.

Chasse non réglable

Carrossage non réglable

Pivot non réglable

Valeurs des angles de trains roulants

Parallélisme avant

Parallélisme arrière non réglable

# Text boxes

Zones impactées par la pièce métallique tombée du camion.

Nota :

- Le capteur avant ne possède pas les mêmes caractéristiques que le capteur arrière, il est donc important de ne pas les intervertir.

- Le capteur avant possède un repère de couleur jaune.

OR

GR

1

23

7

6

7

JA

1S

2S

LPD-BE-

LPG-BE-