Baccalauréat Professionnel

« Maintenance des Équipements Industriels »

ÉPREUVE E1 : Épreuve scientifique et technique

Sous-épreuve E11 (unité 11) :

Analyse et exploitation de données techniques

SESSION 2021

DOSSIER TECHNIQUE et RESSOURCES

| 46 | 1 | Rondelle d’appui de la goupille |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 45 | 2 | Ecrou Hexagonale H M8 |  |
| 44 | 2 | Vis Hexagonale M8-50 |  |
| 43 | 1 | Goupille d’arrêt axial de l’axe |  |
| 42 | 1 | Axe de fixation tenon/tube |  |
| 41 | 1 | Tube griffe supplémentaire |  |
| 40 | 1 | Tenon griffe supplémentaire |  |
| 35 | 1 | Anneau élastique pour alésage diamètre 100 |  |
| 34 | 1 | Boîte à roulements |  |
| 33 | 1 | Ecrou à encoches KM13 |  |
| 32 | 1 | Rondelle à griffes MB13 |  |
| 31 | 1 | Entretoise |  |
| 30 | 2 | Roulement à billes 6013 EE |  |
| 29 | 1 | Fusée de tête de grappin |  |
| 28 | 4 | VIS hexagonale M10-40 |  |
| 27 | 30 | VIS hexagonale M16-40 |  |
| 26c | 4 | Ecrou hexagonale M10 |  |
| 26+26b | 20 | Ecrou hexagonale M16 |  |
| 25a+25b | 1 | Embout rotule de bielle |  |
| 24a+24b | 1 | Embout rotule de bielle |  |
| 23 | 1 | Bielle de griffe |  |
| 22a+22b | 1 | Embout rotule de bielle |  |
| 21a+21b | 1 | Embout rotule de bielle |  |
| 20 | 1 | Bielle de maintien |  |
| 19a+19b | 1 | Chape à rotule SGS-M10x1,25 |  |
| 18a+18b | 1 | Chape à rotule SGS-M10x1,25 |  |
| 17a+17b | 1 | Flasque orientable SSNG-32 |  |
| 16 | 1 | Vérin pneumatique double effet c96sdb63-250 |  |
| 15a+15b | 1 | Flasque orientable SSNG-32 |  |
| 14 | 1 | Vérin pneumatique double effet c96sdb63-250 | Acier |
| 13 | 1 | Maintien gauche | Acier |
| 12 | 1 | Griffe gauche | Acier |
| 11 | 1 | Maintien droit | Acier |
| 10 | 1 | Griffe droite | Acier |
| 8-9 | 2 | Palier auto-aligneur UCFLE 205 |  |
| 6-7 | 2 | Palier auto-aligneur UCFLE 205 |  |
| 4-5 | 2 | Palier auto-aligneur UCFLE 205 |  |
| 2-3 | 2 | Palier auto-aligneur UCFLE 205 |  |
| 1 | 1 | Corps de grappin | Acier |
| REPERE | Nombre | DESIGNATION | MATIERE |

La charge axiale dynamique (Fa) est égale à 0.4 fois la charge radiale dynamique « C ».

Fa = 0.4 x C

| D | d | d1 | E | F | L |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4-6 | 0,9 | 1,1 | 6 | 25 | 22 |
| 5-8 | 1,2 | 1,4 | 9,5 | 35 | 31,5 |
| 6-10 | 1,5 | 1,7 | 10,5 | 42 | 37 |
| 7-12 | 1,8 | 2 | 12 | 48 | 46 |
| 9-14 | 2 | 2,2 | 15 | 62 | 53 |
| 10-16 | 2,4 | 2,6 | 17 | 70 | 60 |
| 11-18 | 2,7 | 3 | 20 | 78 | 70 |
| 12-20 | 3 | 3,4 | 21,5 | 84 | 76 |
| 13-22 | 3,5 | 4 | 24 | 96 | 84 |
| 15-25 | 4 | 4,5 | 27,5 | 110 | 96 |
| 18-30 | 4,5 | 5 | 32 | 124 | 115 |

| Type | S | N | L |
| --- | --- | --- | --- |
| d | t | D1 | t | D1 | t | D1 |
| 1,6 | 0,5 | 3,5 | 0,5 | 5 | 0,5 | 6 |
| 2 | 0,6 | 4,5 | 0,6 | 5 | 0,6 | 6 |
| 2,5 | 0,6 | 5 | 0,6 | 6 | 0,6 | 8 |
| 3 | 0,6 | 6 | 0,6 | 7 | 0,8 | 9 |
| 4 | 0,8 | 8 | 0,8 | 9 | 1 | 12 |
| 5 | 1 | 9 | 1 | 10 | 1 | 15 |
| 6 | 1,6 | 11 | 1,6 | 12 | 1,6 | 18 |
| 8 | 1,6 | 15 | 1,6 | 16 | 2 | 24 |
| 10 | 2 | 18 | 2 | 20 | 2,5 | 30 |
| 12 | 2 | 20 | 2,5 | 24 | 3 | 37 |
| 16 | 3 | 30 | 3 | 32 | 3 | 40 |
| 20 | 3 | 36 | 3 | 40 | 3 | 50 |
| 24 | 4 | 45 | 4 | 50 | 4 | 60 |

# Text boxes

DIAGRAMME FAST

Fonction globale

Fonction secondaire

Fonction technique Niveau 1

Fonction technique Niveau 2

Solutions techniques

Eléments

PALETTISER DES SACS

MONTER les sacs

SAISIR et DEPOSER les sacs

DEPLACER les sacs transversalement

DEPLACER les sacs longitudinalement

TOURNER les sacs

TRANSLATER verticalement les sacs suivant l'axe Z

SAISIR et DEPOSER les sacs

CENTRER les sacs

TRANSLATER horizontalement le grappin suivant l'axe Y

TRANSLATER horizontalement le grappin suivant l'axe X

PIVOTER le grappin autour de l'axe Z

Transformer une énergie électrique en énergie mécanique

Guider en translation suivant l'axe Z

Transformer une énergie pneumatique en énergie mécanique

Guider en rotation suivant l'axe X

Transformer une énergie pneumatique en énergie mécanique

Guider en rotation suivant l'axe X

Transformer une énergie électrique en énergie mécanique

Guider en translation suivant l'axe Y

Transformer un mouvement de rotation en translation

Transformer une énergie électrique en énergie mécanique

Guider en translation suivant l'axe X

Transformer un mouvement de rotation en translation

Transformer une énergie électrique en énergie mécanique

Transmettre le mouvement de rotation

Motoréducteur

Système rail/galets

Vérin de serrage

Paliers auto-aligneurs

Serrer les deux griffes simultanément

Serrer les deux maintiens simultanément

Bielle de réglage

Vérin de maintien

Paliers auto-aligneurs

Bielle de réglage

Motoréducteur

Système rail/galets

Système poulie/courroie

Motoréducteur

Système rail/galets

Système poulie/courroie

Système poulie/courroie

ASCENSEUR de sacs

GRAPPIN

PORTIQUE transversal

PORTIQUE longitudinal

CHARIOT + Tête de grappin

Motoréducteur

Vérin de maintien

Tête de grappin

Bielle des maintiens

Griffes

Maintiens

Vérin de griffes

Vérin de maintien

Bielle des griffes

2

1

Prise des sacs

Début d’ouverture des griffes

Position initiale

SAC

Fin d’ouverture des griffes et ouverture des maintiens

Ouverture des griffes

4

3

6

5

Début de fermeture des griffes

Fermeture des maintiens

SAC

SAC

7

Pour la dépose des sacs les opérations se déroulent dans l’ordre inverse

Fin de fermeture des griffes

SAC

Cotation de la position de la goupille à représenter avec sa tolérance

NOMENCLATURE

SCHEMA CINEMATIQUE

SE1

SE2

SE3

SE4

SE5

SE6

SE8

SE7

SE9

SE10

SE11

SE10 : Maintien droit

SE9 : Griffe gauche

SE6 : Bielle de maintien

SE8 : Griffe droite

SE7 : Bielle de griffes

SE11 : Maintien gauche

SE5 : Tige de vérin de maintien

SE4 : Tige de vérin de griffe

SE3 : Corps de vérin de griffes

SE2 : Corps de vérin de maintien

SE1 : Corps de grappin

Diamètre des griffes

Graphe de flexion en fonction du diamètre des griffes et du poids de la charge

Goupille « BETA »

Diamètre de perçage

Désignation normalisée : Goupille BETA ( D x L )	suivant la norme DIN 11024

Rondelle d’appui

Désignation normalisée : Rondelle d’appui ( S, N ou L ) - d 	suivant la norme ISO 7089