Baccalauréat Professionnel

« Maintenance des Équipements Industriels »

ÉPREUVE E2

Analyse et préparation d'une activité de maintenance

SESSION 2021

DOSSIER TECHNIQUE et RESSOURCES

|  |  |  |  |  |  | Coût en euros |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N° de l'intervention | Mécanique | Hydraulique | Electrique | Désignation de l'intervention | Temps de maintenance en heure | Coût horaire | Coût des Pièces de rechange | Coût total de maintenance |
| 1 | ( |  |  | Revues coincées dans le container | 0,50 | 24 |  | 24 |
| 2 | ( |  |  | Mauvais chargement du basculeur | 0,75 | 36 |  | 36 |
| 3 |  | ( |  | Défaut de synchronisme des vérins | 1,15 | 60 |  | 60 |
| 4 | ( |  |  | Encrassement des cellules photoélectriques | 3 | 144 |  | 144 |
| 5 |  | ( |  | Fuite au niveau du distributeur | 2,15 | 103.2 | 285,72 | 388,92 |
| 6 | ( |  |  | Bruit anormal du moteur convoyeur | 2,50 | 120 | 16 | 136 |
| 7 |  |  | ( | Bobine KMG défectueuse | 1,50 | 72 | 34,34 | 106,34 |
| 8 |  | ( |  | La centrale hydraulique ne monte pas en pression mais le moteur tourne. | 1 | 48 |  | 48 |
| 9 |  | ( |  | Fuite au niveau du vérin gauche. | 2,50 | 120 | 6,45 | 126,45 |
| 10 |  |  | ( | La centrale hydraulique n’est pas alimentée. Voyant orange défaut hydraulique allumé. | 2,50 | 120 |  | 120 |
| 11 |  | ( |  | Surpression du groupe hydraulique | 3,75 | 180 | 301 | 481 |
| 12 |  |  | ( | Disjoncteur moteur tapis: trop de revues bloquées | 2 | 96 |  | 96 |
| 13 | ( |  |  | Capteur fin de course bas tombé. remise en place | 0,75 | 36 |  | 36 |
| 14 |  | ( |  | Bruit anormal au niveau de la pompe | 2 | 96 | 36,20 | 132,2 |
| 15 |  | ( |  | Température excessive du fluide | 1,50 | 72 |  | 72 |
| 16 |  | ( |  | Viscosité inadéquate | 3,50 | 168 | 430 | 598 |
| 17 |  |  | ( | Transformateur T1 | 0,50 | 24 | 96,6 | 120,6 |
| 18 |  | ( |  | Fuite au niveau du vérin droit. | 2,50 | 120 | 6,45 | 126,45 |
| 19 |  |  | ( | Déclenchement relais thermique Rth2 | 0,50 | 24 |  | 24 |
| 20 |  | ( |  | Filtre encrassé | 2 | 96 | 15,10 | 111,1 |
| 21 |  |  | ( | Fusible FU2 | 0,50 | 24 | 3,70 | 27,70 |

| Désignation | Références | Caractéristiques | Prix |
| --- | --- | --- | --- |
| Diviseur de débit | FDCV-12N-0-33 |  | 260 € |
|  | FDC1-10N-0-33 |  | 190 € |

Choix des barrières immatérielles

| Modèle à choisir | Modèle GL-RF | Modèle GL-RL |
| --- | --- | --- |
| Type de détection | Détection fine : Ø 14 mm | Détection large : Ø 45 mm |
| Références en fonction des longueurs | Références | Longueur totale en mm | Références | Longueur totale en mm |
|  | GL-R39F | 400 | GL-R10L | 400 |
|  | GL-R47F | 480 | GL-R12L | 480 |
|  | GL-R55F | 560 | GL-R14L | 560 |

### Choix des câbles :

• Chaque barrière immatérielle est raccordée à un câble. Ainsi, le système requiert au minimum deux câbles : un pour le transmetteur et un pour le récepteur.
• Deux modes de raccordement :

-Système de synchronisation filaire, les deux barrières (émetteur et récepteur) sont raccordées au module de sécurité.

- Système monoligne, le récepteur est raccordé à l’émetteur. Puis l’émetteur est raccordé au module de sécurité.

### Exemple de câblage barrières série GL-R/relais de sécurité GL-TR

| N° de bornes | Désignation |
| --- | --- |
| 1 | Sortie 1, active si barrière opérationnelle |
| 2 |  |
| 3 |  |
| 4 |  |
| 5 | Raccordement PE |
| 6 | Alimentation externe du relais |
| 7 |  |
| 8 | Détection d’erreur |
| 9 |  |

Capteur de déplacement linéaire 1/2

Capteur de déplacement linéaire 2/2

##### Tableau d’affectation des entrées et des sorties de l’automate programmable

- Les entrées :

| Adresses | Repères | Correspondance | Fils |
| --- | --- | --- | --- |
| % I1.0 | KA1 | Mise en service | 47 |
| % I1.1 | S4 | Depart cycle | 48 |
| % I1.2 | S5 | Descente | 49 |
| % I1.3 | KA2 | Autorisation départ | 50 |
| % I1.4 | Non utilisé | Non utilisé |  |
| % I1.5 | Non utilisé | Non utilisé |  |
| % I1.6 | Non utilisé | Non utilisé |  |
| % I1.7 | Non utilisé | Non utilisé |  |
| % I1.8 | B3 | Détecteur niveau bas trémie | 55 |
| % I1.9 | B4 | Détecteur niveau haut trémie | 56 |
| % I1.10 | SH | Fdc benne en haut | 57 |
| % I1.11 | SB | Fdc benne en bas | 58 |
| % I1.12 | SP | Capteur verrou de porte | 59 |
| % I1.13 | B5 | Détection présence palette | 60 |

- Les sorties :

| Adresses | Pré actionneurs | Actionneurs | Ordres | Fils |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| % Q2.0 |  | HL7 | Voyant « Défaut rotation d’un des convoyeurs » | 34 |
| % Q2.1 |  | HL8 | Balise orange | 35 |
| % Q2.2 | Non utilisé | Non utilisé | Non utilisé |  |
| % Q2.3 | 1YVB | 1A1 /1A2 | Basculement Avant benne | 37 |
| % Q2.4 | 1YVA | 1A1 /1A2 | Basculement Arrière benne | 41 |
| % Q2.5 | KM1 | M1 | Moteur convoyeur benne 10488 | 42 |
| % Q2.6 | KM2 | M2 | Moteur convoyeur trémie 10489 | 43 |
| % Q2.7 | KM3 | M3 | Moteur groupe hydraulique | 44 |
| % Q2.8 | Non utilisé | Non utilisé | Non utilisé |  |
| % Q2.9 | Non utilisé | Non utilisé | Non utilisé |  |

#### GRAFCET

#### point de vue Partie Opérative du système

#### BASCULEUR

# Text boxes

Fichier historique du basculeur

P        T

B

B

A

A

1A1

1A2

zone

zone

à remplir Q

Schéma hydraulique du basculeur

A         B

P          T

1YVA

1YVB

0Z1

1V1

1YV

Caractéristiques des vérins :

( de piston : 63 mm

( de tige : 25 mm

( des orifices : 1/2"

Course : 400mm

0V1

OV1

OZ4

OZ2

OZ3

100bars

OP

OM

Extrait du document constructeur

Choix d'un diviseur de débit

Extrait du document constructeur

Extrait du document constructeur

Extrait du document constructeur

Clapet anti-retour piloté simple et double effet

Extrait du document constructeur

Ph1             Ph3

Ph2

PE

Basculeur     folio 1

Ph

P1              P2

S1              S2

T1 400V/24V ~

Q2

Ph

Ph

Ph

N

Q3

N

Ph

Ph

S1

1

2

96

95

Rth1

2

1

S3

S4

3

4

13

14

KMG

KMG

A1

A2

S2

1

2

96

95

Rth2

H1

Q4

N

N

Ph

Ph

Q5

N

N

Ph

Ph

Alimentation

Sorties API

Alimentation

Partie commande

63

64

53

54

KMG

Alimentation réseau  tri 400V+Neutre+PE 50 Hz

Alimentation de la partie puissance

KMG

1

2

3

4

5

6

33

34

IS1

1    3    5    N

2     4    6    N

1    3    5     N

2    4    6    N

Q1

Basculeur     folio 2

Extrait du document constructeur

Tapis convoyeur

1,5Kw

1

2

KM2

3

4

5

6

de KMG

Q6

N

Ph

Alimentation

API

4

6

5

2

1

3

Rth2

U

V

W

M2

FU2

1

2

KM1

3

4

5

6

4

6

5

2

1

3

Rth1

U

V

W

M1

Groupe hydraulique

FU1

Q7

N

Ph

A2

230V/

24V=

-

Alimentation

24v continu

Q8

+

-

1          3

2          4

0 V       24V=

0                230

Schéma Disjoncteur Magnétothermique

Extrait du document constructeur

A raccorder sur le relais de sécurité

A raccorder sur le relais de sécurité

Raccordement récepteur

Raccordement émetteur

Relais de sécurité GL-T11R

Extrait du document constructeur

Extrait du document constructeur

Extrait du document

constructeur

Extrait du document constructeur

2

3

4

5

6

7

8

0

0

1

Départ cycle et Fin de course benne en bas

et détection niveau bas de la trémie et capteur porte et présence palette

Démarrer le convoyeur benne « tapis benne » et attente de 3 secondes

Basculer  la benne en arrière

# Démarrer le convoyeur trémie « tapis trémie »

# Premier basculement avant de la benne pendant 10 s

Basculer  la benne en arrière

# l

# Deuxième basculement avant de la benne pendant 5 secondes

Basculer  la benne en arrière

# Dernière basculement avant de la benne, arrêter le convoyeur benne et le convoyeur trémie

La benne est en position haute

La benne est en position basse

5 secondes écoulées

La benne est en position haute

10 secondes écoulées

La trémie est vide et la benne est en position haute

3 secondes écoulées

La trémie est remplie