| DANS CE CADRE | Académie : | Session : |
| --- | --- | --- |
|  | Examen : | Série : |
|  | Spécialité / Option : | Repère de l’épreuve : |
|  | Epreuve / Sous-épreuve : |
|  | NOM : Prénoms : |
|  | Né(e) le : | N° du candidat |
|  |  | (le numéro est celui qui figure sur la convocation ou liste d’appel) |
| NE RIEN ECRIRE |  |

PELLETEUSE KUBOTA KX080-4 standard

E2 - Analyse préparatoire à une

intervention

- Unité U 2 –

DOSSIER SUJET-REPONSE

| Feuille DS 1/7 |  |
| --- | --- |
| Feuille DS 2/7 | /11,5 |
| Feuille DS 3/7 | /19,5 |
| Feuille DS 4/7 | /17 |
| Feuille DS 5/7 | /32 |
| Feuille DS 6/7 |  |
| Feuille DS 7/7 | /20 |
| Total | /100 |
| Note | /20 |

- DOSSIER SUJET : Identifié DS, numéroté DS 1/7 à DS 7/7

- Le Dossier Sujet est à rendre dans son intégralité en fin d’épreuve

L’usage de calculatrice avec mode examen actif est autorisé.

L’usage de calculatrice sans mémoire, « type collège » est autorisé.

| 2106-MM B AP 2 1 | Baccalauréat Professionnel | Session 2021 | U 2 |
| --- | --- | --- | --- |
| MAINTENANCE DES MATÉRIELS Option B : Matériels de construction et de manutention | DS 1 / 7 |
| E2- Analyse préparatoire à une intervention | Durée : 3 h | Coef. : 3 |  |

Problématique :

Vous êtes réceptionnaire dans l’entreprise FRANCEMAT, concession KUBOTA, Boulevard de Chicago à LONGVIC (21600).

Monsieur PALTRET (N° de tel : 06485123**), conducteur d’engins de l’entreprise LHOMME TRAVAUX PUBLICS, 27 Rue de CHAMBERLIN à HAUTEVILLE-LES-DIJON 21121 (N° de tel : 03805811**), vous amène le 27 Avril 2020 à 10h, sa pelleteuse Kubota KX080-4.

Cette pelleteuse a été achetée neuve en 2017 avec un contrat de garantie de 2 ans. Elle a toujours été entretenue par votre entreprise et totalise 1485 heures.

Vous devez réaliser l’entretien prévu des 1500 heures et de plus la pelleteuse a un problème d’orientation, la tourelle tourne par à-coup.

Le client voudrait récupérer sa machine au plus vite.

Pour votre entreprise, toute commande de pièces avant 17h00 est livrée le lendemain matin à 7h30.

Votre travail se décompose en deux parties :

1ère Partie : l’ordre de réparation, la préparation de l’entretien, la commande de pièces et lubrifiants.

2ème Partie : l’analyse fonctionnelle et structurelle du système d’orientation de tourelle. Puis, à l’aide du dossier technique et de la plainte du client, vous diagnostiquerez la panne.

1ère Partie

  - Compléter l’ordre de réparation

Ordre de réparation Date de début des travaux : …………….. N° 548 ENTREPRISE CLIENT FRANCEMAT Nom : …………………………….. Boulevard de Chicago Adresse :…………………………. 21600 LONGVIC ………………………….. Tel : 03.80.65.14.** Tel : ………………………. MATERIEL : Marque : …………………………………… Type : …………………………………… Numéro d’identification : …………………………………… Année de fabrication : ……………….. Nombre d’heures : …………………………………… Année de mise en service : ………. NATURE DES TRAVAUX : ……………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………… Travaux pris en charges car sous garantie : OUI NON

  - Calculez le temps de l’intervention totale sur la machine en fonction des temps du forfait, de la recherche de panne et de réparation de la tourelle. Le temps de réparation de la panne est estimé à 5h. Le nettoyage et le rangement sont compris dans les temps d’entretien.

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

  - Planifiez votre intervention en fonction du plan de charge de l’atelier.

Plusieurs mécaniciens pourront intervenir sur la machine.

Vous indiquez le nom de la machine et si vous êtes en entretien, recherche de panne ou commande de pièces.

|  | Horaires | Lundi 27/04 | Mardi 28/04 | Mercredi 29/04 | Jeudi 30/04 | Vendredi 01/05 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Mécanicien Pierre | 8h-12h | Réparation pelle | Réparation pelle | Préparation machine neuve |  | Férié |
|  | 14h-18h | Réparation pelle | Livraison pelle | Livraison chargeuse |  | Férié |
|  |  |  | Montage mini-pelle |  |  |  |
| Mécanicien Paul | 8h-12h | Reprise occasion |  | RTT | RTT | Férié |
|  | 14h-18h | Reprise occasion |  | RTT | RTT | Férié |
| Mécanicien Jacques | 8h-12h | Préparation machine neuve | Réparation chargeuse |  |  | Férié |
|  | 14h-18h | Préparation machine neuve | Réparation chargeuse |  |  | Férié |

Les pièces et les lubrifiants pour l’entretien sont en stock.

  - Dans le tableau suivant, indiquez par une croix les éléments à contrôler et/ou nettoyer et/ou remplacer et/ou régler et/ou vidanger ou simplement à ne pas tenir compte à cet entretien (ne pas faire) :

| Éléments | À contrôler | À nettoyer | À remplacer | Régler | A vidanger | Ne pas faire |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Motorisation |
| Circuit de refroidissement |  |  |  |  |  |  |
| Liquide de refroidissement |  |  |  |  |  |  |
| Huile moteur |  |  |  |  |  |  |
| Filtre à huile |  |  |  |  |  |  |
| Filtre à carburant |  |  |  |  |  |  |
| Filtre à air |  |  |  |  |  |  |
| Courroie trapézoïdale |  |  |  |  |  |  |
| Séparateur d’huile |  |  |  |  |  |  |
| Radiateur EGR |  |  |  |  |  |  |
| Système EGR |  |  |  |  |  |  |
|  | Hydraulique |  |
| Huile hydraulique |  |  |  |  |  |  |
| Filtre d’aspiration |  |  |  |  |  |  |
| Filtre de retour |  |  |  |  |  |  |
| Filtre de pilotage |  |  |  |  |  |  |
| Moteur de translation |  |  |  |  |  |  |
|  | Cabine |  |
| Filtre extérieur |  |  |  |  |  |  |
| Fluide frigorigène |  |  |  |  |  |  |

  - Réalisez la commande de pièces et des lubrifiants pour la révision des 1500 heures :

| Désignation des pièces et ingrédients | Références | Quantité | Prix unitaire HT | Prix Total HT |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Total HT |  |

  - Pour l’intervention de maintenance périodique, sélectionnez et entourez les EPI dons vous aurez besoin :

2ème Partie

Vous devez diagnostiquer la panne de la tourelle, pour cela vous devez analyser le système.

2.1)	Identifiez les différents éléments qui composent le groupe d’orientation :

2.2)	Indiquez les fonctions des éléments CSR et CSL :

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

Vous allez réaliser le contrôle des pressions maximales sur la ligne A et B.

2.3)	Indiquez dans le tableau ci-dessous sur quel repère brancher le manomètre et la valeur à trouver :

| Mesure | Repères | Valeurs en bar |
| --- | --- | --- |
| Contrôle pression ligne A CSL |  |  |
| Contrôle pression ligne B CSR |  |  |

2.4)	Indiquez la procédure de contrôle pour obtenir la pression primaire maximale :

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

Les valeurs de pression maximales mesurées sur les deux lignes sont correctes.

2.5)	En tenant compte de ces résultats, que pouvez-vous conclure ?

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

On vous demande maintenant de contrôler le frein d’orientation.

2.6)	 Indiquez le type de frein utilisé et son fonctionnement :

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

2.7)	Sur le schéma page suivante (agrandissement DT 7/8 et 8/8), surlignez en rouge l’alimentation hydraulique du frein d’orientation SH pour la condition suivante :

L’utilisateur demande une rotation de la tourelle à gauche.

Vous ne surlignez que la partie entre le manipulateur et le distributeur de pilotage de frein.

2.8)	Quelles sont les trois pressions permettant la commande du frein d’orientation ?

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

2.9)	Complétez le tableau suivant :

| Mesure | Repères | Valeurs mesurées | Valeurs de référence en bar |
| --- | --- | --- | --- |
| Pression de pilotage SH |  | Conforme à la valeur de référence |  |
| Pression de desserrage PG |  | 10 Bars |  |

2.10)	En fonction des informations précédentes, identifiez un élément à mettre en cause ?

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

Le problème n’est toujours pas identifié, vous décidez de déposer le moteur hydraulique d’orientation et de contrôler le frein d’orientation.

2.11)	Complétez le tableau des étapes de dépose du groupe hydraulique d’orientation :

| Étape | Procédure |
| --- | --- |
| 1 |  |
| 2 |  |
| 3 |  |
| 4 |  |
| 5 |  |
| 6 |  |
| 7 |  |
| 8 |  |
| 9 |  |

La dépose du groupe étant faite, après contrôle du frein, vous remarquez que le joint (X) du piston (1) est défectueux.

(X)

2.12)	Donnez votre conclusion sur le problème de rotation par à-coup :

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

2.13)	 Indiquez les précautions à prendre pour intervenir sur le moteur de rotation (Il est déposé de la machine) :

- Pour votre sécurité :

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

- Pour le remplacement des joints :

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

# Text boxes

(photographie, etc.)