BREVET PROFESSIONNEL

ÉLECTRICIEN(NE)

SESSION 2022

ÉPREUVE E10

« PRÉPARATION D’UNE OPÉRATION »

DOSSIER SUJET

Ce sujet comporte 13 pages numérotées de 1/13 à 13/13.

Assurez-vous que cet exemplaire est complet.

S’il est incomplet, demandez un autre exemplaire au chef de salle.

Tous les documents sont à rendre en fin d’épreuve.

Le Dossier Technique (DT) et le Dossier Ressources (DR) sont consultables sous forme numérique.

L’usage de la calculatrice avec mode examen actif est autorisé.

L’usage de calculatrice sans mémoire « type collège » est autorisé.

Contexte professionnel :

Vous êtes apprenti électricien dans la société SYGMATEL. Vous intégrez une équipe chargée d’intervenir sur un projet de chantier situé à Nantes. Ce projet comporte un ensemble de 92 logements répartis sur 4 bâtiments A, B, C et D.

Ressources disponibles :

Afin de préparer vos interventions, le chef de chantier, Monsieur JOLLY, vous transmet des documents extraits du dossier technique de l’opération, ainsi que des documents ressources utiles pour votre intervention.

Ces documents sont disponibles sur un poste informatique mis à votre disposition :

- Le CCTP,

- Le PPSPS,

- Les plans,

- Les schémas,

- Le planning prévisionnel,

- Des extraits de catalogues constructeurs,

- Les notices,

- …

Travail demandé :

En vous appuyant, sur les documents mis à votre disposition, le chef de chantier vous demande de préparer les interventions ci-après :

- Au niveau du local technique :

- Le raccordement de l’éclairage de sécurité.

- Au niveau du logement C206 :

- La mise en œuvre du réseau de communication,

- Le raccordement des volets roulants avec association de la télécommande.

- La mise en service de l’installation.

Remarques :

- La préparation de ce chantier se décompose en différentes parties qui peuvent être traitées de manière indépendante,

- Les réponses sont à inscrire directement sur ce dossier sujet,

- L’évaluation se fera sur des critères d’acquisition des compétences.

A - Activité 1 : Préparation de la 1ère réunion de chantier

Afin de préparer votre intervention, vous consultez les documents mis à votre disposition pour recueillir l’ensemble des informations utiles et pratiques en lien avec le chantier.

- A1 - Indiquer l’adresse du lieu de l’intervention :

- A2 - Le chef de chantier vous a donné rendez-vous "place Canclaux" pour vous rendre sur le chantier. À partir du centre hospitalier, indiquer le numéro du ou des bus à prendre

N° du ou des bus à prendre :

- A3 - Relever les localisations et les types d’intervention que le chef de chantier vous confie :

- A4 - À partir de la rue Evariste Luminais, surligner sur le plan de masse ci-dessous le chemin le plus court à prendre pour vous rendre à l’appartement C206 :

- A5 - À l'aide du planning (DT2), repérer le numéro du « lot électricité ».

Lot électricité : N°

- A6 - Indiquer les dates de début et de fin prévues pour la réalisation complète du lot électricité :

Début : 		Semaine =                      Mois =  	                                  Année =

Fin :			Semaine = 	                  Mois =                                     Année =

L’entreprise SYGMATEL a mis en place une politique de santé et sécurité au travail qui permet de limiter les accidents de travail. Vos interventions doivent aussi intégrer les notions d’éco-responsabilité. Le chef de chantier vous demande de vous informer sur les comportements préconisés.

- A7 - Indiquer les EPI préconisés pour intervenir sur le chantier :

( Casque ( Gants ( Chaussures de sécurité ( Vêtement de travail ( Tapis isolant ( Protection oculaire ( Protection Auditive ( Masque anti-poussière ( E.P.I. Antichute ( Nappe isolante

- A8 - Indiquer les mesures de prévention et/ou de protection à mettre en œuvre pour éviter les risques liés à l’électricité :

- A9 - Votre tuteur vous demande de nettoyer votre zone de travail, qu’allez-vous faire des déchets que vous avez rassemblés ?

B - Activité 2 : Raccordement de l’éclairage de sécurité

Suite à une rupture de stock, le fournisseur n’est pas en mesure de vous fournir les BAES commandés. Il vous propose une autre référence de produit. Le chef de chantier vous demande de vérifier la compatibilité au regard des exigences du CCTP.

- B1 - Relever les caractéristiques principales des BAES prévus dans le CCTP :

Flux en Lumen :		        IP :              IK :                Autonomie :

- B2 - Les BAES qu’on vous propose ont la référence LUM 16025 de chez LUMINOX. Indiquer si cette référence est compatible avec les exigences du CCTP en justifiant votre réponse.

□ Non                                        □ Oui

Justification :

- B3 - Proposer une référence compatible au fournisseur. Indiquer également la référence de la grille à associer à ce bloc :

Référence du BAES :		               Référence de la grille :

- B4 - Les BAES seront équipés d’une télécommande. Citer les fonctions qu’elles réalisent :

-

-

-

- B5 - Indiquer la référence de cette télécommande :

Référence :

C – Activité 3 : Mise en œuvre du réseau de communication

Vous êtes chargé des raccordements courants faibles de l’appartement C206. Vous devez préparer la liaison fibre optique du PTO vers le DTIO client puis du raccordement cuivre à l’intérieur du logement.

- C1 - Afin de préparer la mise en œuvre du réseau de communication, recenser les recommandations du CCTP en lien avec la fibre optique.

| Type de fibre | □ Monomode □ Multimode |
| --- | --- |
| Nombre de fibres par logement |  |
| Type de connecteur |  |

- C2 - Les fibres seront raccordées à un DTIO, rappeler la signification du sigle, expliquer la fonction de ce dispositif et indiquer sa localisation sur le logement. Proposer une référence compatible :

Signification du sigle DTIO :

Fonction :

Localisation :

Référence du DTIO :

- C3 - Indiquer le type de prises utilisées pour le réseau de communication du logement. Préciser le nombre prévu et la convention retenue pour le raccordement de ces prises:

Type de prises :

Nombre prévu :

Convention de raccordement :

- C4 - Vous devez commander auprès de votre fournisseur le câble de raccordement des prises réseau. Indiquer le type et la référence du câble que vous allez déployer :

Type :

Référence du câble :

D - Activité 4 : Raccordement des volets roulants et association de la télécommande

Vous êtes chargé de réaliser le raccordement des volets roulants électriques (VRE) associé à des modules de commande radio puis au paramétrage des modules et d’une télécommande.

- D1 - Afin d’anticiper les commandes, identifier la période prévue pour la mise en place des volets roulants :

Lot électricité N° :     : C

Semaine :	                    Mois :                                    Année :

- D2 - Indiquer le nombre de volets roulants prévus dans le logement C206 :

Nombre de volets :

- D3 - Relever le repère et le calibre du disjoncteur associé au départ dédié aux volets roulants :

Repère du disjoncteur :    			Calibre du disjoncteur :

- D4 - Proposer (page suivante) un schéma de raccordement des volets roulants.

P.S : Penser à représenter le symbole du disjoncteur D1.

- D5 - Décrire la procédure qui permet d'associer la télécommande à un micro module de volet roulant :

1 :

2 :

3 :

4 :

E - Activité 5 : Mise en service de l’installation

Conformément à la norme NFC 15-100 et aux prescriptions du CCTP, vous devez procéder à la mise en service de l’installation afin de garantir une livraison sans réserve de la part du client.

- E1 - Relever sur le schéma unifilaire les caractéristiques des dispositifs de protection des personnes :

| Repère | Désignation | Type | Calibre | Sensibilité |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I1 | □ Disjoncteur différentiel □ Interrupteur différentiel | □ A □ AC | 40A |  |
| I2 |  | □ A □AC | 40A |  |

- E2 - La norme NFC 15-100 impose la présence d’un AGCP (disjoncteur de branchement).  Relever dans le CCTP les caractéristiques de ce dispositif :

| Repère | Tension | Sensibilité | Calibre |
| --- | --- | --- | --- |
| D0 |  |  | 15/45A |

Le bureau d’étude a omis de représenter le dispositif D0 sur le schéma unifilaire. Le chef de chantier vous demande de procéder au recollement du dossier technique en ajoutant cet appareil.

- E3 - Modifier, en conséquence, le schéma unifilaire sur le logiciel XL Pro3.

- E4 - Imprimer le schéma unifilaire après modification

Afin de procéder à la mise en service de l’installation, l’entreprise SYGMATEL dispose de contrôleur d’installation Fluke 1665. Vous devez vérifier la continuité du conducteur de protection PE et le seuil de déclenchement des dispositifs différentiels.

- E5 - Indiquer la position du sélecteur de fonction du contrôleur d’installation afin de procéder au contrôle de continuité du PE:

| □ RLO | □ RE | □ ΔT |
| --- | --- | --- |
| □ RISO | □ ZI NO TRIP | □ ZI TRIP |
| □ L1,L2,L3 | □ IΔN |  |

- E6 - Préciser la valeur de la résistance qui vous permettra de valider votre contrôle :

□ > 2 Ω □ < 2 Ω □ 100 Ω

- E7 - Indiquer la position du sélecteur de fonction de l’appareil afin de procéder au test de déclenchement des interrupteurs différentiels I1 et I2 :

| □ RLO | □ RE | □ ΔT |
| --- | --- | --- |
| □ RISO | □ ZI NO TRIP | □ ZI TRIP |
| □ L1,L2,L3 | □ IΔN |  |

- E8 - Préciser la ou les valeur(s) du courant de déclenchement des interrupteurs différentiels qui permettront de valider la conformité du contrôle :

□ 12mA □ 17mA □ 32mA

Suite au test de déclenchement, une anomalie fonctionnelle sur I2 vous oblige à le remplacer.

- E9 - Indiquer si vous êtes habilité à consigner l’installation. Justifier votre réponse.

□ Oui         □ Non     Justification :

Appareil à consigner :

- E10 - Sélectionner ci-dessous le cadenas qui vous servira à condamner le disjoncteur de branchement.

PARTIE RESERVÉE A L’ÉVALUATION

PARTIE RESERVÉE POUR L’EVALUATION

|  | C1 | C2 | C3 | C4 | C14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Activité 1 : Préparation de la 1ere réunion de chantier |
| A1 | 1 |  |  |  |  |
| A2 | 1 |  |  |  |  |
| A3 | 1 |  |  |  |  |
| A4 |  |  |  |  | 2 |
| A5 | 1 |  |  |  |  |
| A6 | 1 |  |  |  |  |
| A7 |  | 2 |  |  |  |
| A8 |  | 3 |  |  |  |
| A9 |  | 3 |  |  |  |
| Activité 2 : Raccordement de l’éclairage de sécurité |
| B1 | 1 |  |  |  |  |
| B2 |  |  |  | 2 |  |
| B3 |  |  |  | 2 |  |
| B4 | 1 |  |  |  |  |
| B5 |  |  |  | 2 |  |
| Activité 3 : Mise en œuvre du réseau de communication |
| C1 | 1 |  |  |  |  |
| C2 | 1 |  |  | 2 |  |
| C3 | 1 |  |  | 2 |  |
| C4 |  |  |  | 2 |  |
| Activité 4 : Raccordement des volets roulants et association de la télécommande |
| D1 | 4 |  |  |  |  |
| D2 | 1 |  |  |  |  |
| D3 | 1 |  |  |  |  |
| D4 |  |  |  |  | 1, 2 |
| D5 |  |  |  |  | 2 |
| Activité 5 : Mise en service de l’installation |
| E1 | 1 |  |  |  |  |
| E2 | 1 |  |  |  |  |
| E3 |  |  | 1, 2 |  |  |
| E4 |  |  | 3 |  |  |
| E5 |  |  |  | 2 |  |
| E6 |  |  |  | 2 |  |
| E7 |  |  |  | 2 |  |
| E8 |  |  |  | 2 |  |
| E9 | 5 |  |  |  |  |
| E10 |  | 2 |  |  |  |
| Niveau atteint de la compétence | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 |

# Text boxes

PE N  Ph

D1