BREVET PROFESSIONNEL

ÉLECTRICIEN(NE)

SESSION 2022

ÉPREUVE E21

« RÉALISATION D'UNE INSTALLATION »

Tous les documents sont à rendre en fin d’épreuve

Ce sujet comporte 17 pages numérotées de 1/17 à 17/17.

Assurez-vous que cet exemplaire est complet.

S’il est incomplet, demandez un autre exemplaire au chef de salle.

Tous les documents sont à rendre en fin d’épreuve.

Le Dossier Technique (DT) est consultable sous forme numérique.

Dossier de l'affaire :

Votre entreprise a remporté l'offre de marché pour la réalisation de l'ensemble des logements « CARACTERE » à Nantes, pour le lot 511 : Électricité.

Ce chantier porte sur la réalisation des parties communes et des appartements. Aujourd’hui, vous êtes chargé, en tant que technicien électricien habilité BR, de réaliser une partie de l'installation courants forts et faibles du hall d’entrée et de l’appartement C206.

Ces différentes parties seront matérialisées par les 3 panneaux de la structure sur laquelle vous allez travailler. Vous pouvez visualiser ces 3 zones sur les pages DS4 et DS9 à DS12.

Zone A : Cette zone représente le hall d’entrée de l’immeuble.

On y trouve :

- 1 tableau divisionnaire

- 1 BAES avec sa télécommande

- 1 point de branchement optique (PBO)

- 1 portier vidéo (émetteur) avec la gâche de porte

Au plafond du hall d’entrée :

- 	1 détecteur sur dalle PVC (60x60 cm)

- 	1 pavé LED (60x60 cm)

Zone B : Cette zone représente l'entrée de l'appartement C206.

On y trouve :

- 1 ETEL (BAC)

- 3 points de commandes à voyants (BP) pour la DCL

- 1 portier vidéo (récepteur)

- 1 prise de courant 2P+T

Au plafond de l’entrée : - 1 DCL sur placo BA13 (60x60 cm)

Zone C : Cette zone représente le séjour et la loggia de l'appartement C206.

On y trouve :

- 4 prises de courant 2P+T pour le séjour

- 1 prise de courant 2P+T  IP55 pour la loggia

- 2 prises RJ 45 pour le séjour

- 1 interrupteur SA pour la commande du spot du plafond

- 1 applique (remplacée par un hublot)

- 1 interrupteur SA à voyant pour l’éclairage de la loggia

- 1 volet roulant électrique avec sa boîte de dérivation

- 1 commande de volet roulant filaire avec micromodule radio et télécommande.

Au plafond du séjour :

- 1 spot.

Plan architectural du hall d’entrée :

Plan architectural de l’appartement C206 :

Légende :

| REPERE | DESIGNATION | REPERE | DESIGNATION |
| --- | --- | --- | --- |
|  | TYPE Z: Applique extérieure Terrasses et Balcon Hauteur de montage : 2,00m ou 2,30m si au-dessus baie |  | ALIMENTATION VOLET ROULANT ELECTRIQUE (OBTURATEUR H:2.25m) |
|  | BOITE LUMINAIRE EQUIPEE DE COUVERCLE DCL+DOUILLE DCL COMPACT |  | COMMANDE DE VOLET ROULANT ELECTRIQUE H:1.20M A L'AXE |
|  | INTERRUPTEUR SIMPLE ALLUMAGE H:1.20m a l'axe |  | PORTIER VIDEO H=1.10m |
|  | INTERRUPTEUR SIMPLE ALLUMAGE A TEMOIN H:1.20m a l'axe |  | PORTIER VIDEO (PORTE ETIQUETTE) H=1.20m |
|  | BOUTON POUSSOIR LUMINEUX H: 1.20 a l'axe |  | PRISE DE COURANT 2P 10/16A+T de type étanche IP : 55 h:40cm a L'axe ou 1.10cm |
|  | PRISE RJ H:0.30m |  | Bloc Autonome d'Eclairage de Sécurité Balisage 45 lumens / 1 heure |
|  | PRISE TV H:0.30m |  | Tableau divisionnaire |
|  | DETECTEUR ET AVERTISSEUR AUTONOME DE FUMEE |  | Détecteur de mouvement Autonome Eco1 3 fils avec Neutre |
|  | ETEL: BAC D'ENCASTREMENT TOUTE HAUTEUR |  | Coreline PANEL NOC RC125B LED36S/840 PSU W60L60 NOC |
|  | PRISE DE COURANT 2P 10/16A+T h:30cm a L'axe ou 1.10cm |  | PBO : point de branchement optique 24 fibres |

Bon de travail :

Vous devez réaliser dans l’ordre de votre choix et dans le temps imparti les différentes tâches ci-dessous.

PS : On conseille de réaliser en priorité les tableaux car vous ne pourrez effectuer aucun essai fonctionnel s'ils ne sont pas réalisés.

Pour la réception du matériel :

- Vérifier l’adéquation du matériel avec la nomenclature avant de démarrer le chantier.

Zone A :

Tableau divisionnaire du hall d’entrée :

- Implanter l’appareillage,

- Réaliser le raccordement du tableau divisionnaire,

- Repérer les protections,

- Mettre en place les obturateurs.

Eclairage de sécurité :

- Raccorder le BAES à sa télécommande.

Portier vidéo :

- Raccorder la gâche électrique,

- Raccorder la platine.

Eclairage :

- Raccorder le pavé LED du hall au détecteur.

Zone B :

ETEL :

- Fixer la goulotte,

- Implanter et fixer les tableaux.

Tableau de répartition :

- Implanter l’appareillage,

- Réaliser le raccordement du tableau de répartition,

- Repérer les protections,

- Mettre en place les obturateurs.

Tableau de communication :

- Implanter l’appareillage,

- Réaliser le raccordement de la fibre optique entre le PBO et le DTIO « modulaire»,

- Réaliser le raccordement des 2 prises RJ45 du séjour,

- Repérer le DTIO et les prises RJ45,

- Mettre en place les obturateurs.

Portier vidéo :

- Raccorder les deux parties du visiophone.

Prises de courant et éclairage :

- Raccorder la DCL aux trois commandes de l'entrée (télérupteur),

- Raccorder la prise 2P+T de l’entrée.

Zone C :

Prises de courant et éclairage :

- Raccorder le spot du séjour à sa commande,

- Raccorder le hublot de la loggia à sa commande à voyant,

- Raccorder les prises 2P+T du séjour et de la loggia.

Volet roulant :

- Raccorder le volet roulant au micromodule radio (Boîte de dérivation « Volet roulant »).

Remarques :

- Les notices techniques sont à votre disposition au format numérique ou au format papier.

- Toutes les opérations nécessaires à la réalisation de ce chantier devront respecter les règles de l'art, les normes en vigueur et la protection de la santé et la sécurité des personnes.

Nomenclature du matériel à installer :

|  | MARQUE | REFERENCE | QTE | DESIGNATION |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Tableau Hall d'entrée | Luminox | 10312 | 1 | Télécommande TLU |
|  | Legrand | 04885 | 1 | Répartiteur modulaire 4P 40A |
|  | Legrand | 020051 | 2 | Obturateurs 24 modules |
|  | Legrand | 404926 | 1 | Peigne pour 13 appareils 1P+N |
|  | Legrand | 406480 | 1 | Inter sect DX³-IS 4P 40A manette grise |
|  | Legrand | 406771 | 1 | Disj DNX³ 4500/6kA 1P+N C 2A |
|  | Legrand | 406773 | 1 | Disj DNX³ 4500/6kA 1P+N C 10A |
|  | Legrand | 411611 | 1 | Inter diff DX³ 2P 40A 30mA Type AC Peignable |
| GTL | Michaud | Q388 | 1 | Pack goulotte GTL 13 modules 2,50m |
| Tableau App C206 | Legrand | 001660 | 1 | Obturateur 5 modules blanc |
|  | Legrand | 004283 | 2 | Prise 2P+T 10/16A |
|  | Legrand | 401213 | 1 | Coffret Drivia 3 rangées 13 M |
|  | Legrand | 404926 | 2 | Peigne pour 13 appareils 1P+N |
|  | Legrand | 406771 | 1 | Disj DNX³ 4500/6kA 1P+N C 2A |
|  | Legrand | 406773 | 2 | Disj DNX³ 4500/6kA 1P+N C 10A |
|  | Legrand | 406775 | 4 | Disj DNX³ 4500/6kA 1P+N C 20A |
|  | Legrand | 411611 | 1 | Inter diff DX³ 2P 40A 30mA Type AC Peignable |
|  | Legrand | 411617 | 1 | Inter diff DX³ 2P 40A 30mA Type A Peignable |
|  | Legrand | 412408 | 1 | Télérupteur 1P 16A cde 230V |
| Platine abonné | Schneider | R9H13206 | 1 | Platine pour disjoncteur abonné |
|  | Legrand | 401003 | 1 | Disj. de branchement Enedis bipolaire diff 500mA sélectif - 45A |
| Tableau de communication | Casanova | CST625THD | 1 | C-Start 625 G3TV - 4 RJ45 |
|  | Casanova | H665004FOPC30 | 1 | DTIO 4 Sc/Apc Câble Abonné G657 |
| Éclairages Éclairage de sécurité | Legrand | 089337 | 1 | Boite DCL Batibox |
|  | Legrand | 048941 | 1 | Détecteur de mouvement autonome Eco1 3 Fils avec neutre |
| Commandes, prises, RJ45, … | Legrand | 077042 | 3 | Poussoir lumineux 2 modules mosaïc |
|  | Legrand | 067686 | 4 | Voyant lumineux 230V 0,15 mA |
|  | Legrand | 077012 | 1 | Interrupteur à voyant mosaic |
|  | Legrand | 077026 | 1 | Interrupteur volet roulant mosaic |
|  | Legrand | 077011 | 1 | Interrupteur 2 module mosaic |
|  | Legrand | 077111 | 5 | Prise 2P+T mosaïc |
|  | Legrand | 200920 | 7 | Support Batibox |
|  | Legrand | 078874 | 1 | Poste de travail encastré 4X4 modules finition plastique blanc |
|  | Legrand | 078725L | 1 | Plaque de finition horizontale mosaic 2x2 mod |
|  | Legrand | 078723L | 1 | Plaque de finition verticale mosaic 2x2 mod |
|  | Legrand | 076565 | 2 | Prise RJ45 catégorie 6 FTP Mosaïc 2 modules |
|  | Legrand | 078802L | 3 | Plaque de finition mosaic |
|  | Legrand | 077071 | 2 | Obturateur mosaic 2 modules |
|  | Legrand | 080031 | 3 | Boîtes simple Ecobatibox prof 50mm |
|  | Legrand | 080032 | 1 | Boîte double Ecobatibox prof 50mm |
| Visiophone | Chacon | 34802 | 1 | Interphone vidéo |
| Volet roulant | Somfy | 2401162 | 1 | Micromodule volet roulant 5110252A |
|  | Somfy | 2400675 | 1 | Télécommande volet roulant 5 canaux |
| Boîte de dérivation « Volet roulant » | Legrand | 089281 | 1 | Couvercle carré Ecobatibox 80x80 |

Plan d'implantation :

Plan d'implantation :

Plan d'implantation :

Plan d'implantation :

TABLEAU HALL D’ENTRÉE (Zone A)

Implantation de l’appareillage modulaire :

Schéma de distribution :

TABLEAUX APPARTEMENT C206 (Zone B)

Implantation de l’appareillage modulaire :

Schéma de distribution :

ÉTIQUETTES BANDEAUX

Cette feuille est à utiliser pour la réalisation des tableaux électriques

Tableau App C206 – Enveloppe n°1 – Rangée n°3

# Text boxes

Zone A

Zone B

Zone C

ZONE A

ZONE B

PORTIER VIDEO

PC

Cotation à demander à l’examinateur

ZONE C

PLAFONDS

Tableau de communication

Tableau divisionnaire