Baccalauréat Professionnel

MAINTENANCE 
ET EFFICACITE ENERGETIQUE

Session 2024

DOSSIER SUJET-RÉPONSE

« Hôpital BIM »

| Les activités professionnelles | Temps conseillé | Barème | Pages |
| --- | --- | --- | --- |
| A2T6 | Réaliser les opérations préalables à la mise en service et/ou l’arrêt de l’installation | 60 mn | /140 | 2 |
| A2T7 | Réaliser la mise en service et/ou l’arrêt de l’installation | 60 mn | /70 | 3 |
| A2T8 | Piloter l’installation avec un rendement énergétique global optimum dans le respect de l’environnement. | 90 mn | /70 | 4 & 5 |
| A2T9 | Réaliser des mesurages électriques | 30 mn | /25 | 6 |

Epreuve E.31b - Unité U.31b

L’usage de calculatrice avec mode examen actif est autorisé.

L’usage de calculatrice sans mémoire, « type collège » est autorisé.

| A2 T6 | Réaliser les opérations préalables à la mise en service et/ou l’arrêt de l’installation |
| --- | --- |

Contexte :

Vous êtes en charge de réaliser la mise en service de la chaufferie. L’installation est en eau et elle est raccordée électriquement. Vous réaliserez les opérations préalables à la mise en service de l’installation (Prémise en service réseau hydraulique, fuel, fumisterie et mise en service électrique).

Vous disposez : (conditions ressources)

Ensemble des documentations techniques et des sites des différents fabricants

DOE

CCTP

Schéma de principe

Analyse fonctionnelle de l’installation

| Vous devez : (travail demandé) Contrôler la conformité des réalisations sur les réseaux fluidiques et les installations électriques Réaliser les modes opératoires des essais normatifs nécessaires à la mise en service des installations thermiques, fluidiques et électriques Appliquer les mesures de prévention des risques professionnels Traiter les informations des mesures | Critères d’évaluation Les réseaux, les installations et les contrôles sont identifiés Les modes opératoires sont réalisés et conformes aux règles en vigueur Les aléas de l’environnement sont pris en compte Les valeurs sont adaptées aux unités attendues dans le tableau |
| --- | --- |

Vous compléterez le tableau en réalisant les opérations préalables à la mise en service

| A2 T7 |  Réaliser la mise en service et/ou l’arrêt de l’installation |
| --- | --- |

Contexte :

Les opérations de pré-mise en service sont maintenant réalisées. Vous mettez en service les brûleurs et les chaudières.

Vous disposez : (conditions ressources)

Ensemble des documentations techniques et des sites des différents fabricants

DOE

CCTP

Schéma de principe

Analyse fonctionnelle de l’installation

| Vous devez : (travail demandé) Réaliser les opérations de mise en service et/ou d’arrêt de l’installation Appliquer les mesures de prévention des risques professionnels | Critères d’évaluation Les protocoles de mise en service et/ou d’arrêt sont respectés Les anomalies sont signalées à la hiérarchie |
| --- | --- |

Vous compléterez le tableau en réalisant les opérations de mise en service

| A2 T8 |  Piloter l’installation avec un rendement énergétique global optimum dans le respect de l’environnement. |
| --- | --- |

Contexte :

Vous mettre en fonctionnement l’ensemble de l’installation complète dans un premier temps pour les conditions extérieures de base, et dans en second temps pour la véritable température extérieure.

Vous disposez : (conditions ressources)

Ensemble des documentations techniques et des sites des différents fabricants

DOE

CCTP

Schéma de principe

Analyse fonctionnelle de l’installation

| Vous devez : (travail demandé) Identifier les points de mesures sur l’installation électrique et/ou le réseau fluidique Réaliser les mesures nécessaires pour valider le fonctionnement de l’installation | Critères d’évaluation Les points de mesures identifiés sont conformes au besoin du contrôle La lecture est conforme à la grandeur mesurée |
| --- | --- |

Vous compléterez le tableau pour une température extérieure de base.

Vous compléterez le tableau pour une température extérieure actuelle de : ………. °C

| A2 T9 |  Réaliser des mesurages électriques |
| --- | --- |

Contexte :

Vous vérifierez le point de fonctionnement des différentes pompes pour la température extérieure actuelle. Pour cela vous effectuerez une campagne de mesure (tension/intensité) pour les circuits pompes et une autre pour déterminer la hauteur manométrique du réseau.

Vous terminerez en optimisant le paramétrage des pompes.

Vous disposez : (conditions ressources)

Ensemble des documentations techniques et des sites des différents fabricants (Grundfoss)

DOE

CCTP

Schéma de principe

Analyse fonctionnelle de l’installation

| Vous devez : (travail demandé) Déterminer les réglages nécessaires pour obtenir le fonctionnement attendu du système | Critères d’évaluation L’interprétation des écarts de mesures caractérisés* permettent l’identification des réglages nécessaires pour valider le fonctionnement attendu du système |
| --- | --- |

Compléter les tableaux suivants :

| Pompe de charge 1 | Tension : |
| --- | --- |
| Référence : | Intensité : |
|  | Puissance * : |
|  | HMT : |
|  | Dans plage de fonctionnement du fabricant : OUI NON |
|  | Action réalisée : |

- *Cf site Grundfoss

| Pompe de charge 2 | Tension : |
| --- | --- |
| Référence : | Intensité : |
|  | Puissance * : |
|  | HMT : |
|  | Dans plage de fonctionnement du fabricant : OUI NON |
|  | Action réalisée : |

| Pompe circuit 1 | Tension : |
| --- | --- |
| Référence : | Intensité : |
|  | Puissance * : |
|  | HMT : |
|  | Dans plage de fonctionnement du fabricant : OUI NON |
|  | Action réalisée : |

| Pompe circuit 2 | Tension : |
| --- | --- |
| Référence : | Intensité : |
|  | Puissance * : |
|  | HMT : |
|  | Dans plage de fonctionnement du fabricant : OUI NON |
|  | Action réalisée : |

- *Cf site Grundfoss

| Pompe circuit 3 | Tension : |
| --- | --- |
| Référence : | Intensité : |
|  | Puissance * : |
|  | HMT : |
|  | Dans plage de fonctionnement du fabricant : OUI NON |
|  | Action réalisée : |

| Pompe circuit 4 | Tension : |
| --- | --- |
| Référence : | Intensité : |
|  | Puissance * : |
|  | HMT : |
|  | Dans plage de fonctionnement du fabricant : OUI NON |
|  | Action réalisée : |

# Text boxes

## U.31b : mise en service et exploitation de l’installation