BREVET de TECHNICIEN SUPÉRIEUR

ASSISTANCE TECHNIQUE D’INGÉNIEUR

Épreuve E4 - Sous-épreuve E4.2

Vérifications des performances mécaniques et
électriques d'un système pluritechnologique

Session 2022

Coefficient 3 – Durée 3 heures

Matériel autorisé :

L’usage de la calculatrice avec mode examen actif est autorisé.

L’usage de la calculatrice sans mémoire, « type collège » est autorisé.

Aucun document n’est autorisé.

| Sujet : |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Présentation (10 minutes) ..................................................... | pages | 2 | à | 6 |
| Performances mécaniques de l'agrafeuse (1 h 30) ............ | pages | 7 | à | 10 |
| Performances électriques de l'agrafeuse (1h 20) ............... | pages | 11 | à | 12 |
| Documents techniques DT1 à DT7.............................................. | pages | 13 | à | 19 |
| Documents réponses DR1 à DR2................................................ | pages | 20 | à | 21 |

Dès que le sujet vous est remis, assurez-vous qu’il est complet.

Le sujet se compose de 21 pages, numérotées de 1/21 à 21/21.

Le sujet comporte deux parties indépendantes, elles peuvent être traitées dans un ordre indifférent, les durées sont données à titre indicatif.

Les documents réponses DR1 et DR2 (pages 20 et 21) seront à rendre agrafés aux copies.

LIGNE DE FABRICATION DE SILENCIEUX

Le système d'échappement :

Le rôle du système d'échappement d'une automobile est de conduire les gaz de combustion depuis le moteur jusqu'à l'arrière du véhicule tout en diminuant le bruit engendré par le moteur thermique du véhicule. De nos jours, le système d’échappement doit non seulement répondre à des normes de bruit extrêmement sévères, mais aussi à des règles très contraignantes concernant la pollution.

Actuellement, une ligne complète d’échappement comporte cinq sous-ensembles distincts :

- le collecteur fixé sur la culasse du moteur canalise les gaz vers un conduit unique ;

- le catalyseur transforme partiellement les gaz en CO2 et en vapeur d'eau ;

- le filtre à particules retient dans des barrières les particules de suie très toxiques ;

- les tubes et raccords assurent le transfert correct des gaz vers l'arrière ;

- le silencieux diminue considérablement le volume sonore des gaz d'échappement.

| Le silencieux : C'est une enceinte métallique dans laquelle est fixé un faisceau insonorisant. Ses caractéristiques sont propres à chaque véhicule et à son constructeur. De plus, en fonction de la motorisation et du profil acoustique choisis, plusieurs références peuvent équiper un même véhicule. |  |
| --- | --- |

La production :

La ligne de fabrication flexible permet de produire 58 références différentes réparties dans 
6 gammes de produits correspondant chacune à un type de véhicule.

L’étude proposée porte sur la ligne de fabrication des silencieux, et plus particulièrement la machine qui forme la tôle et en assure la fermeture.

Étapes de fabrication :

| Mise en place des flans (feuilles) de tôle |  | opérations réalisées par l'agrafeuse |
| --- | --- | --- |
| Formage de l'enveloppe |  |  |
| Rapprochement des bords et agrafage |  |  |
| Évasage des extrémités |  |  |
| Mise en place du faisceau d'insonorisation |  |  |
| Pose et sertissage des coupelles d'extrémités |  |  |
| Mise en place des cerclages et attaches |  |  |
| Mise en place et sertissage du bicône d'entrée et du tube de sortie |  |  |

Sous-ensemble « formage agrafage »

Processus de formage agrafage : opérations 1 à 4.

1 - Unité de formage basse, mandrin "dilaté", flan en butée, serrage modéré du pince-flan.

2 - Montée de l'unité de formage, contact entre flan et mandrin, serrage "énergique" du serre-flan.

3 - L'unité de formage monte, la tôle s'échappe du pince-flan, plaquée par les rouleaux des pinces de formage.

4 - L'unité continue à monter, les rouleaux des pinces de formage font prendre au flan la forme du mandrin.

Processus de formage agrafage : opérations 5 à 8

5 - L'unité de formage est en haut, la tôle épouse presque entièrement le profil elliptique du mandrin.

6 - Le chariot agrafeur avance, les galets vont rapprocher, déformer et plier les bords du flan jusqu'au sertissage.

7 - Le chariot agrafeur est passé comme le curseur d'une fermeture, le flan plat est devenu un tube elliptique.

8 - L'unité est abaissée, le mandrin "refermé" et sans soutien, le chariot agrafeur revient avec l'enveloppe.

Problématique générale :

Sous-traitant de nombreuses marques de l'industrie automobile, l'entreprise prépare activement la fabrication d'une nouvelle gamme de silencieux en acier inoxydable. Parallèlement, elle envisage un accroissement de sa production tout en visant l'obtention de la certification ISO 50001.

L'étude a donc pour objectif de déterminer si le matériel actuellement en place est compatible avec ces défis, elle se divise en 2 parties indépendantes.

| Partie 1 - Performances mécaniques de l'agrafeuse |
| --- |
| Le nouveau silencieux sera construit à partir d'une enveloppe elliptique en acier inoxydable d'épaisseur 1,2 mm et de dimensions intérieures 170×220×550 mm. |  |

Partie 1.1 - La courroie d'entraînement du chariot convient-elle ?

| Lors de la translation horizontale du chariot agrafeur (voir opération 6 page 6) au sommet de l'enveloppe, les neuf groupes de galets installés sous le chariot vont progessivement déformer et plier la tôle jusqu'à la fermeture complète. |  |
| --- | --- |

| Question 1.1.1 Voir pages 4, 5 et 6 | Donner la combinaison de lettre qui place dans le bon ordre les étapes d'agrafage suivantes : |
| --- | --- |

La chaîne de puissance du chariot agrafeur est schématisée ci-dessous :

Données :

- le chariot agrafeur est asservi en position et en vitesse ;

- courroie synchrone AT20 largeur 150 mm sur deux poulies identiques Z = 32 dents ;

- effort maximum de traction sur la courroie  FT = 15000 N ;

- masse à accélérer moyenne, couple très variable, chocs importants ;

- une fois lancé, le chariot agrafeur parcourt  3,6 m en  4 s.

| Question 1.1.2 | Déterminer la vitesse Vs de déplacement du chariot agrafeur en régime permanent. |
| --- | --- |

| Question 1.1.3 DT1 | Déterminer le diamètre primitif des poulies. |
| --- | --- |

| Question 1.1.4 | Déterminer la vitesse angulaire ωs des poulies et en déduire leur fréquence de rotation Ns. |
| --- | --- |

| Question 1.1.5 DT1 | Déterminer le nombre de dents en prise Ze. Déterminer à l'aide de la courbe du document DT1 l'effort admissible sur la denture FT/Z. |
| --- | --- |

| Question 1.1.6 DT1 | Déduire de ce qui précède la largeur de courroie b dans le cas le plus défavorable. Conclure quant au choix de la courroie. |
| --- | --- |

Partie 1.2 - La puissance du moteur hydraulique est-elle suffisante ?

Données :

- moteur hydraulique : cylindrée 40 cm3, puissance 20 kW, vitesse maximale  3000 tr·min-1 ;

- réducteur épicycloïdal : rapport de réduction  i = 20, rendement  ηR = 0,87 ;

- courroie synchrone AT20 sur poulies identiques  Z = 32 dents, rendement  ηC = 0,96 ;

- effort maximum de traction sur la courroie  FT = 15000 N ;

- vitesse de translation uniforme du chariot agrafeur  VS = 0,9 m·s-1 .

| Question 1.2.1 | Calculer la puissance PU nécessaire au niveau du chariot agrafeur. |
| --- | --- |

| Question 1.2.2 | Déterminer la puissance PS en sortie de réducteur. |
| --- | --- |

| Question 1.2.3 | Déterminer la puissance motrice PM nécessaire et conclure quant au choix du moteur. |
| --- | --- |

Partie 1.3 - Un retour chariot plus rapide est-il envisageable?

Actuellement, l'aller et le retour du chariot agrafeur s'effectuent de la même manière, chaque course durant un peu moins de 5 s. Or, si à l'aller la déformation de la tôle par les neuf groupes de galets induit une charge très importante, le retour se fait quasiment sans effort puisque le chariot ne fait qu'emmener avec lui l'enveloppe sertie. La possibilité d'un gain de temps substantiel lors de ce trajet retour est donc étudiée.

Données actuelles :

un parcours de 4212 mm  et de durée 4,95 s avec :

- une première phase d'accélération d'une durée de 0,24 s ;

- une seconde phase de déplacement à 0,9 m·s-1 pendant 4,41 s ;

- une troisième phase de freinage d'une durée de 0,3 s jusqu'à l'arrêt.

Cahier des charges :  la vitesse du chariot agrafeur pendant la seconde phase du retour est augmentée de  0,9 à 1,2 m·s-1, mais les durées des phases d'accélération et de freinage demeurent inchangées. La modification sera validée si le gain de temps pour l'aller-retour est au moins égal à 10%.

| Question 1.3.1 | Calculer la valeur de la nouvelle accélération du chariot agrafeur en phase 1 du retour et calculer la distance franchie d1. |
| --- | --- |

| Question 1.3.2 | Calculer la nouvelle décélération en phase 3 du retour et calculer le chemin nécessaire d3. |
| --- | --- |

| Question 1.3.3 | En déduire la nouvelle distance d2 parcourue en phase 2 du retour ainsi que sa durée t2. |
| --- | --- |

| Question 1.3.4 | En déduire la nouvelle durée totale T du retour. |
| --- | --- |

| Question 1.3.5 DR1 | Représenter en couleur sur le document DR1 le nouveau profil de vitesse pour le retour du chariot agrafeur. |
| --- | --- |

| Question 1.3.6 | Calculer le gain de temps Δt pour l'aller-retour. |
| --- | --- |

| Question 1.3.7 | Calculer le gain de temps en pourcentage pour l'aller-retour Δt% et conclure. |
| --- | --- |

| Partie 1.4 - | Le moteur hydraulique et la courroie peuvent-ils être conservés malgré l'augmentation de la vitesse et de l'accélération ? |
| --- | --- |

Données :

- moteur hydraulique : cylindrée 40 cm3, puissance 20 kW, vitesse maximale  3000 tr·min-1 ;

- réducteur épicycloïdal : rapport de réduction  i = 20, rendement  ηR = 0,87 ;

- courroie synchrone AT20 sur poulies identiques  Z = 32 dents, rendement  ηC = 0,96 ;

- diamètre primitif des poulies  D = 203,72 mm ;

- vitesse de retour du chariot agrafeur  VS = 1,2 m·s-1 .

| Question 1.4.1 Voir schéma page 8 | Déterminer, pendant le retour du chariot agrafeur, la vitesse angulaire ωs des poulies. En déduire leur fréquence de rotation Ns. |
| --- | --- |

| Question 1.4.2 | Déterminer, pendant le retour du chariot agrafeur, la fréquence de rotation NM du moteur hydraulique. Conclure quant à capacité du moteur hydraulique à supporter la vitesse de rotation maximale. |
| --- | --- |

La courroie a été dimensionnée dans le cas le plus défavorable, lorsque le chariot agrafeur effectue un aller au dessus de l'enveloppe pour déformer et plier les bords jusqu'au sertissage.

Données :

- traction maximale dans la courroie pendant l'agrafage  FT = 15000 N ;

- masse du chariot agrafeur  M = 500 kg ;

- accélération maximale lors du retour du chariot agrafeur  a = 5 m·s-2 .

| Question 1.4.3 | Déterminer lors du retour du chariot agrafeur l'effort dynamique FD engendré par la nouvelle accélération. |
| --- | --- |

| Question 1.4.4 | Conclure sur la possibilité de conserver la courroie actuelle. |
| --- | --- |

Partie 2 - Performances électriques de l'agrafeuse

La partie puissance de l'agrafeuse est essentiellement constituée d'un groupe hydraulique qui arrive en fin de vie. L’étude du remplacement de cet élément s’inscit dans le cadre de la norme ISO 50001*.

*La norme ISO 50001 a pour objectif de proposer des lignes directrices pour que les entreprises améliorent leur efficacité énergétique dans le but de faire des économies et de limiter les émissions de gaz à effet de serre et de polluants liées à la combustion d’énergie.

La tension du réseau entre phases de l’entreprise est de 400 V 50 Hz.

| Partie 2.1 - | Comment rénover l'installation électrique en intégrant la norme ISO 50001 ? |
| --- | --- |

| Question 2.1.1 DT2 | Indiquer en justifiant votre réponse le couplage actuel sur le moteur de l'agrafeuse. Représenter la plaque à bornes avec les enroulements et tracer en couleur le couplage. |
| --- | --- |

| Question 2.1.2 DT2 | Déterminer la puissance absorbée Pa et en déduire le rendement du moteur actuel. |
| --- | --- |

| La norme CEI/EN 60039-30-1 définit les classes de rendement pour les moteurs électriques : |
| --- |
|  | IE1 : rendement standard IE2 : rendement élevé | IE3 : rendement premium IE4 : rendement super premium |

| Question 2.1.3 DT2 | Le moteur actuel est remplacé par un moteur IE4 de même puissance. Indiquer les caractéristiques de puissance, carcasse et rendement du nouveau moteur. |
| --- | --- |

| Question 2.1.4 | Préciser en justifiant votre réponse quel moteur (actuel ou nouveau) consomme le moins d'énergie. |
| --- | --- |

| Question 2.1.5 DT3 | Calculer pour le nouveau moteur IE4 le montant en kW·h cumac des certificats d'énergie. |
| --- | --- |

| Question 2.1.6 DT3 | Calculer pour le nouveau moteur IE4 la masse de CO2 évitée sur 20 ans. |
| --- | --- |

| Partie 2.2 - | Comment améliorer le procédé de démarrage ? |
| --- | --- |

Pour éviter les nombreux déclenchements intempestifs provoqués par la pointe d'intensité lors du démarrage, ce qui engendre des arrêts de production, l'entreprise décide d'installer un démarreur progressif de type Altistart 22.

Le courant nominal du nouveau moteur choisi est de 52 A.

| Question 2.2.1 DT4 | Citer 2 avantages de ce type de démarrage par rapport au démarrage direct actuel. |
| --- | --- |

| Question 2.2.2 DT4 | Indiquer en précisant les critères de choix la référence du démarreur à associer au nouveau moteur. Donner la valeur à régler dans le registre In du démarreur. |
| --- | --- |

| Question 2.2.3 DT4 | Justifier l'absence de relais thermique dans le raccordement entre démarreur et moteur. |
| --- | --- |

| Partie 2.3 - | Comment adapter l'appareillage pour l'intégrer au réseau Ethernet de l'entreprise ? |
| --- | --- |

Les deux lignes de fabrication sont équipées de deux agrafeuses identiques, dont l'alimentation électrique provient d'une partie commune protégée par un disjoncteur de tête Q0 de référence :  NS 100N - calibre 100 A.

Les moteurs électriques des groupes hydrauliques des agrafeuses fonctionnent avec un coefficient de simultanéité estimé  à 80 %.

| Question 2.3.1 | Indiquer en justifiant votre réponse si le disjoncteur de tête Q0 peut être conservé. |
| --- | --- |

| Question 2.3.2 DT5 | Indiquer la référence du disjoncteur à associer au démarreur ainsi que la référence du composant qui permet d'alimenter le démarreur. |
| --- | --- |

| Question 2.3.3 DT6 | Indiquer contre quel défaut le disjoncteur assure la protection. Donner le nom du déclencheur assurant cette protection. |
| --- | --- |

| Question 2.3.4 DT6 | Déterminer en justifiant votre réponse le temps de réaction du disjoncteur en présence d'un défaut d'intensité 5200 A. |
| --- | --- |

| Question 2.3.5 DT5 et DR2 | Compléter dans les zones cerclées du document DR2 le schéma de câblage avec les matériels suivants : moteur, disjoncteur, contacteur. |
| --- | --- |

Le temps de démarrage est estimé à 5s et l'arrêt s'effectue en roue libre. De plus, des sondes PTC sont installées pour améliorer la protection thermique du nouveau moteur.

| Question 2.3.6 DT7 et DR2 | Compléter dans le tableau des paramètres et adresses Modbus du document DR2 la dernière colonne correspondant aux réglages. |
| --- | --- |

| Question 2.3.7 DT7 et DR2 | Représenter sur le schéma électrique du document DR2 le câblage des sondes PTC. |
| --- | --- |

| Question 2.3.8 DR2 | Sur le schéma de câblage du document DR2, identifier les éléments branchés en dérivation de la bobine KM1 et donner leur fonction. |
| --- | --- |

DT1 - Courroie Binder Magnétic

| Caractéristiques : | Profil AT5 | t = 5 mm |  |
| --- | --- | --- | --- |
| a | entraxe (mm) | Profil AT10 | t = 10 mm |  |
| b | largeur de la courroie (mm) |  |  |  |
| t | pas (mm) | Profil AT20 | t = 20 mm |  |
| L | longueur de la courroie (mm) |  |  |  |
| d0 | diamètre primitif (mm) d0 = Z.t / ( |  |  |  |
| dk | diamètre extérieur (mm) |  |
| Z1 | nombre de dents de la petite poulie |  |
| Z2 | nombre de dents de la grande poulie |  |
| ZB | nombre de dents de la courroie |  |
| Ze | nombre de dents en prise petite poulie |  |
| FT | effort tangentiel (N) |  |
| FN | effort tangentiel pour 10 mm de largeur (N) |  |
| FT/Z | effort par dent pour largeur 10 mm (N) |  |
| M | couple (N.m) |  |
| V | vitesse linéaire (m.s-1) |  |
| n1 | fréquence de rotation petite poulie (tr.min-1) |  |
| P | puissance (W) |  |

| Calculs : | Effort sur la denture : |
| --- | --- |
| Le couple et l'effort tangentiel sont déterminés en fonction de la puissance à transmettre et du rapport de vitesses : nombre de dents en prise : si Z1 = Z2 Ze = 0,5 Z1 largeur de courroie (mm) : s facteur de service |  |

| Facteur de service s | Couple régulier Cmax ( 1,5 Cn | Couple variable 1,5 Cn ( Cmax ( 2,5 Cn | Couple très variable Cmax ( 2,5 Cn |
| --- | --- | --- | --- |
| Petites masses à accélérer Marche régulière | 1 à 1,2 | 1,2 à 1,4 | 1,4 à 1,6 |
| Masses à accélérer moyennes Marche régulière | 1,2 à 1,4 | 1,4 à 1,6 | 1,6 à 1,8 |
| Masses à accélérer moyennes Chocs importants | 1,4 à 1,6 | 1,6 à 1,8 | 1,8 à 2 |
| Masses à accélérer importantes Chocs importants | 1,6 à 1,8 | 1,8 à 2 | 2 à 2,2 |

DT2 - Moteurs électriques

Plaque signalétique du moteur actuel :

Moteurs W22  Magnet super premium  IE4 :

DT3 - Certificats d'économies d'énergie

|  | Certificats d'économies d'énergie Opération n° IND-UT-132 | MINISTÈRE DE LA TRANSITION ÉCOLOGIQUE ET SOLIDAIRE |
| --- | --- | --- |

Moteur asynchrone de classe IE4

1. Secteur d'application :

Industrie.

2. Dénomination :

Mise en place d'un moteur asynchrone à haut rendement de classe IE4 selon la norme CEI 60034-30-1.

3. Conditions pour la délivrance de certificats :

La mise en place est réalisée par un professionnel.

La puissance utile du moteur est supérieure ou égale à 0,12 kW et inférieure ou égale à 1000 kW.

La preuve de la réalisation de l'opération mentionne la mise en place d'un moteur asynchrone de classe IE4 selon la norme CEI 60034-30-1 et sa puissance utile.

À défaut, la preuve de la réalisation de l'opération mentionne la mise en place d'un équipement avec ses marques et référence et elle est complétée par un document issu du fabricant indiquant que l'équipement de marque et référence installé est un moteur asynchrone de classe IE4 selon la norme CEI 60034-30-1. Ce document précise la puissance utile du moteur.

4. Durée de vie conventionnelle :

15 ans pour des moteurs de puissance inférieure ou égale à 15 kW.

20 ans pour des moteurs de puissance supérieure à 15 kW.

5. Montant de certificats en kWh cumac :

| Montants en kWh cumac par kW |
| --- |
| 0,12 kW ( P ( 0,75 kW | 0,75 kW < P ( 375 kW | 375 kW < P ( 1000 kW |
| 4900 × P + 2600 | 700 × P + 12000 | 1600 × P |

La puissance utile du moteur en kW est celle figurant sur la plaque signalétique et correspond à la puissance mécanique à l'arbre aux conditions de fonctionnement assignées par le constructeur. Elle est indiquée sur la preuve de réalisation de l'opération ou à défaut sur un document issu du fabricant.

6. Émission de dioxyde de carbone CO2 :

On considère que 1000 kW·h cumac sur 10 ans évite l'émission de 217 kg de CO2.

DT4 - Démarreurs-ralentisseurs progressifs Altistart 22

Généralités :

Références :

(1) In est la valeur du courant de réglage usine du démarreur.

(2) Icl représente le calibre du démarreur.

DT5 - Démarreurs-ralentisseurs progressifs Altistart 22

Associations :

Raccordement au réseau Ethernet :

DT6 - Disjoncteur TeSys GV3L

Caractéristiques principales :

|  | Gamme | TeSys |
| --- | --- | --- |
|  | Nom du produit | TeSys GV3 |
|  | Nom abrégé | GV3L |
|  | Fonction | Disjoncteur |
|  | Application | Moteur |
|  | Pôles | 3P |
|  | Type de réseau | CA |
|  | Fréquence réseau | 50/60 Hz |
|  | Catégorie d'emploi | AC-3 voir IEC 60947-4-1 A voir IEC 60947-2 |
|  | Pouvoir de coupure | 50 kA Icu à 440 V CA 50/60 Hz 100 kA Icu à 230/240 V CA 50/60 Hz 12 kA Icu à 500 V CA 50/60 Hz 6 kA Icu à 690 V CA 50/60 Hz 50 kA Icu à 400/415 V CA 50/60 Hz |
|  | Pouvoir assigné de coupure de service en court-circuit [Ics] | 0,5 à 500 V CA 50/60 Hz 0,5 à 690 V CA 50/60 Hz 100 % à 230/240 V CA 50/60 Hz 100 % à 400/415 V CA 50/60 Hz 100 % à 440 V CA 50/60 Hz |
|  | Technologie | Magnétique |

Courbe de déclenchement :

DT7 - Notice de réglage du démarreur

Réglages usine pour applications courantes

L'Altistart 22 est réglé en usine pour les applications les plus courantes : pour une autre configuration, consulter le guide d'exploitation sur www.schneider-electric.com. Le tableau suivant présente les paramètres pouvant s'afficher dans un mode de mise en marche simplifiée.

| Protection thermique du moteur par sondes PTC : Il est possible de connecter au bornier de la carte de contrôle les sondes PTC intégrées au moteur afin de mesurer sa température. Cette protection ne désactive pas la protection thermique du moteur calculée par le démarreur, et les deux protections peuvent être utilisées en parallèle. Spécifications : Résistance totale du circuit de sondes 750 Ω à 25°C (77°F) ; Déclenchement entre 2700 et 3100 Ω ; Connexion voir ci-contre ; (1) Câble blindé en option. |  |
| --- | --- |

| DR1 - Document réponse | À rendre avec la copie |
| --- | --- |

| Question 1.3.5 DR1 | Représenter en couleur sur le document DR1 le nouveau profil de vitesse pour le retour du chariot agrafeur. |
| --- | --- |

| DR2 - Document réponse | À rendre avec la copie |
| --- | --- |

Question 2.3.5 : Compléter dans les zones cerclées le schéma de câblage avec les matériels suivants : moteur, disjoncteur, contacteur.

Question 2.3.6 : Compléter la dernière colonne correspondant aux réglages

| Code | Description | Plage de réglage | Adressage | Réglage |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ICL | Courant nominal Démarreur | selon calibre (A) | 0 |  |
| UIn | Tension Réseau | 200 à 440 (V) | 2 |  |
| In | Courant nominal Moteur | 0,4 ICL à ICL (A) | 3 |  |
| ACC | Temps d'accélération | 1 à 60 s | 19 |  |
| dEC | Temps de décélération | 0 = FrEE ou 1 à 60 s | 20 |  |

# Text boxes

Détail de l’unité de formage

Chariot

Poulie de renvoi

Courroie

Poulie motrice