Baccalauréat Professionnel

« Maintenance des Équipements Industriels »

ÉPREUVE E1 : Épreuve scientifique et technique

Sous-épreuve E11 (unité 11) :

Analyse et exploitation de données techniques

SESSION 2022

CORRIGÉ

| Q1 | Définir la frontière de l’étude. | DQR 2/18, DQR 3/18 DTR 2/11, DTR 3/11 | Temps conseillé : 10 min | Nbre pts : /10 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Q1.1 : Placer sur l’actigramme de niveau A-0 du système, les données encadrées ci-dessous.

Q1.2 : Identifier à partir de l’actigramme.

La matière d’œuvre :  Carton prédécoupé

La valeur ajoutée :  Pliage et collage

Le nom du système :  Formeuse de cartons

| Q2 | Décoder l’évolution temporelle du bien. | DTR 2/11, DTR 3/11, DTR 4/11. | Temps conseillé : 10 min | Nbre pts : /10 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Q2.1 Rechercher le repère de l’étape de mise en forme des cartons qui correspond à la position du chariot de transfert en phase de fonctionnement en complétant le tableau ci-dessous.

Nota : l'étape 1 et l'étape 6 ne font pas partie de l'étude ci-dessous.

| ETAPE : 4 Encoller les rabats | ETAPE : 2 Extraire les cartons |
| --- | --- |
| ETAPE : 5 Presser les rabats | ETAPE : 3 Former les cartons |

Q2.2 : En déduire la fonction du chariot en entourant la bonne réponse.

| Déplier les cartons |  | Coller les cartons |  | Déplacer les cartons |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| Q3 | Analyser la nature et les caractéristiques des liaisons mécaniques. | DTR 4/11, DTR 5/11 DTR 9/11 à DTR 11/11 | Temps conseillé : 50 min | Nbre pts : /40 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Q3.1 : Nature et caractéristiques de la liaison entre la semelle réglable  4  / châssis  1  en phase de fonctionnement.

Q3.1.1 : Rechercher la nature des mouvements et nommer la liaison entre la semelle réglable  4  et le châssis  1  en complétant le tableau ci-dessous

(mouvement possible : inscrire 1, pas de mouvement : inscrire 0)

Q3.1.2 : Caractériser la liaison entre la semelle réglable  4  et le châssis  1   en entourant les bonnes réponses.

| Liaison entre la semelle réglable et le châssis | Permanente | Rigide | Adhérence | Réglable |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Démontable | Élastique | Obstacle | Non Réglable |

Q3.2 : Compléter les classes d’équivalences cinématiques avec les repères de pièces suivantes :

3, 5, 12, 13, 29, 34, 44.

Châssis E1 : {1, 2, 4, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 30, 40, 45, 46, 47, 48, 49, 50,

54, 56, 57, 58, 60, 61,…3, 5 …………………………………………………….}

Arbre moteur E2 : {non représenté}

Arbre sortie réducteur E3 : {6, 9,…12  ………………………………………………………...}

Chaîne E4 : {14, 15,…………………………………………………………………………...........}

Arbre transfert E5 : {7, 11a, 10, 41, 42, 43,…13, 44 …………………………………............}

Chaîne transfert E6 : {16, 17, 26,………………………………………………………...............}

Bielle E7 : {28, 25, 55, 66,…29………………………………………........................................}

Arbre encodeur E8 : {8, 11b, 41b, 42b, 43b,………………………………..............................}

Support transfert E9 : {31, 32, 33, 35, 37, 38, 39, 51, 52, 53, 59, 62, 63, 64, 65,…34………}

Q3.3 : Rechercher la nature des liaisons entre les classes d’équivalences.

Rechercher la nature des mouvements et nommer  la liaison L1 entre  E7 et  E6

en complétant le tableau ci- dessous (mouvement possible : inscrire 1, pas de mouvement : inscrire 0).

| Mouvement E7 / E6 |
| --- |
| Translation | Rotation |
| Tx | Ty | Tz | Rx | Ry | Rz |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Liaison L1 : Pivot d’axe y |

Q3.4 : Compléter un schéma cinématique.

Q3.4.1 : Compléter les cases des différentes classes d’équivalence.

Q3.4.2 : Localiser à l’aide d’une bulle               la liaison   L1

| Q4 | Vérifier la vitesse linéaire de la chaîne. | DTR 4/11, DTR 6/11, DTR 7/11, DTR 11/11. | Temps conseillé : 30 min | Nbre pts : /20 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Q4.1 : Calculer la fréquence de rotation NE3/E1 de l'arbre

sortie réducteur E3 par rapport au châssis E1.

NE3/E1 = ……1380/38 = 36 tr/mn ……………

Q4.2 : Rechercher le pas de la chaîne E4 dans DT 7/11.

pas = ………19.05………………………………………………………………………..

Q4.3 : Calculer la vitesse angulaire ω E3/E1 de l'arbre de sortie réducteur E3 par rapport au châssis E1.

ω E3/E1 =…………………………………………………=  3,76  rd/s

Q4.4 : Calculer le diamètre primitif Dp9 du pignon 9 de l'arbre de sortie E3.

Dp9 =                                          =    151.59 mm………………………

Q4.5 : Calculer le rayon primitif R9 en mètre du pignon de l'arbre de sortie E3.

R9 =  ……151.59 mm / 2 = 0.075 m……………

Q4.6 : Calculer la vitesse linéaire  de l'arbre sortie réducteur E3 par rapport au châssis E1.

=      V = R x ω   =  0.282 m/s

Q4.8 : Que peut-on dire de  et

……………………… = ……………………………………

Q4.9 : Rechercher la vitesse linéaire maximum que peut supporter la chaine dans le tableau fourni DT 6/11, en sachant que le système est en charge régulière.

v linéaire maxi = 18 m/s

Q4.10 : Conclure en entourant la bonne réponse ci-dessous.

v calculée < v linéaire maxi

v calculée = v linéaire maxi

v calculée > v linéaire maxi

| Q5 | Vérifier les efforts sur la chaîne. | DTR 4/11, DTR 6/11, DTR 7/11, DTR 11/11 | Temps conseillé : 15 min | Nbre pts : /10 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Q5.1 : Calculer l’effort utile F1.

F1  =                                =  394.73 N  =  39.73 daN

Q5.2 : Calculer l’effort F2 dû à la force centrifuge.

F2  =                                       = 0.0115 daN

Q5.3 : Calculer l’effort total. (Charge de rupture).

F = 39,73 + 0,0115 = 39,74 daN

Q5.4 : Rechercher la valeur de la charge à la rupture sur le DTR 7/11 (rappel : chaine type 12B simple charge).

Charge de rupture = 2890 daN

Q5.5 : Conclure en entourant la bonne réponse ci-dessous.

F calculé < Charge de rupture

F calculé = Charge de rupture

F calculé > Charge de rupture

Après vérification des caractéristiques de la chaîne, on constate que celle-ci est correctement dimensionnée. Le technicien poursuit son diagnostic.

Problématique 2

En démontant la chaîne de transmission, le technicien de maintenance constate un jeu radial important entre le pignon de transfert et le palier FY. Effectivement il est constaté une détérioration de l’arbre (phénomène de laminage) au niveau du palier.

Le service de maintenance prévoit le remplacement des paliers ainsi que l’usinage d’un nouvel axe.

| Q 6 | Réalisation de la cotation de définition de l'arbre transfert. | DTR 5/11, DTR 7/11 à DTR 11/11. | Temps conseillé : 40 min | Nbre pts : /25 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Q6.1 : Indiquer la ou les solutions technologiques retenues pour immobiliser en translation l'arbre de transfert E5.

Vis de pression 44

Q6.2 : Rechercher la cote tolérancée des portées de roulements et la reporter dans la bulle sur le croquis ci-dessous (figure1).

Q6.3 : Compléter la chaîne de cotes en désignant dans les bulles les cotes fonctionnelles

(b + numéro pièce) qui définissent le jeu Jb.

Q6.6 : Compléter la tolérance de la cote b7.

Q6.7 : Reporter la cote tolérancée sur le dessin de fabrication (figure 1 DQR 11/18) de l'arbre épaulé en vue de son usinage.

Suite à la vérification du montage des paliers, le technicien pourra effectuer la demande de l’usinage d’un nouvel axe afin de procéder au remontage de celui-ci.

| Q7 | Réalisation de la gamme de démontage de l'arbre transfert et des paliers | DTR 9/11 à DTR 11/11 | Temps conseillé : 20 min | Nbre pts : /25 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Q7.1 : La chaîne coté motoréducteur étant démontée, préparer la gamme de démontage permettant de changer l’arbre de transfert et les paliers.

- Compléter les étapes.

- Préciser le (ou les) repère(s) des pièces concernées par chaque étape, l’outillage à utiliser et les précautions nécessaires.

|  | Etape | Opération | Outillage |
| --- | --- | --- | --- |
| Détendre la chaîne | 1 | Débloquer les écrous 56 | Clé plate 24 |
|  | 2 | Agir sur les tendeurs 19 de façon à déplacer les platines 20. | Clé plate 24+ manuel |
| Démonter la chaîne | 3 | Démonter l’attache rapide du maillon de jonction 17. | Pince Tournevis |
|  | 4 | Suspendre la bielle 28 par l’intermédiaire d’un crochet. | Outil spécifique |
|  | 5 | Ôter le maillon de jonction 17 ainsi que la chaîne 16. | Tournevis + manuel |
| Démontage du sous -ensemble arbre et roue de transfert | 6 | Décoller le moyeu expansible 13 de l’arbre 7. | Clé six pans mâle Vis d’extraction |
|  | 7 | Démonter le pignon 10. | Maillet |
|  | 8 | Desserrer les vis de pressions 44. | Clé six pans mâle 6mm |
|  | 9 | Enlever le sous-ensemble arbre tendeur. | Manuel |
| Démontage de la roue de transfert | 10 | Démonter la vis 43 et la rondelle 42. | Clé six pans mâle 8 mm |
|  | 11 | Enlever la roue 11a en récupérant la clavette 41 | Maillet |
| Démontage des paliers FY | 12 | Démontage des vis 47 | Clé plate 19 |

Problématique 3

Lors du remontage des paliers, il est constaté que les vis de fixation sont fortement oxydées. Afin de remédier à ce problème le service de maintenance prévoit l’utilisation de vis en acier inoxydable.

Vous allez vérifier les caractéristiques mécaniques de ces nouvelles vis.

# Données : -  Vis à tête hexagonale ISO 4017 - M12 x 25.

(pas de la vis : p = 1,75)

-  Intensité de l’effort de serrage sur chaque vis : 95 daN

-  Matière : X5 Cr Ni 18-10.

-  Coefficient de sécurité : k = 2

| Q8 | Vérifier les conditions de résistance des nouvelles vis. | DTR 5/11, DTR 9/11 à DTR 11/11. | Temps conseillé : 20 min | Nbre pts : /25 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

# Q8.1 : Donner la nature de la sollicitation exercée sur la vis. (Entourer la réponse juste).

Q8.2 : Donner la valeur de la force appliquée à chaque vis, exprimer cette valeur en Newton.

N =  950… N

Q8.3 : Rechercher la valeur de la résistance de la matière constituant les vis.

Re =  195  Mpa

Q8.4 : Calculer le diamètre équivalent d’une vis.

Calculs : …12 – 0,9382 x 1,75 = 10,35

d      = 10,35  mm

Q8.5 : Calculer la section résistante d’une vis.

Calculs : … π x 10.35² / 4 = 84,13

As =           84,13    mm²

Q8.6 : Calculer la contrainte ( dans une vis.

Calculs : 950 / 84,13 = 11,29

( =  11,29   Mpa

Q8.7 : Calculer Rpe, résistance pratique de la matière des vis.

Calculs : 195 / 2 = 97.5

Rpe = 97.5 Mpa

Q8.8 : Ecrire la condition de résistance à la traction d’une vis.

(  <  Rpe   =====>   11.29 < 97.5

Conclusion : La condition de résistance est respectée.

Problématique 4

Finalement il est constaté que l’usure prématurée de la chaîne provient d’un mauvais alignement entre le pignon réducteur  9  et le pignon arbre transfert 10

| Q9 | Réaliser un croquis plan coté | DTR 9/11 à DTR 11/11. | Temps conseillé : 45 min | Nbre pts : 35 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

A partir du Diagramme FAST qui vous présente une nouvelle semelle réglable :

Q9.1 : Repérer à l’aide des couleurs indiquées les surfaces fonctionnelles sur la vue en 3D.

Q9.2 : En vous aidant du diagramme FAST et de la vue en 3D. Terminer à main levée feuille18/18 le dessin de la semelle SEULE sur les 2 vues.

(Coupe locale au niveau du taraudage sur la vue de gauche).

Q9.3 Compléter la cotation de la semelle.

# Text boxes

### Réglage

### Mettre en forme et coller le fond des cartons

Carton plié et collé

Energie électrique et pneumatique

### Réglage

Energie électrique et pneumatique

……………...

# Automate

Carton plié et collé

Carton prédécoupé

### Mettre en forme et coller le fond des cartons

A-0

# Formeuse de cartons

Y

Z

X

4

1

Y

Z

X

E6

E7

E 9

E 5

E7

L1

E4

E 6

E1

E 8

E 3

Données :

N 2/1 Moteur : 1380 tr/min

Rapport de réduction : r = 1/38

Nb de dents du pignon9 : Z9 = 25 dents

A

E3

E4

Q4.7 : Tracer sur le dessin ci-contre :

- la trajectoire du point A notée

- le vecteur  en respectant l’échelle.

Echelle des vitesses : 1mm ( 0.01m/s

Longueur 28 mm

Données :

C3 = 30 Nm

Dp9 = 152 mm

= 0,30 m/s

P chaîne = 1,25 daN

Nota : L’arrêt en translation ne peut s’effectuer que sur un seul palier afin de permettre la dilatation de l’arbre.

40 h 9

+ 1.5

0

41

figure1

Q6.4 : Ecrire l’équation de projection.

Jb  =  b 11a – b7

Sachant que Jb max= b11max - b7 mini

Jb min= b11min-b7max

Rappels:

Diamètre équivalent : d    = d – 0,9382 x p

Section résistante : As = π x d    / 4

Contrainte σ = N/As  ≤  Rpe = Re/k

k: coefficient de sécurité

d : Diamètre nominale de la vis.

p : Pas de la vis

eq

2

eq

Compression

Cisaillement

Traction

eq

BLEU

NOIR

GRIS

VERT

ROUGE

Tolérances générales ISO 2768 - mK