Baccalauréat Professionnel

« Maintenance des Équipements Industriels »

ÉPREUVE E2 : Analyse et préparation d'une activité de maintenance

SESSION 2022

À partir d’un dysfonctionnement identifié sur un bien industriel pluritechnologique, l’épreuve permet de vérifier que le candidat a acquis tout ou partie des compétences suivantes :

CP 2.3	Analyser les solutions de gestion, de distribution, de conversion des énergies 			pneumatique, hydraulique et électrique.

CP 3.1	Préparer son intervention.

CP 3.2	Émettre des propositions d'améliorations d'un bien.

Les supports retenus sont liés à la spécialité Maintenance des Équipements Industriels.

Ce sujet comporte : 18 pages

Dossier présentation	pages 2/18 à 4/18

Dossier questions-réponses	pages 5/18 à 18/18

Matériel autorisé :

- L’usage de calculatrice avec mode examen actif est autorisé.

L’usage de calculatrice sans mémoire, « type collège », est autorisé.

(Circulaire n°2015-178 du 1er octobre 2015).

DOSSIER PRÉSENTATION

Présentation de la ligne de production :

La fonction de cette ligne de production est de former un carton, conditionner dans le carton 6 barquettes de 2 petits pots pour bébé, de fermer le carton, puis de l’évacuer.

- Dépilage des cartons

- Collage du fond

- Arrivée des barquettes de 2 petits pots par la ligne de convoyage

- Conditionnement des cartons par le robot

- Fermeture et collage des cartons

- Évacuation par convoyeur

Principe de fonctionnement de la ligne de production

PRÉSENTATION DE LA FORMEUSE / FERMEUSE DE CAISSES CARTON

DOSSIER QUESTIONS-RÉPONSES

Problématique 1 : Le coût de production est alourdi par un nombre de cartons formés qui ne répondent pas aux exigences demandées. Le service maintenance vous demande donc de déterminer sur quels éléments du système on doit agir en priorité.

| Q1 | Analyse du fichier historique | DTR 2/15 | Temps conseillé : 30 min | Nbre pts : …/34 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Q1.1 : À partir du tableau des historiques des arrêts :

- Compléter les colonnes « Durée totale » et « Rang » dans le tableau ci-dessous, le taux horaire de maintenance étant de 200 €/h.

- Calculer le coût total de maintenance sur la période observée (arrondi à l’euro le plus proche) :

| Désignation | Repère d’intervention | Durée totale (minutes) | Rang |  | Coûts de maintenance (arrêts de production) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Réglages | I1 |  |  |  |  |
| Micro-arrêts | I2 |  |  |  |  |
| Changement de production | I3 |  |  |  |  |
| Contrôles | I4 |  |  |  |  |
| Entretien | I5 |  |  |  |  |
| Manque colle | I6 |  |  |  |  |
| Arrêt | I7 |  |  |  |  |
| Réunion | I8 |  |  |  |  |
| TOTAL |  |  |  |  | Total : |  |

Q1.2 : Compléter le tableau ci-dessous et tracer la courbe ABC correspondante :

| Rang | Repère d’Intervention (Ordre décroissant) | Temps d’arrêts (Heure) | Temps d’arrêts cumulé (Heure) | % cumulé (temps d’arrêt) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  | 100 % |

Problématique 2 : Pour faire suite à l’analyse précédente, qui fait apparaître la nécessité d’intervenir sur le module de préhension des cartons, on vous demande :

- D’installer un capteur à seuil de pression pour contrôler et signaler la dépression au niveau des ventouses.

- D’installer une électrovanne de contre-soufflage assurant un relâchement efficace du carton dépilé.

| Q2 | Modification du module de préhension | DTR 2/15, 3/15, 4/15, 5/15 et 6/15 | Temps conseillé : 40 min | Nbre pts :…/30 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Q2.1 : À partir de la documentation technique du capteur de pression SPAE, déterminer la référence du composant nécessaire à son installation.

Données : le capteur doit détecter une dépression au niveau de la ventouse et sera installé au plus près du système de préhension. Il sera nommé 4S1.

Les caractéristiques sont les suivantes :

- Plage de mesure : Dépression.

- Entrée de pression : Pression relative.

- Raccordement pneumatique : Enfichable 4 mm.

- Sortie électrique : Paramétrable NPN/PNP/IO-Link.

- Connexion électrique : Câble de raccordement 2,5 m.

- Raccordement à l’automate : Entrée %I1.6.

| La référence du capteur | SPAE - R - - PNLK - 2,5K |
| --- | --- |

Q2.2 : En utilisant les symboles normalisés, raccorder sur le schéma pneumatique ci-dessous :

- Le capteur SPAE Rep 4S1.

- L’électrovanne de soufflage Rep 4V3 (distributeur 2/2 monostable à commande électrique).

Compléter les repères des composants.

Q2.3 : En utilisant les symboles constructeur, raccorder le capteur sur le schéma électrique ci-dessous.

Préciser le repère du composant, ainsi que les repères des couleurs des câbles.

Q2.4 : Ayant câblé le capteur, vous devez à présent configurer la sortie électrique du capteur.

À partir du schéma ci-dessus, déterminer quel est le type de capteur. (Vous entourerez la bonne réponse).

|  |  | NPN |  | PNP |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Q2.5 : Du fait de la déformation des cartons due à leur préhension verticale, il devient nécessaire de commander de nouvelles ventouses adaptées au mouvement. Le bureau d’étude impose une force développée pratique de 90 N.

À l’aide du DTR 6/15, nous vous demandons de calculer la force théorique de préhension disponible.

| Formule utilisée | Détail du calcul | Résultat (en N) |
| --- | --- | --- |
| ………………… | ………………… | ………………… |

Q2.6 : Désigner les nouvelles ventouses à adapter sachant que l’effort théorique de préhension minimum est fixé à 380N pour une dépression moyenne de 800 mbar.

| Type de ventouse | Dimension | Référence |
| --- | --- | --- |
| ………………… | ………………… | ………………… |

Problématique N°3 : Lors du changement de format de carton et de sa matrice, on constate une absence d’information au niveau du vérin de descente de la matrice (1A). Pour assurer la sécurité, on vous demande d’installer un clapet piloté au niveau de la descente du vérin.

La remise en service se fera avec un démarreur progressif.

Un pressostat autorisera le démarrage du cycle.

Cette intervention nécessitera la mise hors énergie du système.

| Q3 | Modification d’un schéma pneumatique | DTR 2/15, 4/15 et DQR10/18 | Temps conseillé : 40 min | Nbre pts :…/26 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Q3.1 : Étude du schéma pneumatique actuel. Quel est l’inconvénient en cas de coupure d’énergie ?

………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………

Q3.2 : Nous vous demandons à présent de commander le pressostat réglable.

Caractéristiques :

- Taraudage : G1/4.

- Plage de réglage : 0,5 - 10 bar.

- Code : avec protection.

| Référence du pressostat : | ……………………………………………………………… |
| --- | --- |

Q3.3 : Insérer à présent sur le schéma pneumatique (DQR 10/18) les composants nécessaires aux améliorations demandées.

- Zone A : insérer le composant qui permettra le redémarrage du cycle avec une mise en pression progressive du système (0V3).

- Zone B : insérer le composant qui informera une pression mini dans le circuit (0S1).

- Zone C : insérer le composant qui évitera la charge motrice (1V4), ainsi que son pilotage.

Q3.4 : En fin de phase de transfert du carton déplié (vérin de transfert après collage), on constate une déformation du carton due à une mauvaise détection fin de transfert. On vous demande d’insérer un capteur à seuil de pression (2S3) (Zone 4) et de remplacer le vérin existant par un vérin à double amortissement fixe (Zone 5). Compléter le schéma.

Q3.5 : Donner la référence du capteur à seuil de pression (DTR 4/15), ainsi que son banjo de raccordement adapté.

Fonction sortie : Electrique

Raccordement vérin : G1/4

| Référence du capteur : | ……………………………………………………………… |
| --- | --- |
| Référence Banjo : | ……………………………………………………………… |

Problématique N°4 : La formeuse est actuellement équipée d’un système de graissage centralisé.

Le passage en 2 fois 8 heures de travail nécessite de modifier l’installation.

La machine est équipée d’un convoyeur d’évacuation des cartons comportant un moto-réducteur et de paliers munis de graisseurs. Le réservoir actuel de la pompe est de 3L.

Vous devez vérifier la capacité de celui-ci et modifier l’installation si nécessaire.

| Q4 | Modification du circuit de graissage centralisé | DTR 6/15, 7/15, 8/15 | Temps conseillé : 50 min | Nbre pts : …/26 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Schéma de la pompe de graissage.

Q4.1 : Analyse du schéma de la pompe de graissage.

Compléter le tableau suivant :

| Repère | Désignation | Fonction dans le système |
| --- | --- | --- |
| 0V1 |  |  |
| 0S1 |  |  |
| 0P1 |  |  |
| 0V3 |  |  |
| 0S3 |  |  |

Q4.2 : Calculer le nombre de cycles de fabrication par an, sachant que la machine fonctionne 250 jours/an à raison de 30 cycles/minute.

|  | Nombre de cycle de fabrication par an |
| --- | --- |
| Fonctionnement actuel 8 heures/jour | ……………………………………………………………… |
| Fonctionnement futur 2 x 8 heures/jour | ……………………………………………………………… |

Q4.3 : Il y a un cycle de graissage pour 600 cycles de fabrication.

Calculer le nombre de cycles de graissage pour un an (pour 2 x 8 heures de fonctionnement quotidien).

| Réponse : | ……………………………………………………………… |
| --- | --- |

Q4.4 : À raison de 2 cm³ par cycle de graissage, calculer le volume d’huile utilisé par an.

| Réponse (en litre) : | ……………………………………………………………… |
| --- | --- |

Q4.5 : Le planning de maintenance prévoit la mise à niveau du réservoir tous les 3 mois.

Quelle doit être la quantité d’huile minimum du réservoir nécessaire ?

| Réponse : | ……………………………………………………………… |
| --- | --- |

Q4.6 : Donner la référence du nouveau groupe de graissage à pompe à engrenages à commander, afin de respecter le planning de maintenance.

Caractéristiques : réservoir plastique

| Réponse : | ……………………………………………………………… |
| --- | --- |

Q4.7 : On vous demande de commander une quantité d’huile soulevable manuellement sans aide technique. Caractéristiques :

- Pas de conséquences en cas de contact avec les produits conditionnés par le système.

- Viscosité cinématique de 68 cSt à 40°C.

Donner le nom et la référence de cette huile ainsi que son conditionnement.

| Réponse : | ……………………………………………………………… |
| --- | --- |

Q4.8 : Le nouveau convoyeur d’évacuation des cartons doit être également raccordé au système de graissage centralisé.

Vous devez commander un bloc de graisseurs volumétrique, ainsi que les têtes de dosage (DTR 6/15).

Caractéristiques :

- bloc distributeur, 3 points à lubrifier ;

- 1 doseur de cylindrée 0,06 cm3 ;

- 1 doseur de cylindrée 0,10 cm3 ;

- 1 doseur de cylindrée 0,16 cm3 ;

| Référence du distributeur à piston : | ……………………………………………………………… |
| --- | --- |

| Référence têtes de dosage : | - - - |
| --- | --- |

Problématique N°5 : Nous devons garantir la sécurité des personnes et de la machine.

Afin de réaliser cette protection, nous souhaitons installer des interrupteurs de cartérisation et des arrêts d’urgence sur cette machine.

| Q5 | Modification de la chaîne de sécurité du système | DTR 9/15 ; 10/15 ; 11/15 | Temps conseillé : 30 min | Nbre pts : …/24 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Q5.1 : Indiquer, à l’aide de la documentation constructeur (DTR 9/15), la référence des interrupteurs de sécurité XCS permettant la protection de l’opérateur.

Pour cela on utilisera un interrupteur avec verrouillage par serrure à clé « avec contact tripolaire ». Les contacts seront « O+O+F » à action dépendante.

Commande par clé flexible.

| Référence interrupteur : | ……………………………………………………………… |
| --- | --- |

| Référence clé : | ……………………………………………………………… |
| --- | --- |

Q5.2 : On demande de changer les boutons d’arrêts d’urgence existants par des boutons à déverrouillage par clé.

| Référence | ……………………………………………………………… |
| --- | --- |

Q5.3 : De combien de type de contact ces arrêts d’urgence sont-ils équipés ?

|  | Nombre : | Type : |
| --- | --- | --- |
| Réponse | ……………………… | ……………………… |

Q5.4 :  Sachant qu’il faut 2 contacts de type ‘’O’’, quel bloc de contact supplémentaire faut-il commander ?

| Référence contact : |  |
| --- | --- |

Q5.5 : Afin que le technicien de maintenance puisse effectuer ces modifications, nous vous demandons de compléter le schéma électrique du module de sécurité, configuration câblage 2 canaux selon les caractéristiques techniques suivantes :

Composants à insérer dans le schéma :

- 3 boutons d’arrêt d’urgence (S1, S2, S3) en zone 1.

- 2 interrupteurs de sécurité cartérisation (SC1, SC2) en zone 1 et 2.

- 1 voyant H1 de signalisation informant de l’ouverture des carters en zone 3.

Problématique N°6 : Le service maintenance a constaté une augmentation de la température au sein de l’armoire électrique. On vous demande donc de prévoir un système de ventilation électrique.

On profitera de cette intervention, pour installer une prise monophasée modulaire dans l’armoire et un disjoncteur qui protègera les 2 appareils.

Vous allez participer à la préparation de la mise en sécurité.

| Q6 | Consignation et Habilitation | DTR 3/15 ; 15/15 | Temps conseillé : 20 min | Nbre pts :…/36 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Q6.1 : Sachant que l’intervention demandée nécessite un arrêt complet de la machine, citer les différentes étapes de consignation du système.

1 Pré-identification

2 ……………………………………………………………………………..

3 ……………………………………………………………………………..

4 ……………………………………………………………………………..

5 ……………………………………………………………………………..

6 Mise à la terre et en court-circuit

Q6.2 : Quel devra être le titre d’habilitation de la personne chargée de la consignation ?

| Réponse : |  |
| --- | --- |

Q6.3 : Citer les équipements individuels de sécurité (EIS) et les équipements de protection individuelle (EPI) nécessaires pour réaliser cette consignation.

| EPI : | …………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………….. |
| --- | --- |
| EIS : | …………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………….. |

Q6.4 : Vous devez commander la prise de courant avec les caractéristiques suivantes :

- Prise modulaire 250 V ~.

- 10/16 A.

- 2 P + T à éclipse avec voyant présence tension.

| Référence : | …………………………………………………………………………….. |
| --- | --- |

Q6.5 : Vous devez commander un ventilateur 230 V + PE avec ouïe plastique et réhausse pour l’installation sur l’armoire.

| Référence ventilateur : | …………………………………………………………………………….. |
| --- | --- |
| Référence réhausse : | …………………………………………………………………………….. |

Q6.6 : Vous devez commander un disjoncteur unipolaire + neutre de 4 A 230 V ~ Courbe C 6kA qui protégera la prise et le ventilateur.

| Référence disjoncteur : | …………………………………………………………………………….. |
| --- | --- |

Q6.7 : Compléter le schéma électrique (DQR 18/18) :

- zone E : un disjoncteur monophasé Q3 ;

- zone F : une prise de courant P1 ;

- zone G : un moto-ventilateur V1 ;

- zone H : raccordement au réseau sur phase la 3.

Problématique N°7 : Actuellement, le convoyeur chaîne à cardan « carton plein » est équipé d’un motoréducteur avec variateur intégré. Pour faciliter l’accessibilité et le paramétrage du variateur, le service maintenance décide de le déporter dans l’armoire électrique.

La modification de l’appareillage électrique implique de mettre à jour la documentation technique du système.

| Q7 | Choix du variateur de vitesses et modification schéma électrique | DTR 3/15, 12/15 ; 13/15 et 14/15 | Temps conseillé : 30 min | Nbre pts : …/24 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Q7.1 : Rechercher la référence des composants ci-dessous :

| Variateur | Disjoncteur magnétique |
| --- | --- |
| Référence : …………………………………………………. | Référence : …………………………………………………. |

Q7.2 : Compléter le schéma électrique DQR 18/18, en raccordant le variateur de vitesse, le moteur asynchrone triphasé, le disjoncteur magnétique, les sorties automates et la sortie analogique 10.

- Zone A : disjoncteur magnétique Q2.

- Zone B : moteur asynchrone triphasé M1.

- Zone C : sortie analogique (voir DTR 13/15).

- Zone D : sorties automates (voir tableau sorties API ci-dessous).

Tableau d’affectation des sorties automates pour le pilotage du variateur.

| Sortie Automate | Fonction | Affectation |
| --- | --- | --- |
| %Q2.3 | Mettre en marche | LI1 |
| %Q2.4 | Mettre à l’arrêt | LI2 |

Q7.3 : Câblage du potentiomètre de consigne.

La consigne de vitesse se fera par le potentiomètre P1 (entrée 2) alimenté en 0-10V par la carte entrée/sortie analogique W0.

Sur le schéma ci-dessous, nous vous demandons de raccorder le potentiomètre au connecteur de la carte W0.

L1

L2

L3

N

PE

# Text boxes

Dépliage carton

ARRIVÉE DES BARQUETTES

Collage du fond

Mise en carton de 6 barquettes par le robot

Fermeture et Collage

du carton

Cartons vides

Dépilage des cartons

Evacuation par Convoyeur

Ligne de convoyage petits pots

Robot de conditionnement

Collage et transfert des cartons

Position du carton avant préhension

Vérin vertical matrice

Dépilage des cartons

Approvisionnement

en cartons pliés sur tapis convoyeur

OPÉRATEUR

Prise du carton et dépliage

Pliage et collage du fond du carton

Évacuation du carton vers palettisation

Arrivée barquettes de petits pots par convoyage

Mise en carton des barquettes et évacuation

Fermeture et collage du carton

Évacuation du carton pour conditionnement

Électricité : 400 V tri + N + Pe ; Pneumatique : 6 bars

Configuration (programme API)

Réglages

Exploitation (Programme API).

Cartons fermés et collés

FORMER et FERMER des CARTONS

Formeuse/Fermeuse de carton

A-0

Cartons non collés

Cartons à plat

Colle

W       C        R          E

6 Évacuation des cartons remplis et fermés

2 Magasin de cartons sur tapis convoyeur

4 Production de colle

3 Évacuation carton vers palettisation

5 Fermeture et collage carton

1 Préhension et dépilage des cartons

100

Indiquer les deux types d’intervention qui pénalisent le plus la production :

- ……………………………………………………………..

- …………………………………………………...................

8

7

6

5

4

3

2

1

Rang

% Cumulé

10

0

Positionnement cartons dépliés

4Z1

4Z2

4V2

4YV12

4V4

4Z3

Ventouses

Carte 16 entrées TOR

0V

24VDC

I1.0

I1.2

I1.3

I1.4

I1.5

I1.6

I1.7

I1.8

I1.9

I1.10

I1.11

1S1

1S2

2S1

3

4

2S2

0S1

Extrait du schéma pneumatique

1S1

1S2

Zone C

0Z1

0V2

1YV14

1YV12

1V3

1V2

2YV12

2YV14

2A

1A

Zone A

Zone B

Zone 5

Zone 4

1V5

1V6

2V5

2V6

0V1

0S1

0S3

0V2

0P1

0S2

0V3

0Z1

Zone 1

Zone 2

Zone 3

K4

K3

W0

P1

RESEAU

400V TRI

+N  + PE

Zone H

5

3

1

Q3

Q1

Zone E

2

4

6

Zone F

Zone A

carte  TSX TSX37

Zone G

V1

P1

%Q2.0

Q2

Zone D

COM

%Q2.1

%Q2.2

%Q2.3

COM

1

2

KM1

3

4

5

6

%Q2.4

%Q2.5

Zone B

Zone C