BACCALAURÉAT PROFESSIONNEL

MAINTENANCE DES VÉHICULES

Option B : Véhicules Transport Routier

SESSION 2023

ÉPREUVE E2

ANALYSE PRÉPARATOIRE À UNE INTERVENTION

Durée : 3 heures								Coefficient : 3

DOSSIER TECHNIQUE

Sommaire

A.   Ordre de réparation

# B.   Description du numéro d’identification du véhicule

C.   Conditions de fonctionnement du groupe propulseur (POC)

D.   Plan de maintenance

E.   Fiche descriptive de l'opération périodique 17713-3

F.   Catalogue de pièces détachées

G.   Le biodiesel B100

H.   La conversion au B100 - Véhicule Euro VI

I.   L'ACM (Gestion du post traitement – AdBlue)

J.   Liste de codes défauts

# K.   Méthode de remplacement du capteur de pression du réactif (AdBlue®)

A. Ordre de réparation

Ordre de réparation

EXAM POIDS LOURDS						n° OR : 0034897

Point Service RENAULT TRUCKS

SARL au capital de 40 000€

Montenhaut – BP 28

96 200  RAHAUX

Tel : 02.99.90.91.95 Fax : 02.99.90.91.96			N° Commande : 1-39/20702A

Siren : 001 376 165 RCS Rahaux				Type OR : payant

Siret : 001 376 165 00017 – APE 520B				Date prév. de livraison : 02/06/2023

TVA INTRA : FR 40 001 376 165

Client : 000015678

CORVED

Immatriculation : AD-289-FL

Date de création : 02/06/2023

| Marque : Renault VI | Type : J20DM 1379 | Modèle : D WIDE |
| --- | --- | --- |
| VIN : VF620M863MB001322 | Date 1ere MEC : 2 Juillet 2021 | PTAC : 26T |
| Puissance : 320cv | Km : 145642 | Heures : 5945 |

| Numéro | Descriptif : |
| --- | --- |
| 17713-3 25721-3 26106-2 28315-2 56166-3 87208-3 | ENTRETIEN PÉRIODIQUE Service périodique Remplacement du jeu de filtre ventilation de carter moteur (cartouche + joint) Nettoyage externe du radiateur Remplacement capteur d'oxygène Remplacement cartouche filtrante de dessiccateur d'air Remplacement du filtre à air de climatisation |  |
|  | ÉTUDE COMPATIBILITE B100 (Véhicule avec réservoir de carburant à droite) |  |
|  | DIAGNOSTIC VOYANT + CODE DÉFAUT P204A11 |  |

| Signature réceptionnaire : MIGUEL | Signature client : CORVED RAHAUX |
| --- | --- |

# B. Description du numéro d’identification du véhicule

| VEHICLE RANGE |
| --- |
| 10 | T HighSleeperCab |
| 11 | T |
| 19 | D Wide 2.1 m |
| 20 | D Wide 2.3 m |
| 21 | C Cab 2.3 m |
| 30 | C |
| 31 | K |
| 40 | D10-18T |

| ASSEMBLY FACTORY |
| --- |
| B | Blainville |
| C | Batilly |
| D | Bourg |
| E | Madrid |
| G | Kaluga |
| K | Karsan |
| L | Limoges |

| USAGE VARIANT |
| --- |
| 3 | Euro III |
| 4 | Euro IV |
| 5 | Euro V |
| 6 | Euro VI |
| A | Pas de spécificité |
| M | Usage Militaire |

| ENGINE TYPE |
| --- |
| 1 | DTI11 |
| 3 | DTI13 |
| 5 | DTI5 |
| 8 | DTI8 |

| MODEL YEAR |
| --- |
| A | 2010 |
| B | 2011 |
| C | 2012 |
| D | 2013 |
| E | 2014 |
| F | 2015 |
| G | 2016 |
| H | 2017 |
| J | 2018 |
| K | 2019 |
| L | 2020 |
| M | 2021 |
| N | 2022 |

|  | VEHICLE TYPE |
| --- | --- |
|  | 6x2 | 4x4 | 6x2P | 6x2 | 6x4 | 6x6 | 8x2 Tridem | 8x2P |
| PORTEUR | J | K | L | M | N | P | T | U |
| TRACTEUR | A | B | C | D | E | F | G |  |
|  | 6x2 TAG | 8x4 | 8x2 Tridem | 8x6 | 8x8 | 10x4P |  |  |
| PORTEUR | V | S | R | W | X | Y |  |  |
| TRACTEUR |  | H |  |  |  |  |  |  |

### C. Conditions de fonctionnement du groupe propulseur (POC)

GCW : Traduction anglaise du PTRA en Français.

POC : Condition de fonctionnement du groupe motopropulseur

L: Léger, M: Medium, H: Elevé, S: Sévère, VS: Très sévère, VS+: Très sévère plus

1Sont considérés comme ayant un usage Construction, les véhicules du type : benne à ordures ménagères, benne amovible, benne basculante / de chantier, chargeur de benne, citerne de produits pulvérulents, grumier, hydrocureuse, malaxeur (avec ou sans pompe à béton), plateau, pompe à béton, transport de canne à sucre, dépanneuse, pompier, chargeur de container latéral, etc…

D. Plan de maintenance

### Intervalles de vidange d'huile des moteurs

DTI 8 EURO VI (sauf biodiesel)

### 1 Prendre en compte le premier terme échu

### Intervalles de vidange d'huile des moteurs

DTI 8 EURO VI biodiesel

### 1 Prendre en compte le premier terme échu

Qualité de l'huile

Volumes de vidange d'huile

Intervalles service d'entretien

| POC | L | M | H | S | VS | VS+ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DTI 8 EURO VI | Kilométrage / mois / heures |
| 21412-2 | Soupapes, réglage | 150 000 / - / 4 000 | _ |
| 25477-3 | Remplacer Cartouche de filtre à particules | 200 000 / - / - | 170 000 / - / - | 140 000 / - / 3600 | 100 000 / - / 3600 | 65 000 / - / 3600 | - / - / 4500 |
| 25627-3 | Remplacer filtre à air | 120 000 / 24 / - | 60 000 / 24 / - | _ |
| 25721-3 | Remplacer filtre de ventilation de carter moteur | À chaque vidange d'huile moteur (intervalle standard) | _ |
| 26010-2 | Vidanger liquide de refroidissement | 400 000 / 36 / - | _ |
| 26106-2 | Nettoyer le radiateur externe | _ | - / 24 / - |
| 26307-3 | Remplacer les courroies d'entraînement, ventilateur | 400 000 / 48 / - | _ |
| 26308-3 | Remplacer le tendeur de courroie du ventilateur | 600 000 / - / - | _ |
| 26375-2 | Remplacer le galet-tendeur de courroie de ventilateur | 600 000 / - / - | _ |
| 28315-2 | Remplacer le capteur d'oxygène | 140 000 / - / - | _ |
| 41342-2 | Système d'embrayage, purge | - / 24 / - |
| 56166-3 | Echange cartouche dessicateur | - / 12 / - |
| 87208-3 | Filtre à air de climatisation, échange | - / 12 / - |

### 1 Prendre en compte le premier terme échu

Intervalles service d'entretien conversion au moteur biodiesel

| POC | L | M | H | S | VS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DTI 8 320 cv EURO VI | Kilométrage / mois / heures |
| 25477-3 | Remplacer cartouche de filtre à particules | 125 000 / - / 2200 | 105 000 / - / 2200 | 85 000 / - / 2200 | 65 000 / - / 2200 | 40 000 / - / 2200 |
| 25721-3 | Remplacer filtre de ventilation de carter moteur | Toutes les 2 vidanges d'huile moteur (intervalle biodiesel) |
| 25919-2 | Remplacer le module de silencieux catalytique | 700 000 / - / 10 000 | 540 000 / - / 10 000 | 450 000 / - / 10 000 | 340 000 / - / 11 000 | 210 000 / - / 12 000 |
| 28315-2 | Remplacer le capteur d'oxygène | 100 000 / - / - |

NB: Pour toutes autres opérations non mentionnées dans ce tableau se référer au tableau

d'intervalles de service d'entretien classique

E. Fiche descriptive de l'opération service périodique 17713-3

F. Catalogue de pièces détachées

Capteur d'oxygène

Filtre à huile et son support

Filtre à gasoil et son support

Préfiltre à gasoil et son support

Filtre ventilation de carter moteur et son support

Bloc de ventilation habitacle

APM2 et cartouche dessicateur

G. Le biodiesel B100

- Biodiesel et B100 – Qu’est-ce que c'est ?

- D’où vient-il ?

Une production 100% Française

Le B100 EN France doit répondre à la norme européenne EN14214 et à un arrêté du 28 mars 2018 qui renforce les exigences techniques. Seule l'utilisation du colza pour le B100 permet aujourd'hui de répondre à ces exigences.

Conséquence: Il n'y pas de B100 en France à base d'importations de soja ou d'huile de palme (utilisées en aditif B7 ou B30)

- Comment répond t-il aux normes? - Les atouts du B100.

Le passage d’un moteur diesel en biodiesel nécéssite des travaux de conversion et des intervalles d’entretien plus courts.

(*) Du champ à la roue, comparé au gazole fossile, selon l'ADEME

- La combustion dans le moteur diesel fonctionnant au B100

Cette surconsommation en biodiesel s'explique par un pouvoir calorifique du carburant B100 inférieur de 6% par rapport au gazoil B7.

- Impact sur le plan de maintenance - Synthèse du B100

La conversion d'un moteur diesel au biocarburant B100 nécessite une modification du plan d'entretien lié à la motorisation ainsi que du sytème post traitement des emissions.

Se référer au plan de maintenance "intervalles service d'entretien moteur biodiesel" pour déterminer précisément toutes les opérations modifiées.

H. La conversion au B100 - Véhicule Euro VI

- Compatibilité des motorisations au B100

|  | DTI5 240 CH | DTI8 320 CH | DTI13 480 CH |
| --- | --- | --- | --- |
| EURO 6-B | Rétrofit avec réception | Rétrofit avec réception | Rétrofit impossible |
| EURO 6-C | Rétrofit avec réception | Rétrofit avec réception | Rétrofit impossible |
| EURO 6-D | Rétrofit sans réception | Rétrofit sans réception | Rétrofit sans réception |

Définitions:

- Réception: création d'un nouveau barré rouge ainsi qu'une nouvelle carte

grise pour le véhicule.

- Rétrofit: opération consistant à modifier le véhicule.

- Passage d'un carburant diesel au carburant biodiesel B100

Si le véhicule à été utilisé avec du carburant diesel, plusieurs opérations d'entretien obligatoires doivent être effectuées avant de réaliser la conversion.

| POC | L | M | H | S | VS | VS+ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 23422-2 | Nettoyer le réservoir de carburant | Lors du passage du diesel au B100 | Non autorisé |
| 23306-3 | Remplacer les filtres à carburant | Tous les 2000 km, 3 fois | Non autorisé |

- Tarif Hors Taxes pour la conversion au B100

Le taux horaire de main d'oeuvre est de 40€ ht

●  Kit de conversion  au B100

(1) ADTP-L: réservoir de carburant coté gauche, ADTP-R: réservoir de carburant coté droit

(2) Attention: DTI 5 ET DTI8 ajout d'un réchauffeur de gazole nécessaire avant conversion  B100 (+2.5 h Main d'Oeuvre)

- Ajout d'un réchauffeur de gasoil gamme D CAB2.1M et D CAB2.3M

- Bénéfice : Le montage protège le moteur en s'assurant que le carburant introduit dans le moteur est à la bonne viscosité.

- Liste des pièces nécessaires pour le réchauffeur de gasoil :

Le kit d'accessoire de montage  Ref: 5010306118  inclus toutes les références à partir de la 4ième ligne du tableau jusqu'à la dernière.

Cette référence s'ajoute aux composants boitier filtre et console support faisceau.Temps de montage = 2.5h

| - Un boîtier de filtre réchauffeur (ref: 7422556624) | - Une console, support du faisceau |
| --- | --- |
|  | L'installation nécessite l'ajout d'un nouveau support |

- Un kit d’accessoire de montage (ref 5010306118)

Raccordement fils électriques:

- Ajouter un fil de 1mm² entre :

- Connecteur R10 (réchauffeur) borne 1

- Connecteur XFB1 (boitier de distribution connecteur B) borne 20

- Ajouter un fil de 1mm² entre :

- Connecteur R10 (réchauffeur) borne 2

- Connecteur XFB1 (boitier de distribution connecteur B) borne 23

- Installation, instructions kit de conversion B100

Ces instructions décrivent l'installation de composants pour adapter les véhicules Renault Trucks D Cab 2.1m, C Cab 2.3m et D WIDE à l'utilisation du carburant biodiesel.

Les instructions d'installation s'appliquent au kit accessoire/pièces, conformément à ce qui suit

- Conseils pratiques de réparation

Remarque !

Ces instructions d'installation ont été rédigées à l'attention des ateliers d'entretien de Renault Trucks et autres ateliers agréés qui emploient du personnel ayant suivi une formation professionnelle qualifiante. Renault Trucks décline toute responsabilité pour tous dommages de quelque nature que ce soit, tant matériels que corporels, pouvant survenir si les instructions d'installation ne sont pas respectées, ou si le travail est effectué par du personnel non qualifié.

Note ! Risque d'endommager le matériel : le débranchement des batteries d'une manière incorrecte peut endommager le système électrique. Suivre attentivement les instructions afin de s'assurer que les batteries sont débranchées de la manière correcte.

.

Note ! Lors de l'installation, les câbles doivent toujours être fixés sur le faisceau électrique existant ou dans un endroit approprié.

Note ! Risque d'endommager le matériel. Les surfaces et panneaux peints peuvent facilement être endommagés si un type d'outil incorrect est utilisé. Utiliser uniquement des outils en plastique lors des travaux sur les composants fragiles.

Risque d'endommager le matériel : des dommages peuvent survenir sur la cabine. S'assurer que l'espace est approprié à l'avant du véhicule avant de basculer la cabine.

Risque de blessures graves : une cabine qui n'est pas totalement basculée constitue un risque pour la sécurité.

Toujours faire basculer totalement la cabine. Ne jamais effectuer de travail sous la cabine avant de l'avoir totalement basculée.

- Méthodologie d'installation

1. Déposer le câble de la borne négative.

2. Basculer la cabine vers l'avant.

Note ! S'assurer que les portes sont fermées et qu'il n'y ai aucun obstacle devant le véhicule.

3. Installation de l'ECU de l'ACM

4. Installation du capteur de biocarburant (FQS) et du support de préfiltre à carburant

5. Étalonnage (reprogrammation ECU de l'ACM)

6. Installation de l'étiquette de carburant sur le réservoir

I. L'ACM (Gestion du post traitement – Ad Blue)

- Description du fonctionnement – Fonction du système

L'ECM effectue tous les calculs stratégiques concernant l'injection du réactif (AdBlue) et envoie une demande à l'ACM. L'ACM commande la pompe, la soupape de liquide de refroidissement et la soupape d'air (dans l'unité de pompe) pour assurer une synchronisation précise de l'injection et une réduction optimale des émissions dans toutes les conditions de fonctionnement.

| 1 | Réservoir, réactif (AdBlue) |  |
| --- | --- | --- |
| 2 | Capteur combiné de température, de qualité et de niveau dans le réservoir de réactif (AdBlue) |  |
| 3 | Filtre, réactif (AdBlue) |  |
| 4 | ACM |  |
| 5 | ECM |  |
| 6 | Unité de pompe, réactif (AdBlue) |  |
| 7 | Silencieux (avec DPF, SCR et DOC) |  |
| 8 | Conduite d'air (du système pneumatique du véhicule) |  |
| 9 | Conduite, réactif (AdBlue) |  |
| 10 | Conduite de liquide de refroidissement (à partir du système de refroidissement du moteur) |  |
| 11 | Vanne d'air (dans la vanne combinée de l'unité de pompe) |  |
| 12 | Pompe, réactif (AdBlue) (dans l'unité de pompe) |  |
| 13 | Vanne de liquide de refroidissement (dans l'unité de pompe) |  |
| 14 | Grille d'entrée, réactif (AdBlue) (dans l'unité de pompe) |  |
| 15 | Grille d'entrée, air (dans l'unité de pompe) |  |
| 16 | Clapet antiretour, pression d'air (dans l'unité de pompe) |  |
| 17 | Capteur de pression d'air (dans l'unité de pompe) | 24 | Capteur de pression différentielle - pour la différence de pression avant et après le DPF |
| 18 | Sonde de température (dans la vanne combinée de l'unité de pompe) | 25 | Capteur de pression différentielle - pour la différence de pression avant et après le DPF |
| 19 | Capteur de pression pour le réactif (réactif AdBlue) | 26 | Sonde de température - située entre le DPF et le DOC |
| 20 | Réchauffeur de flexible électrique pour le réactif AdBlue | 27 | Sonde de température - situé dans le tuyau d'entrée du silencieux avant le DOC |
| 21 | Capteur de NOx - situé après le pot catalytique SCR. | 28 | Gicleur, réactif (AdBlue) |
| 22 | Capteur de NOx - situé avant le pot catalytique SCR. | 29 | Valve de commande |
| 23 | Sonde de température - située après le DPF | 30 | Clapet antiretour |

- Constitution circuit réactif (AdBlue)

- Unité de pompe réactif (AdBlue)

- Constitution

| 1 | Pompe réactif (AdBlue) |
| --- | --- |
| 2 | Vanne combinée, avec sonde de température pour le réactif (AdBlue) et vanne d'air |
| 3 | Vanne de liquide de refroidissement |
| 4 | Capteur de pression d'air |
| 5 | Capteur de pression pour le réactif (AdBlue) |

- Raccordements

| 1 | Entrée d'air comprimé |
| --- | --- |
| 2 | Sortie d'air comprimé, au gicleur pour le réactif (AdBlue) |
| 3 | Entrée de liquide de refroidissement |
| 4 | Sortie de liquide de refroidissement |
| 5 | Entrée du réactif (AdBlue), du réservoir |
| 6 | Sortie du réactif (AdBlue), au gicleur pour le réactif (AdBlue) |

- Capteur de pression réactif (AdBlue)

Rôle :

Placer en aval de la pompe réactif (AdBlue), il permet de mesurer la pression dans le circuit d'urée et de transmettre l'information au calculateur ACM.

Caractéristiques électriques :

Type de capteur: Piezométrique

1 – Alimentation capteur  (fil 2239)  5v

2 – Signal capteur (fil 0865) (variable 0.5v à 4.5v)

3 – Masse capteur (fil 1172)

Identification :

- Cheminement du faisceau du système d'apport d'urée

- Légende schéma électrique

| Code | Libellé de la fonction | Connecteur | Couleur | Nb de voies |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A01 | Boîtier de distribution électrique en cabine | XFD1-P1,P2,P3 XFD2 XFD3 XFD4 | BK ,NL, BK GY GY BK | 9,9,18 6 10 1 |
| A174 | Calculateur de gestion du post-traitement des gaz d'échappement (ACM) | A174 | GY | 62 |
| B06 | Capteur de pression d'air dans le réservoir d'apport d'urée | B06 | GN | 3 |
| B88 | Ensemble électrovanne et capteur de température d'apport d'urée | B88 | GY | 4 |
| B125 | Capteur de pression d'apport d'urée | B125 | BK | 3 |
| B142 | Ensemble de capteurs de température et de niveau d'urée dans le réservoir | B142 | BK | 4 |
| B247 | Capteur de qualité d'apport d'urée | B247 |  | 4 |
| M49 | Ensemble module pompe d'apport d'urée | M49 | BU | 3 |
| R23 | Résistance de chauffage de l'urée (sur le circuit entre l'injecteur et le réservoir, durite rouge) | R23 | GN | 2 |
| R50 | Résistance de chauffage d'apport d'urée (sur le circuit du réservoir vers le module pompe) | R50 | BK | 2 |
| XC301 | Connecteur de raccordement entre le faisceau principal du châssis et le faisceau moteur | XC301 | GN | 39 |
| XC306 | Connecteur de raccordement entre le faisceau principal du châssis et le faisceau du système d'apport de solution d'urée | XC306 | SB | 21 |
| XC307 | Connecteur de raccordement entre le faisceau principal du châssis et le faisceau du système d'apport de solution d'urée | XC307 | BK | 26 |
| XC309 | Connecteur de raccordement entre le faisceau de liaison du coffret batterie à la cabine et le faisceau du système d'apport de solution d'urée | XC309 | BK | 2 |
| Y81 | Électrovanne de refroidissement de l'urée | Y81 | GY | 2 |
| YFD1 | Connecteur de raccordement entre le faisceau de la planche de bord et le faisceau boîte de vitesses (capteur de vitesse du véhicule) | YFD1 | BU | 6 |

00 : autres cas d'utilisation			 HF : avec réservoir d'urée sur le côté droit

HE : avec réservoir d'urée sur le côté gauche	JY : véhicules de transport de voitures

LH : Euro VI phase 1 (OBDEP-A) et phase 2 (OBDEP-C)

J. Liste de codes défauts

| SYSTEME | CODE DEFAUT | DEFAILLANCE | TYPE DE DEFAILLANCE | CAUSE PROBABLE | INTERVENTION PROPOSEE | ELEMENT INCRIMINE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ACM | P205A01 | (Tension sur A:18 supérieure à 4.794922V et Tension sur A:18 inférieure à 4.852295V) | Défaillance électrique générale | Défaut de câblage Défaut de capteur Défaut de l'ECU | Contrôle : Défaut de câblage Défaut de capteur Défaut de l'ECU | Capteur de température du réservoir de réducteur |
| ACM | P205A11 | Tension sur A:18 inférieure à 0.037842V | Court-circuit à la masse | Défaut de câblage Défaut de capteur Défaut de l'ECU | Contrôle : Défaut de câblage Défaut de capteur Défaut de l'ECU | Capteur de température du réservoir de réducteur |
| ACM | P205A13 | Tension sur A:18 supérieure à 4.852295V | Circuit ouvert | Défaut de câblage Défaut de capteur Défaut de l'ECU | Contrôle : Défaut de câblage Défaut de capteur Défaut de l'ECU | Capteur de température du réservoir de réducteur |
| ACM | P205A64 | Augmentation de la température ne dépassant pas 3°C | Défaut de possible du signal | Niveau de liquide de refroidissement bas Conditions climatiques extrêmement froides Soupape de liquide de refroidissement endommagée | Vérifier : Niveau de liquide de refroidissement bas Conditions climatiques extrêmement froides Soupape de liquide de refroidissement endommagée Si le défaut n'est pas détecté : Tracer le défaut selon l'arbre de défaut de Tech Tool. | Capteur de température du réservoir de réducteur |
| ACM | P245211 | Tension sur A:26 inférieure à 0.147705V | Court-circuit à la masse | Défaut de câblage Défaut de capteur Défaut de l'ECU | Contrôle : Défaut de câblage Défaut de capteur Défaut de l'UCE Si le défaut n'est pas détecté : Tracer le défaut selon l'arbre de défaut de Tech Tool. | Capteur de pression du filtre à particules "A" |
| ACM | P245213 | Tension sur A:26 au-dessus de 4.901123V | Circuit ouvert | Défaut de câblage Défaut de capteur Défaut de l'ECU | Contrôle : Défaut de câblage Défaut de capteur Défaut de l'ECU Si le défaut n'est pas détecté : Tracer le défaut selon l'arbre de défaut de Tech Tool. | Capteur de pression du filtre à particules "A" |
| ACM | P20BD11 | Un court-circuit à la masse est détecté | Court-circuit à la masse | Le faisceau, l'actionneur ou le connecteur est en court-circuit avec la masse. | Vérifiez : le faisceau, l'actionneur ou le connecteur est en court-circuit avec la masse. | Contrôle du réchauffeur réducteur "B |
| ACM | P20BD12 | Un court-circuit à la batterie est détecté | Court-circuit à la batterie | Le faisceau, l'actionneur ou le connecteur est en court-circuit avec la batterie | Vérifiez : le faisceau, l'actionneur ou le connecteur est en court-circuit avec la batterie | Contrôle du réchauffeur réducteur "B |
| ACM | P107B01 | (Tension sur A:11 supérieure à 2.214355V et Tension sur A:11 inférieure à 4.852295V) ou (Tension sur A:11 supérieure à 0.147705V et Tension sur A:11 inférieure à 1.165771V) | Défaillance électrique générale | Défaut de câblage Défaut de capteur Défaut de l'ECU | Contrôle : Défaut de câblage Défaut de capteur Défaut de l'ECU | Capteur de température d'eau du ralentisseur |

| SYSTEME | CODE DEFAUT | DEFAILLANCE | TYPE DE DEFAILLANCE | CAUSE PROBABLE | INTERVENTION PROPOSEE | ELEMENT INCRIMINE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ACM | P107B11 | Tension sur A:11 inférieure à 0.147705V | Court-circuit à la masse | Défaut de câblage Défaut de capteur Défaut de l'ECU | Contrôle : Défaut de câblage Défaut de capteur Défaut de l'ECU | Capteur de température d'eau du ralentisseur |
| ACM | P107B13 | Tension sur A:11 supérieure à 4.852295V | Circuit ouvert | Défaut de câblage Défaut de capteur Défaut de l'ECU | Contrôle : Défaut de câblage Défaut de capteur Défaut de l'ECU | Capteur de température d'eau du ralentisseur |
| ACM | P107C01 | (Tension sur A:15 supérieure à 2,214355V et Tension sur A:15 inférieure à 4,852295V) ou (Tension sur A:15 supérieure à 0,147705V et Tension sur A:15 inférieure à 1,165771V) | Défaillance électrique générale | Défaut de câblage Défaut de capteur Défaut de l'ECU | Contrôle : Défaut de câblage Défaut de capteur Défaut de l' ECU | Capteur de température d'huile du ralentisseur |
| ACM | P107C11 | Tension sur A:15 inférieure à 0.147705V | Court-circuit à la masse | Défaut de câblage Défaut de capteur Défaut de l'ECU | Contrôle : Défaut de câblage Défaut de capteur Défaut de l'UCE | Capteur de température d'huile du ralentisseur |
| ACM | P107C13 | Tension sur A:15 supérieure à 4.852295V | Circuit ouvert | Défaut de câblage Défaut de capteur Défaut de l'ECU | Contrôle : Défaut de câblage Défaut de capteur Défaut de l' ECU | Capteur de température d'huile du ralentisseur |
| ACM | P204A01 | (Tension sur A:27 supérieure à 4.65V et Tension sur A:27 inférieure à 4.85V) ou (Tension sur A:27 supérieure à 0.147V et Tension sur A:27 inférieure à 0.3V) | Défaillance électrique générale | Défaut de câblage Défaut de capteur Défaut de l'ECU | Contrôle : Défaut de câblage Défaut de capteur Défaut de l'UCE | Capteur de pression d'apport d'urée |
| ACM | P204A11 | Tension sur A:27 inférieure à 0.147V | Court-circuit à la masse | Défaut de câblage Défaut de capteur Défaut de l'ECU | Contrôle : Défaut de câblage Défaut de capteur Défaut de l'ECU Si le défaut n'est pas détecté : Tracer le défaut selon l'arbre de défaut de Tech Tool. | Capteur de pression d'apport d'urée |
| ACM | P204A13 | Tension sur A:27 supérieure à 4.85V | Circuit ouvert | Défaut de câblage Défaut de capteur Défaut de l'ECU | Contrôle : Défaut de câblage Défaut de capteur Défaut de l'ACM Si le défaut n'est pas détecté : Tracer le défaut selon l'arbre de défaut de Tech Tool. | Capteur de pression d'apport d'urée |
| ACM | P208A11 | Un court-circuit à la masse est détecté | Court-circuit à la masse | Le faisceau, l'actionneur ou le connecteur est en court-circuit avec la masse. | Vérifiez : le faisceau, l'actionneur ou le connecteur est en court-circuit avec la masse. | Contrôle de la pompe "A" du réducteur |
| ACM | P208A12 | Un court-circuit à la batterie est détecté | Court-circuit à la batterie | Le faisceau, l'actionneur ou le connecteur est en court-circuit avec la batterie | Vérifiez : le faisceau, l'actionneur ou le connecteur est en court-circuit avec la batterie | Contrôle de la pompe "A" du réducteur |

|  | Toutes les fixations filetées qui ne disposent pas d'une spécification de couple de serrage dans les informations sont serrées à un couple standard. Les couples standards sont disponibles dans les spécifications suivantes.➠ Couples de serrage normalisés |
| --- | --- |

# K. METHODE DE REMPLACEMENT DU CAPTEUR DE PRESSION   DU RÉACTIF (AdBlue)

|  | ATTENTION |
| --- | --- |
| Risque de brûlures chimiques Le réactif (AdBlue) peut être projeté si le circuit est sous pression. Couper le contact. Afin de permettre la vidange automatique du circuit d'échappement de post-traitement, attendre au moins deux minutes avant de déposer les flexibles |

|  | ATTENTION |
| --- | --- |
| Risque de brûlures chimiques. Le réactif (AdBlue) peut provoquer des blessures personnelles et des dommages à l'équipement. - Utiliser des équipements de protection traditionnels (chaussures de sécurité, combinaison de travail ainsi que des équipements spécifiques (lunettes, gants). - Le réactif (AdBlue) qui s'est répandu sur des pièces chaudes peut s'évaporer rapidement. Détourner le visage ! - Si le réactif (AdBlue) entre en contact avec la peau ou les yeux, rincer abondamment à l'eau. - Si le réactif (AdBlue) est inhalé, respirer de l'air frais. - Lorsque le travail est terminé, nettoyer l'équipement et les outils qui sont entrés en contact avec le réactif (AdBlue). Jeter les gants usagés dans le conteneur pour recyclage. |

|  | ATTENTION |
| --- | --- |
| Risque de dommage matériel. Il ne doit y avoir aucun contact entre le réactif (AdBlue) et les connecteurs démontés. Si cela se produit, les connecteurs doivent être remplacés immédiatement. Ne pas nettoyer à l'eau ou à l'air comprimé. |

| 1 | Déposer la vis de support. |
| --- | --- |

| 2 | Déposer le support |
| --- | --- |

| 3 | Déposer le capteur de pression. Note: Boucher tous les connecteurs |
| --- | --- |

| 4 | Remplacer le capteur muni de joints toriques neufs. |
| --- | --- |

| 5 | Poser le capteur de pression. |
| --- | --- |

| 6 | Vérifier l'état du joint torique du capteur de pression d'air, (le remplacer si nécessaire). |
| --- | --- |

| 8 | Serrer la vis au couple |
| --- | --- |
|  | Couple de serrage |
|  | 8+ - 0.5 N∙m |

| 7 | Poser le support. |
| --- | --- |

| 9 | Nettoyer l'équipement et les outils en contact avec le réactif. |
| --- | --- |

| 10 | Jeter les gants usés dans le conteneur pour le recyclage. |
| --- | --- |

| 11 | Effacer les anciens défauts, démarrer le véhicule, puis relancer un analyse des défauts avec l'outil Tech Tool . |
| --- | --- |

# Text boxes

CORVED RAHAUX

Zone de tri

96 200 RAHAUX

Tel : 02.99.90.85.72

Serial Number

V F 6   2 0   M  8  6  3  M  B  0  0 1 3 2 2

Check Digit

- Procédé de fabrication

Trans Esterification: Réaction du mélange  d'huile végétale (colza) avec du méthanol

(Production d'ester méthylique (biodiesel)

- Comparatif des émissions polluantes

1130.47 €

3 h

150 €

84.52 €

0 €

0 €

180 €

150 €

8 h

0 €

2750 €

60 €/ réservoir

Kit de conversion

Kit Réchauffeur

Main d'œuvre

Kit conversion logiciel

Cout de maintenance

Nettoyage réservoir + Changement préfiltre

Frais d'immatriculation

carte grise + doc

222.94 €

1130.47 €

150 €

3 h + 2.5h

84.52 €

0 €

Avant

Après

Douille pour connecteur

Placement de la douille sur le porte douille

Connexion du faisceau au boîtier de distribution électrique face B

Passage du faisceau sur châssis

• Déposer le serre-câble

• Déposer la vis.

• Débrancher le connecteur.

• Déposer les faisceaux électriques.

• Déposer les écrous.

• Déposer le calculateur.

• Installer le calculateur.

Note ! Utiliser une pièce neuve.

• Installer les écrous.

• Serrer les écrous au couple de 24±4 N∙m.

• Installer les faisceaux électriques.

Note ! Utiliser une pièce neuve.

• Installer la vis.

• Serrer la vis au couple de 24± 4 N∙m.

• Installer le serre-câble.

Note ! Utiliser une pièce neuve

• Déposer le cache de batterie.

• Déposer les vis et les écrous.

• Déposer l'ancien support.

• Installer le nouveau support

Note ! Utiliser une pièce neuve.

• Installer les vis et les écrous.

• Déposer les serre-câbles.

• Débrancher les flexibles de carburant.

• Déposer les flexibles de carburant.

• Déposer les vis et les écrous.

• Déposer l'ensemble de boîtier de filtre à carburant.

• Déposer les composants fixés sur le support.

• Brancher le connecteur B09 (A) au capteur.

• Brancher le connecteur XC324 (B) au calculateur de l'ACM.

• Installer le serre-câble.

Note : Utiliser une pièce neuve.

• Installer les flexibles de carburant.

• Brancher les flexibles de carburant.

• Installer le capteur.

• Installer les écrous.

• Serrer les écrous au couple de 6±1 N∙m

• Installer les composants fixés sur le support.

• Installer l'ensemble de boîtier de filtre à carburant.

• Installer les vis et les écrous.

• Effectuer l'opération 23003-3 Système d'alimentation, purge.

• Abaisser la cabine.

• Installer le câble à la borne négative de la batterie.

• Installer le cache de batterie.

• Insérer la clé de contact.

• Brancher l'outil de diagnostic Renault Trucks Tech Tool.

• Sélectionner le menu programmer 1700-22-03-06 Kit d'accessoire.

• Entrer le numéro « 85143106 ». puis exécuter.

• Nettoyer les surfaces de contact.

• Installer l'étiquette sur le réservoir comme indiqué dans l'illustration.

Note ! Utiliser l'étiquette conformément au biodiesel utilisé.

(B30 ou B100)

1

2

3