BREVET DE TECHNICIEN SUPERIEUR

CONCEPTION ET INDUSTRIALISATION

EN MICROTECHNIQUES

SESSION 2012

Épreuve E 4 :

Conception préliminaire

d’un système microtechnique

Durée : 4 heures

Coefficient : 2

JUMELLE STABILISEE FUJI TS-1440

Corrigé

Q1. Quelle est l’intensité nécessaire au fonctionnement de la bobine du relais ?

Relevé dans tableau I relais = 33,3 mA

Q2. Préciser le type de diode D1 et D2 dans ce montage et justifier leurs rôle

DI et D2 diode de roue libre protection du transistor

Q3. Choisir dans la doc technique, DT2-DT3, le transistor qui convient pour commander le relais. Préciser sa référence et justifier votre choix ?

Choix Transistor BC846

Justification IC max 100mA, Vce max 65V

Q4. En fonction de votre choix, déterminer la valeur de l’intensité pour saturer le transistor.

Dans la doc HFE = 110 mini

IC = βxIb    Ib = IC/β          Ib = 33,3 /110 = 0,301 mA

Q5. Calculer la valeur de la résistance R2 pour saturer le transistor (La résistance R6 sera négligée).

Vcc = VR2 + Vbe

VR2  = Vcc – Vbe ( R2x Ib = Vcc – Vbe  ( R2 =  Vcc – Vbe  /Ib ( R2 = 6 – 0,72 / 0,301 x 10-3 = 17,54 x 103 Ω

Q6. Calculer la puissance nécessaire pour cette résistance

P = UI ( P = VR2 x Ib = 5,3 x 0,301 x10-3 = 1,59 x10-3  W

Ou P = RI2 (( 17,54 x 103  x 0,301x10-3) 2 = 1,59 x10-3  W

Q7. Choisir sa valeur normalisée à partir du document technique DT6La valeur normalisée de la

résistance : 1,5 KΩ puissance ¼ W

Q8. Calculer la fréquence de rotation N24

Q9. Déterminer la fréquence du moteur Nm

1-document réponse DR1

Q10. Relever la valeur du couple Cm

Cm= 0,9 mNm

Q11. Relever la valeur du courant Im

Im=375 mA

Q12.Quel est la puissance électrique Pm consommée par le moteur ?

Pm= U x Im = 5 x 0,375 = 1,875 W

Q13.Le moteur répond-il au cahier des charges ? Justifiez votre réponse.

Oui, le fonctionnement se fait bien dans la zone de travail du moteur

Q14. Justifier le choix du circuit UPD16806 par rapport au fonctionnement de la jumelle.

Nécessité d’avoir deux sens de rotation pour les deux modes de fonctionnement (mode stabilisé, mode bloqué)

Q15. Justifier la nécessité d’une adaptation de puissance entre le microcontrôleur et le moteur.

Le moteur consomme environs 300mA, le microcontrôleur ne peut fournir que 25mA donc il est nécessaire d’avoir un étage d’adaptation de puissance

Q16. Indiquer le type des transistors.

Transistors de puissance mos canal N

Q17. Voir DR2

Q18. Voir DR2.

Q19. On suppose que les transistors T1 et T4 sont saturés, calculer le courant traversant le moteur au démarrage

Les transistors possèdent une résistance Ron = 0,4Ω

Lorsqu’ils sont saturés ils se comportent comme des interrupteurs fermés donc les résistances sont montées en série d’où :

Résistance équivalente du circuit  =  (2x Ron) + R moteur

Dans le circuit on a : Vcc = [R moteur + (2x Ron)] x Im

Im = Vcc / R moteur + (2x Ron ) ( Im = 5 / 0,8+ 4,7  =0,9 A

Q20. D’après vos résultats précédents, le composant est –il capable de piloter le moteur ? Justifier.

Au démarrage le moteur va consommé 0,9 A ,

en fonctionnement normal, lors du déplacement de la crémaillère 0,3 A ,

le composant convient car le constructeur donne un maximum de 1A

Q21. D’après les données précédentes et celles du cahier des charges, calculer l’effort  qu’exerce la crémaillère (22) sur le levier (30).

(g=(réducx(roue-visx(p-cré=0,73x0,5 x 0,7=0,26 (avec 0,73 déterminé par la lecture de DT5)

(g=

ou

Q22. Voir DR3.

Q23. En comparant vos résultats avec les données du cahier des charges peut-on valider le système proposé. Justifiez votre réponse

Oui  20% de  :    0,2x35,1 = 7N > 0,8x5 = 4N

Pertes dans les liaisons, frottements, rendement des pièces ….

Q24. Voir DR4

Q25. Voir DR4

Q26. Voir DR5

Q27. Voir DR5

Q28. Voir DR6

Q29. Quel est le nombre de piles nécessaire ?

Pour obtenir une tension de 6 V, on associe 4 piles LR06 en série.

Q30. Quelle est la consommation en mAh pour un fonctionnement d’une heure?

300mA pendant 2s (600/3600 = 0,16 mAh

240 mA pendant 420s ( 100800 / 3600= 28 mAh

64mA pendant 180mA (11520 /3600 = 3.2 mAh

Consommation pour un cycle de 10 min : 0,16 + 28 + 3,2 = 31,36 mAh

Consommation pour 1 heure : 6 cycles par heure (31,36 x 6 = 188,16 mAh

Q31. Quelle est l’autonomie de la jumelle? Est-elle compatible avec le cahier des charges ?

Les piles ont une capacité de 2600 mAh ( autonomie 2600 / 188,16 = 13H 48mn

Environs 14 heures de fonctionnement qui est très supérieur au 3 heures demandées dans le CdCF.

2-document réponse DR2           (câblage à compléter)

Réponse question  17  (table de fonctionnement à compléter)

| Commande circuit UPD15608 | Signal de sortie microcontrôleur | Mode fonctionnement | Vm |
| --- | --- | --- | --- |
| IN1 | IN2 | P 16 | P17 |  |  |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Stop | Vm =0 |
| 1 | 0 | 1 | 0 | Sens direct | Vm >0 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | Mode frein | Vm =0 |
| 0 | 1 | 0 | 1 | Sens indirect | Vm < 0 |

Réponse question Q18

3-document réponse DR3

Réponse question Q22

On isole la pièce 30 : 3 AME concourantes en un point & dynamique fermé

Ech : 10 mm pour 1 N

4-document réponse DR4

Question 24-25

5-document réponse DR5

Réponse question 27 (rôle des résistances) :  …

Résistances de polarisation permette d’obtenir un niveau haut lorsque les capteurs sont  inactifs

6-document réponse DR6

Question 28

Dessin de définition de la crémaillère (22).

4-document réponse DR4

Question 24-25

6-document réponse DR6

Question 28

Dessin de définition de la crémaillère (22).

| Questions | Barème |
| --- | --- |
| Q1 | 0.5 |
| Q2 | 1 |
| Q3 | 1 |
| Q4 | 1 |
| Q5 | 1 |
| Q6 | 0.5 |
| Q7 | 0.5 |
| Q8 | 2 |
| Q9 | 1.5 |
| Q10 | 1 |
| Q11 | 1 |
| Q12 | 1 |
| Q13 | 0.5 |
| Q14 | 0.5 |
| Q15 | 0.5 |
| Q16 | 0.5 |
| Q17 | 1 |
| Q18 | 1 |
| Q19 | 2 |
| Q20 | 0.5 |
| Q21 | 3 |
| Q22 | 2 |
| Q23 | 1 |
| Q24 | 1 |
| Q25 | 4 |
| Q26 | 1 |
| Q27 | 0.5 |
| Q28 | 5 |
| Q29 | 2 |
| Q30 | 1 |
| Q31 | 1 |
| Total : | / 40 |

# Text boxes

IN2

IN1

A

B

C

D

Partie à compléter Q26