| Documents remis | Pages |
| --- | --- |
| Travail demandé et Documents techniques | 2 à 13 |
| Documents réponses à rendre | 14 à 21 |

| Barème | 200 points |
| --- | --- |
| Étude 1 : Contraintes particulière de chantier |  |
| Étude 2 : Étude mécanique du tablier |  |
| Étude 3 : Appareils d’appuis de pont |  |
| Étude 4 : Précontrainte du tablier |  |
| Étude 5 : Assainissement de l’ouvrage et des chaussées avoisinantes |  |
| Étude 6 : Étude quantitative |  |
| Étude 7 : Réalisation du joint de chaussée |  |
| Étude 8 : Structure de chaussée |  |

# BREVET DE TECHNICIEN SUPÉRIEUR

# TRAVAUX PUBLICS

### Épreuve : E4

### ÉTUDE TECHNIQUE ET ÉCONOMIQUE

### Sous épreuve : U41

### Études de conception et de réalisation

### en maîtrise d’œuvre

SESSION 2013

###### Durée : 6 heures

Coefficient : 3

Matériel autorisé :

Toutes les calculatrices de poche y compris les calculatrices programmables, alphanumériques ou à écran graphique à condition que leur fonctionnement soit autonome et qu’il ne soit pas fait usage d’imprimante (Circulaire n°99-186, 16 novembre 1999, B.O. n° 42 du 25 novembre 1999).

Aucun document autorisé

Documents à rendre avec la copie :

- DR1	page 14/21

- DR2 	page 15/21

- DR3 	page 16/21

- DR4 	page 17/21

- DR5-1	page 18/21

- DR5-2 	page 19/21

- DR6	page 20/21

- DR7	page 21/21

Dès que le sujet vous est remis, assurez-vous qu’il est complet.

Le sujet se compose de 21 pages, numérotées de 1/21 à 21/21.

AMÉNAGEMENT DU CARREFOUR RN66 / RD33

Les travaux faisant l'objet du présent marché concernent l’aménagement d’un carrefour. Ils nécessitent la construction d’un ouvrage en passage supérieur (franchissant la RN 66 et deux voies ferrées électrifiées du tram) et la construction d’une chaussée partiellement située en zone de remblai.

L'ouvrage d’art est du type dalle continue à 4 travées en béton précontraint avec une longueur totale de 68,30 m.

MISE EN SITUATION

Vous travaillez pour le compte du maître d’œuvre et assistez l’ingénieur responsable de la consultation des entreprises.

Étude 1 : Contraintes particulières de chantier

En vu de la rédaction de l’article du CCTP « Contraintes particulières imposées au chantier », on vous demande de réfléchir sur les conséquences qu’auront le maintien sous circulation de la RN66 et du tram-train, sur la réalisation de l’ouvrage. Les administrations imposent une hauteur libre de 5,10 m pour la circulation des poids lourds et de 5,50 m pour le tram-train. La SNCF impose également une largeur minimale de 3,00 m entre l’axe des voies et l’obstacle le plus proche. Elle exige qu’aucune charge ou engin ne pénètre dans le gabarit des voies ferrées.

Sur le document réponse DR1 CCTP

Compte tenu des contraintes ci-dessus, quelles sont les conséquences sur les modes constructifs de l’ouvrage ?

Étude 2 : Etude mécanique du tablier

L’ingénieur responsable du dimensionnement de l’ouvrage se propose de faire certaines vérifications concernant l’étude mécanique du tablier. Il vous demande de répondre aux questions suivantes.

Caractéristiques du tablier

Sur le document réponse DR2 SECTION

2.1 - Calculer l’aire transversale du tablier (répondre sur le document réponse DR2 SECTION).

2.2 - Calculer la charge permanente par mètre linéaire longitudinal, correspondant au poids propre. Prendre un poids volumique égal à 25 kN/m3 pour le béton armé/précontraint.

Étude mécanique du tablier

On étudie le comportement du tablier sous son poids propre. La valeur du poids propre est arrondie à 176 kN/m. Ce cas de chargement est représenté sur le schéma 1.

Schéma 1 : Tablier soumis à son poids propre

Sur la copie :

2.3 - Justifier en quelques lignes (et sans aucun calcul) le choix du type de liaisons mécaniques à chaque appui de l’ouvrage.

2.4 - Quel est le degré d’hyperstaticité de cette structure ? Justifier.

Un logiciel de calcul de résistance des matériaux, utilisé par l’ingénieur, a permis d’éditer des courbes d’effort tranchant pour différents cas de chargement du tablier.

En voici 3 d’entre elles dont une seule correspond au cas de chargement « poids propre » du tablier.

2.5 - Indiquer à l’aide d’arguments pourquoi les schémas 3 et 4 ne correspondent pas au cas de chargement du schéma 1.

2.6 - Pour le cas de charge « poids propre », démontrer en vous aidant du DT3, que le moment fléchissant sur la pile P1 a pour valeur MP1 = - 5 216 kNm. Pour répondre à cette question, vous vous servirez du résultat numérique suivant :

- Moment fléchissant sur la pile P2 : MP2 = - 4 215 kNm.

2.7 - Tracer le diagramme du moment fléchissant le long du tablier. Préciser les valeurs maximales en travée en les justifiant par un court calcul. Pour répondre à cette question, vous vous servirez du résultat numérique suivant :

- Moment fléchissant sur la pile P3 : MP3 = - 4 872 kNm.

2.8 - A partir du diagramme (schéma 2) de l’effort tranchant du cas de charge « poids propre », tracer sur votre copie le diagramme de l’effort tranchant du cas de charge « poids propre (176 kN/m) + équipement (60 kN/m) ».

2.9 - Déterminer les réactions d’appui du tablier sur les piles et les culées pour le cas de charge « poids propre + équipements ».

Étude 3 : Appareils d’appuis de pont

Pour la rédaction du bordereau de prix et du devis estimatif, il vous est demandé de pré-dimensionner les appareils d’appuis. Le bureau d’études vous donne les sollicitations et les déformations maximales à prendre en compte pour un appareil d’appui :

- effort normal à reprendre par appareil : N =  2 205 kN,

- angle de rotation maximal à reprendre par l’appareil autour d’un axe perpendiculaire à l’axe longitudinal de l’ouvrage : αT = 16 ‰ radian,

- distorsion maximale à reprendre par appareil : u = 40 mm,

- espace libre prévu entre les bossages = 100 mm.

Sur le document réponse DR3 APPUIS

3.1 - En vous aidant du tableau « LES PRINCIPAUX TYPES D’APPUIS » donné sur le document DR3 APPUI, représenter de façon schématique le type d’appui que vous préconisez à chaque emplacement. Justifier vos choix.

3.2 – Choisir un appareil conformément aux sollicitations maximales données par le bureau d’étude. Justifier votre réponse.

3.3 - Faire un croquis coté de cet appareil.

Etude 4 : Précontrainte du tablier

Vous êtres chargé de compléter le CCTP. Le bureau d’études a défini une précontrainte longitudinale assurée par 13 unités de type 12T15. Des informations du « FASCICULE N°65 - EXÉCUTION DES OUVRAGES DE GÉNIE CIVIL EN BÉTON ARMÉ OU PRÉCONTRAINT » vous indiquent que «  … Les diamètres des pipes d’injection, évents, purges, … sont déterminés en fonction du type et du nombre d’armatures constituant l’unité. … »

Sur le document réponse DR4 PRÉCONTRAINTE

4.1 - Indiquer à quoi correspond chaque terme de la désignation « 13 unités de type 12T15 ».

4.2 - Tracer sur la coupe longitudinale schématique du tablier la position des câbles, des évents et des purges. Justifier votre réponse.

L’extrait ci-dessous du CCTP traite de points d’arrêt et de points critiques.

ARTICLE 2.5. PLAN D'ASSURANCE QUALITE - GENERALITES

…

2.5.2. Points d'arrêt et points critiques

La liste des points d'arrêt est donnée ci-dessous. …

| Phase des travaux | Points d’arrêt |
| --- | --- |
| … | … |
| Précontrainte | a) Acceptation du procédé de précontrainte b) Autorisation de mise en tension de la précontrainte c) Autorisation de reprendre les mises en tension après constat d'une anomalie d) Acceptation de la mise en tension avant la coupe des armatures e) Autorisation … |
| … | … |

Sur la copie

4.3 - Définir ce que sont les points d’arrêt et les points critiques.

4.4 - Compléter le point d’arrêt e).

4.5 – Justifier l’existence de ces 5 points d’arrêt.

Étude 5 : Assainissement de l’ouvrage et des chaussées avoisinantes

Afin de compléter les documents nécessaires à l’appel d’offres, vous êtes en charge d’une pré-étude de l’assainissement des eaux pluviales du tablier et des chaussées avoisinantes. À ce stade, ce travail ne nécessite pas une grande précision de calcul. L’eau pluviale est récupérée pour être acheminée au final vers le réseau séparatif urbain. Cette eau doit être traitée contre la pollution courante liée à la circulation. Les chaussées avoisinantes représentent une surface étanche de 10 000 m².

Les hypothèses de base données par le bureau d’étude stipulent que :

- l’ouvrage et ses environs doivent être justifiés vis-à-vis d’une pluie de référence d’une durée de 15 minutes et d’intensité égale à 0,0200 l/sec.m²,

- aucune rétention d’eau n’est autorisée hors du bassin de stockage,

- les eaux de ruissellement seront traitées avant qu’elles ne se déversent dans le réseau urbain,

- le débit de fuite autorisé vers ce réseau est de 0,0030 l/sec.m².

Sur le document réponse DR5-1 EAUX PLUVIALES

5.1 - Tracer sur le tablier, l’écoulement de l’eau, l’évacuation de l’eau et la position des avaloirs. Justifier votre tracé.

5.2 - Calculer le débit et les volumes repris par les avaloirs lors d’une pluie de référence.

Sur le document réponse DR5-2 EAUX PLUVIALES

5.3 – Compléter le schéma synoptique du réseau d’évacuation des eaux pluviales (présentation graphique simple de type organigramme qui permet de saisir d'un seul coup d'œil l’ensemble du réseau) depuis la partie supérieure du tablier jusqu’au branchement sur le réseau séparatif urbain. Justifier votre schéma.

5.4 - Calculer le volume d’eau pluviale (issue du tablier et des chaussées avoisinantes) à stocker, en fonction des hypothèses de bases données par le bureau d’étude.

5.5 – Donner deux solutions différentes pour stocker ce volume d’eau.

Étude 6 : Étude quantitative

En vu de préparer le dossier de consultation des entreprises, il vous est demandé de quantifier certaines positions du détail estimatif.

Sur le document réponse DR6 ÉTUDE QUANTITATIVE et sur la copie :

6.1 - Déterminer et compléter les quantités correspondantes aux numéros des articles du bordereau des prix : 2030 a et 2040 a

On rappelle la formule :

L = Ɵ x r

Ɵ exprimé en radian

Étude 7 : Réalisation du joint de chaussée

L’ouvrage d’art à construire permet de franchir plusieurs voies de circulation. Les intempéries auxquelles le tablier en béton est soumis ne sont pas sans conséquences. Des variations de températures agissent sur le tablier : l’étude technique montre que sur une période d’un an, la dilatation totale du tablier varie entre + 25 mm et - 25 mm. L’ouvrage nécessite la mise en place d’un joint de chaussée. En première approche, c’est le joint EJ50 qui est préconisé. En vue de la rédaction des procédures d’exécution de mise en œuvre des joints de chaussée, on vous demande de :

(En vous aidant du DT5)

Sur la copie :

7.1 - Justifier de l’utilité de la mise en œuvre d’un joint de chaussée.

7.2 - Vérifier que le joint préconisé est conforme aux attentes. Justifier votre réponse.

7.3 - Quelles vérifications structurelles le bureau d’étude devra-t-il faire en ce qui concerne le joint de chaussée ? Justifier votre réponse.

Étude 8 : Structure de chaussée

L’élaboration des documents de consultation des entreprises nécessite un travail de préparation qui doit proposer une structure de chaussée. Cette chaussée fait partie du réseau structurant. L’étude de circulation prévoie un trafic cumulé sur 30 ans évalué à 3 500 000 PL. La plate forme support de chaussée est prévue pour avoir un module à long terme d’environ 60 MPa. En structure de chaussée, le choix de l’ingénieur se porte vers l’utilisation d’une grave bitume de classe 2 à granulométrie continue 0/20 et d’une couche de surface n’excédant pas 7 cm d’épaisseur.

Sur le document réponse DR7 STRUCTURE DE CHAUSSÉE :

8.1 - Pourquoi les extraits DT6-1 STRUCTURE DE CHAUSSÉE et DT6-2 STRUCTURE DE CHAUSSÉE sont-ils utilisables dans le cadre de cette étude ?

8.2 - A l’aide de ces DT6, en fonction des besoins et des choix des concepteurs, proposer une structure de chaussée conforme aux attentes. Justifier votre réponse.

8.3 - Faire un détail coté définissant clairement le choix retenu pour le corps de chaussée. Faire clairement apparaître les couches de base, de fondation et de surface.

8.4 - Quelle(s) modification(s) structurelle(s) faut-il envisager pour pouvoir réduire l’épaisseur de la chaussée ? Justifier votre réponse.

8.5 – Pour quelles raisons le maître d’ouvrage a-t-il intérêt à réduire cette épaisseur ? Justifier votre réponse.

Coupe Longitudinale : Sans échelle

Coupe transversale sur pile et culées : Sans échelle								Coupe transversale hors pile et culées : Sans échelle

DT1 PRÉSENTATION

Rappels : Formule des trois moments – Formule de Clapeyron

DT3 TROIS MOMENTS

DT4 APPAREILS D’APPUI

Répondre ci-dessous par des textes et/ou des schémas :

COUPE TRANSVERSALE DU TABLIER

Répondre ci-dessous en complétant à votre guise le schéma ci-dessus :

DR2 SECTION

Répondre ici : Choisir un appareil, justifier votre réponse, croquis coté.

Répondre ici : Désignation « 13 unités de type 12T15 ».

DR4 PRÉCONTRAINTE

Vue en plan simplifiée du tablier et de ses axes d’appuis                        Répondre ici : Tracer l’écoulement, l’évacuation de l’eau sur le tablier et la position des avaloirs.

Répondre ici : Justification du tracé.

Répondre ici : Calcul des débits et des volumes repris par les avaloirs.

Schéma synoptique des eaux pluviales  à compléter

Répondre ici : Calculer le volume d’eau pluviale à stocker.

Répondre ici : Proposer deux solutions de stockage.

EXTRAIT DU BORDEREAU DES PRIX UNITAIRES

| N° des prix | Définition des prix et prix hors taxes en Euros exprimés en toutes lettres | Prix HT en chiffres |  | N° des prix | Définition des prix et prix hors taxes en Euros exprimés en toutes lettres | Prix HT en chiffres |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2030 | COFFRAGES POUR PAREMENTS SOIGNÉ FINS Ces prix rémunèrent au mètre carré les coffrages pour parements soignés fins nécessaires à la construction de l'ouvrage. Ils comprennent la fourniture à pied d'œuvre, le montage, la fixation, les opérations de réemploi et le repliement des différents éléments de coffrage nécessaires. Ils comprennent également l'isolation thermique si nécessaire, l'application des produits de démoulage, les larmiers et baguettes architecturales prévus au marché mais ne comprennent pas les traitements de surface. Ils comprennent en outre les sujétions liées au phasage de bétonnage ainsi que le traitement des joints de reprise. Les quantités rémunérées sont les quantités calculées sur les plans d'exécution - surfaces de reprise exclues - étant entendu que les trous de petites dimensions (fixation des coffrages, réservations, trous pour scellements) ne sont pas déduits. |  |  | 2120 | ARMATURES DE BETON ARMÉ DE NUANCE B500B Ces prix rémunèrent au kilogramme, la fourniture à pied d´œuvre, le stockage, la conservation, le façonnage et la mise en œuvre des armatures de béton armé à haute adhérence de nuance B500B, y compris le calage, les ligatures, les sujétions liées aux armatures en attente et, le cas échéant, les dispositifs de raccordement (manchons ou soudure). Les quantités rémunérées sont déterminées en prenant en compte les diamètres nominaux et les longueurs figurant sur les plans d’exécution visés par le maître d’œuvre et en attribuant à l´acier la masse volumique de 7 850 kg/m3. Les éléments qui ne participent pas à la résistance des pièces tels que les cadres supports des gaines de précontrainte sont rémunérés. Les chutes ne sont pas prises en compte. |  |
| 2030a | Coffrages pour parements soignés fins des piles LE MÈTRE CARRÉ : |  |  | 2120b | Armatures B500B pour piles LE KILOGRAMME : |  |
| 2040 | COFFRAGES POUR PAREMENTS SOIGNÉS OUVRAGES, COULÉS EN PLACE Ces prix rémunèrent au mètre carré les coffrages pour parements soignés ouvragés coulés en place nécessaires à la construction de l'ouvrage. Ils comprennent la fourniture à pied d'œuvre, le montage, la fixation, les opérations de réemploi et le repliement des différents éléments de coffrage nécessaires. Ils comprennent également l'isolation thermique si nécessaire, l'application des produits de démoulage, les larmiers et baguettes architecturales prévus au marché mais ne comprennent pas les traitements de surface. Ils comprennent en outre les sujétions liées au phasage de bétonnage ainsi que le traitement de joints de reprise. Les quantités rémunérées sont les quantités calculées sur les plans d'exécution - surfaces de reprise exclues - étant entendu que les trous de petites dimensions (fixation des coffrages, réservations, trous pour scellements) ne sont pas déduits. Dans le cas de parements ouvragés avec modelé, la surface à considérer est celle du parement lisse qui assurerait l´enrobage prescrit des armatures. |  |  | 2410 | BETONS TRADITIONNELS POUR APPUIS, TABLIER ET AUTRES STRUCTURES Ces prix rémunèrent au mètre cube la fourniture et la mise en oeuvre des bétons traditionnels des appuis et du tablier. Ils comprennent notamment : - les constituants, la fabrication, le transport et la mise en place des bétons dans le respect des stipulations du CCTP, en particulier celles liées à la prévention des désordres dus à l´alcali-réaction et à la réaction sulfatique interne, - toutes les dépenses de matériel nécessaires à la mise en oeuvre du béton et à sa vibration, - les sujétions liées à la présence du ferraillage et, le cas échéant, de la précontrainte par post-tension, - les frais de traitement des reprises de bétonnage, - le cas échéant, les frais de traitement thermique ou dus aux précautions à prendre pour bétonner par temps chaud ou par temps froid, - les frais résultant des épreuves d’étude, de convenance et de contrôle définies par le CCTP, - toutes les sujétions liées au site. Ces prix ne rémunèrent en contrepartie ni la cure, ni les opérations particulières de réglage et de finition des surfaces non coffrées, qui sont rémunérées par les prix correspondants du présent bordereau des prix. Les quantités rémunérées sont déterminées par métré sur les plans d´exécution visés par le maître d'oeuvre, sans déduction des volumes des trous de fixation des coffrages, des trous de scellement, des armatures de béton armé et, le cas échéant, des conduits, ancrages et coupleurs de précontrainte, ainsi que des dispositifs de maintien de ces composants. |  |
| 2040a | Coffrages pour parements soignés ouvragés coulés en place des piles Ce prix rémunère la réalisation d’un coffrage circulaire en planches brutes jointives verticales permettant d’obtenir un aspect bois sur la hauteur de la pile. LE MÈTRE CARRÉ : |  |  |  |  |  |
| 2040b | Cannelures Ce prix rémunère au mètre la réalisation de cannelures. LE MÈTRE : |  |  |  |  |  |

Profil en travers type

Répondre ici : pour les questions 8.1, 8.2, 8.4, 8.5

# Text boxes

Ouvrage à construire

Schéma 2

Schéma 3

Schéma 4

Vue de dessus : sans échelle

Parement soigné ouvragé.

Engravure 200 mm x 200 mm pour descente EP en PVC, sur une hauteur de 5,500 m pour chaque pile.

Cotes

Coupe AA : sans échelle

Vue de gauche : sans échelle

DT2 PRÉSENTATION

Parement soigné fin.

Cannelure

A                                                                                                   A

Elévation de la Pile P1-P2-P3 : sans échelle

DT8 TROIS MOMENTS

EJ 50

DT5 JOINT DE CHAUSSÉE

DT6-1 STRUCTURE DE CHAUSSÉE

DT7-1 STRUCTURE DE CHAUSSEE

DT6-2 STRUCTURE DE CHAUSSÉE

Coupe longitudinale

DR1 CCTP

DR2 SECTION

DR2 SECTION

Extrait du mémento pour mise en œuvre sur OA

Répondre ici : Justifier vos choix d’appui.

Vue en plan simplifiée du tablier à compléter avec les types d’appuis que vous préconisez.

C0                           P1                                     P2                                P3                                      C4

DR3 APPUIS

COUPE LONGITUDINALE SCHÉMATIQUE DU TABLIER ÀCOMPLÉTER : position des câbles, des évents et des purges.

C4

C0

P3

P2

P1

Répondre ici : Justification de la position des câbles, des évents et des purges.

C0                                                   P1                                                                    P2                                                            P3                                                                         C4

77,00 gon

DR5-1 EAUX PLUVIALES

DR5-1 EAUX PLUVIALES

Partie du schéma à compléter

Chaussée : 10 000 m²

Pont : …………. m²

Réseau séparatif urbain

DR5-2 EAUX PLUVIALES

Répondre ici :

DR6 ÉTUDE QUANTITATIVE

Répondre ici : pour la question 8.3

DR7 STRUCTURE DE CHAUSSÉE