Baccalauréat Professionnel

Microtechniques

Session 2012

DOSSIER CORRECTION (DC)

A1 - Présentation du support

Le iRobot Roomba 531 est un robot aspirateur haut de gamme compact et autonome, qui aspire et brosse tous les types de sols (sols durs, tapis ou moquettes) en évitant les obstacles grâce à son système intelligent intégré. Il détecte et évite également les escaliers. Il retourne de lui-même sur sa base de chargement lorsque le cycle de ménage est terminé ou lorsque ses batteries doivent être rechargées.

A2 - Mise en situation

Un robot aspirateur est ramené au service après-vente du fabricant pour les problèmes suivants : suite à une chute liée à sa manipulation par l’utilisateur, l’appareil a des difficultés pour se déplacer et détecte mal les obstacles.

A3 - Caractéristiques principales :

| Type | Roomba 531 |
| --- | --- |
| Puissance | 30 W |
| Tension Batterie | 14,5 V |
| Temps de chargement | 180 min |
| Autonomie | 120 min |
| Vitesse linéaire | 18,5 m/min |
| Poids | 5,47 kg |

A4- Matériel autorisé :

- Calculatrice

A5 - Documents fournis :

- Un dossier sujet (8 feuilles notées DS 1/8 à DS 8/8)

- Un dossier technique (8 feuilles notées DT 1/8 à DT 8/8)

A6 - Documents autorisés :

- Aucun document autorisé

A7 - Documents à rendre :

- Tout le dossier sujet.

Consigne : il est demandé au candidat d’indiquer les unités de toutes les grandeurs physiques calculées ou relevées.

A8 - Sommaire :

| BAREME DE CORRECTION | DUREE CONSEILLEE | PAGE | NOTE |
| --- | --- | --- | --- |
| Lecture du sujet | 10 min |  |  |
| Analyse du système | 15 min | DS 3/8 | /9 |
| Diagnostic de défaillance mécanique | 45 min | DS 4/8 à 6/8 | /24 |
| Fabrication | 35 min | DS 6/8 à 7/8 | /18 |
| Optique | 15 min | DS 7/8 à 8/8 | /9 |
|  | TOTAL | /60 |

Note aux candidats : pour des besoins d’examen, les formes de l’objet technique peuvent avoir été légèrement simplifiées.

B1 - SADT niveau A-0

Pour se familiariser avec l’appareil, le technicien étudie son fonctionnement.

(Compléter l’actigramme du robot aspirateur Roomba 531 ci-dessous :

B2 - Diagramme des interacteurs

( Désigner ci-dessous la Fonction Principale FP1 du robot aspirateur puis placer sur le diagramme les fonctions de contraintes associées :

FP1 : Aspirer et brosser le sol. 				FC4 : Etre ergonomique.

FC1 : Détecter les obstacles et le vide.			FC5 : Posséder un réservoir accessible.

FC2 : Avoir un encombrement réduit.			FC6 : Respecter les normes de sécurités.

FC3 : Etre autonome (énergie électrique embarquée).

B3 - Diagramme FAST

(Compléter le diagramme FAST à l’aide du dossier technique DT 2/8

C1 - Identification du problème

Suite à une chute, un robot aspirateur a été renvoyé au service après-vente du fabricant. Le technicien observe qu’en conditions normales de fonctionnement, les roues du robot défaillant ne tournent pas à la même vitesse.

Le robot étant doté de deux sous-ensembles Moteur /Roue, le technicien doit d’abord identifier le sous-ensemble défectueux.

Pour la suite de l’étude, on considérera que l’aspirateur est en situation de déplacement linéaire et que la vitesse à vide est sensiblement équivalente à la vitesse en charge.

Le sous-ensemble moteur gauche est appelé SEG et le sous- ensemble moteur droit SED.

Test des deux sous-ensembles Moteur/Roue SEG et SED

Afin d’identifier la roue qui ne tourne pas à la bonne vitesse, le technicien contrôle la fréquence de rotation de chaque roue à l’aide d’un tachymètre.

Mesure de la fréquence de rotation de chaque roue en tr/min

|  |  |  | 176 tr/min |
| --- | --- | --- | --- |

Roue droite

|  |  |  | 150 tr/min |
| --- | --- | --- | --- |

Roue gauche

Connaissant la vitesse linéaire du robot VL= 18,5 m/min

(Calculer la fréquence de rotation théorique NRoue (tr/min) en conditions normales, à l’aide de la relation       V = (N x 2 π x R) / 60, sachant que :

V : vitesse linéaire en m/min

N : fréquence de rotation en tr/min

R : rayon en m

NRoue = NR= 60VL / (2π x R) = 1110 / (2π x 35.10-3 )                      NR = 176,75 tr/min

(En déduire quel est le sous-ensemble défaillant. Justifier.

La fréquence de rotation mesurée de la roue droite est de 176 tr/min, que l’on peut considérer comme équivalente à la valeur théorique, alors que la fréquence de rotation de la roue gauche est sensiblement différente de cette valeur.

Le SEG est donc le sous-ensemble défaillant.

C2 - Démontage du sous-ensemble défectueux

Le sous-ensemble défectueux est maintenant identifié. Il faut donc l’extraire du système.

A l’aide des informations présentes dans l’extrait de la gamme de démontage et du document technique DT3/8 et DT4/8 :

(Compléter les cases vides de l’extrait de la gamme de démontage suivante, en indiquant quand cela est nécessaire, le nom, le numéro de l’outil et la description de l’opération.

Extrait de la gamme de démontage

| Phase | Opération | Outillage | Illustration |
| --- | --- | --- | --- |
| 20 | Dévisser les 4 vis à tête cylindrique bombée ISO 7045 M4 x 10 - H | TOURNEVIS CRUCIFORME 17 |  |
| 40 | Extraire le Sous-ensemble gauche | Aucun |  |
| 50 | Enlever le ressort | PINCE BECS ½ RONDS 12 |  |
| 100 | Chasser l'axe Ø 4,2 | CHASSE GOUPILLE 2 + MARTEAU 14 |  |

C3 - Vérification et validation du fonctionnement du moteur

Avant le remontage du système, le technicien doit vérifier si le moteur n’a pas subi de dommage. Pour cela le moteur est connecté à un banc d’essais et de mesures comprenant :

- une carte électronique opérationnelle délivrant une tension au moteur. Elle est alimentée en 12 V continu et consomme 0,3 A maximum ;

- une alimentation stabilisée ;

- un tachymètre.

Contrôle de la fréquence de rotation en fonction de la tension d’alimentation.

(Compléter le dessin du banc d’essai et de mesure ci-dessous en représentant :

- les connections électriques nécessaires au câblage de la carte  électronique ;

- les connections électriques nécessaires au câblage du moteur ;

- les valeurs de réglage de l’alimentation stabilisée.

( 	Relever la valeur constructeur et la valeur mesurée de la fréquence de rotation en fonction de la tension à l’aide de la fiche technique du moteur DT5/8.

Valeur constructeur : 8860 tr/min

Valeur mesurée : 8854 tr/min

( 	Comparer ces valeurs, puis conclure :

LES VALEURS ETANT TRES PROCHES, LE MOTEUR N’A PAS SUBI DE DOMMAGE

C4 - Contrôle du « train d’engrenages »

Après l’examen du moteur, le démontage se poursuit par la partie transmission. On a donc un accès visuel de chaque axe et pignon du train d’engrenage.

Le contrôle visuel permet de constater que c’est l’axe du dernier pignon qui est endommagé.

Pour le démontage de l’axe, il est nécessaire de réaliser un outillage spécifique permettant son démontage sans endommager le sous-ensemble DT5/8.

Déterminer les dimensions adaptées à la réalisation de l’outillage spécifique (øa, øb et L) à l’aide du DT6/8.

Pour assurer l’évacuation de l’axe, il convient de prévoir un jeu minimum de :

- 0,2mm entre le diamètre de l’axe et le diamètre intérieur de l’outillage ;

- 1mm sur la longueur par rapport à la longueur de l’axe.

(Indiquer les dimensions de l’outillage spécifique ci-après et justifier les réponses par comparaison dimensionnelle (utiliser les symboles ≥ ou ≤).

| Dimension choisie | Elément de comparaison + repère | Justification |
| --- | --- | --- |
| Exemple Ø a = 24.2 mm | Couvercle pignon roue Repère 2 | Ø24 + 0,2 (jeu mini) ≥ Ø a |
| Ø b = 5,2mm | Repère 1 | Ø 5 + 0,2 (jeu mini) ≥ Ø b |
| L = 36mm | Repère 1 | 35 + 1mm (jeu mini) ≥ L |

Lors de la conception de l’outillage spécifique, le concepteur souhaite intégrer un chanfrein intérieur de 2 à 45° (voir schéma précédent).

(	Donner la fonction de ce chanfrein.

| Chanfrein 2 à 45° | On acceptera les termes suivants : Réaliser un guidage de l’axe pour son évacuation. Réaliser un centrage Réaliser un positionnement. |
| --- | --- |

Suite à l’analyse dimensionnelle précédente, il est nécessaire d’effectuer la fabrication de l’outillage spécifique.

A l’aide du formulaire et des données machine DT6/8, renseigner le processus de fabrication de l’outillage spécifique.

(	Compléter le nom des opérations manquantes. /4

(	Compléter le nom des outils associés à chaque opération. /2

(	Renseigner le numéro d’outil sur la tourelle (T). /2

(	Calculer les fréquences de rotation et les vitesses d’avances manquantes, en fonction des données déjà présentes sur le processus de fabrication et du document technique  DT7/8.  /10

Lors de la chute du robot aspirateur, la bande de protection des détecteurs d’obstacles s’est brisée et a endommagée un des capteurs.

Les barrières infrarouges sont composées de LED infrarouges émettrices et de phototransistors récepteurs (voir DT7/8)

(Indiquer sur le croquis ci-dessous, à l’aide de flèches, le trajet du rayon infrarouge de la diode émettrice à la diode réceptrice, pour détecter un obstacle, en prenant l’axe moyen du faisceau.

Pour remplacer la diode infrarouge émettrice endommagée et suite à un changement de référence du produit chez un nouveau fournisseur, il faut d’abord identifier la longueur d’onde de la diode infrarouge réceptrice.

(Repérer en traçant sur la courbe ci-dessous la valeur de la longueur d’onde en condition optimale (100% de l’intensité) de la diode réceptrice. Reporter cette valeur dans l’encadré.

( Pour achever la réparation du robot aspirateur, relever la référence de la LED émettrice à commander, parmi celles proposées sur le DT8/8 en fonction des informations suivantes :

- Tension d’alimentation = 1,3 V DC

- Angle de couverture le plus grand possible

- Longueur d’onde ou alimentation identique à la diode réceptrice

# Text boxes

E2 - EPREUVE DE TECHNOLOGIE

Préparation d’une intervention microtechnique

A - Présentation de l’épreuve

B - Analyse du système

Roomba 531

Configuration

Réglage

Energie électrique temporaire

Marche / Arrêt

ASPIRER et BROSSER le sol

A-0

Saletés sur le sol

Sol nettoyé

/1,5

Energie

Utilisateur

FP1

FC1

FC2

FC3

FC4

FC5

FC6

Obstacles / Vides

Roomba 531

Sol

Saletés

/3,5

Moteur électrique

Système réducteur

Roues

Transformer l’énergie électrique en énergie mécanique

Adapter l’énergie mécanique

Transmettre l’énergie mécanique

Moteur électrique

Système réducteur

Brosses

Transformer l’énergie électrique en énergie mécanique

Acheminer la poussière

Adapter l’énergie mécanique

Capteurs inférieurs

Capteurs latéraux

Capteur supérieur

Aspirer la poussière

Séparer la poussière de l’air

Retenir la poussière

Brosser le sol

Nettoyer une surface

Enlever la poussière

Détecter la base

Détecter le vide

Détecter les obstacles

Se propulser

Retourner à la charge

Eviter les obstacles

Se déplacer

Etre autonome

Bac amovible

Filtres

Turbines

Créer un flux d’air

Filtrer l’air

Stocker la poussière

Zone d’étude

/4

C – Diagnostic de défaillance mécanique

176

150

VL

Diamètre de la roue = 70 mm

/2

/2

/4

/4

12V

0.3A

/2

/2

Axe endommagé

/6

/2

D – Fabrication

/18

E - Optique

Phototransistor

LED infrarouge

/3

OBSTACLE

/3

λ = 950 nm

/3

Référence : 153679-62

BANC D’ESSAIS ET DE MESURES

VALEURS A COMPLETER

s

Cette question défectueuse a été annulée lors de l’examen.