BACCALAURÉAT PROFESSIONNEL

# MICROTECHNIQUES

# SESSION 2007

E2 : ÉPREUVE DE TECHNOLOGIE

PRÉPARATION D’UNE INTERVENTION MICROTECHNIQUE

Thème d'étude :

La voiture radiocommandée

Disponible en 2 versions : 4 x 2 évolutif 4 x 4 ou 4 x 4.

Équipée d'un moteur 2,5 cm³, Delta 15 ES.

Caractéristiques :

- Longueur châssis 380 mm

- Châssis aluminium anodisé

- Amortisseurs métal anodisés réglables

- Ressorts amortisseurs fluo

- Grands pare-chocs de protection

- Jantes étoiles 5 branches

- Pneumatiques taille basse

- Fusées avant en aluminium

- Réservoir grande capacité 85 cm³ équipé d'une pompe d'amorçage

- Frein à disque métal

- Transmission sur roulements

- Support carrosserie universel

- Biellettes de réglage chromées, à pas inversé

- Garde au sol réglable

- Pignons couple coniques métal

- Cloche embrayage équipée de 2 roulements

- Pipe, silencieux métal et pressurisation installés

- Filtre à air mousse

Chaque voiture est livrée avec 1 radiocommande 2 voies FUTABA, 1 Glow starter, 1 pissette, décoration et carrosserie peinte.

Nomenclature partielle.

| Rep | Nb | Désignation | Observations |
| --- | --- | --- | --- |
| 3 | 1 | Entretoise châssis palonnier gauche |  |
| 21 | 1 | Axe du pivot gauche de palonnier |  |
| 22 | 1 | Biellette gauche femelle de palonnier |  |
| 23 | 1 | Biellette gauche male de palonnier |  |
| 28 | 1 | Chape double de direction |  |
| 30 | 1 | Biellette de servo direction |  |
| 165 | 2 | Vis ST2-9 - 12 |  |
| 225 | 1 | Ressort |  |

##### Fonctionnement de la radiocommande

### Généralités

La radiocommande est utilisée pour transmettre un signal (droite/gauche ; avant/arrière) à distance afin de ne pas avoir à courir derrière l'objet à piloter (voiture, avion, bateau,…). Pour cela on utilise l'antenne de la radiocommande.

En faisant passer un courant électrique dans l’antenne on produit un champ magnétique. En faisant varier ce courant on produit une onde magnétique qui se propage dans l’air à la vitesse de la lumière soit 300 000 km/s. Cette onde est définie par une fréquence f (Hz) et une longueur d’onde ( (m).

Schéma d’une onde.

On peut mesurer la période du signal T (s) et en déduire la fréquence puis la longueur d'onde.

f = 1/T

( = 300/f

La modulation.

La modulation est une modification du signal de départ à transmettre (signal modulant). On modifie la fréquence à l'aide d'un signal porteur. C'est un signal d'amplitude constante à très haute fréquence, de quelques kHz à plusieurs MHz.

Pourquoi moduler un signal ?

La dimension des antennes émettrices et réceptrices dépend de la longueur d'onde du signal. Elle doit être égale à la moitié ou au quart de la longueur d'onde (. Ainsi un signal de 30 MHz nécessitera une antenne de 3m au maximum, alors qu'un signal de 10 Hz demandera une antenne de 15km.

Il existe deux types de modulation :

- la modulation d'amplitude	(AM : amplitude modulation)

- la modulation de fréquence	(FM : frequency modulation).

Modulation d'amplitude. L'amplitude du signal transmis est modifiée par le signal modulant.

Modulation de fréquence. La fréquence du signal transmis est modifiée par le signal modulant.

Principe de la modulation-démodulation.

La démodulation.

Pour récupérer le signal sur la porteuse, il faut démoduler. On y parvient au moyen d'une diode et d'un condensateur. Le but est de "soustraire" la porteuse du signal modulé afin de retrouver le signal de départ.

|  | La diode ne laisse passer le courant que dans un seul sens : les alternances négatives sont supprimées. |
| --- | --- |

Néanmoins, une partie de la porteuse est encore présente. On l'élimine en plaçant en parallèle sur la résistance R un condensateur convenablement choisi. Entre deux pointes du signal, le condensateur n'a pas le temps de se décharger complètement et la tension aux bornes du condensateur donne le signal radio illustré ci-dessous.

|  | Dans le schéma ci-contre on a rajouté le condensateur de 0,1( F en parallèle sur la résistance R. |
| --- | --- |

Signaux envoyés par la télécommande de la voiture.

Pour visualiser le signal envoyé par la radiocommande, on utilise un oscilloscope. On réalise le montage suivant.

On obtient les courbes suivantes (calibre horizontal 1carreau ( 1ms).

Cas n°1 :	Accélération : neutre.

Direction : tout droit.

Cas n°2 :	Accélération : neutre.	Cas n°3 :	Accélération : neutre.

Direction : gauche.	Direction : droite.

Cas n°4 :	Accélération : minimale.	Cas n°5 :	Accélération : maximale.

Direction : tout droit.	Direction : tout droit.

On obtient également la courbe suivante :

Courbe de la porteuse.

Calibre : 1 carreau ( 100ns.

Données constructeurs du moteur thermique

Moteurs à combustion interne "Delta"

15 SZ	N° de commande 223253	PRO 21 SR	N° de commande 223265

M 15 ES	N° de commande 223259	M 21 ES	N° de commande 227074

15 ES	N° de commande 223254	PRO 21 SX	N° de commande 223266

PRO 15 SX	N° de commande 223260	25 SZ	N° de commande 223269

17 SZ	N° de commande 223256	21 SZ	N° de commande 223267

PRO 15 ST	N° de commande 223261	25 ES	N° de commande 227076

17 ES	N° de commande 223257	21 ES	N° de commande 227073

PRO 15 SR	N° de commande 223262	46 SZ	N° de commande 227075

M 15 SZ	N° de commande 223258	M 21 SZ	N° de commande 223268

PRO 21 ST	N° de commande 223264

Mise en situation

Dans un magasin de modélisme, un microtechnicien est chargé de préparer, de vérifier l'état des voitures achetées et commandées et éventuellement de les modifier pour répondre à la demande du client.

Il doit donc vérifier que les véhicules prêts à être livrés sont opérationnels, les régler à la demande éventuelle des clients et archiver toutes les opérations de maintenance effectuées en liaison avec le fabricant.

Dans ce contexte, il convient d'abord de régler la direction.

A Réglage de la direction

1 Au moyen des documents 4/13 et 5/13, déterminer les pièces participant à la direction de la voiture.

2 Donner la solution constructive nécessaire au réglage du parallélisme des roues, réalisé par les pièces 25 et 26. Notamment en ce qui concerne les parties filetées.

3 Définir la fonction principale du sous-ensemble constitué des pièces 3, 21, 22, 23, 28, 165 et 225 reproduit ci-dessous. Les composants 22, 23 et 225 assurent une fonction secondaire. Quelle est-elle ?

Afin de répondre aux exigences des différents circuits de compétition et notamment des virages (nombreux et serrés ou rares et larges), il convient de régler le dispositif de braquage.

4 A partir des documents 4/13 et 5/13, identifier sur la figure ci-dessous les pièces participant au réglage du rayon de braquage, puis indiquer leur repère.

5 Le client demande un réglage pour utiliser sa voiture sur un circuit sinueux. En déduire la position de réglage pour satisfaire la demande du client et compléter la vue ci-dessous en indiquant en couleur les positions des vis de fixation des différents éléments.

B Modulation / démodulation

Après le réglage de la direction, on vérifie le fonctionnement général de la voiture. Il s'avère que le signal n'est pas transmis de manière correcte.

6 Identifier le type de modulation en comparant les signaux théoriques attendus (document 6/13) avec les signaux mesurés (cas n°1 à 5 document 8/13).

7 La courbe ci-dessous représente le signal de base avant modulation et avant transmission. En comparant avec les courbes des signaux mesurés (cas n°1 à 5 document 8/13), retrouver la portion de courbe qui représente la vitesse et celle qui représente la direction.

8 Au moyen du document 8/13, calculer la fréquence de la porteuse.

9 Il s'avère que le quartz situé sur la voiture a une fréquence de résonance de 27,275 MHz, retrouver la référence du quartz à commander dans le document constructeur.

| Fréquence de résonance (MHz) | Référence | Prix |
| --- | --- | --- |
| 26.540 | 70.5925 | 2.9 € |
| 26.625 | 70.4071 | 2.9 € |
| 26.640 | 70.5935 | 2.9 € |
| 26.665 | 70.6028 | 2.9 € |
| 26.720 | 70.5943 | 2.9 € |
| 26.770 | 70.5949 | 2.9 € |
| 26.820 | 70.8735 | 2.9 € |
| 27.025 | 70.5926 | 2.9 € |
| 27.120 | 70.6021 | 2.9 € |
| 27.145 | 70.5938 | 2.9 € |
| 27.175 | 70.5942 | 2.9 € |
| 27.225 | 70.5948 | 2.9 € |
| 27.255 | 70.5950 | 2.9 € |
| 27.275 | 70.8719 | 2.9 € |

réf du quartz : _______________

C Modification de la motorisation

Le client désire piloter sa voiture en intérieur, il demande d'équiper sa voiture avec un moteur électrique.

Le pignon en sortie du moteur thermique possède 15 dents, la roue qui engraine avec, appartenant au différentiel central en possède 42.

10 Grâce aux caractéristiques du véhicule (page 2/13) et au document constructeur page 9/13, déterminer la fréquence de rotation du moteur thermique.

11 Le client choisit le moteur électrique de référence 270058113. Grâce au document constructeur page 9/13, déterminer la fréquence de rotation de ce moteur.

12 Déterminer le nombre de dents du pignon en sortie de moteur électrique pour conserver la même fréquence de rotation du différentiel central en prenant les valeurs suivantes :

nmoteur thermique = 30 000 tr/min

nmoteur électrique = 37 500 tr/min

| Barème de correction |
| --- |
| Partie | barème |
| A Réglage de la direction |
|  | Question 1 | /2 |
|  | Question 2 | /2 |
|  | Question 3 | /2 |
|  | Question 4 | /3 |
|  | Question 5 | /2 |
| B Modulation : démodulation |
|  | Question 6 | /1 |
|  | Question 7 | /1 |
|  | Question 8 | /2 |
|  | Question 9 | /1 |
| C Modification de la motorisation |
|  | Question 10 | /1 |
|  | Question 11 | /1 |
|  | Question 12 | /2 |
|  | TOTAL | /20 |

# Text boxes

T : Période en secondes

T (s)

Signal modulant

Signal porteur

Signal modulé

Signal modulant

Signal porteur

Signal modulé

Position du servomoteur

Position du "manche"

Antenne réceptrice

Démodulateur

Onde

Signal modulé

Signal électrique porteur (signal sinusoïdal de haute fréquence)

Signal électrique modulant

Information transmise

Antenne émettrice

Modulateur

Onde

Signal modulé

Signal électrique porteur (signal sinusoïdal de haute fréquence)

Radiocommande

Vers l'oscilloscope

Masse

Signal électrique modulant

Information à transmettre

Rôle de la diode :

Signal radio

# Voie 1

off   on

Points correspondants au signal radio

Fréquence maxi

Tr/min