##### BACCALAURÉAT PROFESSIONNEL

MICROTECHNIQUES

##### SESSION

E2 : ÉPREUVE DE TECHNOLOGIE

PRÉPARATION D’UNE INTERVENTION MICROTECHNIQUE

Sommaire

DOSSIER TECHNIQUE	3

SUJET	6

Partie 1 : Etude de construction préalable	6

1.1.	Etude du fonctionnement	6

1.2.	Etude de la chaîne d’entraînement de la carte magnétique	7

2.	Partie 2 : Préparation d’une opération de montage	8

2.1.	Identification des composants	8

2.2.	Synoptique donnant l’ordre de montage	10

2.3.	Fiche d’outillage disponible pour le montage	12

2.4.	Test de réception du sous-ensemble moteur	13

2.5.	Question préliminaire au montage	14

2.6.	Gamme de montage	14

2.7.	Poste de contrôle du sous-ensemble	15

2.7.1.	Validation du sous-ensemble-moteur	15

2.7.2.	Observation	18

Barème conseillé

.

Donné à titre indicatif.

Voir à chaque réponse :

Le total est sur 40 points

# DOSSIER TECHNIQUE

Cartadis TC4

Manuel V6.0 utilisateur

et technique.

(extrait).

Principes Généraux

Fonctions

SPECIFICATIONS TECHNIQUES

NOMENCLATURE DU SOUS-ENSEMBLE ETUDIE

| 39 | 4 |  | RONDELLE |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 38 | 4 |  | ECROU HM 3 |  |
| 37 | 1 |  | CIRCUIT IMPRIME ET CAPTEURS |  |
| 36 | 1 |  | CIRCUIT IMPRIME DE DROITE |  |
| 35 | 1 |  | CIRCUIT IMPRIME DE GAUCHE |  |
| 34 | 1 |  | ECROU Hm 3 |  |
| 33 | 1 |  | RESSORT |  |
| 32 | 2 |  | RONDELLE |  |
| 31 | 1 |  | GOUJON |  |
| 30 | 1 |  | TETE MAGNETIQUE |  |
| 29 | 2 |  | AXE SERTI |  |
| 28 | 1 |  | SUPPORT DE TETE MAGNETIQUE |  |
| 27 | 1 |  | AXE DU GALET PRESSEUR |  |
| 26 | 1 |  | GALET PRESSEUR |  |
| 25 | 2 |  | ECROU HM 3 |  |
| 24 | 2 |  | GOUJON |  |
| 23 | 2 |  | RESSORT |  |
| 22 | 4 |  | RONDELLE |  |
| 21 | 1 |  | SUPPORT DE GALET |  |
| 20 | 1 |  | POULIE |  |
| 19 | 2 |  | SEGMENT D’ARRET RADIAL 4X7 | TRUARC |
| 18 | 1 |  | AXE |  |
| 17 | 1 |  | ROULEAU DE TETE MAGNETIQUE |  |
| 16 | 1 |  | ROULEAU ENTRAINEUR | Moulé sur l'axe 18 |
| 15 | 1 |  | COURROIE |  |
| 14 | 2 |  | PALIER |  |
| 13 | 1 |  | CARTER DE COURROIE |  |
| 12 | 1 |  | PLAQUE DE FIXATION MOTEUR |  |
| 11 | 19 |  | VIS DE FIXATION |  |
| 10 | 1 |  | MOTEUR ELECTRIQUE 24V |  |
| 9 | 1 |  | EQUERRE DE FIXATION |  |
| 8 | 1 |  | DOSSERET |  |
| 7 | 1 |  | AVALLOIR |  |
| 6 | 1 |  | CARTER DE DESSOUS |  |
| 5 | 1 |  | ENVELOPPE |  |
| 4 | 4 |  | ENTRETOISE FILETEE |  |
| 3 | 1 |  | BRIDE DE MAINTIEN |  |
| 2 | 1 |  | PLAQUE DE FIXATION |  |
| 1 | 1 |  | BATI |  |
| REP | NB |  | DESIGNATIONS | OBSERVATIONS |
| ECH: |  |  |  |
| CONTROLEUR DE CARTES MAGNETIQUES |
| TYPE CARTADIS TC4 |

GRAFCET DU SYSTEME ETUDIE

# SUJET

# Partie 1 : Etude de construction préalable

Documents fournis :

- Dossier technique dans les pages précédentes

Problématique : on se place dans le cadre d’un montage de l’appareil sur un poste industriel. L’étude se bornera au montage de la partie mécanique avec les capteurs infrarouges et le sous-ensemble moteur.

Pour mener à bien ce montage il faudra :

- Etudier son fonctionnement

- Connaître sa chaîne d’entraînement

- Préparer les opérations de montage

- Valider le sous-ensemble moteur

# Etude du fonctionnement

    - A l'aide des documents constructeur expliquer en une phrase quelle est la fonction globale du système.

Permettre de contrôler l’accès à un copieur ou à un appareil équivalent

    - Le fonctionnement du lecteur est décrit par le Grafcet dans le dossier technique (5/18). Sur le document ci-contre :

- interpréter ce fonctionnement en dessinant la position de la carte, de préférence en couleur, sur chacun des dessins suivants des transitions du Grafcet. Respecter les dimensions de la carte représentée figure 1.

- indiquer aussi dans chacun de ces cas le sens de rotation du rouleau entraîneur, par une flèche quand celui-ci tourne.

###### Schéma du système pour l'étude du fonctionnement

Figure 1

# Etude de la chaîne d’entraînement de la carte magnétique

A l’aide du dossier technique (3/18) et  de la photo ci-contre, répondre aux questions ci-dessous.

    - L'élément qui fournit l'énergie mécanique est _______le moteur________

    - Quel est le système de transmission de mouvement qui est installé à la sortie du moteur ?

_______________________Le système poulie courroie_________________________________

    - Ce système va-t-il réduire ou multiplier la fréquence de rotation du récepteur ? Pourquoi ?

_Ce système va diminuer la fréquence de rotation par rapport à celle du moteur____

_En effet la poulie réceptrice a un diamètre plus grand que celui de la poulie_____

_émettrice.

    - Sur le document de la page 4/18, observer le montage et préciser le type de liaison entre :

    - L'axe 18 et le rouleau 17 : _________________liaison pivot_______________

    - L'axe 18 et le rouleau 16 : ____________liaison encastrement_____________

    - Pourquoi le rouleau 16 est-il en caoutchouc ?

______Le rouleau 16 est en caoutchouc pour augmenter le phénomène d’adhérence entre la carte et le rouleau entraîneur afin de permettre l’entraînement de celle -ci_________________________

    - Compléter le schéma suivant en plaçant les composants dans l’ordre où ils interviennent dans la chaîne d’entraînement de la carte magnétique. Utiliser pour cela les repères des pièces (Document 4/18)

# Partie 2 : Préparation d’une opération de montage

Rappel de la problématique :

On se place dans le cadre d’un montage de l’appareil sur un poste industriel. L’étude se bornera au montage de la partie mécanique avec les capteurs infrarouges et le moteur.

# Identification des composants

# Synoptique donnant l’ordre de montage

- Phase 10

      - Opération 1

      - Opération 2

      - Opération 3

- Phase 20

- Phase 30 (attention : opérations non ordonnées)

- Phase 40

# Fiche d’outillage disponible pour le montage

# Test de réception du sous-ensemble moteur

- Ce sous-ensemble indissociable est composé d’un moteur et d’un alternateur (voir fiche technique 17/18).

- Pour que la lecture et l’enregistrement des informations contenues sur la bande magnétique de la carte soient fiables, il est nécessaire que sa vitesse de défilement soit constante. Il convient donc d’ajuster la valeur de la tension d’alimentation du moteur d’entraînement

Graphe de fonctionnement du sous-ensemble moteur et du complément électronique

Légende :

Problématique

- Suite à un changement de référence du sous-ensemble moteur on veut vérifier la conformité des caractéristiques et performances avant et après l’assemblage de la partie mécanique de façon systématique sur chacun des 100 premiers sous-ensembles.

Travail demandé

Vérification de la résistance de l’enroulement du rotor

Quelle fonction du multimètre doit-on utiliser ?	_________Ohmmètre______

Si la valeur affichée était infinie, qu’en déduirait-on concernant le moteur ?

_________Que le circuit électrique interne du moteur est coupé__________________

Sur les dessins ci-dessous, représenter la position du sélecteur sur le multimètre et tracer le câblage nécessaire à la mesure de la résistance de l’enroulement du rotor du moteur.

Pour connaître la correspondance des cosses voir la fiche technique 17/18 du nouveau sous-ensemble moteur

Aide

Conduction électrique

Circulation de courant dans un conducteur

Continuité d’un conducteur

Le conducteur n’est pas coupé et peut conduire un courant

# Question préliminaire au montage

Observations

La liaison pivot de l’axe du sous-ensemble poulie / rouleaux avec le bâti de l’appareil est réalisée par deux paliers dans deux trous (notés 1 et 2 sur une des photos ci-dessus) du bâti. Le trou (1) a une encoche totalement ouverte et reçoit le 2 ème palier.

Question

Pourquoi le trou (1) est-il encoché de la sorte ?

_____ Disposition constructive pour permettre le montage de l’axe d’entraînement sans être obligé de dissocier l’axe et la poulie (l’ensemble est reçu monté et collé) ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

# Gamme de montage

A partir du synoptique de montage 11/18 et de l’identification des composants, compléter la gamme de montage suivante (pointillés), identifier l’outillage par son nom et son numéro à partir de la fiche outillage (page 12/18).

| Phase | Opération | Consigne de montage | Outillage |
| --- | --- | --- | --- |
| 10 | Op1 : Monter les 3 rondelles sur l’axe. Op2 : Monter la barrette, le ressort, la rondelle M3, serrer l’écrou H M3 Op3 : Monter la vis Hc M3-6 Régler l’écartement de la barrette par rapport au bâti | Non étudié ici | Pinces brucelles, n°12 Pinces brucelles n°12 Pinces brucelles n°12 Clé mixte n° 14 ou clé plate n°13 Tourne vis hexagonal 1,5 n° 11 Non demandé |
| 20 | Monter le moteur sur le bâti et le fixer par 2 vis CBL Z M3-5 |  | Tourne vis cruciforme n°8 |
| Ordonner les 5 opérations prévues sur le synoptique (11/18). Noter le numéro de chaque opération figurant sur le synoptique, décrire l’opération, compléter la consigne de montage Op1 et choisir l’outillage. |
| 30 | Op 1 : 30.5 Monter l’axe et le 2ème palier sur le bâti Op 2 : 30.1 Monter le 1er palier sur le bâti Op 3 : 30.3 Bloquer l’axe en montant le segment radial 4X7 Op 4 : 30.2 Monter la courroie plate Op 5 : 30.4 Monter la patte de protection | Ecarter le 2ème palier vers la poulie Pousser le palier dans le bâti | Pinces brucelles n°12 ……………………… Pinces brucelles n°12 Pinces brucelles n°12 ……………………… ……………………… Pinces à circlips n°1 ……………………… ……………………… ……………………… ……………………… ……………………… Tourne vis cruciforme n°8 ……………………… ……………………… ……………………… |
| 40 | -Placer les vis dans les trous du support des capteurs -Placer les entretoises sur les vis -Serrer les 2 vis CBL Z M3-8 | -Maintenir les vis pendant le placement des entretoises -Visser une vis d’un tour puis de même pour l’autre, serrer les 2 vis ensuite | ……………………… ……………………… Tourne vis cruciforme n°8 |

# Poste de contrôle du sous-ensemble

# Validation du sous-ensemble-moteur

Rappel de la problématique

- Suite à un changement de référence du sous-ensemble moteur, on veut vérifier la conformité des caractéristiques et performances avant et après l’assemblage de la partie mécanique de façon systématique sur chacun des 100 premiers sous-ensembles.

Une fois l’assemblage de la partie mécanique terminé, on veut connaître :

- La tension aux bornes du moteur en même temps que la fréquence de la tension aux bornes de l’alternateur.

- Le courant consommé par le moteur.

Le sous-ensemble moteur est pour cela connecté à un banc d’essai et de mesure comprenant :

- Une carte électronique délivrant une tension au moteur qui est ajustée en fonction de la fréquence relevée aux bornes de l’alternateur (voir graphe de fonctionnement. Elle est alimentée en 24 V continu et consomme 0,5A maxi

- Une alimentation stabilisée

- Des appareils de mesure

Contrôle des caractéristiques du moteur et de l’alternateur

Données

- Architecture du banc d’essai et de mesure à compléter (étude limitée au sous-ensemble moteur, partie mécanique non représentée) voir page 16/18.

- Fiche technique page 17/18

- Fiche de contrôle à compléter page 18/18.

Travail demandé

1 - Compléter le dessin d’architecture du banc d’essai et de mesure (page 16/18).

- Représenter les connections électriques nécessaires au fonctionnement et aux mesures relatives à chaque appareil.

- Représenter la position du sélecteur sur le multimètre.

- Sur l’alimentation stabilisée, il faut :

  - Tracer sur le cadran de la tension, la position de l’aiguille indiquant la valeur à régler

  - Tracer sur le cadran du courant, la position de l’aiguille indiquant la valeur limite à régler (dans le cas où en fonctionnement le courant maximum serait sur le point d’être atteint).

2 – Exploitation du relevé à l’oscilloscope figurant sur la fiche de contrôle.

- Déterminer la tension d’alimentation aux bornes du moteur au moment où le relevé a été enregistré au canal 2 de l’oscilloscope. Ecrire la réponse sur le relevé de la trace de cette tension.

- Sur le relevé surligner la valeur de la fréquence mesurée de la tension aux bornes de l’alternateur.

3 – Détermination graphique de la fréquence de rotation du moteur en utilisant le relevé et la fiche technique du sous-ensemble moteur / alternateur.

- Effectuer les tracés nécessaires sur le graphique (page 17/18).

- Ecrire le résultat sur la fiche de contrôle (page 18/18).

4 – Finir de compléter la fiche de contrôle et conclure sur la conformité de l’appareil assemblé(page 18/18).

Aide

Oscilloscope

Cet appareil de mesure permet de visualiser l’évolution d’une ou deux tensions électriques en fonction du temps.

Calibre des temps

Echelle de temps par carreau de la grille de l’écran.

Calibre des tensions

Echelle de tension par carreau de la grille de l’écran.

Canal ou voie

L’abréviation portée sur les notices et les appareils est CH (de l’anglais Channel)

Les oscilloscopes peuvent afficher 2 voies sur le même écran.

Masse

Symbole :

Dans le cas de tension continue on y raccorde le pôle (.

Trace

Image du signal électrique.

Relevé

Ensemble trace, grille et autres indications obtenus à l’écran ou imprimé.

Alimentation stabilisée

Source idéale de tension continue

Réglages

- Valeur de la tension jusqu’à 30V.

- Valeur limite du courant jusqu’à 3A.

| A | A | M - | M + |
| --- | --- | --- | --- |

Caractéristiques techniques

Résistance de l’enroulement : 26 ( ± 1

Courant consommé à vide < 0,1A sous tension nominale 9V

Moteur à 2 balais et 3 lames au collecteur

Evolution de la fréquence de rotation à vide du moteur en fonction de la tension d’alimentation

Evolution de la fréquence de la tension de sortie de l’alternateur en fonction de sa fréquence de rotation

| C M F rue Louison BOBET 94120 Fontenay sous Bois Tél 01 48 77 40 60 | Fiche de contrôle et d’essai |
| --- | --- |
| Appareil : Contrôleur d’utilisation de photocopieur Type : Cartadis® Référence :____TC 4______ Numéro d’identification :____________26926_________ |
| Relevés |
| Caractéristiques techniques contrôlées |
| Désignation | Valeur attendue | Valeur obtenue | Conformité |
| Résistance de l’enroulement du moteur | 26 ( ± 1 | 25( | Oui / non |
| Tension aux bornes du moteur |  | 9 V |  |
| Détermination de la fréquence de rotation du moteur | 3500 tr/min ± 5% | 3505 t/min | Oui / non |
| Courant consommé par le moteur | 0,2A maxi en charge | 125 mA | Oui / non |
| Nom du technicien Perez | Date : 15 /05/2007 | Conformité de l’appareil |

# Observation

En sortie du poste, on remarque des « taches » au niveau des têtes de vis repérées ci-dessous par des flèches.

Question

    - Quelle est la nature de ces « taches » ?

____________vernis_________________________________________________________________________________________________________

    - Quelles peuvent être les fonctions assurées par ces « taches » ?

- garantir que le contrôle du montage a été effectué

- garantir le non démontage de l’appareil en cas d’intervention du service après-vente

- freiner l’éventuel desserrage de la vis

# Text boxes

Entretoises

Vis CBL Z M3-8

Capteurs infrarouges de position

Sous-ensemble Moteur alternateur continu 24 V

Courroie plate

Vis CBL Z M3-5

Rondelle M3

Patte de protection

Segment d’arrêt radial 4x7

1er palier

Sous ensemble indémontable poulie / rouleaux / 2ème palier et axe

Rondelles M3

Ressort cylindrique de compression

Vis Hc M3-6

(hexagonal 1,5)

Rondelle LL 3

Ecrou H M3

(hexagonal 5,5)

Non

Oui   X

Tension d’alimentation en volts

15

10

5

4000

3505 t/min

N’appartient pas au sous ensemble moteur

Appartient au sous ensemble moteur

Conduction électrique

Action mécanique

Complément électronique

Source de tension d’alimentation

Comparateur :

Fréquence de la tension de sortie mesurée / fréquence de référence attendue

Ajustement de la tension d’alimentation nécessaire au moteur pour obtenir la fréquence de référence en sortie de l’alternateur

Alternateur

Moteur

Axe de rotation commun

M38E-3SC

Barrette support de tête de lecture

Sens de montage du

2ème palier sur le bâti

2ème palier (coulissant sur l’axe)

« Taches » étudiées

2

1

Rouleaux

Poulie

2ème palier

avant montage sur le bâti

Bâti







### Elément agrandi

2 vis

30.1

30.2

30.3

30.4

30.5

(

(

(

(

11

2,5

2

1,5

12



(

(

(

(

(

(

13

14

15

16

Grafcet transition 8

Grafcet transition 7

Rouleau d’entraînement

Rouleau d’entraînement

C2

C1

Tête magnétique

Capteurs de position de carte

Plaque de guidage

Transition 7→0 du Grafcet

Transition 6→7 du Grafcet

Transition 5→6 du Grafcet

Transition 2→3 du Grafcet

Transition 1→2 du Grafcet

Transition 0→1 du Grafcet

Moteur et poulie motrice

Carte magnétique

15

20

18

16

Pour une meilleure compréhension du système, les plaques supportant les circuits imprimés ne sont pas représentées.

De même, tous les repères ne sont pas indiqués.

Sous-ensemble étudié						Echelle 1:1

Rouleau d’entraînement

(3,67H9/g7

30

Convention :

C :  Capteur activé

/C : Capteur désactivé

MITSUMI

DC 9V  3600 R.P.M.

MADE IN KOREA

(

Affichage de la mesure

10A

mA

4A

V

COM

OFF

400

0,4

40

4

~

4A

10A

V

V~



mA

Carte magnétique

3000

2000

Fréquence de rotation en tr/min

5

4

3

2

2

1,5

1

0,5

Fréquence de la tension de sortie

en kHz

Fréquence de rotation de l’alternateur en milliers de tr/min

Fiche technique du nouveau sous ensemble moteur

46,5

5,5

37,5

1,5

( 7,5

Dimensions en mm

( 25,4

M38E-3SC

MITSUMI

DC 9V  3600 R.P.M.

MADE IN KOREA

Axe de rotation commun au moteur et à l’alternateur

M

Moteur

G

Alternateur

2 cosses d’alimentation du moteur

2 cosses de sortie de l’alternateur

~

Moteur à courant continu couplé avec un alternateur tachymétrique

M38E-3SC

MITSUMI

DC 9V  3600 R.P.M.

MADE IN KOREA

( 2

Entrée de la tension aux bornes de l’alternateur

(

(

Sortie vers l’alimentation du moteur

Entrée de l’alimentation de la carte

(

(

Carte électronique

Alimentation stabilisée

M

Courant

Tension

A

V

Courant

Tension

3

2

1

0

30

20

10

0

Courroie

M38E-3SC

MITSUMI

DC 9V  3600 R.P.M.

MADE IN KOREA

(

Connecteur

Représentation partielle du système mécanique

Affichage de la mesure

CH2

CH1

Oscilloscope :

Canal 1 : évolution de la tension aux bornes de l’alternateur

Canal 2 : évolution de la tension aux bornes du moteur

Caractéristique à mesurer :

courant consommé par le moteur

mA

10A

mA

4A

V

COM

OFF

400

0,4

40

4

~

4A

10A

V

V~



mA

mtx 3252

Architecture du banc d’essai et de mesure

### 9 V

0 V canal 2

0 V canal 1

/ 1

/ 2

/ nb de points

/ 1

/ 1

/ 2

/ 1

/ 1

/ 2

/ 1

/ 1

/ 1,5

/ 1,5

/ 2

/ 6

Aiguilles  / 1

Schéma de câblage  / 6

Tracé & résultat  / 1,5

/ 1

1,082 KHz

/ 1

Tableau & cartouche  / 1

/ 1,5