SESSION 2011

EPREUVE

PREPARATION D’UNE INTERVENTION MICROTECHNIQUE

MICROSCOPE MONOCULAIRE

Mise en situation :

Le microscope monoculaire est un instrument d'optique de précision qui permet de grossir l'image d'un objet de petites dimensions (ce qui caractérise son grossissement) et de séparer les détails de cette image (son pouvoir de résolution) afin qu'il soit observable par l'œil humain.

Le microscope possède divers sous-systèmes qui interagissent pour agrandir et contrôler l’image d’un objet :

- Optique (lentille, condenseur…)

- Mécanique (contrôler la position de l’échantillon dans l’espace)

- Electrique (source lumineuse, transformateur…)

Il peut être utilisé pour observer les cellules, les tissus, en pétrographie pour décrire les roches (minéralogiques et chimiques) et analyser leurs caractères structuraux. En métallurgie et en métallographie pour examiner la structure d'un métal ou d'un alliage…

Le microscope étudier constitue un outil de diagnostic de premier ordre dans le domaine des soins de santé, notamment dans des spécialités comme l’hématologie (étude des cellules sanguines), la bactériologie (analyse de liquides biologiques) et la parasitologie (étude des parasites), et pour la formation des professionnels de santé.

Principe de fonctionnement du microscope :

Le microscope monoculaire utilise les propriétés physiques de l’interaction des lentilles avec la source de lumière (réfraction). Il se base sur les lentilles pour obtenir une image agrandie de l'échantillon à observer.

L'objet à observer est éclairé et placé (à une certaine distance) sur la platine réglable (à l’aide de vis micrométrique et macrométrique) devant la première conjugaison de lentilles appelée « objectif ».

La deuxième conjugaison de lentilles est l'oculaire : lentille formant l'image d'une manière reposante pour l'œil ; les rayons sortent dans une direction parallèle à l’axe optique de l’oculaire.

Microscope JPL-135

Découverte des 3 domaines d’intervention :

Le microscope JPL-135 possède trois technologies différentes qui associées participent au bon fonctionnement du microscope :

- Technologie optique (lentille, condenseur…)

- Technologie mécanique (contrôler la position de l’échantillon dans l’espace)

- Technologie électrique (source lumineuse, transformateur…)

Analyse fonctionnelle :

Expression fonctionnelle du besoin :

FP1 : Observer l’image d’un objet de petites dimensions.

FC1 : Permettre un réglage par l’utilisateur. (Grossissement)

FC2 : Permettre un réglage de la source lumineuse.

FC3 : S’adapter au réseau d’énergie.

FC4 : Avoir une bonne surface d’appui.

FC5 : Résister au milieu environnant.

Description fonctionnelle du besoin :

| Microscope monoculaire JPL-135 |
| --- |
| Caractéristiques : |
| Oculaire | 10x Grand champ |
| Objectifs achromatiques | 4x O.N. 0,10 10x O.N. 0,25 40x O.N. 0,65 rétractable à immersion |
| Grossissement | x 40 à x 400 |
| Tourelle revolver | Revolver 4 objectifs |
| Sur platine | Sur platine à mouvements orthogonaux |
| Mise au point | Par vis macro métrique et micrométrique coaxiales |
| Butée de protection des préparations | Oui |
| Eclairage | Halogène 12 V, 20 W et intensité réglable |
| Protection du circuit électrique | Fusible 12Volts 500 mA (5×20 mm) |
| Diaphragme | A iris et porte-filtre |
| Condenseur | Condenseur d’Abbe O.N. 1,25 |
| Réglage de la platine | Réglable en hauteur |
| Hauteur | 38 cm |
| Poids | 4 à 6 kg |

# Text boxes

DOSSIER  TECHNIQUE

Durée : 2heures

Aucun document n’est autorisé. L’usage de la calculatrice est autorisé.

DOCUMENT TECHNIQUE    DT00

VIS MICROMETRIQUE / MACROMETRIQUE

OCULAIRE

OBJECTIFS

SOURCE LUMINEUSE

PLATINE

Problématique globale :

En tant que Technicien de Maintenance d’une entreprise spécialisée dans l’entretien d’appareils optiques médicaux, vous êtes chargé de réaliser la maintenance d’un parc de 30 microscopes appartenant à différents centres hospitaliers de la région.

Vous devrez vérifier l’état général de l’appareil, remplacer les pièces qui nécessitent un changement périodique et changer les éventuelles pièces défectueuses.

……………………………………

Condenseur

……………………………………

Verre polariseur

Agrandir l’image d’un objet

Condenser la lumière

Limiter le champ de la lumière

Polariser la lumière

Adapter l’énergie lumineuse

……………………………………

Pignon/

Crémaillère

Train d’engrenage

Bouton

Transformer l’énergie mécanique de rotation en  translation

Guider en translation la platine

Adapter l’énergie mécanique de rotation

Recevoir l’énergie musculaire

Fournir de l’énergie mécanique

Observer l’image d’un objet

DOCUMENT TECHNIQUE    DT04

DOCUMENT TECHNIQUE    DT02

DOCUMENT TECHNIQUE    DT03

DOCUMENT TECHNIQUE    DT01

……………………………………….

Protéger le circuit électrique

……………………………………

………………………………………

Transformateur

Transistor

Condensateur

Produire l’énergie lumineuse

Varier l’intensité électrique

Modifier la tension

/l’intensité du courant

Amplifier le courant électrique

Lisser la tension électrique

Pont de Diode

Redresser la tension électrique

Adapter l’énergie électrique

Interrupteur

Distribuer l’énergie électrique

TECHNOLOGIE

OPTIQUE

TECHNOLOGIE

MECANIQUE

TECHNOLOGIE

ELECTRIQUE

FC1

FC2

FP1